OPIS    TECHNICZNY

# DO  PT  PRZEBUDOWA  DROGI  GMINNEJ

W  m. PUSTARY  GMINA  DYGOWO.

Działki  nr : 9/25, 9/27, 9/28, 9/29, 10/15, 4/41, 4/42, 38  i  22

## INWESTOR

GMINA  DYGOWO.

#### PODSTAWA  OPRACOWANIA

  - Mapa  sytuacyjno – wysokościowa  w  skali  1 :  500

  - Wytyczne  Projektowania  Dróg  V i VI  kl. Technicznej  WPD –3   z  1995 r.

  - Ustawa  o  drogach  publicznych  ( Dz.U. nr 43  z  14.05.1999 r. )

  - Prawo  o  ruchu  drogowym  z  dn. 20.06.1997 r. ( Dz.U. nr 58 poz. 515 )

  - Umowa

  - Uzgodnienia  z  Inwestorem

  - Obowiązujące  normy  techniczne

  - Katalog  typowych  konstrukcji  podatnych  i  półsztywnych  GDDP-9

  - Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury w spr. szczegółowych warunków technicz-

nych Dz. U.  Nr 220 poz.2181 z dnia 03.07.2003 r. dla znaków i sygnałów drogowych

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na dr.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegółowych warunków zarządzania

ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarządzeniem. Dz.U. nr 177

poz.1729 z dnia 23.09.2003 r.

III.  STAN    ISTNIEJĄCY

Droga  gminna  posiada  nawierzchnię  tymczasową  z  płyt  żelbetowych  PDS

o  szerokości 3,0 m . Nie  posiada  normatywnych  spadków  podłużnych  i

poprzecznych. Droga  nie  posiada  instalacji  odwodnieniowej.

W   pasie  rozgraniczeń  znajdują  się  urządzenia  energetyczne ,gazowe,

telekomunikacyjne, wodociągowe  i  sanitarne.

-    2    -

Miejscowość  Pustawy  nie  posiada  żadnego  ciągu  pieszego.

### IV.  STAN   PROJEKTOWANY

Odcinek  projektowany  ma  długość  668,50 mb.  Od  km  0+000  do  0+300

będzie  miał  szerokość  5,50 m.  od  hm  0+300  do  0+325  będzie  odcinek

przejściowy  o  szerokości  od  5,5 m. do  4,50 m. a  od  0+325  do  0+668,50

szerokość  - 4,50 m. Odcinek  0+325  do  0+668,5  będzie  ciągiem  pieszo-

jezdnym  oznaczonym  kolorem  szarym  i  czerwonym  dla  pieszych  w  po-

dziale  3,00 m.  do  1,50 m.

Projektuje  się  tu  jezdnię  z  kostki  betonowej  wys. 8 cm.  na  podsypce  cem-

piaskowej  gr. 3 cm.

Nawierzchnia  ciągów  pieszych  będzie  wykonana  z  kostki  betonowej  gr. 6 cm.

Przewiduje  się  nowy  system  odwodnienia  stanowiący  odrębne  opracowanie.

Obiekt  będzie  posiadał instalację  oświetleniową  stanowiącą  odrębne  opraco-

wanie.  Remontowi  ulegną  dwa  ciągi  schodów.

- PRZEKRÓJ  POPRZECZNY

Projektuje  się  nawierzchnię  o  jednostronnym  spadku  2 %  w  kierunku

przewidywanych  cieków  przykrawężnikowych  i  dalej  do  projektowanych

wpustów  ulicznych  zlokalizowanych  po  jednej  stronie  jezdni  i  ciągu

pieszo-jezdnego. Przewidywany  ciąg  pieszy  od  km  0+000  do  0+270

będzie  miał  szerokość  1,50 m.  i  spadek  poprzeczny  do  jezdni  2 %.

Przewiduje  się  wykonanie  ciągu  pieszego  łączącego  odcinek  dolny

z  ciągiem  pieszo-jezdnym  szerokości  2,00 m. długości  40,00 m.  z  za-

stosowaniem  schodów  terenowych.

- PRZEKRÓJ  PODŁUŻNY

-    3   -

Spadki  podłużne  na  projektowanym  odcinku  kształtują  się od 6,33 %

do  0,5 %.  Trasa  posiada  jedenaście  łuków  poziomych  o  promieniach

8,00 m.  do  51,00 m.  oraz pięć  łuków  pionowych  o  promieniach  438 m.

477 m. , 327 m., 615 m. i 100 m.

- KRAWĘŻNIKI

Na  całym   odcinku    po  obu  stronach   przewiduje  się  krawężnik  beto-

nowy  o  świetle 3 cm.  z  wyjątkiem  prawej  strony  od  km  0+000  do

0+300  o  świetle  10 cm.

Krawężniki  ustawiamy  na  ławie  betonowej  B-15  w  ilości  0,055 m3/mb.

Wymiary  ławy  przedstawiono  na  rysunkach.

- REGULACJA  URZĄDZEŃ.

Przewidziano  regulację  włazów  kanałowych  w  ilości  11  sztuk  oraz

zaworów  wodociągowych  i  gazowych  w  ilości  31  sztuk.

- JEZDNIA

Przewiduje  się  następującą  konstrukcję  jezdni :

- W-wa  odsączająca  z  piasku  gr. 15 cm.

- Podbudowa  z  betonu  B-7,5   gr. 20 cm.

- Podsypka  cem-piaskowa  1 : 4  gr. 3 cm.

- Kostka  betonowa  wys.  8 cm. szara  - pasmo  szer. 1,5 m. w  ciągu

pieszo-jezdnym  czerwona.

- WJAZDY

Przewiduje  się  następującą  konstrukcję  :

-    Warstwa  odsączająca  z  piasku  gr. 10 cm.

-    Podbudowa  z  betonu  B-7,5  gr.  15 cm.

-    4    -

-    Podsypka  cem-piaskowa  gr.  3 cm.

-    Nawierzchnia  z  kostki  betonowej  gr. 8 cm.  szara.

- CHODNIKI

Przewiduje  się  chodniki   o  następującej  konstrukcji :

- W-wa  odsączająca   z  piasku  gr. 10 cm.

-    Podsypka  cem-piaskowa  gr.  5 cm.

- Kostka  betonowa  gr. 6 cm - kolorowa.

- ROBOTY  ZIEMNE

Masy  ziemne  pozyskane głównie  z  wykopu  pod   konstrukcję  jezdni

należy  wywieżć  w  miejsce  wskazane  przez  Inwestora.

Rzędne  dowiązano  do  niwelacji  państwowej.

- OZNAKOWANIE

Organizacja  ruchu  - stała  oraz  na  czas  prowadzenia  robót  stanowią

drębne  opracowania.

UWAGA  !!

Materiały  użyte  do  wykonania  podsypek   muszą  posiadać  właściwości

warunkujące  prawidłowy  stopień  zagęszczenia.

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  zapoznać się  z  treścią  wszystkich

uzgodnień  branżowych  i  dokumentacją  techniczną.

Roboty  prowadzone  w  pobliżu  podziemnych  urządzeń  obcych  należy

wykonywać  pod  nadzorem  przedstawiciela  właściciela  tych  urządzeń.