Przedmiar robót

Nr. Umowy: 24/2007

Umowa z dnia: 05.07.2007

Kod CPV: 45231400-9; E018-2

Nazwa budowy: Przebudowa drogi gminnej dz.nr 131/2 i 143

Adres budowy: Wrzosowo gm.Dygowo

Obiekt: Oświetlenie uliczne wraz z przyłączem kablowym n.n.do szafki oświetleniowej

Tytuł / Rodzaj robót: elektroenergetyczne

Inwestor: Gmina Dygowo78-113 Dygowo  ul.Kolejowa 1

Podstawa opracowania:	KNNR 5, KNR 5-08

Załączniki:

1. Spis działów przedmiaru

2. Przedmiar robót

|  | Sporządził: Projektant - kosztorysant Elżbieta Waszczuk GT-V-63/147/76 |
| --- | --- |

Kołobrzeg, 30.09.2007

Spis działów przedmiaru robót

1.  Roboty kablowo-oświetleniowe

Przedmiar robót

| Lp. | Poz. SST | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty kablowo-oświetleniowe Kod CPV: 45231400-9; E019-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

| 1 | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-030-060 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV 325 x 0,8 x 0,4 + 45 x 0,4 x 1,0 = 122 m3 | m3 | 122,00 |
| 2 | 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-030-060 | Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IV 325 x 0,6 x 0,4 + 45 x 0,4 x 1,0 = 96 m3 | m3 | 96,00 |
| 3 | 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50722-030-040 | Przewierty ręczne dla rur PCW o średnicy zewnętrznej 75 mm, pod ulicą 6 m | m | 6,00 |
| 4 | 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50705-010-040 | Ułożenie rur osłonowych AROT o średnicy zewnętrznej 75 mm wykopie kablowym otwartym 45 m | m | 45,00 |
| 5 | 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50403-010-020 | Szafka oświetleniowa 1-polowa z programatorem astronomicznym mocowana na fundamencie prefabrykowanym szt.1 | szt | 1,00 |
| 6 | 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-010-040 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych YKY 5 x 6 mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm 286 m | m | 286,00 |
| 7 | 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-010-040 | Układanie ręczne kabli YKY 5 x 10 mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm 39 m | m | 39,00 |
| 8 | 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-01-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 325 x 0,1 x 2 + 6 x 0,1 x 2 x 5 = 710 m | m | 710,00 |
| 9 | 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51001-01-020 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych parkowych typ SM-1W/E długości 4,44 m na prefabrykowanym fundamencie betonowym B-40 10 szt. | szt | 10,00 |
| 10 | 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-020-040 | Wciąganie kabla YKY 5 x 6 mm2 do rur i słupów 45 + 10 x 2,90 = 74 m | m | 74,00 |
| 11 | 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-020-040 | Wciąganie kabla YKY 5 x 10 mm2 do rur i słupów 2 x 3 = 6 m | m | 6,00 |
| 12 | 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50603-08-040 | Przewody uziemiające w słupach oświetleniowych i szafce. Pręt stalowy o średnicy 8 mm 3 x 2 = 6 m | m | 6,00 |
| 13 | 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080614-02-040 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych pomiedziowanych typu Galmar w gruncie kategorii IV 3 x 2 x 1,5 = 9 m | m | 9,00 |
| 14 | 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-050-020 | Obróbka na sucho kabli YKY 5 x 6 mm i YKY 5 x 10 mm2 powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho . 20 szt | szt | 20,00 |
| 15 | 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51002-010-020 | Montaż wysięgników rurowych typu WTM-20/1 mocowanych na słupie 1- szt | szt | 10,00 |
| 16 | 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51003-0401-090 | Montaż przewodów kabelkowych YDY 3 x 1,5 mm2 do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy 10 kpl. | kpl | 10,00 |
| 17 | 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-02-020 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach parkowych 10 szt | szt | 10,00 |
| 18 | 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-05-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy 1 szt | szt | 1,00 |
| 19 | 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-060-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar 2 szt | szt | 2,00 |
| 20 | 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-02-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 2 pomiary | pomiar | 2,00 |
| 21 | 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-010-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 1 szt | szt | 1,00 |
| 22 | 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-020-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar 2 szt | szt | 2,00 |