### SPIS TREŚCI

1.    CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot opracowania

1.2. Podstawy opracowania

1.3. Zakresy rzeczowe PB

1.4. Podstawowe normy

1.5. Uzgodnienia

1.6. Opracowania związane z PB

2.    CZĘŚĆ TECHNICZNA

  - Stan istniejący

  - Projektowane rozwiązania

  - Zagospodarowanie terenu

  - Ochrona środowiska

  - Uwagi końcowe

    - Wytyczne dla wykonawcy

3.    ZAŁĄCZNIKI

###### Warunki techniczne TP S.A.

###### Opinia ZUDP Kołobrzeg

###### Uprawnienia projektowe

###### Zaświadczenie o wpisie do izby projektantów

4. RYSUNKI :

- – Plan orientacyjny

- – Plan zagospodarowania terenu z przebudową kolidujących sieci

1.    CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci telefonicznej kolidującej z projektowaną budową drogi gminnej we Wrzosowie,  w gminie Dygowo.

Opracowanie jest dwuczęściowe i składa się z niniejszego projektu budowlanego oraz opracowanego na tej podstawie projektów  wykonawczych.

1.2. Podstawy opracowania

- formalna

- zlecenie  i umowa z Inwestorem – Urzędem Gminy Dygowo.

- merytoryczne

- warunki techniczne  TSSNSEU Szczecin

- aktualny plan zagospodarowania terenu

- dane paszportyzacyjne

- inwentaryzacja stanu istniejącego

- ustalenia projektanta

- podstawowe normy

1.3. Zakres rzeczowy

Niniejszy projekt obejmuje :

- przebudowę kabli telekom.magistralnego i rozdzielczych		-722m

- zabezpieczenie istn..kabli telekom. rurami ochronnymi			- 69m

1.4. Podstawowe normy

W trakcie realizacji robót należy stosować się do podstawowych norm tj:

- BN – 88/8984 – 17/03		Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.

- ZN – 96/TP S.A. – 013		Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe

- ZN – 96/TP S.A. – 018		Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe

- ZN – 96/TP S.A. – 020		Złączki rur kanalizacji kablowej

- ZN – 96/TP S.A. – 027		Telefoniczne linie kablowe o żyłach metalowych

oraz innymi ściśle z nimi związanymi

1.5. Uzgodnienia

Trasę budowy kabla uzgodniono w ZUDP Kołobrzeg i właścicielami działek. Kopie uzgodnień zamieszczono w Projekcie Budowlanym TOM I.

1.6. Opracowania związane z PB

Przedstawione opracowanie  ma  powiązanie z Projektem Budowlanym TOM I  (branża drogowa z zagospodarowaniem terenu) oraz jest podstawą do opracowania projektów wykonawczych o tej samej treści

2. CZĘŚĆ TECHNICZNA

2.1. Stan istniejący

W miejscowości Wrzosowo projektowana jest budowa drogi gminnej. Planowana budowa koliduje jednak z istniejącą infrastrukturą teletechniczną w tej części miejscowości. Wynika zatem konieczność przeprojektowania i przebudowy kolidujących sieci. W tym opracowaniu przebudową objęta jest branża telekomunikacyjna.

Sieć telekomunikacyjna to doziemne linie kablowe z punktami rozdzielczymi w słupkach i skrzynkach kablowych, od których doprowadzone są przyłącza ziemne do poszczególnych posesji.

2.2. Projektowane rozwiązania

Dla branży telekomunikacyjnej przebudowa licznych kolizyjnych odcinków sieci nie jest uzasadniona technicznie. W tym przypadku jedynym rozwiązaniem jest budowa nowego odcinka-po przeciwnej stronie proj.drogi - w pasie chodnika, do nie kolidującego rowu kablowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych TP S.A.

Przebudowie podlega odcinek kabla magistralnego 50x4(zasilającego szafe kablową GM03A) oraz odcinki kabli rozdzielczych, zasilających budynki wzdłuż przebudowywanej drogi-jak i budynki wzdłuż drogi głównej.

2.2.1.Kabel magistralny :

Odcinek kabla Xz50x4x0.8 ułożyć do nowego wykopu-wg.trasy z Rys.2. Na kablu wykonać złącza równoległe-w miejscach poza proj.drogą-wg.Rys.3

2.2.2.Kable rozdzielcze i abonenckie:

W proj.drodze bocznej(wjazd na posesje) znajduje się istn.złącze GM/004/1-30. Należy je bezwzględnie wynieść poza proj.krawędź drogi (wraz ze słupkiem oznacznikowym SO).W tym celu, projektuje się przejęcie istn.kabla 15x4 jeszcze przed przebudowywaną drogą-ze względu na zbyt małe zapasy zostawione przy istn.złączu.

Kable odchodzące od tego złącza (5x4) należy przebudować - wg.tras z Rys.2 - do istniejących PD oraz złączy-wg.Rys.3.

Istniejący SR GM/004/16-20 należy przestawić poza krawędź proj.drogi - do miejsca wskazanego na Rys.2.

Analogicznie należy postąpić z kablami abonenckimi-5x2 oraz 2x2, wychodzącymi z PD.

Wszystkie złącza wykonać metodą złącz równoległych (bez przerw w łączności). Po wykonaniu połączeń odciąć żyły kabli demontowanych i osłonić złącza.

W miejscach przejść pod proj.droga oraz pod proj.wjazdami na posesje-kable te ułożyć w rurach osłonowych HDPE 110/6,3.

2.2.3.Zabezpieczenie istn.kabli:

W obrębie przebudowy znajdują się również kable (w tym kable KD i OTK), które nie wymagają przebudowy, jednakże ich położenie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. W tym celu projektuje się –w miejscach ich przejść przez proj.drogę – zabezpieczenie ich dwudzielnymi rurami ochronnymi typu Arot-w miejscach wg.schematu z Rys.3.

2.3. Zagospodarowanie terenu

Projektowana przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych  związana z budową drogi gminnej, jest zgodna z planem zagospodarowania terenu sporządzonym zbiorczo przez  Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego „WIE-MAR”, dla wszystkich branż związanych z tą inwestycją

Głębokość układania kabli i rur HDPE – 0,6m,

Przejście poprzeczne przez drogi z nawierzchnią bitumiczną lub brukową będą wykonane metodą przecisku, a pozostałe metodą wykopu otwartego.

Szerokość zajmowanego pasa w trakcie budowy nie powinno przekroczyć szerokości 1m.

Całość prac zostanie skoordynowana z pracami budowlanymi przy budowie drogi.

2.4. Ochrona środowiska i strefa ochronna

Projektowana inwestycja liniowa nie ma wpływu na stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód i gleby oraz nie koliduje z istniejącą zielenią.

Wyłączane z ruchu urządzenia (kable) przekazane zostaną do jednostek eksploatacyjnych celem powtórnego wykorzystania.

Kable telekomunikacyjne ułożone będą w  projektowanym chodniku  i częściowo pasie zieleni.

2.5. Uwagi końcowe

Projektowany zakres prac wykonać zgodnie z projektem, przepisami prawa budowlanego i wymienionymi normami w p. 1.4.  z zachowaniem przepisów BHP w tym zakresie.

2.5.1. Wytyczne dla wykonawcy

- W trakcie robót przestrzegać zaleceń i uwag instytucji uzgadniających i prywatnych właścicieli

- Trasy kabli podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę.

- Teren po zakończeniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego

- Przed rozpoczęciem robót zawiadomić właścicieli działek o terminie rozpoczęcia prac.

- Przełączenie kabli bez przerw na łączach.

- W punkach skrzyżowań z innymi sieciami wykonać przekopy próbne dla ustalenia ich położenia, a prace wykonać ręcznie. Skrzyżowania wykonać zgodnie z normą ZN96/TP S.A. –004.