„Program ochrony środowiska

do 2012r.”

Czerwiec 2004 rok

Spis treści

I.	WPROWADZENIE	4

1.	PRZESŁANKI OGÓLNE	4

2.	PODSTAWY PRAWNE	5

3.	CEL I ZAKRES PROGRAMU	7

4.	FUNKCJE PROGRAMU	8

5.	HORYZONT CZASOWY	9

6.	METODA OPRACOWANIA	9

II.	ANALIZA STANU OBECNEGO	11

1.	PODSTAWOWE DANE O GMINIE	11

1.1.	POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE	11

1.2.	ŚRODOWISKO SPOŁECZNE	11

1.3.	ROZWÓJ GOSPODARCZY	12

2.	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE	13

2.1.	RZEŹBA  TERENU	13

2.2.	WARUNKI  KLIMATYCZNE I STAN POWIETRZA	14

2.2.1.	Powietrze	15

2.3.	ZASOBY WODNE	15

2.3.1.	Wody powierzchniowe	15

2.3.2.	Wody podziemne	17

2.4.	WARUNKI GLEBOWE	17

2.5.	ZASOBY SUROWCOWE	18

2.6.	WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE	18

2.6.1.	Lasy	18

2.6.2.	Formy ochrony przyrody	20

3.	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	22

3.1.	UJĘCIA WODY I SIEĆ WODOCIĄGOWA	22

3.2.	SIEĆ KANALIZACJYJNA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	25

3.3.	GOSPODARKA ODPADAMI	26

3.4.	ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ	26

4.	ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO	27

4.1.	ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY I EMISJA HAŁASU	27

4.2.	PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE	28

4.3.	ZAGROŻENIE ELEMENTÓW BIOTYCZNYCH (TRANSPORT)	29

4.4.	POWAŻNE ZAGROŻENIA	29

4.5.	ODPADY	30

5.	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM	31

6.	PODSUMOWANIE ANALIZY – ANALIZA SWOT	39

III.	CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA  I WOJEWÓDZTWA	42

1.	ZASADY I CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ  PAŃSTWA	42

1.1.	LIMITY KRAJOWE	50

2.	CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA	52

IV.	USTALENIA PROGRAMU	63

1.	PRIORYTERTY I DZIAŁANIA EKOLOGICZNE	63

2.	PROGRAM ZADANIOWY	66

3.	UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE PROGRAMU	68

3.1.	PRAWNE	68

3.2.	EKONOMICZNE	69

3.3.	PLANOWANIE PRZESTRZENNE	75

3.4.	SPOŁECZNE	75

3.5.	ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ	76

3.6.	SYSTEM OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	77

4.	REALIZACJA  I  MONITORING  PROGRAMU	79

V.	bliografia i Wykaz Skrótów	82

1.	Bibliografia	82

2.	Wykaz Skrótów:	84

# WPROWADZENIE

## PRZESŁANKI OGÓLNE

Ochrona środowiska naturalnego jest obowiązkiem obywateli i władz publicznych, które poprzez politykę zrównoważonego rozwoju powinny zapewnić nie tylko bezpieczeństwo ekologiczne, ale i dostęp do zasobów nieuszczuplonych współczesnemu
 i przyszłemu pokoleniu. Obowiązek ten jest zapisany w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Uszczegółowienie zapisów Konstytucji stanowią akty prawne 
o samorządzie terytorialnym wskazując, że gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne, w tym między innymi zadania z zakresu ochrony przyrody i środowiska. W pełni szanując zasadę zrównoważonego rozwoju, należy szukać takich kierunków rozwoju, które doprowadzą do ograniczania emisji,  poszanowania energii i zasobów wodnych oraz materiałochłonności, poprawy jakości środowiska  przyrodniczego, wzmocnienia struktur ekologicznych, rozwijania aktywności obywatelskiej i świadomości ekologicznej społeczeństwa. Polskie przepisy z zakresu ochrony środowiska przewidują tworzenie kilku różnych typów dokumentów strategicznych mających wpływ na los obecnych i przyszłych pokoleń. Jednymi z takich dokumentów są lub mają być: polityka ekologiczna, program ochrony środowiska oraz plan gospodarki odpadami.

Polityka proekologiczna prowadzona przez władze gminy w pełni wyrażą się poprzez ideę Ekorozwoju, widoczną w planowaniu i realizacji zadań strategicznych. Niniejszy dokument „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2012 r.” stanowi podstawę realizacji strategicznych działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego i gospodarki odpadami, jest zarazem źródłem informacji o  przyrodniczych uwarunkowaniach gminy.

Powyższy program ochrony środowiska jest zgodny z dokumentami powiatowymi 
i wojewódzkimi oraz z Polityką ekologiczną Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010.

## PODSTAWY PRAWNE

„Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami” sporządzono zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi:

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.  (Dz. U. nr 62, poz. 627 
z poź. zm.),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100, poz. 1085,
 z poź. zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628, z póź. zm.),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz. U. z 2001 r., nr 63, poz. 638, z póź. zm.),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639 z póź. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 kwietnia 2003 w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. nr 66 poz. 620),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. nr 152, poz. 1735),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. nr 87, poz. 796),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisk. (Dz. U. nr 179, poz. 1490),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 1, poz. 12),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. nr 110 poz. 1057),

- Dyrektywa Rady Komisji Europejskiej 97/11/EC z 3 marca 1997, wnosząca poprawki do Dyrektywy 85/337/EEC dotyczącej oceny wpływu na środowisko niektórych projektów publicznych i prywatnych,

- Polityka ekologiczna państwa (1991 r.) i II Polityka ekologiczna państwa (2001 r.),

- Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010 (2002 r.),

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010,

- Polska 2025, długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju,

- Krajowy plan gospodarki odpadami (2002 r.),

- Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych,

- Agenda 21 – Ramowy Program Działań,

- Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej (2001 r.) oraz Unijne programy ochrony środowiska.

Dokument uwzględnia uwarunkowania powiatowe i wojewódzkie wynikające 
z następujących dokumentów:

- Strategii rozwoju województwa,

- Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa na lata 2004 – 2006,

- Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska,

- Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,

- Powiatowego Programu Ochrony Środowiska,

- Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

Prawo Ochrony Środowiska stanowi, że działania z zakresu ochrony środowiska 
w gminie muszą być podejmowane na podstawie aktualnego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami. Władze Gminy opracowują program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, przy czym projekty dokumentów powinny być zaopiniowane przez Zarząd Powiatu 
i Województwa. Rady Gminy mają obowiązek uchwalić programy ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 30 czerwca 2004 r.

Program Ochrony Środowiska powinien określać wymagania odnoszące się do polityki ekologicznej państwa, a w szczególności określać:

- cele i priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawne, ekonomiczne, społeczne.

Plan gospodarki odpadami stanowi integralną część programu ochrony środowiska, 
w szczególności powinien określać:

- aktualny stan gospodarki odpadami, ich charakterystykę jakościową i ilościową,

- istniejące instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów, schemat przepływu odpadów, koszty gospodarowania odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarowania odpadami,

- cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Plan gospodarki odpadami powinien być, zgodnie z ustawą, zaopiniowany przez Zarząd Powiatu i władzę wykonawczą Województwa.

## CEL I ZAKRES PROGRAMU

Głównym celem Programu jest określenie polityki zrównoważonego rozwoju gminy, która ma być realizacją polityki ekologicznej państwa w skali gminy.  Program w pełni odzwierciedla tendencje europejskiej polityki ekologicznej, której główne cele to :

- zasada zrównoważonego rozwoju,

- zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach:

- sprawiedliwości międzypokoleniowej,

- sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej,

- równoważenia szans między człowiekiem i przyrodą,

- zasada przezorności ,

- zasada uspołecznienia i subsydiarności,

- zasada prewencji,

- zasada „zanieczyszczający” płaci,

- zasada skuteczności efektywności ekologicznej i ekonomicznej.

Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami przedstawia aktualną sytuację ekologiczną gminy, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne
i wewnętrzne, w tym ekologiczne, przestrzenne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy. Program określa cele ekologiczne oraz harmonogram zadań ekologicznych. Poniżej przedstawiony jest także dokładny opis uwarunkowań realizacyjnych Programu, jego wdrożenie, ewaluacja i monitoring. Szczególne rozwinięcie Programu stanowi Plan Gospodarki Odpadami.

Program przygotowany został z udziałem szerokich konsultacji społecznych, przy uwzględnieniu głosów środowiska naukowego, gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego i pozarządowego. Założenia do programu, materiały, wnioski przedstawiano w mediach, 
w Internecie.

## FUNKCJE PROGRAMU

Główne  funkcje Programu to:

- realizacja polityki ekologicznej państwa na obszarze gminy

- strategiczne zarządzanie gminą w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

- wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju

- przekazanie informacji na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów środowiska

- przedstawienie problemów i zagrożeń ekologicznych, proponując sposoby ich rozwiązania  w określonym czasie

- pomoc przy konstruowaniu budżetu gminy

- organizacja systemu informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do jego poprawy.

Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami obejmuje następujące zagadnienia merytoryczne:

- ochronę środowiska przyrodniczego,

- gospodarkę leśną,

- gospodarkę wodną,

- ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami,

- sprawy bezpieczeństwa ekologicznego,

- kształtowania świadomości ekologicznej,

- propagowania proekologicznych form działalności gospodarczej.

## HORYZONT CZASOWY

Zgodnie z Polityką ekologiczną państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007 – 2010 oraz wojewódzkim programem ochrony środowiska Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami obejmuje lata 2004 – 2012. Prawo ochrony środowiska, określa w art. 14 ust. 2, iż politykę ekologiczną przyjmuje się na cztery lata,  i że przewiduje się w niej działania w perspektywie obejmującej kolejne cztery lata. Program zawiera zadania dla dwóch etapów:

- cele  krótkoterminowe– realizowane w latach 2004 – 2007,

- cele  długoterminowe – realizowane do roku 2012.

Ocena i weryfikacja realizacji zadań Programu dokonywana będzie zgodnie z wymogami ustawy co 2 lata od przyjęcia Programu, stwarzając możliwości weryfikacji i aktualizacji Programu.

## METODA OPRACOWANIA

Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami został opracowany według metodologii planowania strategicznego. Główne działania zmierzające
w kierunku powstania niniejszego Programu to:

- zbieranie i analiza danych

- określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego wraz z oceną stanu

- analiza słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń gminy metodą Analizy SWOT

- określenie środowiska zewnętrznego - scharakteryzowanie uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno-instytucjonalnych oraz źródeł finansowania zewnętrznego

- definiowanie priorytetów ochrony środowiska

- konkretyzację priorytetów poprzez sformułowania listy zadań

- opracowanie systemu monitorowania Programu.

Program przygotowany został z udziałem szerokich konsultacji społecznych, przy uwzględnieniu głosów środowiska naukowego, gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego i pozarządowego. Założenia do programu, materiały, wnioski przedstawiano w mediach, 
w Internecie. Projekt programu był zaopiniowany przez Zarząd Województwa i Zarząd Powiatu.

# ANALIZA STANU OBECNEGO

## PODSTAWOWE DANE O GMINIE

### POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Gmina Dygowo położona jest we wschodnio-północnej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie Kołobrzeskim. Od północnego zachodu graniczy z gminą Kołobrzeg, od północy z gminą Ustronie Morskie, od wschodu z gminą Będzino, od południowego wschodu z gminą Karlino, od południa z gminą Gościno. Obszar gminy wynosi 129 km2.  W skład gminy wchodzi 21 wsi, składających się na 14 sołectw.

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Jest także atrakcyjna turystycznie, ze względu na malowniczą rzekę Parsętą i bliskość Morza Bałtyckiego.

### ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

W obrębie środowiska społecznego uwzględnione zostały czynniki takie jak: charakterystyka ludności, warunki życia i środowisko kulturowe.  Gmina Dygowo liczy 5 564 mieszkańców. Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 43 osoby na 1 km2.

Demografia w gminie Dygowo na tle powiatu

| Obszar | Powierzchnia [km2] | Sołectwa | Miejscowości | Ludność ogółem | Gęstość zaludnienia [osób/1 km2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Dygowo | 129 | 14 | 22 | 5564 | 43 |
| Powiat Kołobrzeski | 726 | 70 | 126 | 78234 | 108 |

Gmina Dydowo jest gminą wiejską, ma typowo rolniczy charakter. Na ogólną powierzchnię 12 857 ha, użytki rolne zajmują 9 093 ha.  Skupiska ludności posiadają zabudowę kolonijną. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 11 ha.

Istotnym aspektem strefy społecznej jest szeroko pojęte środowisko kulturowe. Cechy przestrzeni kulturowej wyznaczają kultywowane tradycje kulturalne, kompleksy kulturowe, pomniki dziedzictwa oraz obiekty o szczególnych wartościach dla społeczności lokalnych. Szansą jest oferta proponowana przez ośrodki kultury, stowarzyszenia, zespoły amatorskie itp. Na terenie gminy nie działają zbyt liczne instytucje kultury. Poza Gminnym Ośrodkiem Kultury szeroko rozumianą kulturę upowszechniają szkoły i biblioteka oraz punkty biblioteczne. Obok działalności podstawowej często organizują przysposobienie czytelnicze dzieci i młodzieży, dyskusje nad książką, spotkania z pisarzami, konkursy plastyczne 
i literackie, wystawy itp. Upowszechnianiem sportu zajmują się szkoły podstawowe oraz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej.

Ze względu na rolniczy charakter gminy kultywowane są w społeczeństwie tradycje dożynkowe. Towarzyszą im barwne korowody z wieńcami dożynkowymi, występy zespołów ludowych.

Gmina posiada liczne obiekty zabytkowe, najważniejsze z nich to:

- Kościół wiejski we Wrzosowie z XII w. (przebudowany w XV i XVI w.)

- Pałac Schrodrów i von Blankenburgów w Skoczewiwe z 1839r.

- Pałac rodziny von Damm w Pustrach z II połowy XIXw.

- Kościół gotycki w Kłopotowie z XV i XVIw.

- Secesyjny pałac von Weldów i Knobelsdorffów w Kłopotowie.

Na terenie gminy występuję także wiele chałup i stodół z XIX i początku XXw. Na terenie gminy występuje także kilkaset stanowisk archeologicznych. Cennym elementem kulturowym są także liczne parki pałacowe.

### ROZWÓJ GOSPODARCZY

Sektor gospodarki składa się z pięciu zasadniczych działów: rolnictwo, leśnictwo, przemysł, usługi i turystyki. W zakres problematyki przemysłu wchodzą struktura branżowa, struktura własności wielkość zakładów ich rozmieszczenie i koncentracja oraz liczba zatrudnionych osób. Szczególną uwagę należy zwrócić na MŚP, które służą zaspokojeniu rynku lokalnego a ich rozwój może wypłynąć na zmniejszenie bezrobocia.

Gmina Dygowo ma charakter typowo rolniczy. Na ogólną powierzchnię 12 857 ha, użytki rolne zajmują 9 093 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 11 ha.  Około 65% mieszkańców  wieku produkcyjnym pracuje w rolnictwie.

Użytkowanie gruntów  w gminie Dygowo na tle powiatu

| Obszar | Powierzchnia | Użytki rolne | Lasy i grunty leśne | Pozostałe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem | Grunty orne | Sady | Łąki | Pastwiska |  |  |
|  | [ha] |
| Gmina Dygowo | 12857 | 9227 | 7665 | 18 | 770 | 776 | 2326 | 1304 |
| Powiat | 72586 | 47222 | 36655 | 95 | 7172 | 3302 | 15496 | 9868 |

W gminie zarejestrowanych jest 350 podmiotów gospodarczych. Poza sektorem rolniczymi i publicznym (urząd gminy, szkoły, służba zdrowia) mieszkańcy gminy Dygowo zajmują się drobnymi usługami, jak np. handel artykułami spożywczymi i agroturystyką.

Istotną rolę w sferze produkcyjnej odgrywa infrastruktura  ekonomiczna  - instytucje 
z otoczenia biznesu, na którą składają się banki i inne instytucje finansowe, inkubatory innowacyjności i przedsiębiorczości, parki naukowo- produkcyjne, technopole, a także agencje rozwoju, instytucje doradcze, konsultingowe i szkoleniowe oraz organizacje wystawowe i promocyjne. Na obszarze gminy wyżej wymienione instytucje pojawiają się jedynie sporadycznie. Ich powstawanie i rozwój konieczne są do wzrostu i rozwoju gospodarczego obszaru.

## ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

### RZEŹBA  TERENU

Rzeźbę terenu gminy Dygowo charakteryzują utwory trzeciorzędowe i starsze przykryte są utworami czwartorzędowymi, osiągającymi do 100 m miąższości. Decydujące znaczenie dla ukształtowania się przypowierzchniowych warstw utworów miało ostatnie zlodowacenie. Lądolód skandynawski opuścił tereny powiatu około 14 tysięcy lat temu, pozostawiając po sobie większość osadów znajdujących się dziś na powierzchni. W czasie wycofywania się lodowca w kierunku północnym, spływające z niego wody pocięły teren dolinami. Można wydzielić rzeźby terenu różnego pochodzenia:

- formy pochodzenia lodowcowego,

- formy pochodzenia wodnolodowcowego,

- formy pochodzenia eolicznego,

- formy pochodzenia rzecznego,

- formy pochodzenia jeziornego,

- formy utworzone przez roślinność (równiny torfowe).

### WARUNKI  KLIMATYCZNE I STAN POWIETRZA

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego. Obszar powiatu Kołobrzeg pod względem klimatycznym należy do dzielnicy Bałtyckiej (nadmorski region klimatyczny). Charakteryzuje się klimatem morskim, łagodnym Morze Bałtyckie oddziałuje na klimat ocieplając zimą i chłodząc latem, co powoduje niską amplitudę temperatury rocznej. Gmina Dygowo mimo, iż nie posiada bezpośredniego dostępu do morza, jest pod jego silnym oddziaływaniem klimatycznym. Sąsiedztwo morza sprawia, że wilgotność powietrza, zachmurzenie i opady są wyższe i częściej notowane niż na obszarach bardziej oddalonych od wybrzeża. Częstym zjawiskiem występującym na wybrzeżu jest bryza. Podczas dnia wiatry wieją od morza do lądu, na skutek niejednakowego nagrzewania 
się powierzchni wody i lądu, czyli różnicy ciśnienia. W nocy obserwuje się sytuację odwrotną, tj. bryzę lądową, wiejącą znad chłodniejszego o tej porze lądu w kierunku morza. Na wybrzeżu zasięg bryzy rzadko obejmuje większą odległość, niż kilkanaście kilometrów 
w głąb lądu.

Dane klimatyczne:

- średnia temperatura roczna 				– 7,5 ( 7,8 (C

- średnia temperatura okresu V-VII			– 13,5 ( 14,0 (C

- suma opadów atmosferycznych w roku 			– 550 ( 650 mm

- suma opadów atmosferycznych w okresie V-VII	– 160 ( 180 mm

- długość okresu wegetacyjnego 				– 215 ( 218 dni

- liczba dni z pokrywą śniegu 				– 35 ( 45 dni

W marcu i na wiosnę przeważają suche i często mroźne wiatry północno-wschodnie 
i wschodnie. W lecie przeważają chłodne, przynoszące deszcze wiatry zachodnie i północno-zachodnie, a jesienią ciepłe wiatry południowo-zachodnie.

#### Powietrze

Jakość powietrza atmosferycznego zależy przede wszystkim od emitowanych, (wprowadzanych) bezpośrednio lub pośrednio, substancji powstających wyniku działalności człowieka. Główne rodzaje i ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery powstają 
w wyniku spalania różnego rodzaju paliw. Substancje chemiczne wprowadzane do powietrza w największych ilościach to: CO2, SO2, NO2, pył, CO.

Według danych GUS w 2001 r. do atmosfery wyemitowano:

- w powiecie kołobrzeskim

| Rodzaj zanieczyszczenia | 2000 r. | 2001 r. |
| --- | --- | --- |
|  | [Mg] |
| Dwutlenek siarki | 320 | 453 |
| Dwutlenek azotu | 84 | 110 |
| Pyły ogółem | 108 | 138 |
| Dwutlenek węgla | 77643 | 95021 |

Dane te są miarodajne dla gminy Dygowo. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu oraz pyły. Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są pojedyncze lokalne kotłownie i ciągi komunikacyjne (zanieczyszczenia powstające przy spalaniu paliwa samochodowego). Gmina jest zgazyfikowana w 99%. Instalacje technologiczne pełnią rolę drugorzędną ponieważ gmina ma charakter typowo rolniczy, a zakładów o profilu produkcji szczególnie szkodliwym dla środowiska nie posiada.

### ZASOBY WODNE

#### Wody powierzchniowe

Gmina Dygowo położona jest w zlewni rzeki Parsęty.  Jest to główny ciek na terenie gminy. Poza nim istnieje 6 rzek przepływających przez teren gminy, które kończą swoje źródło w zlewni Parsęty.

Niewielki fragment obszaru północno – wschodniego leży w zlewni Morza Bałtyckiego. Uzupełnieniem sieci wód są melioracje szczegółowe – rowy i kanały melioracyjne.

Sieć hydrograficzna gminy jest bardzo zróżnicowana – obok obszarów o wysokiej zasobności wód, istnieją tereny praktycznie bez sieci wodnej.

Parsęta niekiedy nazywana jest także Prośnicą. Jest to jedna z większych rzek krajowych. W gminie Dygowo przepływa ona na odcinku 21 km.

Parsęta to niewielka rzeka Przymorza, której całkowita długość wynosi 139,0 km, a obszar zlewni 3145 km2. Odbiornikiem wód zlewni Parsęty jest morze Bałtyckie, a miejscem jej ujścia jest Kołobrzeg. Największym dopływem Parsęty jest rzeka Radew o powierzchni zlewni 1058 km2. Na jakość wód Parsęty mają znaczący wpływ zanieczyszczenia pochodzące z licznych miejscowości zlokalizowanych wzdłuż rzeki oraz zanieczyszczenia obszarowe, spływające z okolicznych pól. Na podstawie oszacowania metodą emisyjną stwierdzono, 
że więcej niż 60 % zanieczyszczeń organicznych i biogennych dostaje się do wód wraz
 ze spływami powierzchniowymi. Jakość wód Parsęty zależy także od jakości wód rzek wpływających do niej, a mianowicie: Gęsiej, Dębnicy, Radwi i Gościnki. Jak wynika 
z przeprowadzonych w 2001 roku badań wód zlewni Parsęty, na przeważającej długości prowadziła ona wody odpowiadające III klasie czystości. Na czystość wód decydujący wpływ miały znaczne stężenia azotu azotynowego, fosforu ogólnego oraz występowanie bakterii
 z grupy Coli (miano Coli). Wody górnego odcinka rzeki utrzymywały się w II klasie czystości pod względem sanitarnym, a pod względem zawartości azotu azotynowego oscylowały w granicach norm II i III klasy. Z biegiem rzeki stan sanitarny jej wód pogarszał się. Jedynie w dolnym ujściowym odcinku rzeki zaobserwowano poprawę jakości wód, gdzie maleje koncentracja związków fosforu, a stan sanitarny wód poprawić się w wyniku, czego wody spełniają normy III klasy.

Pysznica niekiedy nazywana jest także Pyszką. W gminie Dygowo przepływa ona na odcinku 13,3 km, z czego 10,3 km zostało uregulowane przez służby melioracyjne w 1994 roku.

Bogucinka niekiedy nazywana jest także Nieciczą Bogucinką. Jej źródło bierze początek na terenie gminy w miejscowości Czernin. W gminie Dygowo przepływa ona na odcinku 12,6 km. Wyznacza ona jednocześnie północno – zachodnią granicę gminy.

Olszynka ma swoje źródło w obrębie torfowiska „Stramniczka”, wpływa ona do Parsęty w sąsiedztwie miejscowości Miechęcino.

Łosia to lewostronny dopływ Parsęty. Jej źródło bierze początek na terenie gminy 
w miejscowości Kąrścina. Wyznacza ona południową granicę gminy. Rzeka ta przepływa 
w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni żwiru Witoszyno.

Malechowska Struga jest to rzeka (strumień) wpływającą do Morza Bałtyckiego.

Gmina Dygowo posiada również bezimienne dopływy rzeki Parsęty. W gminie istnieją także jeziora koło Stojkowa, Świelubia). Jeziora leżą na wysokości 15-50m n.p.m. Obecnie nie występują tu obiekty małej retencji.

#### Wody podziemne

Wody podziemne służą głównie zaspokojeniu potrzeb komunalnych i przemysłu. 
W ostatnich latach notuje się spadek zużycia wody podziemnej. Spowodowane jest to zmniejszonym zapotrzebowaniem na cele przemysłowe (spadek produkcji) oraz oszczędną gospodarkę wodą.

W obrębie gminy Dygowo występuję wysokozasobowy rejon wód podziemnych. Znajduje się on na wysokości Świelubia i Pustarów.

### WARUNKI GLEBOWE

Na terenie gminy Dygowo nie ma gleb klasy I. Gleby klas II – IV zajmują powierzchnię ok. 40% ogółu gminy. Większość gleb ornych zaliczanych jest do klasy bonitacyjnej IIIb, IVa i IVb. Wraz z klasą V stanowią 89% powierzchni użytków rolnych.

Powierzchnia gminy – 12 857ha

Użytki rolne – 9 093ha

Grunty orne – 7 708ha

Łąki i pastwiska – 1 369ha

Sady – 16ha

Lasy – 2 326ha

Pozostałe grunty – 1 438ha.

### ZASOBY SUROWCOWE

Na obszarze gminy  występują następujące surowce naturalne:

- surowce energetyczne:

w okolicach Wrzosowa znajdują się pokłady ropy naftowej i gazu ziemnego. W rejonie Jazów odbywa się wydobycie gazu ziemnego. W planie w 1966 roku zajęto obszar terenów górniczych dla wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego – „Wrzosowo”.

- gliny morenowe:

w okolicy Dygowa znajdują się gliny, które mogą być wykorzystywane do produkcji cegły
 i drenów.

- torfy:

znaczne obszary torfowisk występują  na terenie gminy Dygowo. Większość użytków zielonych zajmuje stanowiska torfowe.

Na terenie gminy istnieją wyrobiska po eksploatacji kruszyw, które wymagają rekultywacji. Są to niewielkie powierzchnie nieprzekraczające 1 ha. Zwykle są to wyrobiska o niewielkiej głębokości, czynne czasowo w miarę potrzeb. Eksploatacja kopalin powoduje powstawanie w środowisku naturalnym zmian często nieodwracalnych. Ograniczenie się eksploatacji do jednej warstwy z równoczesnym przenoszeniem się z eksploatacją na inne złoże, powoduje niszczenie terenów oraz pozostawianie wartościowych partii złóż. Wynikiem takiej działalności jest pokrycie terenu wyrobiskami, często nie zagospodarowanymi. Aby ograniczyć negatywny wpływ eksploatacji kopalin na środowisko należy eliminować „dziką eksploatację” i nie dopuszczać do podejmowania wydobycia kopalin bez wymaganej koncesji.

### WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE

#### Lasy

Lasy są najbardziej naturalną formacją przyrodniczą związaną z krajobrazem oraz niezbędnym czynnikiem równowagi środowiska przyrodniczego. Szczególną rolę w ochronie ekosystemów leśnych ich biocenoz oraz zachodzących naturalnych procesów przyrodniczych, odgrywają tereny chronione i rezerwaty leśne. Lasy spełniają bardzo różnorodne funkcje 
w sposób naturalny, którymi są:

- funkcje ekologiczne (ochronne) – zapewniające stabilizację stosunków wodnych, ochronę gleb przed erozją, kształtują klimat, stabilizują układ atmosfery, tworząc warunki
 do zachowania potencjału biologicznego gatunków i ekosystemów, zachowując różnorodność i złożoność krajobrazu,

- funkcje produkcyjne – polegające na pozyskiwaniu drewna z zachowaniem odnawialności, pozyskiwaniu niedrzewnych użytków z lasu, prowadzenie gospodarki łowieckiej oraz rozwijaniu turystyki,

- funkcje społeczne – które służą kształtowaniu korzystnych warunków zdrowotnych 
i rekreacyjnych dla społeczeństwa.

Lasy mają istotne znaczenie gospodarcze i są kluczowym elementem bezpieczeństwa ekologicznego oraz mają szczególne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego.

Siedliska borowe i lasowe występują w dużych konturach obszarowych. Wśród siedlisk borowych największą powierzchnię zajmuje bór mieszany wilgotny, w którym dominującym gatunkiem w drzewostanie jest sosna. Wśród siedlisk lasowych duży udział stanowią lasy mieszane świeże. Drzewostan tych siedlisk jest zróżnicowany i urozmaicony. Bagienne lasy
 i zarośla występują na ograniczonych obszarach. Z reguły występują w siedliskach trwale zabagnionych.

- Łęgi – lasy łęgowe na terenie powiatu reprezentowane są głównie przez łęg olszowo-jesionowy, charakterystyczny dla mokrych dolin rzecznych i obrzeży niecek jeziornych.

- Olsy – bagienne lasy z panującą w drzewostanie olszą czarną, występującą głównie na nisko położonych terenach, na torfowiskach, z utrudnionym odpływem wód długo stagnujących na powierzchni gruntów. W olsze torfowym w drzewostanie poza olszą czarną i stałym udziałem brzozy omszonej występuje domieszka sosny. Olsy występują na obszarach jezior i innych nisko położonych terenach.

- Łozowiska – zbiorowisko w domieszką wierzby szarej oraz znacznym udziałem wierzby uszatej wykształcającej się na żyznych siedliskach w zagłębieniach terenu. 
W sumie dominuje roślinność szuwarowa. Łowiska występują w okrajkach wszystkich torfowisk mszarnych, na nie użytkowanych łąkach, innych zarastających rowach i innych nisko położonych terenach. Łowiska występują szczególnie 
w północnej części powiatu kołobrzeskiego. Często występującym na terenie powiatu jest bór sosnowo-dębowy, a często występujący bór sosnowo-dębowo-bukowy,

Na terenach podmokłych występują przeważnie lasy liściaste lub mieszane. Szczególnie chronić należy lasy liściaste i kompleksy szuwarowo-łozowiskowe, które spełniają ogromna rolę w oczyszczaniu wód i cieków wodnych.

Ważnym czynnikiem w rolniczym krajobrazie stanowią zalesienia i zadrzewienia, które wzbogacają przyrodę i odgrywają ważną role biocenotyczną. Cenne zadrzewienia śródpolne występują na krawędziach małych oczek wodnych i na pochyłych zboczach. Należy stwierdzić, ze w wielu przypadkach oczka wodne i ich zadrzewienia zostały zlikwidowane przez zasypanie i wyrównanie w celu ułatwienia upraw polowych. Lasy spełniają znaczna rolę w likwidowaniu zanieczyszczeń środowiska naturalnego. W lasach absorpcja pyłów wynosi 30-50 % (1 ha buczyn pochłania średnio 70 ton pyłów, a także następuje absorpcja substancji gazowych (np. w olszynach do 85 % azotanów, fluoru i dwutlenku siarki). Ważnym elementem tłumienie fal akustycznych (w łęgach na odległość 100 m od źródła dźwięku) wynosi od 70-90%.

Lasy w gminie Dygowo zajmują powierzchnię 2 326 ha. Stan zdrowotny drzewostanów w 2001 roku nieznacznie się poprawił i był determinowany wysokością opadów atmosferycznych. Pełne zaspokojenie potrzeb wodnych drzewostanów najwyraźniej dało się zauważyć w poprawie kondycji drzewostanów świerkowych. Stan sanitarny lasów na terenie gminy ogólnie jest zadowalający jednak lasy niepaństwowe znajdują się obecnie 
w gorszym stanie niż lasy państwowe. Lasy niepaństwowe są  rozdrobnione. Działki wynoszą przeciętnie około 0,50 ha i są wąskie. Brak wyraźnych granic znacznie utrudnia ustalenie właściciela. Wszystko to mam wpływ na stan sanitarny lasów niepaństwowych. Lasy wykorzystywane są głównie w celu pozyskania drewna grubego- grubizny.

#### Formy ochrony przyrody

Cennym walorem krajobrazu gminy są pomniki przyrody.  Są to obiekty pojedyncze, w tym głazy narzutowe; pojedyncze drzewa, grupy drzew i aleje. Niektóre stare okazy rosną już ponad 200 lat. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują między innymi:

| Nazwa przedmiotu poddanego ochronie | Miejscowość (położenie) |
| --- | --- |
| Dąb szypułkowy o obwodzie 600 cm | Bardy |
| Dąb szypułkowy o obwodzie 680 cm | Kłopotowo |
| Lipa drobnolistna i 12 dębów szypułkowych o obwodzie 328-608, buk czerwony i buk pospolity o obwodzie 410 cm | Miechęcino |
| Buk pospolity o obwodzie 485 cm i świerk kłujący o obwodzie 273 cm | Miechęcino |
| Bluszcz pospolity o obwodzie 63 cm | Miechęcino |
| Lipa drobnolistna o obwodzie 480 cm | Pustary |
| Dąb szypułkowy o obwodzie 320 cm, 2 sztuki topoli białej o obwodzie 445 i 385 cm | Jazy |
| 109 sztuk dębów, aleja dwurzędowa | Włościbórz |
| Buk pospolity o obwodzie 425 cm, lipa drobnolistna o obwodzie 416 cm, topola biała o obwodzie 614 cm | Dygowo |
| Dąb szypułkowy o obwodzie 410 cm | Stojkowo |
| Buk pospolity o obwodzie 253 cm, buk biały o obwodzie 230 cm, buk czerwony o obwodzie 360 cm, 5 sztuk dębu szypułkowego o obwodzie 290-435 cm, grab o obwodzie 225 cm, | Stojkowo |
| 3 sztuki modrzewia europejskiego o obwodzie 360, 278, 325 cm. | Pustary |

Rezerwaty przyrody chronią zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mającej istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych. Gmina Dygowo proponuje także powołanie rezerwatu przyrody pod nazwą „Torfowisko Stramniczka” o powierzchni 58 ha. Celem ochrony jest zachowanie i ochrona walorów przyrodniczych kopułowego mszaru wysokiego. Procedura powołania rezerwatu wymaga długiego okresu tworzenia planu ochrony.

W gminie istnieje 60 drzew pomników pojedynczych, 1 aleja drzew i 1 okazały egzemplarz bluszczu pospolitego. Na terenie gminy nie ma rezerwatów przyrody.

Użytki ekologiczne są to pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk. Do nich zaliczyć możemy naturalne zbiorniki wodne:  oczka, bagienka , kępy drzew i krzewów, torfowiska, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wydmy.

## INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

### UJĘCIA WODY I SIEĆ WODOCIĄGOWA

Gmina Dygowo ma rozprowadzoną wodę poprzez 64,73 km sieci, do której jest podłączonych 800 obiektów. Zużycie wody w skali roku wynosi 182 200 m3, 
co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 33 m3/r .

- Nazwa ujęcia (lokalizacja)   Dygowo

- Wydajność rzeczywista urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa - 
 276 m3/d

- Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa - 950  m3/d

- Liczba mieszkańców podłączonych do danego wodociągu zbiorczego1988r., w tym
 z innych miejscowości: Czernin, Stojkowo, Miechęcino.

- Nazwa ujęcia (lokalizacja) Dębogard

- Wydajność rzeczywista urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa - 
 17  m3/d

- Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa -  50 m3/d

- Liczba mieszkańców podłączonych do danego wodociągu zbiorczego 104.

- Nazwa ujęcia (lokalizacja) Stramniczka

- Wydajność rzeczywista urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa - 
 9  m3/d

- Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa -  200 m3/d

- Liczba mieszkańców podłączonych do danego wodociągu zbiorczego 56.

- Nazwa ujęcia (lokalizacja) Pustary

- Wydajność rzeczywista urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa - 
 53 m3/d

- Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa -  150  m3/d

- Liczba mieszkańców podłączonych do danego wodociągu zbiorczego 330

- Nazwa ujęcia (lokalizacja)  Bardy

- Wydajność rzeczywista urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa - 
 9  m3/d

- Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa -  45  m3/d

- Liczba mieszkańców podłączonych do danego wodociągu zbiorczego 140.

- Nazwa ujęcia (lokalizacja)  Świelubie

- Wydajność rzeczywista urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa - 
 15  m3/d

- Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa -  100  m3/d

- Liczba mieszkańców podłączonych do danego wodociągu zbiorczego 138.

- Nazwa ujęcia (lokalizacja)  Włościbórz

- Wydajność rzeczywista urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa - 
 35 m3/d

- Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa -  60 m3/d

- Liczba mieszkańców podłączonych do danego wodociągu zbiorczego 140.

- Nazwa ujęcia (lokalizacja)  Piotrowice

- Wydajność rzeczywista urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa - 
 39  m3/d

- Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa - 40 m3/d

- Liczba mieszkańców podłączonych do danego wodociągu zbiorczego182.

- Nazwa ujęcia  (lokalizacja) Kłopotowo

- Wydajność rzeczywista urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa - 
22  m3/d

- Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa -120 m3/d

- Liczba mieszkańców podłączonych do danego wodociągu zbiorczego 236

- Nazwa ujęcia (lokalizacja) Wrzosowo

- Wydajność rzeczywista urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa - 
32 m3/d

- Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa - 85m3/d

- Liczba mieszkańców podłączonych do danego wodociągu zbiorczego 970, w tym 
z innych miejscowości – Łykowo.

- Nazwa ujęcia (lokalizacja) Jazy

- Wydajność rzeczywista urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa - 
 49 m3/d

- Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa - 100 m3/d

- Liczba mieszkańców podłączonych do danego wodociągu zbiorczego 230 w tym 
z innych miejscowości: Jażdże.

- Nazwa ujęcia (lokalizacja) Gąskowo

- Wydajność rzeczywista urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa - 
41 m3/d

- Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa -300 m3/d

- Liczba mieszkańców podłączonych do danego wodociągu zbiorczego 352.

- Nazwa ujęcia (lokalizacja)  Skoczów

- Wydajność rzeczywista urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa - 
 143  m3/d

- Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa -  300 m3/d

- Liczba mieszkańców podłączonych do danego wodociągu zbiorczego 333.

### SIEĆ KANALIZACJYJNA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Gmina Dygowo posiada 41,4 km kanalizacji obejmującej swoim zasięgiem miejscowości:

- Dygowo

- Jazy

- Jażdże

- Pyszka

- Wrzosowo

- Skoczów

- Łykowo

- Kłopotowo

- Pustary

- część m. Włościbórz.

Oczyszczalnie ścieków na terenie gminy to:

- Dygowo – oczyszczalnia o przepustowości 738 m3/dobę przyjmuje obecnie ścieki 
w ilości około 250 m3/ dobę, obsługuje miejscowości:  Dygowo, Jazy, Jażdże, Pyszka, Wrzosowo, Skoczów, Łykowo. Docelowo w roku 2010 ma obsługiwać pozostałe skanalizowane miejscowości w gminie.

- Kłopotowo – oczyszczalnia o przepustowości 55 m3/ dobę, przyjmuje ścieki w ilości

18 m3/ dobę, obsługuje tylko obszar miejscowości Kłopotowo.

- Pustary – oczyszczalnia o przepustowości 50 m3/ dobę przyjmuje ścieki w ilości 32 m3/ dobę, obsługuje tylko obszar miejscowości Pustary.

- Włościbórz – oczyszczalnia o wydajności 43 m3/ dobę, do sieci kanalizacyjnej 
i oczyszczalni podłączonych jest 50 % mieszkańców miejscowości Włościbórz.

- Oczyszczalnia obsługiwana przez Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu obsługuje sam Włościbórz i część miejscowości Włościbórz.

Pozostałe miejscowości gminy będą sukcesywnie kanalizowane i podłączane do istniejącej oczyszczalni ścieków w Dygowie.

### GOSPODARKA ODPADAMI

Problematyka odpadów opisana została szczegółowo w Planie Gospodarki Odpadami, który stanowi integralną część poniższego opracowania.

### ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ

Zmiany klimatu, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, degradacja chemiczna gleb jest wynikiem działalności człowieka na środowisko. Emisja do atmosfery gazów: dwu dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu jest głównym problemem ekologicznym. Źródłem tych gazów jest spalanie paliw, głównie dla celów energetycznych. Należy podejmować więc działania zmierzające do zmniejszenia energochłonnych procesów produkcyjnych, zmianę struktury zużywanych paliw, a także wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz bezemisyjnych. W Polsce głównym źródłem energii cieplnej jest węgiel kamienny. Gmina Dygowo jednak mieści się w układzie sieci gazowej rozprowadzonej na swoim obszarze, wykorzystuje gaz ziemny pochodzący ze źródeł lokalnych. Na terenie gminy w miejscowości Jazy znajduje się Kopalnia Gazu Ziemnego Daszewo. Wydobywany tam gaz rurociągiem wysokiego ciśnienia wprowadzany jest do sieci ogólnej, natomiast poprzez rurociąg średniego ciśnienia jest rozprowadzany w sieci gminy. W sezonie grzewczym następuje więc wzrost emisji pyłowo – gazowej na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Coraz bardziej popularna staje się termomodernizacja budynków.

W gminie nie ma wiele obiektów lub urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

## ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Zasoby i walory środowiska ulegają licznym zagrożeniom. Źródła zagrożeń 
są wewnętrzne, zlokalizowane na terenie powiatu i zewnętrzne w tym znacznie oddalone.

### ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY I EMISJA HAŁASU

Największą część emisji zanieczyszczeń stanowi emisja pochodząca z energetycznego spalania paliw. Spowodowana jest głównie znaczną ilością pojazdów samochodowych tranzytowych i lokalnych. Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są ciągi komunikacyjne (zanieczyszczenia powstające przy spalaniu paliwa samochodowego). Instalacje energetyczne i technologiczne pełnią rolę drugorzędną, ponieważ gmina jest zgazyfikowana w 99% i ma charakter typowo rolniczy.

Dwutlenek siarki emitowany jest przez kotłownie lokalne, przy spalaniu zanieczyszczonego węgla, na terenie gminy ma to miejsce sporadyczne. Kotłownie obsługiwane przez Urząd Gminy zostały zmodernizowane na kotłownie węglowe. Większość mieszkańców gminy również ogrzewa mieszkania z pomocą gazu. Tlenki azotu pochodzą ze spalania węgla, koksu, gazu i benzyn (transport samochodowy). Pyły - emitowane są do atmosfery wraz ze spalinami pochodzącymi ze spalania paliw stałych. Średnie stężenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w okresie zimowym  jest wyższe niż w okresie letnim.

Hałas można podzielić na:

- przemysłowy

- komunalny ( w miejscach publicznych, w pomieszczeniach mieszkalnych)

- komunikacyjny.

Na terenie gminy nie występują zakłady przemysłowe oraz obiekty uciążliwe pod względem emisji hałasu do środowiska.

Ze względu na to, że gmina ma charakter typowo rolniczy najpoważniejszymi źródłami emisji hałasu są ciągi komunikacyjne.

### PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

Promieniowanie elektromagnetyczne to stosunkowo nowe zanieczyszczenie środowiska. Na terenie gminy nie ma urządzeń wytwarzających: pole elektryczne lub magnetyczne stałe, pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz wytwarzane przez stacje i linie elektroenergetyczne oraz promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące 
w zakresie 0,001-300 000 MHz. Źródła pól elektromagnetycznych stanowią linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV, 220 kV i 400 kV oraz związane z nimi stacje elektroenergetyczne.

Do punktowych źródeł promieniowania niejonizującego należą m.in.:

- pojedyncze nadajniki radiowe,

- stacje bazowe telefonii komórkowej analogowej CENTERTEL i cyfrowej GSM 900 instalowane na wysokich budynkach, kominach, specjalnych masztach,

- urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach przemysłowych, ośrodkach medycznych oraz będące w dyspozycji miejskiej policji 
i straży pożarnej.

Ze względu na uzgadnianie obiektów telefonii komórkowej przez różne organy administracji, nie jest znana liczba stacji bazowych telefonii komórkowej i ich parametrów wpływających na środowisko.

W przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej pola elektromagnetyczne są wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi.

Brak stałego monitoringu w zakresie elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego uniemożliwia ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wokół obiektów i urządzeń będących jego źródłem.

### ZAGROŻENIE ELEMENTÓW BIOTYCZNYCH (TRANSPORT)

Transport jest poważnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. W ostatnich latach  
w Polsce nastąpił gwałtowny rozwój transportu drogowego, a wraz z nim pojawiły się nowe zagrożenia środowiska. Prawie dwukrotnie wzrosła liczba prywatnych samochodów. Towarzyszy temu niedostateczny rozwój sieci dróg, autostrad, co powoduje zatory, korki 
i większą emisję substancji i hałasu do środowiska. Spaliny i hałas komunikacyjny stwarzają duże zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Wzrastająca liczba samochodów, często starych, wyeksploatowanych – to także źródło dużej ilości odpadów.

Zagrożeniem środowiska jest więc transport pod każdą postacią, a więc drogowy, kolejowy, jak i wodny oraz przebiegające przez teren powiatu rurociągi paliwowe, linie energetyczne.

Podstawowy układ drogowy gminy stanowi droga wojewódzka nr 163 łącząca Kołobrzeg z Wałczem oraz drogi powiatowe nr142 i 145 i drogi gminne. Stan techniczny dróg jest średni.

Uzupełnieniem transportu drogowego jest transport kolejowy. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa relacji:

- Kołobrzeg – Poznań

- Kołobrzeg – Szczecin.

Stacje kolejowe są zlokalizowane w miejscowościach: Dygowo i Wrzosowo.

Przez  gminę przebiega również gazociąg. Gmina zgazyfikowana jest w 99%.

Wymienione zagrożenia środowiska mogą stopniowo znacznie pogarszać jakość życia mieszkańców. W przypadku awarii (uszkodzenia) cystern czy w następstwie katastrofy drogowej lub kolejowej, istnieje realne zagrożenie skażenia ludności i środowiska wokół wymienionych tras przewozu.

### POWAŻNE ZAGROŻENIA

Bezpieczeństwo ludności   wiąże się z przeciwdziałaniem zagrożeniom cywilizacyjnym, powodowanym przez wszelkiego typu awarie infrastruktury technicznej stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, katastrofy wywołane przez siły natury. Znaczna jest także chemizacja rolnictwa. To wszystko dodaje się do zagrożeń wywołanych transportem surowców i produktów naftowych, przesyłaniem innych substancji, pracą urządzeń podatnych na pożar i wybuch. Potencjalnym źródłem nadzwyczajnych zagrożeń są również rzeki znajdujące się na terenie powiatu. (powodzie, zatonięcia, dopływ nieznanych zanieczyszczeń).

Zagrożeniami dla środowiska, jakie mogą wystąpić na terenie Gminy są:

- powodzie,

- huragany,

- pożary,

- susze,

- gradobicia,

- awarie urządzeń infrastruktury technicznej,

- katastrofy komunikacyjne drogowe i kolejowe, w tym katastrofy związane
z transportem materiałów niebezpiecznych;

- zagrożenia ekologiczne.

Na terenie gminy mogą powstać groźne w skutkach pożary. Zagrożonymi rejonami są jednostki osadnicze, w których dominuje zabudowa niska i zwarta wykonana w z materiałów palnych.

Gwałtowne burze z gradobiciem, czyniące znaczne spustoszenia w zagrodach i na polach są również dużym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego. Susza, powoduje wyschnięcie cieków, obniżenie się poziomu wód gruntowych, znaczne obniżenie się poziomu wód w rzekach. Skutkiem suszy jest więc zwiększenie stężeń zanieczyszczeń w wodach, śnięcie ryb w rzekach, usychanie upraw rolnych i leśnych.

W przypadku awarii (uszkodzenia) cystern lub w następstwie katastrofy drogowej istnieje realne zagrożenie skażenia ludności i środowiska wokół wymienionych tras przewozu. Zagrożenie dla ludności stwarzają również stacje i dystrybutory paliw płynnych 
i gazowych.

Zadania związane z ochroną przed awariami, ochroną przeciwpowodziową i innymi zagrożeniami powiat wykonuje przy pomocy powiatowych służb, inspekcji i straży.

### ODPADY

Problematyka odpadów opisana została szczegółowo w Planie Gospodarki Odpadami, który stanowi integralną część poniższego opracowania.

## ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Proces zarządzanie obejmuje następujące czynności planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie, kontrolowanie. W każdym systemie zarządzania można wyodrębnić sferę procesów realnych i sferę regulacji. Sfera procesów realnych obejmuje działalność człowieka skierowaną bezpośrednio na podmioty materialne i przekształcenie materii, a sfera regulacji – całość procesów informacyjnych, myślowych i decyzyjnych, podejmowanych z myślą o kształtowaniu systemu sfery realnej.

Wyodrębnioną i odpowiednio uporządkowaną część rzeczywistości, która jest związana z zarządzaniem, użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, nazywamy systemem zarządzania (sterowaniem) środowiskiem. System ten jest złożony i niejednorodny.

Reforma ustrojowa państwa spowodowała znaczące zmiany w strukturze organizacyjnej ochrony środowiska. Struktura ta jest obecnie niezwykle złożona. Funkcjonuje na 4 poziomach: centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Nowy podział kompetencji wprowadzony z dniem 1 stycznia 1999 r., a następnie zmieniony nowymi regulacjami prawa ekologicznego, stanowi dużą uciążliwość zarówno dla administracji publicznej, jak i dla wszystkich stron biorących udział w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.

Struktura organizacyjna ochrony środowiska nie ma charakteru hierarchicznego. Składają się na nią odrębne i niezależne od siebie organy rządowe i samorządowe, a dany szczebel administracji realizuje w zasadzie tylko te zadania, których nie można realizować na szczeblu niższym.

Na schemacie poniżej przedstawiamy w uproszczony sposób podstawową strukturę administracji publicznej w Polsce, która realizuje także zadania związane z zarządzaniem środowiskiem.

Do organów ochrony środowiska należą:

- Organy decyzyjne państwa: Sejm wraz z Senatem i Prezydentem oraz Rada Ministrów.

- Centralne organy administracji państwowej: premier, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, ministerstwa i urzędy centralne.

  - Minister Środowiska – odpowiedzialny za realizację Polityki ekologicznej państwa, konwencji międzynarodowych, przygotowanie projektów ustaw ekologicznych 
i rozporządzeń wykonawczych

- Terenowe organy administracji rządowej: wojewodowie i urzędy wojewódzkie.

- Wojewoda – wydaje decyzje analogiczne do starosty, ale w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających obligatoryjnie raportu o oddziaływaniu na środowisko, obejmuje ochroną konserwatorską cenne formy ochrony przyrody, realizuje zadania z zakresu łowiectwa, nadzoru nad lasami prywatnymi

- Samorządy terytorialne: gminne, powiatowe, wojewódzkie.

  - Wójt, burmistrz, prezydent miasta (rozpatrują sprawy związane z korzystaniem ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, wycinaniem drzew, krzewów, utrzymaniem zieleni, realizują uchwały rad gmin w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię, odprowadzenia ścieków, systemu zbierania odpadów komunalnych, realizacji postanowień planu zagospodarowania przestrzennego gminy),

  - Starosta – główny decydent w ochronie środowiska, wydający decyzje dla przedsięwzięć, które są klasyfikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko (spis decyzji poniżej), sprawujący nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, spółkami wodnymi, racjonalną gospodarką łowiecką, ochroną przyrody, realizujący zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Rodzaje decyzji środowiskowych, które wydaje starosta:

    - pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

    - pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska,

    - decyzja uzgadniająca zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji,

    - pozwolenie zintegrowane,

    - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ,

    - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych,

    - pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,

    - pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

    - pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej,

    - pozwolenie wodnoprawne na odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,

    - pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie,

    - pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

    - decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

    - pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, transportu odpadów,

    - koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (bez użycia materiałów wybuchowych i na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3,

    - zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji.

  - Marszałek Województwa – zajmuje się egzekwowaniem opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i ich redystrybucją na rzecz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej; prowadzi także bazę danych o emisjach substancji, wytwarzanych odpadach, pobranej ilości wody w województwie. Jest organem 
w zakresie melioracji wodnych, uchwala wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju województwa i program ochrony środowiska, sprawuje kontrolę nad WFOŚ i GW.

- Jednostki gospodarcze (produkcyjne i usługowe)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – wykonuje kontrole przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez wszystkich korzystających ze środowiska, bada
i ocenia stan środowiska (monitoring środowiska), wymierza kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska, prowadzi działania zapobiegające nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

Nowy podział kompetencji w zakresie ochrony środowiska nakłada na wszystkie szczeble samorządu i organów rządowych obowiązek wzajemnego informowania się
i uzgadniania. Należy podkreślić wzmocnienie relacji i wpływu organów samorządowych na działanie Inspekcji Ochrony Środowiska oraz uprawnienia kontrolne organów samorządowych.

Oprócz wyżej wymienionych zadań starosty, określone zadania w zakresie ochrony środowiska należą do Rady i Zarządu Powiatu.

Rada Powiatu :

- uchwala Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami,

- co 2 lata analizuje raporty z realizacji Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami,

- ustanawia obszary ograniczonego użytkowania wokół niektórych instalacji (składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, oczyszczalni ścieków, tras komunikacyjnych, linii i stacji elektroenergetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej),

- wyraża zgodę na powołanie społecznej straży rybackiej.

W imieniu Starosty zadania ochrony środowiska wykonuje głównie Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska współpracuje ze wszystkimi wydziałami Starostwa, Wojewódzkim Inspektoratem  Ochrony Środowiska, Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego, Departamentem Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Nadleśniczymi Nadleśnictw, oraz następującymi pozarządowymi organizacjami ekologicznymi.

Władze Gminy odpowiadają za następujące zadania z zakresu gospodarki   środowiskiem:

- ochronę środowiska – najczęściej poprzez wprowadzanie zakazów i nakazów dotyczących sposobu użytkowania powierzchni, przestrzeni i zasobów naturalnych oraz poprzez organizacyjno – finansowe stwarzanie podstaw do bodowy komunalnych urządzeń ochrony środowiska.

- zarządzanie środowiskowe gminą

- promowane zasad zrównoważonego rozwoju

- opracowywanie i realizacje programów ekorozwoju gminy, jak np. program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami czy strategia zrównoważonego rozwoju

- opracowywanie i realizacji jednostkowych proekologicznych dokumentów, jak np. dot. ograniczenia niskiej emisji, stworzenia parku miejskiego itp.

Do zadań własnych Gminy z zakresu środowiska należy:

- ład przestrzenny

- gospodarka terenami

- ochrona środowiska

- dbałość o infrastrukturę techniczną służącą ochronie środowiska (wodociągi, oczyszczalnie ścieków, kanalizacja, składowiska odpadów)

- zieleń komunalna i zadrzewianie

- utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami na terenie gminy

- tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów

- organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

- zatwierdzenie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach

- organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych

- zarządzanie ewakuacją ludności na wypadek zagrożenia np. powodziowego

- edukacja ekologiczna

- opiniowanie projektów dokumentów dot. tworzenia parku krajobrazowego

- wprowadzanie form ochrony przyrody

- ustanawianie parków wiejskich i miejskich

- opiniowanie rocznych planów łowieckich

- współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz rozstrzyganie sporów

- ustalanie statutu uzdrowiska

- opiniowanie powołania i odwołania naczelnego lekarza uzdrowiska

Oddziaływanie Gminy na środowisko naturalne może być

bezpośrednie, jak w przypadku:

  - zużycia energii, wody i innych materiałów przez pracowników urzędu

  - recykling odpadów biurowych

  - transport pracowników

  - emisja zanieczyszczeń do atmosfery

i pośrednie, jak w przypadku:

- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

- zaopatrzenia  mieszkańców w wodę

- odprowadzania ścieków

- gospodarki odpadami

- edukacji ekologicznej

Władze gminne mogą wykonywać swe zadnia z zakresu gospodarowania środowiskiem dzięki instrumentom finansowym i prawnym, takim jak:

- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

- kary pieniężne za samowolne usuwanie drzew i zakrzewień

- ustanawianie ograniczeń czasu pracy lub korzystania z urządzeń uciążliwych dla środowiska

- nakazywanie czynności ograniczających uciążliwość  dla środowiska

- określanie warunków i wymagań wobec osób hodujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych

- nakazywanie wykonania zabezpieczeń wody przed zanieczyszczeniem i zakaz odprowadzania ścieków bez pozwolenia wodnoprawnego.

Rada Gminy oddziaływuje na środowisko pośrednio, poprzez:

  - uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  - uchwalanie budżetu gminy

  - uchwalanie planów gospodarczych i rozwojowych mikroregionu

  - ustalanie zakresu działań jednostek pomocniczych

  - uchwalanie podatków i opłat lokalnych, w tym np. stawek za usuwanie
 i unieszkodliwianie odpadów, czy

  - podejmowanie decyzji odnośnie współpracy z innymi jednostkami,
 jak np. tworzenie związku gmin itp.

Ochrona środowiska niejednokrotnie jest także realizowana przez stowarzyszenia i związki gmin, powołane np. w celu wspólnej gospodarki odpadami.

## PODSUMOWANIE ANALIZY – ANALIZA SWOT

Wybór właściwej drogi rozwoju i zarządzania strategicznego regionem musi się opierać na rzetelnej analizie oddziaływania różnych czynników rozwoju w aktualnej Zgromadzenie wszelkich dostępnych i istotnych danych przy opracowaniu Programu Ochrony Środowiska oraz ich analiza połączona z wnioskowaniem stanowi podstawę przy opracowaniu tego typu dokumentów. Wiodącym narzędziem stosowanym do oceny czynników rozwoju przy uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych jest analiza SWOT.

W ramach uwarunkowań wewnętrznych analizowano następujące obszary:

- Ochrona wód,

- Gospodarka wodno – ściekowa,

- Warunki glebowe,

- Środowisko przyrodnicze,

- Ochrona atmosfery,

- Gospodarka odpadami,

- Gospodarowanie zasobami środowiska.

Poniżej w tabeli przedstawiono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, które wywierają istotny wpływ na istnienie i rozwój środowiska.

Analiza SWOT

| Uwarunkowania wewnętrzne |
| --- |
| Mocne strony | Słabe strony |
| OCHRONA WÓD |
| wysoka zasobność wód powierzchniowych wysoka zasobność wód podziemnych | zróżnicowanie położenia wód w gminie średnia jakość wód powierzchniowych |
| GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA |
| dobry stopień zwodociągowania wysoka jakość wody użytkowej wzrastający co roku stopień skanalizowania gminy nowoczesna oczyszczalnia ścieków większość sieci kanalizacyjnej wybudowano w latach 2000 - 2003 | brak zbiorników retencyjnych konieczność modernizacji sieci wodociągowej zbyt duża i kosztowna w utrzymaniu liczba ujęć wody i stacji wodociągowych |
| WARUNKI GLEBOWE |
| niski stopień degradacji powierzchni ziemi gleby dobrej i średniej klasy dobre warunki geotechniczne na większości terenów dostępność do złóż kopalin - torfy, żwir, gaz | występowanie terenów bez melioracji wodnych brak możliwości modernizacji istniejącej infrastruktury melioracyjnej |
| ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE |
| pomniki przyrody cenne przyrodniczo Dorzecze rz. Parsęty | brak rezerwatów przyrody brak użytków ekologicznych yby |
| OCHRONA ATMOSFERY |
| dobra jakość powietrza dostępność paliw ekologicznych dobre warunki solarne dla energetyki odnawialnej naturalne zasoby gazu wysoki stopień gazyfikacji gminy (99%) | niewykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, występowanie obszarów zagrożenia hałasem komunikacyjnym, brak rozpoznania oddziaływania źródeł promieniowania elektromagnetycznego. |
| GOSPODARKA ODPADAMI |
| rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych planowana rekultywacja zamkniętego w 2003 roku składowiska odpadów | brak kompleksowej regulacji odpadami niedostateczny stopień objęcia mieszkańców zorganizowanym wywozem odpadów komunalnych składowanie jako dominujący sposób unieszkodliwiania odpadów brak systemu zbierania padliny, odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych |
| GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA |
| dobra kadra pracująca w administracji ochrony środowiska, kształcenie na rzecz zrównoważonego rozwoju, udział społeczeństwa w aktywnych działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska. | niedostateczny stopień świadomości ekologicznej społeczeństwa, niski poziom socjalny części społeczeństwa, niski budżet |
| Uwarunkowania zewnętrzne |
| Szanse | Zagrożenia |
| integracja z UE i wpływ środków pomocowych regulacje ogólnokrajowe i międzynarodowe zobowiązujące do podniesienia jakości środowiska, proces decentralizacji zarządzania środowiskiem postęp technologiczny korzystne warunki środowiska do wdrażania programów rolnośrodowiskowych popyt w krajach UE na żywność produkowaną metodami ekologicznymi | niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa częste zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska niedostateczna pula środków finansowych w budżecie państwa transport substancji niebezpiecznych |

Przytoczone w tabeli główne obszary tematyczne mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń oddziałujących na środowisko gminy są kwintesencją wypracowanej 
w dyskusji listy szans i problemów. Właściwe ich odczytanie i pogrupowanie tematyczne doprowadziło do skondensowanej listy zagadnień, z którymi należy się uporać w dążeniu do osiągnięcia sukcesu podczas realizacji strategii. Rezultat analizy SWOT pozwolił wypracować priorytety i działania Programu Ochrony Środowiska.

Gmina dysponuje wieloma atutami, od których racjonalnego wykorzystania zależy powodzenie podejmowanych działań w ramach określonych celów strategicznych i zadań.

Wykonana analiza SWOT umożliwiła rozpoznanie i ocenę oraz ukazała potencjalne zagrożenia i kierunki ochrony środowiska.

# CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA 
I WOJEWÓDZTWA

Polityka ekologiczna jest to świadoma i celowa działalność władz różnych szczebli 
w odniesieniu do środowiska przyrodniczego. Polityka określa cele, metody środki zarządzania środowiskiem. Poniższe zapisy zostały wyprowadzone z obowiązujących dokumentów wyższego rzędu.

## ZASADY I CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ  PAŃSTWA

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” jest realizacją ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, która w art. 13 – 16 wprowadza obowiązek przygotowania i aktualizowania co
4 lata polityki ekologicznej państwa.

W 1990 r. powstał pierwszy dokument „Polityka ekologiczna państwa”, przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie w 1991 r. zaakceptowany przez Sejm i Senat RP. 
W 2000 r. została sporządzona „II Polityka ekologiczna państwa”, która w 2001 r. została  zaakceptowana przez Parlament. Ustala ona cele ekologiczne do 2010 i 2025 r. Opracowany w 2002 r. „Program Wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa, na lata 2002 – 2010” jest dokumentem o charakterze operacyjnym, tj. wskazującym wykonawców i terminy realizacji konkretnych zadań lub pakietów zadań, przewidzianych do realizacji, zgodnie
z polityką ekologiczną państwa w latach 2002 – 2010, a także szacującym niezbędne nakłady i źródła ich finansowania.

Politykę ekologiczną, obejmującą lata 2003 – 2006 oraz 2007 – 2010, należy traktować jako aktualizację i uszczegółowienie długookresowej „II Polityki ekologicznej państwa”, przede wszystkim w nawiązaniu do priorytetowych kierunków działania określonych w przyjętym VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska.

W Unii Europejskiej funkcjonują średniookresowe programy działań na rzecz środowiska, tak więc dostosowana do wymagań nowej ustawy „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” wpisuje się również 
w funkcjonującą w tej dziedzinie praktykę. Aktualny, szósty program takich działań obowiązuje właśnie do 2010 r. Jest to tym bardziej warte podkreślenia, że znaczną część objętych „Polityką ...”  działań Polska będzie realizować już jako członek Unii.

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” została przygotowana i będzie realizowana równolegle ze sporządzonymi wielokrotnie aktualizowanym „Narodowym programem przygotowania do członkostwa”, 
a zwłaszcza przyjętym dokumentem zawierającym końcowe ustalenia i przyjęte przez Polskę zobowiązania (CONF-PL 95/01).

Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 13 stwierdza, że polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska.

We współczesnym świecie oznacza to przede wszystkim, że polityka ta powinna być elementem równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania z celami ochrony środowiska celów gospodarczych i społecznych. Oznacza to także, że realizacja polityki ekologicznej państwa w coraz większym stopniu powinna dokonywać się poprzez zmiany modelu produkcji i konsumpcji, zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności 
i energochłonności gospodarki oraz stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania, a dopiero w dalszej kolejności poprzez typowo ochronne, tradycyjne działania takie jak oczyszczanie gazów odlotowych i ścieków, unieszkodliwianie odpadów.

Oznacza to również, że aspekty ekologiczne powinny być obligatoryjnie włączane do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarowania, a także do strategii 
i programów rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Nadrzędną  wartością w polityce ekologicznej państwa jest człowiek, co oznacza, że zdrowie społeczeństwa, komfort środowiska, w którym żyją i pracują ludzie, życie obywatela są głównym kryterium realizacji polityki ekologicznej na każdym szczeblu. Polityka ekologiczna państwa ma służyć zaspokojeniu rosnących potrzeb człowieka.

Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta w Konstytucji RP zasada zrównoważonego rozwoju, która uzyskała prawo obywatelstwa wśród społeczeństw świata w wyniku Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych
i ekologicznych.

Właściwemu osiąganiu celów polityki ekologicznej sprzyja przestrzeganie następujących zasad:

- Zasada równorzędności polityki ekologicznej , gospodarczej i społecznej.

- Zasada integralności polityki ekologicznej z każdą wyodrębnioną polityką sektorową - 
w skali państwa z polityka międzynarodową, (uwzględnienie celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi).

- Zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego i jednakowego obowiązku jego ochrony.

- Zasada „zanieczyszczający płaci” (odpowiedzialność za skutki zanieczyszczenia 
i stwarzania zagrożeń ponosi jednostka użytkująca zasoby środowiska),

- Zasada uspołecznienia przez stworzenie warunków do uczestnictwa obywateli,

- Zasada ekonomizacji polityki ekologicznej, czyli osiągania postawionych celów minimalnym nakładem sił i środków.

- Zasada przezorności (podwojenie działań, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia problemu),

- Zasada prewencji (podejmowanie działań zabezpieczających na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięć),

- Zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT),

- Zasada subsydiarności (stopniowe przekazywanie kompetencji i uprawnień na niższych szczeblach zarządzania środowiskiem),

Cele polityki ekologicznej państwa przedstawione są poniżej:

Rozdział: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody.

Poprawa środowiska ma nastąpić miedzy innymi w skutek następujących działań:

- utworzenia Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000,

- znacznego wzrostu lesistości w Polsce z 28,5 % w 2001 roku do ok. 30% w 2020 roku,

- ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów,

- ochrony terenów wodno – błotnych,

- racjonalizacji użytkowania wody,

- zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości gospodarki, wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

- ochrony gleb,

- ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych,

- kształtowania stosunków wodnych i ochrony przed powodzią.

Główne cele polityki to:

w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu

- utrzymanie na odpowiednim poziomie różnorodności biologicznej i krajobrazowej,

- zwiększenie powierzchni obszarów chronionych (do 1/3 terytorium kraju),

- renaturalizacja i poprawa stanu najcenniejszych, zniszczonych ekosystemów i siedlisk,

- restytucja wybranych gatunków

- ochrona zasobów gleb użytkowanych przyrodniczo przed ich wyłączeniem z tego użytkowania,

- rekultywacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych,

- zwiększenie skuteczności ochrony obszarów objętych ochroną prawna,

- rozwój prac badawczych i inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznania zagrożeń bioróżnorodności,

- utrzymanie krajobrazu rolniczego, zwiększenie wsparcia i rozwoju rolnictwa ekologicznego,

- zapewnienie ochrony i racjonalnego gospodarowania bioróżnorodnością,

- wzrost stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa i władz lokalnych,

- zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach przyrodniczo cennych,

- zapewnienie przeciwdziałania wprowadzania obcych gatunków, zagrażających integralności naturalnych ekosystemów i siedlisk.

w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów

- wzbogacanie i racjonalne użytkowanie zasobów leśnych,

- dalsze zwiększanie lesistości, stałe powiększanie zasobów leśnych,

- rozszerzanie zasięgu renaturalizacji obszarów leśnych,

- kształtowanie lasu wielofunkcyjnego (poprawa funkcji wodochronnej, klimatotwórczej, glebochronnej),

- wdrożenie zasad ochrony i powiększenie różnorodności biologicznej w lasach na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym,

- zachowanie zdrowotności i żywotności ekosystemów leśnych,

- zapewnienie ochrony leśnych zasobów genowych,

- racjonalne, zgodne z zasadami przyrody, użytkowanie zasobów leśnych,

- zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego lub odtworzenie śródleśnych zbiorników wodnych,

- utrzymanie i wzmacnianie społeczno – ekonomicznej funkcji lasów,

- ochrona gleb leśnych,

- wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień jako czynnika ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz racjonalnego użytkowania przestrzeni przyrodniczej,

- zapewnienie lasom i zadrzewieniom właściwego znaczenia w planowaniu przestrzennym,

- poprawa stanu i produkcyjności lasów prywatnych.

w zakresie ochrony gleb

- przeciwdziałanie przejmowania gleb nadających się do wykorzystania rolniczego lub leśnego na inne cele, zwłaszcza inwestycyjne,

- podniesienie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów w zakresie możliwości eksploatacji gleb,

- doskonalenie struktur organizacyjnych zajmujących się problematyką ochrony gleb, racjonalnego ich użytkowania, przygotowania programów działań w tym zakresie,

- wprowadzenie w rolnictwie sposobu produkcji zgodnego z ustawą o rolnictwie ekologicznym,

- objecie monitoringiem gleb rejestracji zmian wynikających z rodzaju i intensywności eksploatacji oraz oddziaływania negatywnych czynników,

- przywracanie wartości użytkowej glebom, które uległy degradacji (oczyszczanie, rekultywacja, odbudowa właściwych stosunków wodnych),

- maksymalne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych.

w zakresie ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych

  - ograniczenie wydobycia kopalin, jeśli możliwe jest znalezienie substytutu danego surowca,

  - zwiększenie efektywności wykorzystania rozpoznanych i eksploatowanych złóż,

  - objęcie ochroną zasobów kopalin leczniczych i wód podziemnych, zwłaszcza głównych zbiorników tych wód,

  - poszerzanie wiedzy o budowie geologicznej Polski i kontynuowanie prac w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania nowych złóż,

  - ograniczanie naruszeń środowiska towarzyszących eksploatacji kopalin i pracom geologicznym.

w zakresie biotechnologii i organizmów zmodyfikowanych genetycznie

- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie biotechnologii i bezpieczeństwa bilogicznego,

- rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa biologicznego

Rozdział: Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii.

Poprawa środowiska ma nastąpić miedzy innymi w skutek następujących działań:

- wprowadzenie wskaźników wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności produkcji do systemu statystyki publicznej.

- Budowa instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych,

- Zorganizowanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i zreorganizowanie regionalnych zarządów

Główne cele polityki to:

w zakresie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości gospodarki:

- Wprowadzenie systemu kontroli wodochłonności produkcji,

- Ograniczenie zużycia wody z wód podziemnych,

- Zmniejszenie energochłonności i materiałochłonności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii,

- Intensyfikacja stosowania obiegów zamkniętych oraz wtórnego wykorzystania mniej zanieczyszczonych ścieków,

w zakresie wykorzystania energii odnawialne:

- Wzrost produkcji ze źródeł odnawialnych,

w zakresie kształtowania stosunków wodnych i ochrona przed powodzią:

- Eliminowanie wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe,

- Racjonalizacja zużycia wody,

- Efektywna ochrona przed powodzią,

Rozdział: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i wzrost bezpieczeństwa ekologicznego.

Poprawa jakości środowiska i wzrost bezpieczeństwa ekologicznego ma nastąpić miedzy innymi w skutek podjęcia działań dotyczących:

- jakości wód,

- jakości powietrza,

- gospodarowania odpadami,

- bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego,

- poważnych awarii przemysłowych

oddziaływania hałasu.

- oddziaływania pól elektromagnetycznych.

Główne cele polityki to:

w zakresie jakości wód:

- osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wszystkich rodzajów wód pod względem jakościowym i ilościowym,

- zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania „u źródła”,

- ochrona wód Morza Bałtyckiego przed substancjami biogennymi i niebezpiecznymi oraz przed nadmiernym eksploatowaniem zasobów żywych,

- przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu ekologicznego, a przez to zapewnienie odpowiednich źródeł poboru wody do picia,

- zlewniowe zarządzanie gospodarką wodną i jakością wód,

w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem:

- poprawa stanu czystości powietrza,

- uzyskanie norm emisyjnych wymaganych przez przepisy UE,

- konsekwentne przechodzenie na likwidację zanieczyszczeń „u źródła”,

- coraz szersze normowanie emisji w przemyśle, energetyce i transporcie,

- wprowadzanie norm ograniczających emisję do powietrza zanieczyszczeń w procesie produkcyjnym (w pełnym cyklu życia produktów i wyrobów),

w zakresie gospodarowania odpadami:

- pełne wprowadzanie w życie regulacji prawnych dot. odpadów,

- zapobieganie powstawania odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów 
„u źródła”,

- zwiększenie poziomu odzysku odpadów,

- stwarzanie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi,

- zbudowanie krajowego systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

- w zakresie bezpieczeństwa chemicznego:

- włączenie się Polski do realizacji międzynarodowych programów związanych
z bezpieczeństwem chemicznym i biologicznym,

- harmonizowanie polskich przepisów prawnych z przepisami UE oraz wdrażanie wymogów i zaleceń,

- w zakresie poważnych awarii:

- eliminowanie lub zmniejszenie skutków dla środowiska z tytułu poważnych awarii,

- sporządzenie ocen ryzyka obiektów, planów operacyjno – ratowniczych wojewódzkich 
i powiatowych planów zarządzania ryzykiem,

- doskonalenie istniejącego systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii i klęsk żywiołowych,

- wprowadzenie systemu ubezpieczeń ekologicznych,

- w zakresie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego:

- zmniejszenie skali narażania ludności na ponadnormatywny poziom hałasu,

- nie dopuszczanie do pogorszenia się klimatu akustycznego tam, gdzie obecnie sytuacja jest korzystna,

- kontrola i ograniczenie emisji do środowiska promieniowania niejonizującego,

- stworzenie struktur zajmujących się monitorowaniem i badaniem pól elektromagnetycznych,

- kształtowanie zieleni zorganizowanej pełniących funkcje ochronne,

- harmonizacja polskich przepisów z odpowiednimi dyrektywami UE,

- poprawa systemu transportu zbiorowego,

- produkcja urządzeń i pojazdów o hałaśliwości zgodnej z normami międzynarodowymi,

w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu:

- włączenie się Polski do wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego,

- zintegrowanie polskiej polityki ochrony klimatu z polityką UE,

- wypełnienie przez Polskę zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych 
o 6 % w stosunku do roku bazowego,

- zapewnienie realizacji polityki ochrony klimatu na poziomie sektorów gospodarczych 
i przedsiębiorstw.

### LIMITY KRAJOWE

W II Polityce ekologicznej państwa ustalone zostały ważniejsze limity krajowe, związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska. Limity te mają być osiągnięte do 2010 r. Są to:

- zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50 % w stosunku do stanu w 1990 r. 
(w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle),

- ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50 % w stosunku do 1990 r., w taki sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państwa OECD (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

- ograniczenie zużycia energii o 50 % w stosunku do 1990 r. i 25 % w stosunku do 2000r. również w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PBK),

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych
w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem
 z 1990 r.,

- odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50 % papieru i szkła z odpadów komunalnych,

- pełna (100 %) likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych,

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych 
w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej 
(na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30 % i ze spływu powierzchniowego – również o 30 %,

- ograniczenie emisji pyłów o 75 %, dwutlenku siarki o 56 %, tlenków azotu o 31 %, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4 % i amoniaku o 8 % w stosunku do stanu w 1990 r.,

- do końca 2005 r. wycofać z użytkowania etylinę i przejść wyłącznie na stosowanie benzyny bezołowiowej.

Powyższe limity krajowe przyjęto jako punkt odniesienia w zakresie realizacji celów polityki ekologicznej województwa.

Limity określone w Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010.

| Lp. | Limity |
| --- | --- |
| 1. | Wzrost lesistości do 30 % w 2020 r., zgodnie z krajowym programem zwiększenia lesistości (2003). |
| 2. | Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000, średnio 15 % |
| 3. | Rekultywacja starych składowisk od 2003 r. |
| 4. | Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód powierzchniowych (zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną) do 2015 r. |
| 5. | Redukcja biogenów w dorzeczu Wisły i Odry ze ścieków komunalnych o 75 % do 2015 r. |
| 6. | Zaprzestanie odprowadzania do Bałtyku substancji niebezpiecznych do 2006 r. |
| 7. | Wyposażenie aglomeracji liczących powyżej 15 tys. mieszkańców w oczyszczalnie ścieków do 2015 r. |
| 8. | Wyposażenie aglomeracji liczących 2 - 15 tys. mieszkańców w oczyszczalnie ścieków do 2010 r. |
| 9. | Ograniczenie zanieczyszczeń azotowych pochodzących z rolnictwa (budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych) do 2010 r. |
| 10. | Udział energii odnawialnej – 7,5 % do 2010 r., zgodnie ze Strategią rozwoju energetyki odnawialnej i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. |
| 11. | Opracowanie programów naprawczych ochrony powietrza (dla obszarów, gdzie występuje przekroczenie poziomów odniesienia jakości powietrza) do 2003 r. |
| 12. | Wzrost odzysku odpadów komunalnych o 30 % do 2006 r. i 75 % do 2010 r. (w stosunku do 2000 r.) |
| 13. | Sporządzenie wojewódzkich planów zarządzania ryzykiem oraz powiatowych, gdy występuje więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych do 2010 r. |
| 14. | Sporządzenie dla wszystkich aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców map akustycznych do 2010 r. |

## CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA

Realizacja tych celów i zadań będzie miała bezpośredni i transgraniczny wpływ na środowisko na obszarze powiatu Kołobrzeg.

Cel 1. „Gorące punkty”

Lista przedsięwzięć priorytetowych w skali województwa na lata 2002 – 2006

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Likwidacja lub modernizacja instalacji nie spełniających wymagań ochrony środowiska | urządzenia do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych w zakładach opieki zdrowotnej, odlewnie żeliwa, energetyka cieplna, wytwórnie mas bitumicznych, instalacja do produkcji superfosforu pylistego | Użytkownicy środowiska | 2004 do 2010 | WFOŚiGW, Środki własne |
| Program ochrony i rekultywacji jezior oraz sanacji ich zlewni |  | Samorząd wojewódzki gminy, RZGW, | 2008 | Budżety samorządów terytorialnych,Fundusze pomocowe UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Środki własne |
| Opracowanie programu ochrony przed powodzią |  | RZDW Z ZM i UM | 2004 | Budżet państwa |
| Opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji obszarów „NATURA 2000” |  | Ministerstwo Środowiska, Wojewoda | Grudzień 2002 | WFO, budżet państwa |
| „Program dla Odry 2006” | Realizacja zgodnie z programem rządowym | Ministerstwo Środowiska | 2015 | Budżet państwa |

Cel 2.  Gospodarka wodna

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Opracowanie bilansów wodno-gospodarczych wraz z uwzględnieniem zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych i powierzchniowych | Regiony bilansowe: Ina - Płonia – Gowienica, rzeka Parsęta i Przymorze, prawostronna zlewnia rzeki Dziwny (Wołczenica i Świniec), Myśla – Kurzyca, Drawa. | RZGW Szczecin RZGW Poznań | 2003 | Ministerstwo Środowiska NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Budowa Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej z uwzględnieniem katastru wodnego |  | RZGW Szczecin, RZGW Poznań | 2003-2006 | Ministerstwo Środowiska NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Reorganizacja systemu monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych na obszarze województwa |  | WIOŚ Szczecin, RZGW Szczecin, PIG | 2003-2006 | Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Realizacja programu „małej retencji” | Odbudowa urządzeń piętrzących, budowa małych zbiorników retencyjnych głównie na bazie jezior. | Z ZM i UW Szczecin | 2003- 2015 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Realizacja programu budowy przepławek dla ryb | Istniejąca zabudowa hydrotechniczna stanowi utrudnienie w swobodnym przemieszczeniu ryb. | Z ZM i UW Szczecin | 2003-2006 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Ekofundusz |
| Realizacja „Programu dla Odry – 2006” na obszarze województwa zachodniopomorskie-go. | modernizacja rzeki dla celów transportu wodnego, ochrona wartości przyrodniczych, modernizacja i rozbudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej | Rząd RP | 2003-2015 | Program rządowy |
| Program ochrony przeciwpowodziowej woj. zachodniopomorskie-go | Celem programu jest stworzenie spójnego systemu ochrony przed powodzią w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego | RZGW Szczecin, WZMiUM Szczecin | 2003-2004 | Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, NFOŚiGW, WFOŚiGW |

Cel 3. Gospodarka odpadami

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wg programu: „Duńska Współpraca na Rzecz Ochrony Środowiska w Europie Wschodniej” (DANCEE), realizowanego w ramach działań Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska | opracowanie kompleksowego programu gospodarki odpadami w celu osiągnięcia standardów europejskich, opracowanie i wdrożenie selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów w każdej gminie województwa, budowa zakładu termicznej utylizacji odpadów niebezpiecznych, budowa składowisk odpadów przemysłowych dla drobnych wytwórców odpadów uciążliwych i niebezpiecznych, zmniejszenie ilości produkowanych odpadów przez wprowadzenie proekologicznych systemów produkcji, gospodarcze wykorzystanie odpadów przemysłowych: popiołów, fosfogipsów, siarczanu żelazowego itp., utworzenie zakładu utylizacji odpadów przemysłowych, właściwe zagospodarowanie odpadów komunalnych, wdrożenie programu unieszkodliwiania wraków samochodowych i zużytego ogumienia, opracowanie i sukcesywna realizacja programu rekultywacji istniejących składowisk odpadów płynnych i stałych, realizacja programu rekultywacji istniejących mogilników opracowanie programu składowania, zagospodarowania i utylizacji odpadów torowych i osadów z kanałów oraz basenów portowych. | Gminy, związki gmin, powiaty, przedsiębior-stwa Wojewoda Przedsiębiorstwa komercyjne | 2003 2010 | Fundusze pomocowe UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, Środki własne Budżet państwa, |

Cel 4. Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne)

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Utworzenie bazy danych o emisji zanieczyszczeń do powietrza | Inwentaryzacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza: punktowe źródła emisji (o wysokości komina powyżej 10 m i mocy źródła powyżej 10 MW), emisja powierzchniowa związana z bytowaniem ludzi i indywidualnym zapotrzebowaniem na ciepło, emisja liniowa związana z korzystaniem ze środków transportu. | Wojewoda, WIOŚ, Samorządy, Użytkownicy środowiska | 2003 | Budżet państwa, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Wyodrębnienie obszarów naruszeń standardów jakości powietrza z określeniem zakresu naruszeń | Bieżąca ocena jakości powietrza | Wojewoda, WIOŚ | Proces ciągły od 2003 | WFOŚiGW |
| Poprawa jakości powietrza na terenie województwa zachodniopomorskiego | Opracowanie na podstawie programów powiatowych programu ochrony powietrza, z uwzględnieniem przedsięwzięć inwestycyjnych niezbędnych do zachowania standardów jakości powietrza | Wojewoda | 2003 | Budżet państwa, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Środki własne przedsiębiorstw, Fundusze pomocowe UE |
| Aktualizacja informacji o emisji hałasu do środowiska | Inwentaryzacja źródeł emisji hałasu do środowiska, zwłaszcza hałasu komunikacyjnego i przemysłowego | WIOŚ, Samorządy powiatowe, Wojewoda | Od 2003 | Budżet państwa Budżety powiatów, WFOŚiGW |
| Ocena stanu akustycznego środowiska i obserwacja zmian | Wprowadzenie systemu monitoringu hałasu | WIOŚ, Wojewoda | 2003 ciągły | Budżet państwa, WFOŚiGW |
| Opracowanie map akustycznych | Mapy akustyczne dla: aglomeracji powyżej 250 tys. mieszkańców, aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców, obszarów położonych wzdłuż głównych dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach | Samorządy powiatowe, Zarządy dróg kołowych i lotnisk, Ministerstwo Obrony Narodowej | 2004 2009 2004 |  |
| Ograniczenie emisji hałasu do środowiska | Opracowanie programów ograniczenia lub wyeliminowania emisji hałasu do środowiska oraz ochrony przed hałasem z uwzględnieniem: budowy obwodnic drogowych, poprawy nawierzchni dróg, optymalizacji płynności ruchu pojazdów, stosowania maszyn, urządzeń i pojazdów o obniżonej hałaśliwości, budowy ekranów akustycznych i zabezpieczeń antywibracyjnych podtorzy tramwajowych, zakładania pasów zieleni ochronnej (izolacyjnej) | Wojewoda, Samorząd powiatowy | Rok po wykonaniu mapy akustycz-nej | Budżet państwa, Budżet województwa, Budżety powiatów |
| Promieniowanie elektromagnetyczne |
| Ocena zagrożenia | Inwentaryzacja i kontrola źródeł emisji promieniowania elektromagnetycznego. Wyodrębnienie obszarów i prowadzenie rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku: kontrola promieniowania elektromagnetycznego w rejonach jego wystąpienia, cykliczna aktualizacja rejestrów, wyznaczanie obszarów ograniczonego użytkowania | Wojewoda, WIOŚ, Przedsiębiorstwo Energetyczne, Samorządy powiatowe, Operatorzy sieci telefonii komórkowej | 2006 | WFOŚiGW, Budżet państwa, Środki własne przedsiębiorstw |
| Ograniczenie emisji promieniowania do środowiska | Opracowanie programu ograniczenia emisji do środowiska promieniowania pochodzącego przede wszystkim z urządzeń elektromagnetycznych i radiokomunikacyjnych | Samorząd wojewódzki, Przedsiębio- rstwa energetyczne | 2006 | WFOŚiGW, Środki własne przedsiębiorstw |

Cel 5. Racjonalizacja użytkowania surowców

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ochrona złóż kopalin przed trwałym zainwestowaniem i zalesianiem oraz niekontrolowaną eksploatacją | Weryfikacja stanu zagospodarowania złóż kopalin | Wojewoda Samorządy terytorialne | 2006 | NFOŚiGW Budżet państwa |
| Zwiększenie efektywności wykorzystania rozpoznanych i eksploatowanych złóż | Racjonalne wykorzystanie zasobów kopaliny głównej i towarzyszącej oraz racjonalne zagospodarowanie wyrobisk górniczych | Przedsiębiorst-wa | Ciągły | Środki własne NFOŚiGW |
| Opracowanie programu zmniejszenia materiało– i energochłonności gospodarki |  | Wojewoda Przedsiębiorst-wa | 2006 | NFOŚiGW, WFOŚiGW, Przedsiębiorst-wa |
| Opracowanie programu rozwoju energetyki opartej o surowce odnawialne |  | Samorząd województwa, Samorządy gminne | 2006 | WFOŚiGW, Przedsiębiorst- wa |

Cel 6. Ochrona powierzchni ziemi i ochrona wybrzeża

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rekultywacja gleb zdegradowanych | Inwentaryzacja degradacji gleb Opracowanie programu rekultywacji gleb | Wojewoda Samorządy terytorialne | 2006 | Środki pomocowe UE AWRSP AR i MR |
| Ochrona gleb przed erozją | Program zalesień dla gleb erodowanych | Samorządy terytorialne | 2006 | Środki pomocowe UE AWRSP AR i MR |
| Ochrona gleb przed niewłaściwą agrotechniką i nadmierną intensyfikacją produkcji rolnej oraz nadmiernym stosowaniem środków ochrony roślin i nawozów | Opracowanie zasad doprowadzania zasobności gleb do wartości optymalnych Upowszechnienie stosowania KDPR | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojewoda Stacje Chemiczno-Rolnicze | Ciągły | Środki pomocowe UE AWRSP AR i MR Budżet państwa |
| Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych aktualnie eksploatowanych w granicach ich oddziaływania z uwzględnieniem zasady ochrony i racjonalnego użytkowania różnorodności biologicznej | Inwentaryzacja terenów poeksploatacyjnych oraz terenów zdegradowanych w otoczeniu wyrobisk górniczych na skutek eksploatacji kopalin; opracowanie programu rekultywacji Opracowanie i wdrażanie planów rekultywacji terenów aktualnie eksploatowanych | Wojewoda Samorządy terytorialne Przedsiębiorst-wa | 2006 | NFOŚiGW Budżet państwa Środki własne |
| Ochrona strefy brzegowej i zaplecza brzegów Zalewu Szczecińskiego | Utrzymanie przedwali (sztuczne zasilanie), modernizacja/budowa opasek, stopniowe podnoszenie rzędnych wałów przeciwpowodziowych do +3,5m. Zaktualizowanie i wdrożenie Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi Zalewu Szczecińskiego | Urząd Morski, Wojewoda Urząd Morski, Wojewoda, Samorządy gminne | 2010 Ciągły | Budżet państwa, NFOŚiGW, Fundusze pomocowe, Budżety gmin |

Cel 7. Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji przyrodniczych i społecznych | Opracowanie programu udostępnienia oraz zagospodarowania lasów do celów rozwoju turystyki i wypoczynku, regeneracji zdrowia, edukacji ekologicznej | Wojewoda, Samorządy powiatowe, Lasy Państwowe | Ciągły | WFOŚiGW, Środki własne ,LP, PFOŚiGW |
| Zalesienia gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego | Opracowanie zasad dotyczących zalesienia gruntów porolnych z uwzględnieniem potrzeb ochrony różnorodności biologicznej oraz zachowania korytarzy ekologicznych | Wojewoda, Samorządy powiatowe, Lasy Państwowe | Ciągły | WFOŚiGW, Środki własne LP, PFOŚiGW |
| Wyznaczenie obszarów do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 Uwaga: Sieć ekologiczna NATURA 2000 obejmuje część istniejących i proponowanych obszarów chronionych | Opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji obszarów NATURA 2000 | Ministerstwo Środowiska Wojewoda | grudzień 2002 | WFOŚiGW Budżet państwa |
| Utworzenie transgranicznych obszarów chronionych Wyspy Uznam – Wolin Świdwie – Gottesheide Puszcza Wkrzańska Zalew Szczeciński Dolina Odry | Opracowanie dokumentacji podstawowej we współpracy ze stroną niemiecką | Ministerstwo Środowiska, Wojewoda, Kraje Związkowe: Meklemburgia Pomorze Przednie oraz Brandenburgia | Ciągły (2015) | Fundusze pomocowe UE, NFOŚiGW, Budżet państwa, Kraje Związkowe RFN |

Cel 8. Przeciwdziałanie poważnym awariom

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zwiększenie bezpieczeństwa przewozów substancji niebezpiecznych | Kontrola przewozów substancji niebezpiecznych, stanu technicznego pojazdów oraz czasu pracy kierowców. Wyznaczenie optymalnych tras przewozu substancji niebezpiecznych oraz stworzenie stanowisk postojowych i parkingów dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne | Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Samorządy terytorialne, Zarządcy dróg, Wojewoda | Ciągły 2010 | Budżet państwa Budżety samorządów terytorialnych |
| Współpraca transgraniczna w zakresie informowania o zagrożeniach i prowadzenia akcji ratowniczych | Stworzenie systemu informacji o zagrożeniach transgranicznych. Podpisanie Polsko-Niemieckich umów o wspieraniu w akcjach ratowniczych i wspólnych ćwiczeniach. | Ministerstwo Środowiska, Komendant Wojewódzki PSP, Komendanci Powiatowi PSP, Wojewoda, WIOŚ | 2006 | Budżet Państwa WFOŚiGW |

Cel 9. Zwiększenie świadomości ekologicznej – edukacja ekologiczna

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Utworzenie w urzędach administracji publicznej systemów gromadzenia i upowszechniania informacji o środowisku | Tworzenie systemów elektronicznych baz danych. Opracowanie systemu udostępniania danych społeczeństwu | Wojewoda, Samorządy terytorialne, WIOŚ | Ciągły 2015 | Budżet państwa, WFOŚiGW, Budżety samorządów terytorialnych |
| Prowadzenie szkoleń, konkursów, promocja wydawnictw w zakresie edukacji ekologicznej |  | Wojewoda, Samorządy terytorialne | Ciągły 2015 | Budżet państwa, Fundacje i fundusze ekologiczne, WFOŚiGW, Budżety samorządów terytorialnych |
| Prowadzenie konkursu „Najbardziej ekologiczna gmina” | Podnoszenie świadomości ekologicznej. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska | Samorząd wojewódzki | Ciągły 2015 | WFOŚiGW, |
| Opracowanie programu badawczo – obserwacyjnego najbliższego otoczenia | Działalność w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Praktyczne zapoznanie się z zasadami ochrony środowiska | Kuratorium Oświaty, Samorządy gminne i powiatowe | Ciągły 2015 | WFOŚiGW, Budżety samorządów terytorialnych |
| Medialna promocja rzemiosła artystycznego i rolnictwa | Zmiana wizerunku zawodów w środowisku | Samorządy terytorialne, Organizacje rolnicze, Cech Rzemiosł Różnych | Ciągły 2015 | Fundusze pomocowe UE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, GFOŚiGW |
| Stworzenie internetowej mapy problematyki dotyczącej ochrony środowiska | Racjonalne korzystanie z oferty edukacyjnej | Samorządy terytorialne | Ciągły 2015 | WFOŚiGW, Budżety samorządów terytorialnych |
| Wprowadzenie „Małych projektów ekologicznych” | Rozstrzygnięcia problemów lokalnych w gminach | Samorządy terytorialne | Ciągły 2015 | Budżety samorządów terytorialnych |
| Rozwój sieci regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej |  | Samorządy lokalne | Ciągły | Budżety samorządów, WFOŚiGW |
| Szkolenia | Opracowywanie wniosków w celu uzyskania funduszy pomocowych. Budowa i realizacja programu ochrony środowiska | Samorządy terytorialne | 2002/ 2003 | WFOŚiGW, Budżety samorządów |
| Informowanie społeczeństwa o stanie środowiska | Rozpowszechnianie informacji objętych państwowym monitoringiem środowiska za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych - internet | Wojewoda, WIOŚ, Samorządy terytorialne | Ciągły | Budżet państwa, WFOŚiGW, Budżety powiatów |

# USTALENIA PROGRAMU

## PRIORYTERTY I DZIAŁANIA EKOLOGICZNE

Misja programu

Trwały rozwój gminy z uwzględnieniem dobra środowiska naturalnego

Powyższa misja będzie realizowana poprzez cele i zadania ekologiczne gminy, które są zgodne z polityką ekologiczną kraju, województwa i powiatu. Ustalenia Programu Ochrony Środowiska są spójne i kompatybilne z celami i zadaniami Strategii rozwoju gminy.

Program będzie realizowany przez cele długoterminowe obejmujące lata 2004-2012 oraz przez cele krótkoterminowe (szczegółowe) w ramach każdego z celów długoterminowych, realizowane w latach 2004 - 2007.

Cel 1

RACJONALNA GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA

Główne cele krótkoterminowe tego celu długoterminowego to:

- modernizacja sieci wodociągowej

- rozbudowa i budowa sieci kanalizacji

- zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi

- budowa zbiorników retencyjnych

- przywrócenie prawidłowego funkcjonowania melioracji terenów zagrożonych deficytem wodnym

- modernizacja i likwidacja nie opłacalnych ekonomicznie stacji wodociągowych

- wymiana azbestowych sieci wodociągowych.

Cel 2

EKOLOGICZNA GOSPODARKA ODPADAMI

Główne cele krótkoterminowe tego  celu długoterminowego to:

- kompleksowa gospodarka odpadami

- recykling

- selekcjonowanie odpadów

- bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

- rekultywacja zamkniętego w 2003 roku składowiska odpadów komunalnych.

Cel 3

WZROST JAKOŚCI ŚRODOWISKA ATMOSFERYCZNEGO I GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ENERGETYCZNYMI

Główne cele krótkoterminowe tego celu długoterminowego to:

- zwiększenie liczby terenów leśnych w celu ochrony atmosfery

- ochrona przed hałasem

- uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych

- zmniejszenie emisji pyłów w atmosferze

- promowanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

- modernizacje kotłowni przy wykorzystaniu źródeł ciepła przyjaznych środowisku

- oszczędność energii cieplnej

- realizacja wymogów dyrektywy odrowej.

Cel 4

RACJONALNE GOSPODAROWNIE ŚRODOWISKIEM

Główne cele krótkoterminowe tego  celu długoterminowego to:

- dbałość o utrzymanie i poprawę stanu naturalnego środowiska

- wykorzystywanie zasobów odnawialnych

- poszukiwanie złóż surowcowych

- rekultywacja miejsc po zamkniętych lub dzikich eksploatacjach kopalin

- wspomaganie wdrożenia programów rolno – środowiskowych

- racjonalne czerpanie z zasobów środowiska naturalnego

- ograniczenie negatywnego wpływu eksploatacji kopalin na środowisko przez eliminację ,,dzikich eksploatacji,, i niedopuszczenie do podejmowania wydobycia kopalin bez wymaganej koncesji.

Cel 5

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Główne cele krótkoterminowe tego  celu długoterminowego to:

- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców

- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach

- propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju

- tworzenie lokalnych ośrodków edukacji ekologicznej

- kształtowanie polityki informacyjnej mającej na celu rezygnację przez firmy i instytucję z kotłowni węglowych

- promowanie zdrowego stylu życia

- wspieranie instytucji zajmujących się ochroną środowiska.

## PROGRAM ZADANIOWY

Realizując priorytety opisane powyżej władze gminy wdrożą następujące zadania:

| LP. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka wdrażająca | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | ZADANIA |
| 1 | Rekultywacja terenów leśnych i zielonych: - uzupełnienie drzewostanu, - odchwaszczanie. | 2004 | 2005 kontynuacja przez lata następne (uaktualnianie) | Urząd Gminy | Poprawa jakości środowiska w parkach, ochrona parków | 10 |
| 2 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej | 2004 | 2011 | Urząd Gminy, prywatni inwestorzy | Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska odpadów ściekowych, zmniejszenie ich ilości | 5 500 |
| 3 | Modernizacja infrastruktury wodociągowej | 2004 | 2009 | Urząd Gminy | Poprawa jakości wody użytkowej | 4 500 |
| 4 | Edukacja ekologiczna w szkołach i placówkach kulturowych (np. konkursy ekologiczne) | Sukcesywnie od roku 2004 | 2013 | Urząd Gminy, szkoły, placówki kulturowe | Wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży | 45 |
| 5 | Zalesianie | Sukcesywnie od roku 2004 | 2007 kontynuacja przez lata następne (uaktualnianie) | nadleśnictwo | Zwiększenie lesistości terenu, poprawa stanu atmosfery | 60 |
| 6 | Selektywna zbiórka odpadów i ich recykling | 2004 | 20013 | Urząd Gminy | Zwiększenie odzysku odpadów, Ochrona gleb i wód powierzchniowych | 150 |
| 7 | Wsparcie ekologicznej działalności gospodarczej | 2004 | 2006 | Przedsiębiorcy (przy wsparciu SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw) | Wzrost świadomości ekologicznej, zrównoważony rozwój gospodarczy | 500 |
| 8 | Programy rolno-środowiskowe | 2004 | 2006 | Urząd Gminy | Poprawa stanu środowiska | 200 |
| 9 | Eliminacja dzikich wysypisk | Sukcesywnie od roku 2004 | 2013 | Urząd Gminy | Ochrona gleb i wód powierzchniowych | 30 |
| 10 | Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów w Lisiej Górze | 2004 | 2005 | Urząd Gminy | Ochrona powierzchni ziemi | 300 |
| 11 | Stworzenie rezerwatu przyrody | 2005 | 2006 | Urząd Gminy, Wojewoda | Ochrona przyrody | b.d. |
| SUMA | 11 295 |

## UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE PROGRAMU

Realizacja Programu odbywać się będzie poprzez wykorzystanie przez Władze Gminy instrumentów prawnych, ekonomicznych – finansowych i społecznych. Ważnym czynnikiem realizacyjnym jest również akcesja państwa Polskiego do Wspólnoty Europejskiej.  Koordynatorem i głównym wykonawcą Programu będzie władza wykonawcza gminy.

### PRAWNE

Główne zadania samorządu na szczeblu gminnym, poza opracowaniem  programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami, to

- ochrona środowiska

- zagospodarowanie przestrzenne

- gospodarka terenami

- edukacja ekologiczna

- utrzymanie infrastruktury technicznej służącą ochronie środowiska, w tym: wodociągi, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kanalizacja, składowiska odpadów

- utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami na terenie gminy

- tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów

- zadrzewianie i zieleń komunalna

- organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

- zatwierdzenie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach

- organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych

- zarządzanie ewakuacją ludności na wypadek zagrożenia np. powodziowego

- opiniowanie projektów dokumentów dot. tworzenia parku krajobrazowego

- wprowadzanie form ochrony przyrody

- ustanawianie parków wiejskich i miejskich

- opiniowanie rocznych planów łowieckich

- współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz rozstrzyganie sporów

- ustalanie statutu uzdrowiska

- opiniowanie powołania i odwołania naczelnego lekarza uzdrowiska

Realizacja Programu odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa polskiego 
i unijnego, w szczególności przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Elementy prawne systemu działań gminy są takie jak:

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- kary pieniężne za samowolne usuwanie drzew i zakrzewień

- ustanawianie ograniczeń czasu pracy lub korzystania z urządzeń uciążliwych dla środowiska

- nakazywanie czynności ograniczających uciążliwość  dla środowiska

- nakazywanie wykonania zabezpieczeń wody przed zanieczyszczeniem i zakaz odprowadzania ścieków bez pozwolenia wodnoprawnego

- określanie warunków i wymagań wobec osób hodujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych

Powyższe instrumenty prawne  maja znaczenie dla terminowej realizacji Programu ochrony środowiska, uwarunkowane są jednak terminowym ich wykonywaniem zgodnie 
z kompetencjami.

### EKONOMICZNE

Szczególne znaczenie ma ekonomiczny aspekt realizacji Programu. Poniżej przedstawiono dochody i wydatki oraz prognozę budżetu gminy.

Budżet gminy w  tyś. zł:

| Opis | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody budżetu | 6 990,24 | 7 485,69 | 8 312,65 |
| Wydatki budżetu | 6 887,47 | 3 483,00 | 10 116,48 |
| Wydatki inwestycyjne w budżecie | 1 014,00 | 1 245,00 | 3 290,00 |

Prognoza budżetu gminy do roku 2012 w tyś. zł:

| Opis | 2004 | 2005 | 2006 | 2010 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 9 661 | 9 679 | 9 732 | 9750 | 9750 |
| Wydatki | 9 886 | 8 869 | 8 958 | 9 680 | 9 680 |

Bez zabezpieczanie odpowiednich źródeł finansowania nie możliwa jest jego realizacja. GŁÓWNE ŹRÓDŁA ”DOCHODU” wspomagające realizację Programu to:

- administracyjne kary pieniężne wymierzane za niedopełnianie standardów określonych decyzjami administracyjnymi,

- grzywny,

- quasi odszkodowania administracyjne,

- opłaty koncesyjne, za eksploatację kopalin,

- opłaty za korzystanie ze środowiska (za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, za pobór wód, za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów, wycięcie drzew i krzewów), realizowane zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”,

- kary i opłaty za brak pozwoleń ekologicznych,

- pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- dotacje z Ekofunduszu,

- kredyty z banków, w tym Banku Ochrony Środowiska,

- fundusze pomocowe Unii Europejskiej,

- budżetu samorządów,

- budżetu Państwa,

- środki mieszkańców i przedsiębiorców

dotacje, spadki i darowizny.

II Polityka Ekologiczna Państwa określa główne kierunki działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego szczegółowe cele działalności są aktualizowane co roku, łącznie z zasadami udzielania pomocy finansowej i listą przedsięwzięć priorytetowych. Zasadniczym celem NFOŚiGW jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska  naturalnego. Fundusz udziela pożyczek, dotacji i dopłat, dofinansowuje zadania inwestycyjne w zakresie ochrony powierzchni ziemi w tym ochrony środowiska przed odpadami. Jego główne priorytety to:

- likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów,

- unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym oraz zbiórka i wykorzystanie olejów,

- przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianiu odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych,

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych.

Z dofinansowania mogą korzystać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,   organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorcy, realizujący przedsięwzięcia ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zasady przeznaczania środków finansowych narodowego, wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska.

W każdym z 16 województw funkcjonuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Przygotowuje on listę zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane ze środków WFOŚiGW, określa zasady i kryteria, wyboru zadań. Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych 
o zasięgu regionalnym, a  podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

Powiatach funkcjonują Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
a w gminach Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki 
z gminnych funduszy przeznaczane są na edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji, wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, działania z zakresu rolnictwa ekologicznego oddziaływujące na stan gleby, innych działań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, ustalonych przez gminę.

Znaczącym źródłem wsparcia finansowego inwestycji proekologicznych w Polsce, 
w formie bezzwrotnych dotacji jest Fundacja EkoFundusz. Obecnie jej fundatorem jest Minister Skarbu Państwa. Priorytetowymi dziedzinami EkoFunduszu są ochrona różnorodności biologicznej, gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych, unieszkodliwianie odpadów komunalnych i niebezpiecznych, ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu ziemi (ochrona klimatu), ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza). Dotacje mogą uzyskać projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio 
z ochroną środowiska, (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody również projekty nie inwestycyjne, poza opracowaniami i dokumentacja techniczną..

Innym źródłem współfinansowania inwestycji proekologicznych mogą być kredyty preferencyjne udzielane  np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne, jak również kredyty międzynarodowych instytucji finansowych - Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) i Banku Światowego.

Obecnie część inwestycji służących ochronie środowiska naturalnego w Polsce jest wspierana przez Fundusze Przedakcesyjne, a po wejściu Polski do Unii Europejskiej przez Polityki Wspólnotowe i Fundusze Strukturalne. Głównym instrumentem finansowym ekologicznej polityki przedakcesyjnej dla krajów ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej jest Fundusz  ISPA. Jest on  zapowiedzią Strukturalnego Funduszu Spójności. Inwestycje realizowane z tego funduszu muszą być zgodne ze standardami i normami UE. Podstawowym celem funduszu ISPA jest współfinansowanie projektów inwestycyjnych 
z dziedziny ochrony środowiska i transportu, w szczególności: zwalczanie problemów spowodowanych zanieczyszczeniem wód i powietrza, pomocy w zakresie utylizacji odpadów.

Fundusz jest instrumentem finansowym do realizacji celów określonych w dokumencie „Partnerstwo dla Członkostwa’’ oraz priorytetów wskazanych w Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa w UE.

O dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu ISPA ubiegać się mogą jednostki sektora publicznego takie jak: przedsiębiorstwa państwowe o charakterze użyteczności   publicznej, gminy i ich zakłady budżetowe lub przedsiębiorstwa komunalne będące spółkami prawa handlowego, ale pozostające w całości własnością gmin. Udział w dofinansowaniu  projektów może wynieść nawet  do 75% planowanych nakładów publicznych, w szczególnych przypadkach Komisja Europejska może zwiększyć dofinansowanie do 85% kosztów zadania.

Program ten zarządzany jest przez Komisję Europejską, a za jego realizację w sektorze środowiska w Polsce odpowiadają Ministerstwo Środowiska  oraz NFOŚiGW.

Kolejnym funduszem przedakcesyjnym jest Program Sapard. Wspiera zadania z zakresu ochrony środowiska  na terenach wiejskich poprzez działania "Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich" i "Programy rolno-środowiskowe i zalesianie". Obszarami wsparcia są gospodarka odpadami, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wodę oraz jej uzdatnienie, stosowanie metod rolnictwa ekologicznego, w tym zapewnienie rolnikom  dodatkowych źródeł dochodów za wykonanie usługi na rzecz ochrony środowiska W pierwszym z wymienionych działań beneficjantami środków mogą być powiaty, gminy i związki gmin. Wysokość dotacji może wynieść do 50% kwalifikujących się kosztów przedsięwzięcia.  W drugim zaś beneficjentami są rolnicy, dzierżawcy gruntów rolnych, osoby zaangażowane w produkcję rolną i leśną.

Inwestycje ekologiczne mogą być także współfinansowany przez Program Phare. Dostępne są tu środki na projekty miękkie,  np.. na edukację ekologiczną i na inwestycje 
w zakresie ochrony środowiska, np. budowa czy modernizacja oczyszczalni ścieków.

Po wejściu do UE Polska będzie mogła korzystać z Funduszy Strukturalnych na finansowanie inwestycji w ochronie środowiska. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycje będą realizowane poprzez Zintegrowane Programy Operacyjne Rozwoju Regionalnego - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  i jego Uzupełnienie (w skali kraju) i Regionalne Zintegrowane Programy Operacyjne Rozwoju Regionalnego (w poszczególnych województwach).  Inwestycje finansowane przez Europejski Fundusz Spójności realizowane będą na podstawie sektorowego programu operacyjnego i jego uzupełnienia.

„Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych określa Narodowy Plan Rozwoju (2004-2006). Plan ten będzie służył jako podstawa negocjowania przez Polskę Podstaw Wsparcia Wspólnoty, dokumentu określającego kierunki i wysokość wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych  oraz jako podstawa interwencji z Funduszu Spójności. W ramach jednego z priorytetów Narodowego Planu Rozwoju: ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne, podstawowe znaczenie będzie miało wsparcie inwestycyjne ukierunkowane między innymi na racjonalną gospodarkę odpadami. W tym zakresie wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę lub modernizacją składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie), systemy zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Środki finansowe, przeznaczone 
na rekultywację uciążliwych dla środowiska składowisk, w tym składowisk odpadów przemysłowych dostępne są w ramach środowiskowych funduszy celowych oraz z uwagi na koncentrację przestrzenną i duże koszty takich działań, w ograniczonym zakresie także 
w ramach ZPORR. Program ten będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) oraz ze środków krajowych. Łącznie na program operacyjny w latach 2004-2006 przeznaczone będzie 6 645 mln euro, a ze środków publicznych  129 mln euro. ERDF wspiera m.in. inwestycje infrastrukturalne w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami (między innymi stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi), rekultywacji zdegradowanych terenów.

Równolegle z realizacją ZPORR realizowane będą duże projekty inwestycyjne współfinansowane z Funduszu Spójności. Środki pochodzące z tego funduszu nie będą przekazywane na działania wykonywane w ramach programów operacyjnych, ale będą ze sobą powiązane. Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej.

Priorytetem strategii  Funduszu Spójności jest przede wszystkim poprawa jakości wód powierzchniowych, zwiększenie dostępności wody do picia i poprawa jej jakości. Ponadto ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, racjonalizacja gospodarki odpadami, rekultywacja obszarów poprzemysłowych, a także wsparcie dla leśnictwa i ochrony przyrody. Będzie to realizowane między innymi poprzez: budowę komunalnych oczyszczalni ścieków i miejskiej kanalizacji, wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, mające na celu stworzenie systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Na finansowanie projektów związanych z realizacją tych priorytetów przewiduje się łącznie sumę 2000 mln euro.

Odbiorcami pomocy z Funduszu Spójności będzie przede wszystkim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Krajowy Zarząd Parków Narodowych Lasy Państwowe i ich regionalne dyrekcje, a także parki narodowe oraz samorządy.

W ramach poszczególnych priorytetów Programu będą realizowane zadania finansowane 
z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Narodowego, Wojewódzkiego, Powiatowego i gminnych), budżetów: gmin, powiatu, przedsiębiorstw i budżetu państwa, środków własnych ludności. Inwestorzy będą też występować o środki UE, kredyty Banku Ochrony Środowiska.

Niedostępność środków w odpowiedniej ilości zmusi samorządy do wyboru 
i realizacji zadań najpilniejszych.

### PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Planowanie przestrzenne odgrywa ważną rolę w polityce zrównoważonego rozwoju.  Powinno się dokonywać na podstawie ustawy z dnia 13 lutego 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa stanowi, iż podstawą polityki przestrzennej gminy jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy, w szczególności w stosunku do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Informacje zawarte w Studium, poza realizacją polityki przestrzennej, są wykorzystywane także do promocji rozwoju gminy oraz sporządzania planów i programów inwestycyjnych, branżowych, środowiskowych. Jednocześnie Studium koordynuje i zespala ustalenia planów miejscowych. Władze gminy zaś opracowują lokalne i miejscowe palny zagospodarowania przestrzennego, które są opiniowane i uzgadnianie z zarządem powiatu.

Planowanie przestrzenne powinno być ściśle skoordynowane z zarządzaniem środowiskiem. Już na etapie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prawne instrumenty planowania są  powiązane z prawnymi instrumentami ochrony środowiska. W prognozie planu uwzględnia się informacje z opracowań ekofizjograficznych, decyzji określających warunki korzystania ze środowiska, przeglądów ekologicznych, czy raportów oddziaływania na środowisko.  Powyższa zależność występuje w całym procesie lokalizacyjnym.

Podsumowując należy stwierdzić, iż zarządzanie środowiskiem nie powinno pomijać planowania przestrzennego, zaś proces planowania przestrzennego nie może się odbywać beż uwzględnienia zasad ochrony środowiska.

### SPOŁECZNE

Główne uwarunkowania społeczne Programu to dostęp do informacji i sprawiedliwość rozstrzygnięć spraw z zakresu środowiska. Polska w 2003 roku ratyfikowała Konwencję 
o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska  z 1999r., podpisaną w Aarhus.
 Art. 7 Konwencji nakazuje zagwarantowanie udziału społeczeństwa w przygotowaniu planów i programów mających znaczenie dla środowiska i określa podstawowe obowiązki organów państwowych w zakresie zapewnienia udziału społecznego w postępowaniach dotyczących środowiska. Są to w szczególności:

- ustalenia zakresu podmiotowego konsultacji,

- ustalenia rozsądnych norm czasowych na poszczególne etapy konsultacji,

- przeprowadzenie konsultacji odpowiednio wcześnie w toku procedury decyzyjnej, gdy wszystkie warianty są jeszcze możliwe, a udział społeczeństwa może być skuteczny,

- należyte uwzględnienie konsultacji społecznych przy wydawaniu decyzji.

Jednakże organy państwowe  same podejmują decyzję co do szczegółowych sposobów powiadamiania społeczeństwa, metod zbierania uwag i wniosków oraz terminu i czasu trwania konsultacji społecznych.

Niniejszy dokument  został opracowany  z uwzględnieniem  powyższych przepisów prawnych. Program przygotowany został z udziałem szerokich konsultacji społecznych, przy uwzględnieniu głosów środowiska naukowego, gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego i pozarządowego. Założenia do programu, materiały, wnioski przedstawiano w mediach, 
w Internecie.

### ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ

Ważnym czynnikiem realizacyjnym jest również akcesja państwa Polskiego do Wspólnoty Europejskiej. Polska zgodnie z Układem Europejskim 16 grudnia 1991r. Zobowiązała się do stopniowego dostosowania prawa polskiego od dokumentów obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej, w tym również,  a może nawet 
w szczególności, prawa dotyczącego wykorzystania i ochrony środowiska. Stopniowo dostosowywane są regulacje w zakresie:

- ochrony przyrody,

- gospodarki odpadami,

- jakości wód,

- ograniczenia zanieczyszczeń przemysłowych i oceny ryzyka,

- zanieczyszczenia powietrza,

- hałasu z maszyn i urządzeń,

- substancji chemicznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie,

- bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem.

Negocjacje przedakcesyjne w obszarze środowiska oficjalnie zamknięto 25 listopada 2002r. Komisja Europejska przyjęła wnioski o okresy przejściowe w odniesieniu do 9 aktów prawnych. Ustalenia stały się wiążące w dniu podpisania Traktatu Akcesyjnego 16 kwietnia 2003r. Ze względu na szeroki charakter regulacji prawnych, zgodnych z prawem wspólnotowym, administracja samorządowa musi podjąć  różnorodne działania mające na wdrażania nowych przepisów. Na szczególną uwagę  zasługują następujące aspekty:

- udział społeczny i udzielanie informacji o stanie środowiska i jego ochronie,

- zmiany dotyczące gospodarki wodno-ściekowej,

- rozwiązywanie problemów ochrony przyrody,

- gospodarka odpadami.

Aspekty te zostały uwzględnione w Programie. Wdrażanie unijnych wymagań 
w zakresie ochrony środowiska, wiążące się ze znaczącymi kosztami wspomagane współfinansowany będzie ze środków Polityk Wspólnotowych i Funduszy Strukturalnych. Podstawowe korzyści, jakie odniesie Polska we wdrażaniu unijnych wymagań prawnych to poprawa międzynarodowego wizerunku Polski, ważna zwłaszcza dla samorządów. Przełoży się to na zainteresowanie inwestorów naszymi terenami, poprawę infrastruktury wodno-ściekowej, zapewnienie usług w zakresie gospodarowania odpadami, poprawę jakości powietrza, wykorzystanie środków unijnych to poprawa sytuacji ekonomicznej mieszkańców, wyrażająca się zmniejszeniem kosztów uzdatniania wody i wymiany infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, zmniejszeniem kosztów produkcji w rolnictwie (obniżenie kosztów odkwaszania gleb), uzyskaniem wyższych plonów o lepszej jakości, zwiększeniem atrakcyjności turystycznej terenów, nowymi miejscami pracy.

### SYSTEM OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

System ocen oddziaływania na środowisko  jest jednym z  ważniejszych instrumentów prewencyjnych i prawnych ochrony środowiska, obok planów zagospodarowania przestrzennego i instytucji opłat i kar oraz finansowania działań proekologicznych jest podstawowym narzędziem jego ochrony. Stanowi uniwersalną procedurę weryfikowania programowania i planowania rozwoju, zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji. Umocowanie prawne dla procedury postępowania w sprawie raportów oddziaływania na środowisko stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska.

Przeprowadzenia procedury postępowania w sprawie raportów oddziaływania na środowisko dokumenty oraz ich zmiany, których realizacja może oddziaływać na środowisko, 
w szczególności:

- Projekty polityk, planów, strategii wynikłe z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, np. projekt koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, projekty strategii rozwoju, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Organ opracowujący te dokumenty ma obowiązek sporządzić raport oddziaływania na środowisko.

- Projekty sektorowych dokumentów strategicznych, takie jak projekty praktyk, strategii, planów lub programów, których obowiązek opracowania wynika z ustaw. Dotyczy działów: przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu.

Opracowanie dokumentów w zakresie gospodarki wodnej należy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Pozostałe opracowania sektorowe leżą w gestii centralnych organów administracji państwowej.

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy także procedur lokalizacyjnych planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wśród tych przedsięwzięć znajdują się takie, dla których ustanowiono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz takie, dla których raport może być wymagany postanowieniem właściwego organu.

Raport lub informacja o potencjalnym oddziaływaniu na środowisko jest częścią dokumentacji wymaganej do uzyskania następujących decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę obiektu budowlanego 
lub zmianie użytkowania obiektu, koncesji związanych z prawem geologicznym i górniczym, pozwoleń wodno-prawnych,	decyzji ustalających warunki robót mogących zmienić stosunki wodne, decyzji dotyczących scalania lub wymiany gruntu, decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrad lub dróg ekspresowych. Odpowiedzialnym za sporządzenie raportu jest inwestor lub zarządca obiektu. Postępowanie w sprawie przeprowadza organ właściwy do wydania decyzji. Organ ten może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedłożenia analizy przedrealizacyjnej po określonym okresie eksploatacji obiektu budowlanego.

W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania  inwestycji na środowisko, organ ochrony środowiska może zobowiązać  inwestora do sporządzenia przeglądu ekologicznego.

Monitoring oddziaływania jest ważną częścią procesu oceny wpływu inwestycji na środowisko. Jest narzędziem przy pomocy, którego otrzymuje się informacje o wpływie  projektu na stan środowisko. Dostarcza  systemu wczesnego ostrzegania, który pozwala identyfikować zmiany nieprzewidziane w raporcie oddziaływania na środowisko, zanim jest za późno na wprowadzenie dodatkowych rozwiązań łagodzących. Monitoring wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska naturalnego powinien przeprowadzony być za pomocą analiz  i ekspertyz. Analizy powinny być wykonywane z intensywnością zgodną z prawem polskim i unijnym.

## REALIZACJA  I  MONITORING  PROGRAMU

Istota monitoringu polega na prowadzeniu stałych obserwacji, dokonywania ciągłych, systematycznych pomiarów, określaniu narzędzi pomiarów przebiegu procesów, które nas interesują.  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami są jednocześnie narzędziami planowania i zarządzania środowiskiem przez władze samorządowe. Mają na celu wspomagać rozwój  obszaru i ochronę jego dziedzictwa naturalnego. Stosownie do tych dwóch funkcji powstaje zasadne wyróżnienie dwóch sfer jej obserwacji i oceny. Jedną sferą jest obserwacja Programu jako dokumentu planowania działań wspomagających rozwój 
i ochronę środowiska z całą logiką uzasadniania tych działań, drugą zaś jest obserwacja i ocena wdrażania działań w życie.

Monitoring Programu powinien odbywać się co roku, raz na 2 lata będzie przeprowadzana analiza porównawcza stanu wyjściowego i obecnego. Wzorcem dla takiego monitoringu mogą być wskaźniki oceny  realizacji planowanych zadań. Wskaźniki te  można podzielić na trzy podgrupy:

- Wskaźniki produktu - opisujące rozmiar podejmowanych przedsięwzięć w ramach danego projektu, na przykład liczba zamkniętych dzikich wysypisk.

- Wskaźniki rezultatu - związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami przedsięwzięcia (projektu). Informują one o zmianach, jakie nastąpiły tuż po wdrożeniu danego przedsięwzięcia. Efekty bezpośrednie mogą być mierzone wartościowo i ilościowo, w tym ilość zutylizowanych odpadów.

- Wskaźniki oddziaływania - opisujące efekty odległe w czasie lub efekty pośrednie nie ograniczające się do korzyści beneficjentów (korzyści zewnętrzne). Pomiar tego typu efektów pośrednich jest tylko częściowo możliwy na wybranych przykładach, dających się zidentyfikować i zmierzyć. Całość efektów pośrednich może nie być jednoznacznie określona, może być jednak szacowana, 
np. % zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska

Wskaźniki monitorowania projektowanych przedsięwzięć powinny być realne, trafnie dobrane, mierzalne - umożliwiające porównania, wiarygodne i dostępne. Na przykładzie monitorowania działań będzie możliwe tworzenie warsztatu oceny oddziaływania na środowisko. Stworzenie w miarę pełnego indeksu wskaźników monitorowania projektów może stanowić podstawę do określenia monitorowania całe  Programu. Powinny być monitorowane bezpośrednie działania, a pośrednio również priorytety. Efekty wdrażania projektowanych przedsięwzięć powinny mieć wpływ na korekty układu  priorytetów,  opartych na diagnozie stanu istniejącego.

Lista przykładowych wskaźników:

- liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk

- liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków

- liczba nowych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

- % zmniejszenia zanieczyszczenia atmosferycznego

- % wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży

- % wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa dorosłego

- wzrost wielkości terenów chronionych – w ha

- liczba nowopowstałych gospodarstw ekologicznych

- liczba nowopowstałych  przedsiębiorstw ekologicznych

- liczba zmodernizowanych kotłowni

- liczba zmodernizowanych kotłowni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

- wzrost wielkości terenów  leśnych – w ha

- liczba nowopowstałych zbiorników retencyjnych

- liczba wdrożonych programów rolno – środowiskowych

By wskaźniki mogły być realne, trafnie dobrane, mierzalne, należy przy ich doborze znać dane wyjściowe.

# bliografia i Wykaz Skrótów

## Bibliografia

- Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

- Geografia Polski : środowisko przyrodnicze, red. nauk. Leszek Starkel, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999

- Woś A., Klimat Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.

- Błaszyk T., Górski J., Odpady a problemy zagrożenia i ochrony wód podziemnych, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 1996.

- Ochrona Środowiska 2001, GUS, Warszawa 2001

- Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, pod red. Andersona G., Śleszyńskiego J., Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.

- Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, ARIES, Warszawa 2000.

- Bernaciak A., Gaczek W., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.

- Narodowy Program Przygotowania do członkostwa w UE, Rozdział 23 – Ochrona Środowiska; MOŚZNiL, 1999 r.

- Nowa Polityka Ekologiczna Państwa – założenia; MOŚZNiL, październik 1999r

- Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010, Warszawa, listopad 2002.

- Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej, PROEKO sp. z o.o., Warszawa 1999.

- Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Warszawa 1990.

- Poskrobko B: Sterowanie ekorozwojem tom I i III Regionalne i gospodarcze aspekty ekorozwoju, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 1998.

- Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1998.

- Prof, dr hab. Franciszek Piontek, tom I, rozdział I Środowisko przyrodnicze w strategii wzrostu gospodarczego i w rozwoju zrównoważonym.

- Poradnik do opracowania gminnego i powiatowego programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, M. Kistowski, W. Staszek, Gdańsk : Wydaw. DJ, 1999.

- Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej; J. Szlachta, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1999.

- Przewodnik dostosowania prawa do prawa Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, Komisja Wspólnot Europejskich, Warszawa styczeń 1998.

- Richling A., Solon J. „Ekologia krajobrazu“ Wyd. 2. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1996.

- Strategia wykorzystania funduszu ISPA jako uzupełnienie instrumentu realizacji polityki ekologicznej państwa; MOŚZNiL, Warszawa 1999.

- Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego Gminy, T. Domański, Wydawnictwo Hamal Books, Warszawa 1999.

- Wartość środowiska, J.T. Winpenny, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.

- Planowanie przestrzenne jako narzędzie zarządzania środowiskiem, A. Baran, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004.

## Wykaz Skrótów:

DPS	–	Dom Pomocy Społecznej

BOŚ –	Bank Ochrony Środowiska

ISO – 	Międzynarodowa Organizacja Normalizacji

ISPA – 	Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej

PHARE – 	Program Pomocy Polsce w Restrukturyzacji Gospodarki

SAPARD – 	Specjalny Program Akcesyjny Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

UE – 	Unia Europejska

ARiMR – 	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

WODR – 	Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WIOŚ – 		Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

NFOŚiGW – 	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW –  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PFOŚiGW – 	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OSP- 	Ochotnicza Straż Pożarna

ERDF-	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ZPORR-	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

SIGOP – 	Systemu Informatycznego Gospodarki Odpadami

# Footnotes

Studium Uwarunkowań i Warunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 1998.

Zgodnie z: A. Baran „Planowanie przestrzenne jako narzędzie zarządzania środowiskiem” Białystok 2004r.

# Comments

powtórzenie str 10