PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY DYGOWO

NA LATA 2010 – 2013

Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014 – 2021

Listopad 2010r.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY DYGOWO

NA LATA 2010 – 2013

Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014 – 2021

opracowany przez:

Eko-Efekt Sp. z o.o.

02-679  Warszawa

ul. Modzelewskiego 58A  lok. 89

tel.	0-22   853 11 93 / 853 82 12

fax 	0-22	852 03 54

e-mail: biuro@ekoefekt.pl

Autor opracowania:

mgr inż. Antoni Tworkowski

Zamawiający:

Urzędu Gminy Dygowo

ul. Kolejowa 1 , 78-113 Dygowo

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI	7

1.1.	Wprowadzenie	7

1.2.	Podstawa opracowania	7

1.3.	Cel opracowania	7

2.	METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY	8

3.	INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH METODACH ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA	10

4.	ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE	12

5.	CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GMINY DYGOWO ORAZ POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU WYBORU WARIANTU ZEROWEGO (BRAKU REALIZACJI)	12

5.1.	CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GMINY DYGOWO	12

5.2.	POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU WYBORU WARIANTU ZEROWEGO (BRAKU REALIZACJI)	46

6.	OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM	47

7.	OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE	49

8.	OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU	54

8.1.	Cele wynikające z dokumentów Unii Europejskiej	54

8.2.	Cele wynikające z dokumentów istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska  na poziomie krajowym	55

8.3.	Cele wynikające z dokumentów istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska na poziomie regionalnym	59

8.4.	Cele wynikające z dokumentów istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska na poziomie lokalnym	62

9.	IDENTYFIKACJA I OCENA POTENCJALNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO I ZABYTKI ZADAŃ UJĘTYCH W PROJEKCIE DOKUMENTU 	63

10.	ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE, OGRANICZAJĄCE LUB ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY ORAZ INTEGRALNOŚĆ OBSZARU NATURA 2000	73

11.	ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W PLANIE...	76

12.	STRESZCZENIE	79

WYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH	82

ZAŁĄCZNIKI	83

SPIS TABEL

Tabela 1   Wskaźniki monitorowania realizacji planu gospodarki odpadami	10

Tabela 2     Ocena jakości wód rzecznych w województwie zachodniopomorskim w 2008 r. wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (gm. Dygowo)	15

Tabela 3     Wyniki badań i ocena elementów biologicznych w wodach rzek na terenie gminy Dygowo w 2008 roku	15

Tabela 4      Zestawienie punktów monitoringu wód podziemnych i wyniki oceny jakości wód podziemnych badanych w latach 2006–2007 na terenie powiatu kołobrzeskiego (punkty monitoringu najbliższe w stosunku do gminy Dygowo)	16

Tabela 5      Rezerwat przyrody „Torfowisko Stramniczka”	22

Tabela 6      Pomniki przyrody objęte ochroną na terenie gminy Dygowo	23

Tabela 7      Proponowany użytek ekologiczny "Gąskowo-1" (gm. Dygowo)	24

Tabela 8       Zbiorcze strefy faunistyczne w gminie Dygowo	25

Tabela 9       Obszary cenne ze względu na występującą szatę roślinną w gminie Dygowo	26

Tabela 10    Zbiorcze zestawienie klasyfikacji dla poszczególnych zanieczyszczeń dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia (poziomów dopuszczalnych, docelowych i celu długoterminowego) – według rocznej oceny jakości powietrza za 2008r.(powiat kołobrzeski, gm. Dygowo)	30

Tabela 11  Dane dotyczące oczyszczalni ścieków komunalnych w Grzybowie na terenie gminy Kołobrzeg	37

Tabela 12     Sieć gazowa na terenie gminy Dygowo	38

Tabela 13 Porównanie ilości niesegregowanych odpadów komunalnych wytworzonych i zebranych na terenie gminy Dygowo	40

Tabela 14     Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Dygowo w roku 2009	41

Tabela 15	Skład morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Dygowo w 2009 r.	42

Tabela 16	Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów.	42

Tabela 17   Odpady opakowaniowe zebrane z terenu gminy Dygowo i przekazane do odzysku i recyklingu w 2009r.	46

Tabela 18 	Powiązanie celów ochrony środowiska określonych w Planie… z Polityką ekologiczną Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016.	58

Tabela 19 	Powiązanie celów ochrony środowiska określonych w Planie… ze Strategicznymi Ramami Odniesienia dla Polski 2007 – 2013.	60

Tabela 20 	Powiązanie celów ochrony środowiska określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego z celami określonymi w Planie.	63

Tabela 21	 Powiązanie celów ochrony środowiska określonych w Planie gospodarki odpadami dla powiatu kołobrzeskiego z celami określonymi w Planie...	64

Tabela 22	 Powiązanie celów ochrony środowiska określonych w Planie… z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013...	65

Tabela 23 	Matryca wpływów zagadnień zawartych w „Planie gospodarki odpadami dla gminy Dygowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2021” na poszczególne komponenty środowiska	68

Tabela 24    Inwestycje, które na obecnym etapie można uznać za wymagające lub mogące wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.	78

# INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI

## Wprowadzenie

Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzana dla potrzeb postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla gminy Dygowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2021 (Planu..) określa i ocenia między innymi skutki wpływu realizacji ustaleń tego dokumentu na elementy środowiska przyrodniczego oraz dobra materialne, a także skutki dla stanu środowiska, które mogą wyniknąć ze zmian istniejącego przeznaczenia lub wykorzystywania terenów wskutek realizacji ustaleń Planu.

Analizowany projekt Planu gospodarki odpadami dla gminy Dygowo jest opracowany zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi z zakresu gospodarki odpadami, z Krajowym planem gospodarki odpadami 2010 (Kpgo 2010), z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 – 2012 oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2009 - 2012. Zapisy projektu Planu będą również instrumentem realizacji Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009 - 2012 w zakresie gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Ustala się, iż Prognoza… powinna obejmować obszar gminy wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń Planu…

## Podstawa opracowania

Podstawą prawną wykonania Prognozy są:

- art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust.1 i 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r.                               o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa             w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

## Cel opracowania

Celem opracowania jest określenie rodzaju, stopnia oraz zasięgu przestrzennego zmian środowiska, wywołanych przez zakres oraz tempo realizacji zadań i działań, sprecyzowanych w treści Planu gospodarki odpadami dla gminy Dygowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2021.

# METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY

Procedura tworzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powinna biec równolegle do realizacji dokumentu podstawowego. W myśl tej zasady, prognoza oddziaływania na środowisko realizowana była równolegle z opracowywaniem aktualizacji Planu… dla gminy Dygowo.

Prognozę oddziaływania na środowisko wykonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.   z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). W niniejszym dokumencie dokonano analizy oddziaływań na środowisko w oparciu o dane literaturowe oraz ustalenia własne, które zestawiono z lokalnymi uwarunkowaniami środowiskowymi. W przypadku zapisów Planu… zastosowano jakościową analizę macierzową, gdyż obecny stan wiedzy i dostępne narzędzia pozwalają na zastosowanie zaawansowanych analiz ilościowych jedynie w przypadku gospodarki odpadami.

Ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadzono według następującego schematu:

określenie zagadnień oceny oddziaływania na środowisko

↓

identyfikacja stanu elementów środowiska, potencjalnie wrażliwych na zmiany w wyniku realizacji projektu Planu…

↓

identyfikacja kierunków działań, które mogą wpłynąć na stan środowiska

↓

sporządzenie matrycy przedstawiającej w skondensowanej postaci obszary zależności               w rozbiciu na poszczególne jego komponenty.

Zakres Prognozy… wynika z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                               o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). W związku z tym prognoza:

- zawiera:

- informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

- informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

- propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

- informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

- streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

2) określa, analizuje i ocenia:

- istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

- stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

- istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

- przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe                                 i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:

– różnorodność biologiczną,

– ludzi,

– zwierzęta,

– rośliny,

– wodę,

– powietrze,

– powierzchnię ziemi,

– krajobraz,

– klimat,

– zasoby naturalne,

– zabytki,

– dobra materialne

– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;

3) przedstawia:

- rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

- biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

# INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH METODACH ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA

Wdrażanie w życie rozwiązań przewidzianych w Planie… wymaga stałego monitorowania oraz szybkiej reakcji w przypadku pojawiania się rozbieżności pomiędzy projektowanymi rezultatami a stanem rzeczywistym. Monitorowanie to winno stać się stałym zadaniem zespołu odpowiedzialnego za nadzorowanie wdrażania ww. dokumentu.

Podstawą właściwej oceny wdrażania założeń Planu…, a także określenia problemów w osiąganiu założonych celów jest prawidłowy system sprawozdawczości, oparty na zestawie określonych wskaźników. Powinien on zapewnić stałą kontrolę jakości zarządzania środowiskiem, w tym gospodarką odpadami, planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz pozwolić regulować działalność podmiotów na rynku odpadów a jednocześnie ułatwiać funkcjonowanie systemu wydawania decyzji, udzielania zezwoleń i egzekucji.

Projekt Planu… określa zasady oceny i monitorowania efektów ich realizacji.                   W dokumencie tym zaproponowano wskaźniki ilościowe i jakościowe, które pozwolą określić stopień realizacji poszczególnych działań i związane z tym zmiany w środowisku. Dla wskaźników określono także źródło pozyskiwania danych do weryfikacji, co znacznie ułatwi ich uzyskanie.

Ocena realizacji ww. dokumentu na podstawie wyznaczonych wskaźników dokonywana będzie co dwa lata, w ramach sprawozdań z realizacji planu gospodarki odpadami.

Ocena realizacji planu gospodarki odpadami przeprowadzona będzie na podstawie poniższych wskaźników monitorowania planu gospodarki odpadami:

Tabela 1 Wskaźniki monitorowania realizacji planu gospodarki odpadami

| L.p. | Wykaz proponowanych wskaźników efektywności realizacji GPGO | J.m. | Wartość dla 2009r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogólne |  |  |
| 1 | Masa odpadów wytworzonych - ogółem | Mg | 812,46 |
| 2 | Ilość wytworzonych odpadów (jednostkowa, przez mieszkańca w roku) | kg/Mrok | 144,54 |
| 3 | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych odzyskowi | % | 37 |
| 4 | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu | % | 63 |
| 5 | Ilość ,,dzikich’’ wysypisk | szt. | - |
|  | Odpady komunalne |  |  |
| 6 | Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | % | ~100 |
| 7 | Odsetek mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów | % | ~100 |
| 8 | Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem | Mg | 723,02 |
| 9 | Ilość zebranych odpadów (1/ Mieszkaniec /rok) | kg/M rok | 127,28 |
| 10 | Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne | Mg | 715,46 |
| 11 | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | Mg | 90,86 |
| 12 | Masa odpadów biodegradowalnych zebranych – ogółem* | Mg | - |
| 13 | Masa odpadów opakowaniowych zebranych - ogółem | Mg | 90,86 |
| 14 | Masa odpadów niebezpiecznych zebranych - ogółem | Mg | - |
| 15 | Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych (1/ Mieszkaniec /rok) | kg/M rok | - |
| 16 | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych poddanych odzyskowi – ogółem | % | 37,27 |
| 17 | Odsetek masy odpadów biodegradowalnych zebranych poddanych odzyskowi* | % | - |
| 18 | Odsetek masy odpadów opakowaniowych zebranych poddanych odzyskowi | % | 68,40 |
| 19 | Odsetek masy odpadów niebezpiecznych zebranych poddanych odzyskowi | % | 0 |
| 20 | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych poddanych unieszkodliwianiu | % | 63,82 |

* kompostowanie odpadów zmieszanych w systemie DANO nie wymaga organizowania systemu zbiórki selektywnej komunalnych odpadów ulegających biodegradacji (odpady odbierane przez MZZDiOŚ Kołobrzeg z terenu gminy Dygowo – kierowane na kompostownię DANO w m. Korzyścienko gm. Kołobrzeg, odzysk R3)

Źródło: Oprac. na podst. KPGO, GPGO, WSO, danych Urzędu Gminy Dygowo

Ocena realizacji planu gospodarki odpadami przeprowadzona będzie na postawie danych z następujących źródeł informacji:

- Wojewódzki system odpadowy prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (informacje podstawowe) (WSO).

- Główny Urząd Statystyczny (GUS).

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ).

- Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

- Urząd Gminy.

# ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE

Wdrożenie ustaleń projektu Planu… nie wywoła negatywnych oddziaływań transgranicznych. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach Planu… ma charakter regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny. Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja Planu … nie wskazuje na możliwość negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw.

Lokalizacja planowanych do budowy obiektów gospodarowania odpadami jest na tyle oddalona od granicy Państwa, że wskazane w Prognozie ewentualne skutki ich funkcjonowania będą się ograniczać do jego terenu. Oddziaływanie takie może ewentualnie wystąpić w przypadku transgranicznego przemieszczania odpadów. Jednak na każdy międzynarodowy obrót odpadami, potrzebne jest zezwolenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz spełnienie szeregu innych wymagań prawnych, które zmniejszą ewentualne wystąpienie negatywnych skutków takiego przemieszczania.

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko            w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku. Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje zlokalizowane blisko granic, a także te realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące powodować znaczące emisje lub zmiany w środowisku.

# CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GMINY DYGOWO ORAZ POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU WYBORU WARIANTU ZEROWEGO (BRAKU REALIZACJI)

## CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GMINY DYGOWO

Położenie geograficzne

Gmina Dygowo położona jest w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie kołobrzeskim nad rzeką Parsętą. Od strony południowej graniczy z gminą Gościno, a od zachodu z gminą Kołobrzeg. Granicę północną wyznacza gmina Ustronie Morskie, a wschodnią gminy Będzino i Karlino. Obszar gminy obejmuje powierzchnię 129 km2 zamieszkałą przez ok. 5500 osób. Gmina skupia 22 wsie, z których utworzono 15 sołectw. Większość instytucji została zlokalizowana w miejscowości Dygowo, która stanowi gminny ośrodek administracyjny, gospodarczy i usługowy z siedzibą Urzędu Gminy.

Głównym atutem gminy jest jej położenie w dorzeczu Parsęty – jednej z głównych rzek Pomorza, malownicze tereny przyrodnicze i krajobrazowe, kompleksy leśne o zróżnicowanym drzewostanie, urozmaicona rzeźba terenu, czyste nie zdegradowane powietrze, zasoby środowiska kulturowego jako czynniki zachęcające do inwestowania w rozwój turystyki.

Sytuacja demograficzna

Gmina Dygowo jest gminą wiejską o powierzchni 129 km2. Na dzień 31 XII 2008 roku wg zameldowanych na jej terenie jest 5 589 osób w tym 2 738 mężczyzn
i 2 851 kobiet. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosi 16,8 %, w wieku produkcyjnym 54,8 %, poprodukcyjnym 28,3 % ogółu ludności zamieszkującej gminę.

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia

Obszar gminy znajduje się w zachodniej części makroregionu Pobrzeża Koszalińskiego,
w mezoregionie Równiny Białogardzkiej. Równina ta zajmuje powierzchnię 1800 km2.
Za granicę wschodnią przyjmuje się pasmo wzgórz na wschód od Koszalina (Krzyżanka – 136n.p.m.), przebiegających z północnego - zachodu na południowy – wschód przez 13,5 km w poprzek zwężenia pasa równin nadmorskich. Jest to glacjotektonicznie spiętrzona morena czołowa, w której tkwią porwaki piasków i iłów trzeciorzędowych. Powierzchnię równiny tworzy lekko falista morena denna, rozczłonkowana przez prawe dopływy Parsęty, z których największa jest Radew. Jeziora są małe i nieliczne.

Pod względem geomorfologicznym większość terenu gminy Dygowo leży w Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, Prowincji Pobrzeża Południowobałtyckiego, Makroregionie Pobrzeża Koszalińskiego, Mezoregionie Równiny Białogardzkiej w strefie młodoglacjalnej, uformowanej w czasie ostatniego zlodowacenia. Deniwelacje i zróżnicowane spadki terenu czynią go malowniczym, ale stwarzają istotne uwarunkowania dla rolnictwa, komunikacji
i rozwoju sieci osadniczej. Wielopoziomowa pokrywa osadów polodowcowych powoduje,
że kopaliny użyteczne związane są z utworami czwartorzędowymi. Szczególnie obficie występują piaski i żwiry.

Formy użytkowania terenów

W granicach administracyjnych gmina Dygowo zajmuje powierzchnię 12 852 ha. Dominującą formę użytkowania gruntów w gminie stanowią użytki rolne 9 186 ha w tym grunty orne 7 975 ha.

Hydrogeologia i hydrologia

Wody powierzchniowe

Gmina Dygowo położona jest w zlewni rzeki Parsęty. Jest to główny ciek na terenie gminy. Poza nim istnieje 6 rzek przepływających przez teren gminy, które kończą swoje źródło w zlewni Parsęty.

Niewielki fragment obszaru północno – wschodniego leży w zlewni Morza Bałtyckiego. Uzupełnieniem sieci wód są melioracje szczegółowe – rowy i kanały melioracyjne.

Sieć hydrograficzna gminy jest bardzo zróżnicowana – obok obszarów o wysokiej zasobności wód, istnieją tereny praktycznie bez sieci wodnej.

Parsęta niekiedy nazywana jest także Prośnicą. Jest to jedna z większych rzek krajowych. W gminie Dygowo przepływa ona na odcinku 21 km. Parsęta to niewielka rzeka Przymorza, której całkowita długość wynosi 139,0 km, a obszar zlewni 3145 km2. Odbiornikiem wód zlewni Parsęty jest morze Bałtyckie, a miejscem jej ujścia jest Kołobrzeg. Największym dopływem Parsęty jest rzeka Radew o powierzchni zlewni 1058 km2. Na jakość wód Parsęty mają znaczący wpływ zanieczyszczenia pochodzące z licznych miejscowości zlokalizowanych wzdłuż rzeki oraz zanieczyszczenia obszarowe, spływające z okolicznych pól. Na podstawie oszacowania metodą emisyjną stwierdzono, że więcej niż 60 % zanieczyszczeń organicznych i biogennych dostaje się do wód wraz ze spływami powierzchniowymi. Jakość wód Parsęty zależy także od jakości wód rzek wpływających
do niej, a mianowicie: Gęsiej, Dębnicy, Radwi i Gościnki.

Pysznica niekiedy nazywana jest także Pyszką. W gminie Dygowo przepływa ona
na odcinku 13,3 km, z czego 10,3 km zostało uregulowane przez służby melioracyjne w 1994 roku.

Bogucinka niekiedy nazywana jest także Nieciczą Bogucinką. Jej źródło bierze początek na terenie gminy w miejscowości Czernin. W gminie Dygowo przepływa ona na odcinku 12,6 km. Wyznacza ona jednocześnie północno – zachodnią granicę gminy.

Olszynka ma swoje źródło w obrębie torfowiska „Stramniczka”, wpływa ona do Parsęty w sąsiedztwie miejscowości Miechęcino.

Łosia to lewostronny dopływ Parsęty. Jej źródło bierze początek na terenie gminy 
w miejscowości Karścina. Wyznacza ona południową granicę gminy. Rzeka ta przepływa 
w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni żwiru Witoszyno.

Malechowska Struga jest to rzeka (strumień) wpływająca do Morza Bałtyckiego.

Gmina Dygowo posiada również bezimienne dopływy rzeki Parsęty. W gminie istnieją także jeziora koło Stojkowa, Świelubia). Jeziora leżą na wysokości 15-50m n.p.m. Obecnie nie występują tu obiekty małej retencji.

Tabela 2 Ocena jakości wód rzecznych w województwie zachodniopomorskim w 2008 r. wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (gm. Dygowo)

| Kod jednolitej części wód | Nazwa jednolitej części wód | Kod punktu pomiarowego | Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego | Monitoring | Ocena elementów fizykochemicznych wg załącznika 1 | Ocena substancji szczególnie szkodliwych wg załącznika 5 | Ocena elementów biologicznych | Ocena stanu ekologicznego/ potencjału ekologicznego | Ocena stanu chemicznego wg załącznika 8 | Ocena stanu w punkcie | Ocena stanu jednolitej części wód |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLRW60001944979 | Parsęta od Radwi do Wielkiego Rowu | PL02S0101_0545 | Parsęta m. Bardy | MD, MR | Poniżej dobrego | Poniżej dobrego | III | umiarkowany | dobry | zły | zły |

1 Badano: cynk, miedź, fenole lotne, 2 Badano: cynk i miedź, 3 Badano: miedź i fenole lotne, 4 Badano: fenole lotne

Źródło: WIOŚ Szczecin 2009r.

Tabela 3 Wyniki badań i ocena elementów biologicznych w wodach rzek na terenie gminy Dygowo w 2008 roku

| Kod punktu pomiarowego | Kod JCW | Nazwa punktu pomiarowego | CHLOROFIL "a" | FITOBENTOS | MAKROFITY | Ocena elementów biologicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | Min | Data | Max | Data | Średnia | Klasa | Data poboru | Wskaźnik okrzemkowy IO | Klasa | Data poboru | Makrofitowy indeks rzeczny | Klasa | Klasa | Stan |
| PL02S0101_0545 | PLRW60001944979 | Parsęta od Radwi do Wielkiego Rowu | 12 | 2,0 | 2008.02.12 | 25,1 | 2008.05.06 | 4,5 | I | 2008.11.06 | 0,379 | III | - | - | b.d. | III | umakowany |

według załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 VIII 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych

Źródło: WIOŚ Szczecin 2009r.

Tabela 4 Zestawienie punktów monitoringu wód podziemnych i wyniki oceny jakości wód podziemnych badanych w latach 2006–2007 na terenie powiatu kołobrzeskiego (punkty monitoringu najbliższe w stosunku do gminy Dygowo)

| Nr punktu w monitoring krajowym | Miejscowość | Gmina | Powiat | Rodzaj monitoringu1 | Stratygrafia poziomu wodonośnego | Typ wód2 | JCWPd3 | GZWP4 | 2006r.5 | 2007r.5 | W klasie III | W klasie IV | W klasie V | Wskaźniki przekraczające normy dla wód przeznaczonych do spożycia w 2007r.6 | Zawartość azotanów w 2007r. (Mg NO3/dm3)7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | Bogucino | Kołobrzeg | kołobrzeski | MD | Q | G | 9 | 103 | III | IV | Mn | NO2 | - | Mn | 0,2 |
| 377 | Dźwirzyno | Kołobrzeg | kołobrzeski | MD | Q | W | 9 | - | V | V | - | Ca, SO4 | Cl, K, Mg, Mn, Na, NH4, PEW | As, Cl, Mg, Mn, Na, NH4, Se, SO4, PEW, N-NH4 | 0,39 |

1 – MD- monitoring diagnostyczny; MO- monitoring operacyjny; MK- monitoring Krajowy

2- W- wody wgłębne; G- wody gruntowe

3- JCZWPd- jednolita część wód podziemnych

4- GZWP- Główne Zbiorniki Wód Podziemnych

5- Ocena wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód

| I | wody bardzo dobrej jakości |
| --- | --- |
| II | wody dobrej jakości |
| III | wody zadowalającej jakości |
| IV | wody złej jakości |
| V | wody niezadowalającej jakości |

6- Ocena wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia rzez ludzi

7- Ocena wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.

|  | <10 mg NO3/dm3 |
| --- | --- |
|  | 10–25 mg NO3/dm3 |
|  | 25–40 mg NO3/dm3 |
|  | 40–50 mg NO3/dm3 – wody zagrożone zanieczyszczeniem azotanami*. |

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2006–2007.WIOŚ w Szczecinie

Jezioro Bardy położone jest w gminie Dygowo. Ma powierzchnię zaledwie 1,09 ha
i powstało prawdopodobnie w starym wyrobisku gliny, wydobywanej na potrzeby produkcji cegieł. Zarządcą zbiornika jest Polski Związek Wędkarski. Występują tu stanowiska lina, szczupaka i karasia.

Jezioro Stójkowo stanowi zbiornik o powierzchni 11,2 ha, zlokalizowany w miejscowości Stójkowo, na obszarze gminy Dygowo. Jezioro to stanowi prywatną własność, a wędkowanie jest dozwolone jedynie po wniesieniu opłaty ustalonej przez właściciela. Na południowym brzegu jeziora rozlokowano kilka domków kempingowych.

Zagrożenia

Na jakość wód powierzchniowych ma wpływ wiele czynników. Do najważniejszych z nich należą uwarunkowania naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolność samooczyszczania oraz presje antropogeniczne w tym: pobór wód, wprowadzenie zanieczyszczeń ze źródeł punktowych i powierzchniowych oraz zmiany morfologiczne i hydrologiczne wynikające z regulacji rzek.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego największy udział w wykorzystaniu wód ma przemysł (głównie energetyczny) – około 92%, zaopatrzenie gospodarki komunalnej to ok.. 7%, a pozostałe 1% wykorzystywane jest na pokrycie potrzeb rolnictwa i leśnictwa. Wody powierzchniowe, ujmowane z rzek i jezior, są głównym źródłem zaopatrzenia gospodarki narodowej w wodę – pokrywają 94% potrzeb województwa. Zasoby wód podziemnych przeznaczone są przede wszystkim na zaopatrzenie ludności w dobrej jakości wodę do picia.

Dużym problemem w gminie są zanieczyszczenia trzech głównych rzek. Spowodowane jest to przede wszystkim brakiem kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej we wsiach i miastach zlewni jak również niewłaściwą działalnością gospodarczą, w tym hodowlaną i nawożeniową.

Ocena jakości wód

- Ogólna ocena jakości wód w profilu pomiarowym zlokalizowanych na terenie gminy odpowiadała III klasie czystości.

- Wyniki badań i ocena elementów biologicznych w wodach rzek na terenie gminy Dygowo w 2008 roku klasyfikuje wody w III klasie.

Wody podziemne

Wody podziemne służą głównie zaspokojeniu potrzeb komunalnych i przemysłu. 
W ostatnich latach notuje się spadek zużycia wody podziemnej. Spowodowane jest to zmniejszonym zapotrzebowaniem na cele przemysłowe (spadek produkcji) oraz oszczędną gospodarkę wodą.

Ocenę jakości wód podziemnych w roku 2008 przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych, w którym zdefiniowanych zostało 5 klas jakości wód:

- klasa I - wody bardzo dobrej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych
są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów i nie wskazują na wpływ działalności człowieka;

- klasa II - wody dobrej jakości, w których wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych, a wpływ działalności człowieka jest bardzo słaby;

- klasa III - wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka;

- klasa IV - wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka;

- klasa V - wody złej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka.

Ponadto wykonano ocenę w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, które uwzględnia postanowienia dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

Na podstawie naturalnej izolacji wód podziemnych, a więc wrażliwości na ich zanieczyszczenie, rozdzielono je na wody wgłębne i gruntowe.

Do wód wgłębnych zaliczono poziomy wodonośne głównie o charakterze subartezyjskim lub artezyjskim oraz o dobrej i średniej izolacji przed wpływem zanieczyszczeń.

Gmina Dygowo znajduje się w granicach kołobrzesko-pomorskiego regionu wodonośnego. Główny poziom wodonośny występuje tu w utworach czwartorzędowych, głównie zlodowacenia bałtyckiego.

W 2007r. do V klasy czystości zaliczono wody gruntowe w Dźwirzynie (punkt pomiarowy 377), natomiast wody wgłębne Bogucinie do IV klasy (punkt pomiarowy 202).

Zagrożenia

Wody podziemne należące do zasobów naturalnych, coraz bardziej zagrożone są zanieczyszczeniami z powierzchni ziemi. Konieczna jest ich szczególna ochrona, jako zasobów nieodnawialnych. Niezbędna jest ochrona znacznych obszarów, pod którymi znajdują się Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. W Polsce jest ich około 180, a obszar obejmuje ponad 52 % powierzchni naszego kraju.

Ocena jakości wód podziemnych

Zawartość azotanów w badanych wodach podziemnych w 2007 roku była niska. W około 95% badanych punktów kształtowała się na poziomie I klasy, czyli poniżej 10 mg NO3/dm3. Maksymalną zawartość azotanów 90,5 mg NO3/l (IV klasa) odnotowano, podobnie jak w roku 2006, w wodach gruntowych w Czaplinku (punkt nr 375-piezometr). Wody podziemne w tym punkcie należą do poziomu płytkich wód gruntowych, a zanieczyszczenie azotanami miało charakter lokalny i związane było z lokalizacją punktu (rejon wpływu ścieków komunalnych). W 2007 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w strefie przybrzeżnej wystąpiło zasolenie wód podziemnych. Nadmierne stężenia chlorków stwierdzono w wodach wgłębnych w Dźwirzynie. Zawartość metali o charakterze toksycznym była niska i podobnie jak w latach poprzednich, w większości punktów nie zanotowano występowania stężeń powyżej granicy oznaczalności zastosowanej metodyki analitycznej.

Walory przyrodnicze i krajobrazowe

Lasy

Lasy mają istotne znaczenie gospodarcze i są kluczowym elementem bezpieczeństwa ekologicznego oraz mają szczególne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego. Lasy publiczne podlegają administracji Nadleśnictwa Gościno, które podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

Na terenie gminy Dygowo lasy zajmują powierzchnię 2325,9 ha. Lesistość gminy wynosi 17,70 % czyli poniżej średniej dla województwa zachodniopomorskiego.

Lasy niepaństwowe składają się z czterech większych kompleksów (o powierzchni powyżej 100 ha) w obrębie terenów wsi: Kłopotowo i osiem kompleksów leśnych
o powierzchni od 50 – 100 ha (południowa część gminy). Poza tym występuje szereg mniejszych powierzchni leśnych rozrzuconych po całym obszarze gminy.

Większość lasów gminy stanowią drzewostany iglaste, głównie sosna. Stanowią one około 85 % ogólnej powierzchni leśnej. Pozostałe 15 % stanowią drzewostany liściaste o przewadze olszy, brzozy i dębu.

W zależności od warunków glebowych, klimatycznych i wodnych wytworzyły
się różne typy siedliskowe lasów.

Około 40 % powierzchni leśnej zajmuje las mieszany, posiadający drzewostany wielogatunkowe z przewagą sosny, świerka i dębu. Występuje on głównie we wschodniej części gminy oraz na mniejszych powierzchniach na pozostałym obszarze.

Znaczną powierzchnię, głównie w centralnej części gminy, zajmują lasy na siedlisku boru mieszanego świeżego i boru świeżego. W drzewostanie dominuje sosna z domieszką świerku i brzozy.

W dnach dolin rzecznych i zagłębieniach terenowych występują lasy, na siedliskach wilgotnych (olchy, lasy mieszane wilgotne, itp.).

W strukturze wieku dominują lasy młode w wieku do 40 lat. Większe powierzchnie lasów starszych w wieku poniżej 60 lat występują w północno – wschodniej części gminy .

Z uwagi na znaczny udział gleb słabych i bardzo słabych możliwości w zakresie zalesień są znaczne. Gleby klasy VI oraz nieużytki, a więc tereny kwalifikujące się do zalesienia zajmują łącznie powierzchnię 310,56 ha (w tym nieużytki 100,01 ha).

Granice polno – leśne w sąsiedztwie większych kompleksów leśnych są naturalnie ukształtowane za wyjątkiem niewielkich fragmentów granic, które stanowią enklawy
i półenklawy leśne o bardzo niskiej bonitacji gleb. Należy dążyć do wyrównania tych granic poprzez leśne uproduktywnianie lub zmianę gruntów leśnych na użytki rolnicze (gdy grunty leśne wykazują wyższą bonitację i są przydatne dla rolnictwa).

Biorąc pod uwagę lesistość gminy, wskaźnik nasycenia terenu gminy zadrzewieniami łącznie z sadami i parkami powinien wynieść 4 % ogólnej powierzchni użytków rolnych.

Realizując zadrzewienia należy brać pod uwagę następujące lokalizacje:

- szlaki komunikacyjne

- wiejskie tereny budowlane

- nieużytki rolnicze i przemysłowe o pow. do 0,10 ha

- brzegi rzek i zbiorników wodnych

- obszary źródliskowe oraz strefy ujęć wody

Zadrzewienia powinny być zakładane w formie rzędowej, pasowej, kępowej
i powierzchniowej. Formy rzędowe należy preferować głównie na terenach meliorowanych oraz wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Na pozostałych terenach należy dążyć do zadrzewień pasowych, kępowymi powierzchniowych z uwagi na silniejsze biocenotyczne oddziaływanie takich form na otoczenie oraz większą ich odporność na ewentualne zagrożenie z zewnątrz.

Na terenach leśnych gminy Dygowo lasy ochronne obejmują blisko ¼ powierzchni wszystkich lasów. Zlokalizowane są głównie wzdłuż doliny Parsęty. Zostały one uznane za lasy ochronne na podstawie zarządzenie nr 143 MOŚ,ZNiL z dnia 11 września 1996r. Są to następujące fragmenty lasów: Nadleśnictwo Gościno oddz.74-90a-f;  92;  95a,b;  96;  115;  173 – 177; 181; 182 - lasy wodochronne; Nadleśnictwo Gościno oddz. 63 - 66 - lasy wodochronne, położone w strefach ochronnych wokół sanatoriów i uzdrowisk.

Formy ochrony przyrody

Pojęcie ochrona przyrody oznacza najczęściej działania podejmowane w celu zabezpieczenia i zachowania całości przyrody lub jej poszczególnych składników przed zagrożeniami mogącymi spowodować jej zniszczenie lub przekształcenie. W Polsce formami ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Rezerwaty przyrody są to obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt
i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Rezerwaty przyrody mogą być:

  ścisłe – w takich rezerwatach nie dopuszcza się jakiejkolwiek ingerencji człowieka – dzięki temu możemy obserwować, jak w naturalny sposób przebiegają pewne procesy przyrodnicze np. jak następuje sukcesja ekologiczna;

 częściowe – w takich rezerwatach człowiek może wykonywać pewne działania, które służą ochronie przyrody, np. na terenach, na których ochronie podlega zbiorowisko łąkowe regularnie prowadzi się wykaszanie (jeżeli łąka nie byłaby wykaszana, w drodze sukcesji ekologicznej zmieniłaby się w las). Łąki są zbiorowiskami, które zwykle powstały przez działalność człowieka, mają duże znaczenie kulturowe i wzbogacają różnorodność biologiczną.

„Stramniczka”– rezerwat torfowiskowy, o powierzchni 94,49 ha, utworzony 27 września 2007 r. (Rozporządzenie Nr 53/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 września 2007; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 102, Szczecin, dnia 9 października 2007, poz. 1751), w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Dygowo. Celem ochrony jest zachowanie torfowiska wysokiego typu bałtyckiego i mszarników wrzośca bagiennego (Erica tetralix).

Tabela 5 Rezerwat przyrody „Torfowisko Stramniczka”

| Forma ochrony i nazwa | Rezerwat przyrody „Torfowisko Stramniczka” |
| --- | --- |
| Lokalizacja | Torfowisko leżące w płn. zach. części gminy, 1 km na płd. od wsi Stramniczka; oddz. 63 - 66 Obrębu Dygowo Nadleśnictwa Gościno o powierzchni około 58 ha. |
| Przedmiot i cel ochrony | Zachowanie i ochrona walorów przyrodniczych kopułowego mszaru wysokiego zaliczanego do typu mszarnego wysokiego torfowiska bałtyckiego, ze zbiorowiskami roślinnymi o charakterze naturalnym i występującymi tu chronionymi, rzadkimi i ginącymi gatunkami flory i fauny. Jest to jedno z najciekawszych torfowisk mszarnych leżących w dorzeczu Parsęty. |
| Charakterystyka przyrodnicza obiektu | Duże torfowisko wysokie, które wykształciło się na dziale wodnym Parsęty. Charakteryzują się grubym pokładem torfów mszarnych zalegających pokłady gytii, które osiągają głębokość 6,39 m. Górna część tych torfowisk składa się z grubej warstwy torfów mszarnych wysokich, kopułowych, budowanych głównie przez mchy torfowce reprezentowane w większości przez trzy gatunki: torfowca ciemnego, a także Sph. medium, Sph. dusenii. Torfowisko to zostało przed laty w znacznym stopniu wyeksploatowane. Obecnie obszar tego torfowiska porastają fitocenozy leśne, przede wszystkim Ledo-Pinetum, bór bagienny i brzezina bagienna. Na jego obrzeżu znajduje się płaty olsu porzeczkowego oraz olsu torfowcowego. W obrębie tego obszaru stwierdzono m.in. wrzośca bagiennego, rosiczkę okrągłolistną, bagno zwyczajne, bażynę czarną, siedmiopalecznika błotnego, borówkę bagienną, wełniankę wąskolistną, wełniankę pochwowatą, kalinę koralową, porzeczkę czarną, żurawinę błotną, modrzewnicę zwyczajną, Sphagnum squarrosum, Sph. Palustre, Mnium hornum i M. Undulatum oraz jedyny w gminie płat śmiałka pogiętego. W małych oczkach wody na tym obszarze stwierdzono występowanie grążela żółtego oraz grzybieni białych. W zakresie fauny zarejestrowano tu miejsce rozrodu m.in. traszki zwyczajnej, ropuchy szarej, żaby moczarowej, żaby jeziorkowej, żaby wodnej, zaskrońca i padalca, żurawia, słonki. Miejsce żerowania i odpoczynku dzików. |
| Zagrożenia | eksploatacja torfu, możliwość przekształcenia w wyniku osuszenia lub przesuszenia w wyniku prowadzenia prac melioracyjnych, eksploatacji torfu pożar lub murszenie przesuszonego torfowiska |
| Wskazania konserwatorskie i planistyczne | objąć ochroną, przeciwdziałać wymienionym wyżej zagrożeniom. |

Źródło: Waloryzacja przyrodnicza gminy Dygowo

Ochronę gatunkową regulują:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1456).

- Uchwała Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie stref chronionego krajobrazu opublikowana w Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie Nr 9, poz.49 z 1975 r.

Na terenie gminy są 62 pomniki przyrody, w tym 60 wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy.

Tabela 6  Pomniki przyrody objęte ochroną na terenie gminy Dygowo

| Najbliższa miejscowość | Nazwa | Opis obiektu |
| --- | --- | --- |
| Świelubie | bluszcz pospolity (kwitnący) | Poj. drzewo, ob.63 cm, wys. 8 m. |
| Pustary | buk pospolity odm. czerwonolistna | Poj. drzewo, ob.360 cm, wys. 24 m. |
| Błąd | buk pospolity odm. czerwonolistna | Poj. drzewo, ob.396 cm, wys. 26 m. |
| Pustary | buk pospolity | Poj. drzewo, ob.253 cm, wys. 24 m. |
| Piotrowice | buk pospolity | Poj. drzewo, ob.410 cm, wys. 27 m. |
| Miechęcino | buk pospolity | Poj. drzewo, ob.485 cm, wys. 20 m. |
| Dygowo | buk pospolity | Poj. drzewo, ob.425 cm, wys. 26 m. |
| Włościbórz | dąb szypułkowy | aleja, ob. b.d., wys. b.d.. |
| Piotrowice | dąb szypułkowy | grupa drzew, ob.330-460 cm, wys. 26 m. |
| Piotrowice | dąb szypułkowy | grupa drzew, ob.370-580 cm, wys. 26 m. |
| Pustary | dąb szypułkowy | Poj. drzewo, ob.306 cm, wys. 26 m. |
| Jazy | dąb szypułkowy | Poj. drzewo, ob.320 cm, wys. 24 m. |
| Pustary | dąb szypułkowy | Poj. drzewo, ob.290 cm, wys. 25 m. |
| Pustary | dąb szypułkowy | Poj. drzewo, ob.305 cm, wys. 26 m. |
| Pustary | dąb szypułkowy | Poj. drzewo, ob.342 cm, wys. 26 m. |
| Pustary | dąb szypułkowy | Poj. drzewo, ob.435 cm, wys. 26 m. |
| Skoczów | dąb szypułkowy | Poj. drzewo, ob.350 cm, wys. 24 m. |
| Wrzosowo | dąb szypułkowy | Poj. drzewo, ob.461 cm, wys. 25 m. |
| Piotrowice | dąb szypułkowy | Poj. drzewo, ob.483 cm, wys. 26 m. |
| Stojkowo | dąb szypułkowy | Poj. drzewo, ob.410 cm, wys. 24 m. |
| Bardy | dąb szypułkowy | Poj. drzewo, ob. b.d., wys. b.d. |
| Pustary | grab pospolity | Poj. drzewo, ob.225 cm, wys. 18 m. |
| Skoczów | grab pospolity | Poj. drzewo, ob.190 cm, wys. 20 m. |
| Skoczów | grab pospolity | Poj. drzewo, ob.261 cm, wys. 14 m. |
| Skoczów | grab pospolity | Poj. drzewo, ob.265 cm, wys. 18 m. |
| Skoczów | jodła pospolita (biała) | Poj. drzewo, ob.210cm, wys. 24 m. |
| Skoczów | jodła pospolita (biała) | Poj. drzewo, ob.342 cm, wys. 24 m. |
| Skoczów | jodła pospolita (biała) | Poj. drzewo, ob.342 cm, wys. 24 m. |
| Skoczów | jodła pospolita (biała) | Poj. drzewo, ob.205 cm, wys. 21 m. |
| Skoczów | klon jawor | Poj. drzewo, ob.340 cm, wys. 22 m. |
| Pustary | lipa drobnolistna | Poj. drzewo, ob.480 cm, wys. 20 m. |
| Dygowo | lipa drobnolistna | Poj. drzewo, ob.416 cm, wys. 24 m. |
| Wrzosowo | lipa drobnolistna | Poj. drzewo, ob.410 cm, wys. 27 m. |
| Piotrowice | lipa drobnolistna | Poj. drzewo, ob.470 cm, wys. 26 m. |
| Pustary | modrzew europejski | Poj. drzewo, ob.360 cm, wys. 25 m. |
| Pustary | modrzew europejski | Poj. drzewo, ob.278 cm, wys. 25 m. |
| Pustary | modrzew europejski | Poj. drzewo, ob.325 cm, wys. 25 m. |
| Skoczów | platan klonolistny | Poj. drzewo, ob.388 cm, wys. 24 m. |
| Skoczów | sosna czarna | Poj. drzewo, ob.320 cm, wys. 22 m. |
| Włościbórz | sosna pospolita | grupa drzew, ob.265-348 cm, wys. 22 m. |
| Pustary | świerk biały | Poj. drzewo, ob.230 cm, wys. 24 m. |
| Miechęcino | świerk kłujący | Poj. drzewo, ob.273 cm, wys. 21 m. |
| Skoczów | świerk kłujący | Poj. drzewo, ob.256 cm, wys. 22 m. |
| Skoczów | świerk kłujący | Poj. drzewo, ob.256 cm, wys. 22 m. |
| Skoczów | świerk kłujący | Poj. drzewo, ob.188 cm, wys. 22 m. |
| Skoczów | świerk kłujący | Poj. drzewo, ob.238 cm, wys. 22 m. |
| Jazy | topola biała | Poj. drzewo, ob.445 cm, wys. 27 m. |
| Jazy | topola biała | Poj. drzewo, ob.385 cm, wys. 26 m. |
| Dygowo | topola biała | Poj. drzewo, ob.614 cm, wys. 226 m. |
| Skoczów | topola biała | Poj. drzewo, ob.308 cm, wys. 27 m. |
| Skoczów | topola biała | Poj. drzewo, ob.360 cm, wys. 27 m. |
| Skoczów | topola kanadyjska | Poj. drzewo, ob.620 cm, wys. 27 m. |
| Źródło: http://www.wzp.pl/srodowisko/formy_ochrony_przyrody/pomniki_przyrody16.htm |

# W „Waloryzacji przyrodniczej gminy Dygowo” zaproponowano jeden użytek ekologiczny, opisany w tabeli poniżej.

Tabela 7 Proponowany użytek ekologiczny "Gąskowo-1" (gm. Dygowo)

| Forma ochrony przyrody | Użytek ekologiczny „Gąskowo – 1” |
| --- | --- |
| Lokalizacja | Płn. część gminy na zach. od wsi Gąskowo - oddz. 72B Obrębu Dygowo Nadleśnictwa Gościno. |
| Cel ochrony | Zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz ochrona zasobów śródpolnego torfowiska wysokiego o znaczeniu ponadregionalnym. |
| Charakterystyka przyrodnicza obiektu | Typowe torfowisko mszarne wysokie w którym występują rzadkie i bardzo rzadkie zespoły: turzycy bagiennej, mszaru wrzoścowego, mszaru kępkowo - dolinkowego oraz mszaru kępkowego z cennymi gatunkami jak wrzosiec bagienny, rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, modrzewnica europejska, wełnianki pochwowata i wąskolistna, bażyna czarna, zespół pływaczy z torfowcami Sphagno-Utricularietum intermediae, ols torfowcowy, bór bagienny, brzezina bagienna. |
| Zagrożenia | Do zagrożeń należy zaliczyć: możliwość przekształcenia przez osuszenie lub przesuszenie w wyniku prowadzenia prac melioracyjnych, eksploatacji torfu, pożar torfowiska przesuszonego. |
| Wskazania konserwatorskie | powołać prawnie obszar chroniony, przeciwdziałać wymienionym wyżej zagrożeniom. |

Źródło: Waloryzacja przyrodnicza gminy Dygowo

W „Waloryzacji przyrodniczej gminy Dygowo” ustalono, że w gminie najważniejszym obszarem cennym pod względem faunistycznym jest dolina Parsęty, obszary te zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8 Zbiorcze strefy faunistyczne w gminie Dygowo

| Symbol wg waloryzacji przyrodniczej | Położenie | Występująca fauna |
| --- | --- | --- |
| OC - 1 | Dolina Parsety | Duża rzeka o szerokim nurcie, dobrze natleniona, z licznymi starorzeczami i miejscami o wolniejszym nurcie, stosunkowo czystej wodzie. Stąd też nurt Parsęty jest doskonałym miejscem bytowania dla gatunków bezkręgowców, które w trakcie swojego rozwoju osobniczego wymagają środowiska wodnego oraz kręgowców, które zdobywają tu pokarm, np. ryby, płazy, gady, ptaki, drobne ssaki (ryjówkowate, nietoperze, drapieżne). Na obrzeżach tej rzeki znajdują się łąki i olesy okresowo zalewane w trakcie lokalnych powodzi i okresu roztopów. Warunkuje to tworzenie się lokalnych oczek i zbiorników wodnych będących siedliskiem dla mięczaków wodnych oraz innych organizmów związanych z wodami stojącymi lub o bardzo wolnym nurcie. Odrębnym siedliskiem bardzo ważnym dla bezkręgowców są lasy porastające krawędź doliny Parsęty i jej wierzchowinę. Dolina Parsęty jest miejscem bytowania m. in. dla: ryb: łososia, troci wędrownej, lipienia i certy, a także tarliskiem i zimowiskiem ich oraz leszcza, szczupaka, płoci, sandacza i jazia, płazów: żaby wodnej i jeziorkowej oraz ropuchy szarej. gadów: zaskrońca, jaszczurek, ptaków: ptaków wodno – błotnych, drapieżnych, śpiewających, ssaków: jeża, ryjówkowatych,, nietoperzy, zającowatych, gryzoni, myszowatych, lisa i jenota, łasicowatych, jeleniowatych i dzika. |
| OC - 2 | Dolina Pyszki | Jest miejscem bytowania m. in. dla: płazów, tj. dla żaby wodnej i jeziorkowej, żaby moczarowej, trawnej oraz ropuchy szarej, gadów, w tym zaskrońca oraz jaszczurek, ptaków, w tym dla siewkowców, błotniaków, śpiewających, drobnych ssaków, m. in. dla rzęsorka rzeczka, norki amerykańskiej, nietoperzy. |
| OC - 3 | Jez. Stojkowo | Największy zbiornik wodny w gminie będący miejscem bytowania: płazów, tj. żab brunatnych i zielonych, gadów, tj. zaskrońca, ptaków wodno-błotnych, m. in. łabędzia niemego, perkozów dwuczubego i rdzawoszyjego, być może gęgawy, błotniaka stawowego, drobnych ssaków. Obszar ten stanowi miejsce odpoczynku i żerowania w trakcie migracji ptaków, w tym łabędzi, nurogęsi, krzyżówek, czapli siwych, kormoranów i łysek. |
| OC - 4 | Torfowisko Stramniczka | Miejsce bytowania traszki zwyczajnej, żaby wodnej i jeziorkowej, żaby moczarowej oraz ropuchy szarej, zaskrońca oraz jaszczurki żyworodnej, gadów oraz ptaków. Stanowi ostoję dzików. |
| OC - 5 | Torfowiska i lokalne obniżenia wypełnione wodą lub zabagnione | Biotop sprzyjający dla bytowania gatunków bezkręgowców i kręgowców, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Stwierdzono w nich rozród m. in. żab i ropuch szarej i zielonej, perkozka, łabędzia niemego, krzyżówki, czernicy, łyski, śpiewających, w tym podróżniczka. Stanowią ostoję dzików i saren. |

Źródło: Waloryzacja przyrodnicza gminy Dygowo

Najcenniejsze obszary pod względem szaty roślinnej występują głównie w dolinie Parsęty i w dolinie Pyszki oraz kilku małych fragmentach gminy Dygowo (dot. torfowisk mszarnych). Jednakże należy nadmienić, że (wg Waloryzacji przyrodniczej gminy Dygowo) większość obszaru gminy nie przedstawia na tle regionu i kraju szczególnych walorów. Z „Waloryzacji przyrodniczej gminy Dygowo” wynika, że obszarami cennymi ze względu na występującą szatę roślinną są zestawione w tabeli poniżej.

Tabela 9 Obszary cenne ze względu na występującą szatę roślinną w gminie Dygowo

| Symbol wg waloryzacji przyrodniczej | Krótka charakterystyka, sposób ochrony |
| --- | --- |
| OC-1 | Dolina Parsęty. Duża dolina rzeczna wraz z jej strefą krawędziową, korytarz ekologiczny rangi krajowej. Obszar ten cechuje się dużymi walorami w zakresie występującej tu roślinności i flory, m. in. ze względu na całkowitą lesistością zboczy i dna doliny. Dominują tu drzewostany liściaste, w tym charakterystyczne dla dolin rzecznych, takie jak olsy i łęgi, a w wyższych partiach grądy i buczyny zbliżone charakterem do zbiorowisk buczyny pomorskiej, a także bory sosnowe. Stwierdzono tu występowanie siedlisk i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Dyrektywy Habitatowej oraz ustawy o ochronie przyrody. W dolinie Parsęty stwierdzono większość siedlisk, które w tej gminie jak i całej dolinie Parsęty, powinny być przedmiotem szczególnej troski. |
| OC-2 | Dolina Pyszki. Wilgotne łąki, na pewnym areale okresowo podtapiane. |
| OC-3 | Torfowisko „Stramniczka”. Torfowisko wysokie kopułowe, gdzie występuje m. in. wrzosiec bagienny, rosiczka okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna, bagno zwyczajne, bażyna czarna. |
| OC-4 | Torfowiska i lokalne obniżenia terenu stale lub okresowo pod wodą lub o znacznym stopniu uwilgotnienia. Obszary z rzadkimi gatunkami roslin, czasami chronionymi. Jednym z takich jest torfowisko koło Gąskowa, w którym jeszcze w latach 90 - tych występował wrzosiec bagienny i rosiczka okrągłolistna. |

Źródło: Waloryzacja przyrodnicza gminy Dygowo

W ramach działań ochronnych strefy te wykazano w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo oraz w planie zagospodarowania przestrzennego, przypisując im funkcje ochronne. Większość z nich znajduje się w granicach istniejących, bądź przewidzianych do ochrony zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody, obszarów chronionych.

Obszarem o nadrzędnych walorach przyrodniczych na terenie gminy Dygowo jest dolina Parsęty, gdzie występuje większość najcenniejszych elementów szaty roślinnej i fauny stwierdzonych w tej gminie.

Sieć Natura 2000

Sieć ekologiczna Natura 2000 jest najbardziej kompleksową i spójną oraz najlepiej legislacyjnie przygotowaną europejską siecią ekologiczną, mającą na celu zapewnienie trwałej egzystencji ekosystemom. Do jej utworzenia zobligowane są wszystkie kraje Wspólnoty oraz wszystkie kraje akcesyjne w okresie przygotowawczym, przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Koncepcja sieci opiera się na tradycyjnych metodach ochrony przyrody gatunkowej i obszarowej, a celem jej jest zwiększenie skuteczności działań ochronnych poprzez utworzenie kompletnej i spójnej metodycznie i funkcjonalnie sieci obszarów wraz z procedurą weryfikacji wyboru poszczególnych elementów sieci. W funkcjonowaniu sieci wprowadzona będzie zasada integracji ochrony przyrody z różnymi sektorami działalności ludzkiej. Jednym z podstawowych warunków skuteczności ochrony przyrody jest uczestnictwo społeczności lokalnych w tworzeniu planów ochrony obszarów włączonych do sieci. Obszary chronione obejmują zarówno Specjalne Obszary Ochrony wytypowane dla ochrony siedlisk i gatunków na podstawie Dyrektywy Siedliskowej oraz Obszary Specjalnej Ochrony wytypowane jako istotne miejsca lęgowe dla gatunków ptaków mocy Dyrektywy Ptasiej i jako ważne miejsca przystankowe na szlakach wędrówek ptaków migrujących.

Podstawą prawną do utworzenia sieci Natura 2000 w Polsce są dwie dyrektywy unijne:

- obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) – wyznaczono na podstawie Dyr. Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, tzw. Dyrektywy Ptasiej,

- specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) – wyznaczone na podstawie Dyr. Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Dyrektywa Siedliskowa.

Zgodnie z ustawą ochrona przyrody ma na celu: utrzymanie procesów ekologicznych
i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności gatunkowej, zachowanie dziedzictwa geologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody oraz przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody. Cele te realizowane są poprzez objęcie wybranych obszarów lub obiektów szczególnymi formami ochrony przyrody.

Część gminy Dygowo objęta jest Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. Na terenie gminy Dygowo znajdują się dwa specjalne obszary ochrony siedlisk (OSO) - [Special Areas of Conservation - SAC] wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady Nr 92/43/EWG
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Dyrektywa siedliskowa:

Obszar Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski (PLH 3200017) Ostoja obejmuje najlepiej zachowany fragment zróżnicowanego geomorfologicznie wybrzeża Bałtyku: brzegi klifowe, wydmowe, mierzeje, odcinające lagunowe jeziora przymorskie, płytkie ujścia rzek. Ostoja odznacza się wysokim stopniem reprezentatywności siedlisk, typowych dla południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Głównym walorem obszaru jest bardzo dobry stan zachowania typowych biotopów tworzących pas nadmorski, w szczególności kompleksu wybrzeża akumulacyjnego z borami bażynowymi. W obrębie ostoi występuje szereg skupień roślinności halofilnej. Łącznie stwierdzono tu 17 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Bogata lista gatunków roślin naczyniowych (ponad 1000 gatunków) zawiera dużą liczbę taksonów roślin chronionych, zagrożonych i rzadkich (136 gatunków) w tym 42 gatunki chronione, 3 uwzględnione w Czerwonej Księdze Roślin Polski, 57 gatunków zagrożonych na Pomorzu i w Wielkopolsce. Stwierdzono tu także 7 gatunków zwierząt
z załącznika II dyrektywy. Zagrożeniem dla obszaru jest presja rekreacyjna w pasie przymorskim, ekspansja zabudowy i infrastruktury, jak również eutrofizacja w wyniku zrzutu ścieków, zmiany sukcesyjne związane z zaniechaniem użytkowania łąk i pastwisk, zaprzestanie wypasu powoduje także redukcje lęgowej populacji siewkowatych, melioracje, regulacje cieków, eksploatacja wód podziemnych, spadek poziomu wód gruntowych, melioracje bagien, zanieczyszczenia wód, eutrofizacja i wypłycanie jezior.

Obszar Dorzecze Parsęty (PLH 320007) Obszar obejmuje dolinę rzeki Parsęty, od źródeł koło Parsęcka aż po strefę ujściową w Kołobrzegu. Obszar o powierzchni 28 010 ha. Dorzecze Parsęty obejmuje szereg ważnych siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Łącznie zidentyfikowano ich 25, tworzących mozaikę i pokrywających ponad 50% powierzchni obszaru. Często są to siedliska bardzo rzadkie bądź unikatowe w skali kraju
i Europy. Wiele z nich jest ważnym biotopem dla cennej fauny, która podlega ochronie
na podstawie konwencji międzynarodowych. Stwierdzono tu występowanie 13 gatunków
z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Obszary włączone do sieci Natura 2000 nie stają się automatycznie parkiem narodowym czy krajobrazowym albo rezerwatem przyrody. Jedyne, co należy na tych obszarach zrobić, to zachować ostoje w dobrym stanie. Pociąga to konsekwencje dla działalności gospodarczej na tych terenach. Działalność taka powinna być prowadzona w ściśle określonych formach, które zapewniać powinny zachowanie ostoi w pożądanym stanie, a tym samym dziedzictwa przyrodniczego dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Zagrożenia obszarów chronionych

Wszystkie zagrożenia środowiska przyrodniczego, dotyczą również obszarów chronionych. Część tych zagrożeń może być jednak szczególnie groźna właśnie dla takich obszarów. Na terenie gminy ich ilość nie jest wielka a ich intensywność nie jest zbyt wysoka. Tym niemniej kilka z nich występuje i w większości są pochodzenia antropogenicznego.

Do istotnych zagrożeń w Dorzeczu Parsęty należy:

- zmienianie stosunków wodnych powodujące odwadnianie mokradeł,

- zaniechanie wypasu, zarzucenie koszenia łąk świeżych i podmokłych oraz torfowisk mechowiskowych,

- kłusownictwo ryb łososiowatych,

- zalesianie torfowisk i podmokłych łąk,

- intensyfikacja użytkowania łąk, zamiana ich w grunty orne, zalewanie łąk
i torfowisk,

- zbiorniki retencyjne, hodowla ryb,

- nieuporządkowana gospodarka wodno - ściekowa oraz gospodarka odpadami,

- "dzikie wysypiska” odpadów.

Powietrze atmosferyczne

O jakości powietrza na danym obszarze decyduje zawartość w nim różnorodnych substancji, których koncentracja jest wyższa od warunków naturalnych. Poziomy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wynikają bezpośrednio z wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz warunków meteorologicznych. Istotny jest także wpływ zanieczyszczeń napływowych (transgranicznych) z obszarów sąsiednich, jak też atmosferycznych przemian fizyko-chemicznych. Procesy te mają wpływ zarówno na kształtowanie się tzw. tła zanieczyszczeń, które jest wynikiem ustalania się stanu równowagi dynamicznej w dalszej odległości od źródła emisji, jak również na zasięg występowania podwyższonych stężeń w rejonie bezpośredniego oddziaływania źródeł.

Z punktu widzenia źródeł emisji wyszczególnia się emisje ze źródeł punktowych (sektor energetyczno-przemysłowy), powierzchniowych (sektor komunalno-bytowy) i liniowych (transport samochodowy). Najbardziej uciążliwe dla powietrza jest spalanie paliw stałych (węgla, koksu), które powoduje tzw. niską emisję. Rozwiązania w zakresie infrastruktury komunalnej i mieszkalnictwa mają wpływ na jakość powietrza. Tworzenie nowoczesnego systemu zaopatrzenia w ciepło wiąże się z:

- eliminacją lokalnych kotłowni węglowych poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej,

- zamianą lokalnych kotłowni węglowo – koksowych na samoobsługowe kotłownie olejowe, gazowe, a najlepiej na biomasę,

- modernizacją sieciowych źródeł ciepła i wzrostem ich sprawności poprzez poprawę jakości paliwa, automatyzację procesów.

Duży wpływ na oszczędność zużycia ciepła, a w rezultacie pośrednio mniejszą emisję, ma termomodernizacja budynków: unikanie strat poprzez nieszczelności, poprawa izolacyjności, ocieplanie budynków.

Ze względu na brak danych dotyczących samej gminy Dygowo, odniesiono się do danych dotyczących całego powiatu kołobrzeskiego, a konkretnie strefy kołobrzeskiej, do której zaliczany jest powiat kołobrzeski (WIOŚ Szczecin, 2008r.). Na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych na tym terenie w 2008r. nie stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla kryteriów ochrony zdrowia oraz ochrony roślin. Wcześniejsze oceny nie wykazały również przekroczeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Przyczyną tak dobrego stanu jest fakt, iż na terenie gminy nie występują duże zakłady przemysłowe uciążliwe pod względem emisji zanieczyszczeń do środowiska. Gmina ma charakter rolniczy, a najpoważniejszymi źródłami emisji zanieczyszczeń są ciągi komunikacyjne.

Tabela 10 Zbiorcze zestawienie klasyfikacji dla poszczególnych zanieczyszczeń dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia (poziomów dopuszczalnych, docelowych i celu długoterminowego) – według rocznej oceny jakości powietrza za 2008r.(powiat kołobrzeski, gm. Dygowo)

| Nazwa strefy | Kod strefy | Obszar strefy | Ludność [tys.] | Powierzchnia strefy[km2] | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy- ochrona zdrowia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | As (PM10) | BaP (PM10) | Cd (PM10) | Ni (PM10) | O3 (dc) | O3 (dt) |
| powiat kołobrzeski | PL.32.07.p.01 | powiat kołobrzeski | 76547 | 725 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | D2 |

Źródło: WIOŚ w Szczecinie, 2009r.

Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego, będąca wynikiem bieżących ocen jakości powietrza za 2008 r., przeprowadzonych według obowiązujących kryteriów wykazała, iż na obszarze powiatu kołobrzeskiego nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych wartości dla wszystkich objętych oceną zanieczyszczeń: SO2, NO2, NOx, C6H6, CO, pył PM10, Pb oraz O3.

Zarówno dla celu ochrona zdrowia jak też ochrony roślin wszystkim zanieczyszczeniom przypisana została „klasa A”, co oznacza, iż w tych latach powiat kołobrzeski nie był strefą wskazaną do opracowania dla niej programu naprawczego jakości powietrza (POP).

Zagrożenia

W zakładach kontrolowanych przez WIOŚ w Szczecinie źródłami zanieczyszczeń do powietrza są procesy technologiczne, kotłownie węglowe, kotłownie na biomasę, kotły utylizacyjne, które nie posiadają urządzeń redukujących emisję, kotły olejowe oraz obrót substancjami zubożającymi warstwę ozonową (kontrolowanymi). Do tej pory w poszczególnych zakładach kontrole nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych wielkości emisji do powietrza.

Wnioski

Na terenie gminy Dygowo nie stwierdzono przekroczeń średniorocznych dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń: PM10, SO2, NO2, benzenu. Wartości były znacznie niższe od norm dopuszczalnych. W sezonie grzewczym obserwowano nieznaczny wzrost zanieczyszczeń SO2.

Powierzchnia ziemi

Gleby

Na terenie gminy Dygowo największy udział mają gleby II–IV klasy, zajmują one powierzchnię ok. 40,2 %.

Większość gleb ornych jest zaliczanych do wysokich klas bonitacyjnych- IIIb, IV a i IV b, które obejmują 89% gruntów ornych. Gleby łąkowe w większości zaliczono do II, IV, oraz V klasy i zajmują łącznie 89% użytków zielonych.

Dokonano wyceny kompleksów przydatności gleb, z której wynika, że najwięcej gleb ornych reprezentuje typ żytni b. dobry (38,6%), pszenny dobry (21,6%), żytni dobry (14,6%).

Gleby łąkowe to w większości typ 2 z (60%).

Użytki zielone występują głównie w lokalnych obniżeniach, którymi spływają cieki w kierunku Parsęty. Również w samej dolinie Parsęty znajdują się użytki zielone.

Zagrożenia

Głównym zagrożeniem powierzchni ziemi są erozja, odpady i chemizacja rolnictwa, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Negatywny wpływ na powierzchnię ziemi może mieć również postępująca urbanizacja i osadnictwo, między innymi ze względu na zmianę sposobu użytkowania gleby, powstawanie odpadów, wytwarzanie ścieków. Szczegółowe informacje na temat odpadów na terenie gminy zawiera Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Dygowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2021.

Erozja gleb to proces niszczenia (zmywania, żłobienia, wywiewania) wierzchniej warstwy gleby wywołany siłą wiatru i płynącej wody. Erozję gleb przyspiesza działalność gospodarcza człowieka: nadmierny wyrąb lasów, niszczenie szaty roślinnej, nieprawidłowa uprawa gruntów i dobór roślin uprawnych, odwadnianie bagien itp. w zależności od bezpośredniego czynnika sprawczego wyróżnia się erozję: wietrzną (eoliczną), wodną, wodnograwitacyjną (ruchy masowe) oraz uprawową. Masowo występuje erozja wietrzna oraz wodna (powierzchniowa i wąwozowa).

Erozja wietrzna (eoliczna) polega na wywiewaniu odspojonych cząstek gruntu, a następnie ich przemieszczaniu, sortowaniu i osadzaniu. Zagrożenie gleb erozją wietrzną ocenia się przy pomocy 3-stopniowej skali, uwzględniając rzeźbę terenu, pokrycie powierzchni roślinnością (lesistość) oraz rodzaj gleby. Najbardziej narażone na erozję wietrzną są piaski luźne drobnoziarniste i utwory murszowe, na których silne zagrożenie występuje już nawet w terenie płaskim o lesistości 25.

Zmiany klimatu spowodowane globalnym ociepleniem, charakteryzujące się wzrostem temperatur oraz niewielkimi opadami w okresie letnim, powodują wystąpienie zjawiska suszy, a co za tym idzie znaczne obniżenie poziomu wód gruntowych. Prowadzi to do pogłębiających się niedoborów wody.

Chemizacja rolnictwa na terenie gminy jest mała w stosunku do całego kraju. Poniższa mapa przedstawia ocenę stanu zakwaszenia gleb w województwie zachodniopomorskim w porównaniu do innych obszarów Polski.

Zarówno erozja jak i ekstensywna gospodarka rolna powodują wyjałowienie gleby, 
a więc jej degradację.

Wnioski

Główne zagrożenia dla powierzchni ziemi na terenie gminy Dygowo to:

- degradacja gleb, erozja, zakwaszenie

- pogłębiające się niedobory wody, zwłaszcza w okresie letnim,

- zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych,

- zanieczyszczenie atmosfery,

- chemizacja rolnictwa,

- wprowadzanie do gleby nieoczyszczonych ścieków komunalnych,

- urbanizacja i osadnictwo.

Surowce naturalne

Na obszarze gminy Dygowo występują następujące surowce naturalne:

- Surowce energetyczne:

w okolicach Wrzosowa znajdują się pokłady ropy naftowej i gazu ziemnego. W rejonie Jazów odbywa się wydobycie gazu ziemnego. W planie w 1966 roku zajęto obszar terenów górniczych dla wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego – „Wrzosowo”;

- Gliny morenowe:

w okolicy Dygowa znajdują się gliny, które mogą być wykorzystywane do produkcji cegły i drenów;

-Torfy:

znaczne obszary torfowisk występują na terenie gminy Dygowo. Większość użytków zielonych zajmuje stanowiska torfowe.

Na terenie gminy istnieją wyrobiska po eksploatacji kruszyw, które wymagają rekultywacji. Są to niewielkie powierzchnie nieprzekraczające 1 ha. Zwykle są to wyrobiska o niewielkiej głębokości, czynne czasowo w miarę potrzeb. Eksploatacja kopalin powoduje powstawanie w środowisku naturalnym zmian często nieodwracalnych. Ograniczenie się eksploatacji do jednej warstwy z równoczesnym przenoszeniem się z eksploatacją na inne złoże, powoduje niszczenie terenów oraz pozostawianie wartościowych partii złóż. Wynikiem takiej działalności jest pokrycie terenu wyrobiskami, często nie zagospodarowanymi. Aby ograniczyć negatywny wpływ eksploatacji kopalin na środowisko należy eliminować „dziką eksploatację” i nie dopuszczać do podejmowania wydobycia kopalin bez wymaganej koncesji.

Wnioski

Szczególnym zagrożeniem dla środowiska jest nielegalna eksploatacja kopalin. Niekontrolowane wydobycie złóż: piaski i żwiry występuje na obszarze gminy. Problemem również jest powstawanie „dzikich wysypisk śmieci” poprzez umieszczanie w wyrobiskach odpadów. Poważne zagrożenie dla środowiska stanowią otwarte wyrobiska poeksploatacyjne po kopalniach odkrywkowych.

Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne

Hałas

Hałas jest obecnie powszechnie spotykanym zjawiskiem wpływającym na klimat akustyczny. Przy dużym natężeniu i długim czasie oddziaływania hałas może stanowić duże zagrożenie dla ludzi i środowiska przyrodniczego.

Z uwagi na brak większych zakładów przemysłowych na terenie gminy Dygowo problem zagrożenia hałasem praktycznie nie istnieje. Jedynie pewne uciążliwości lokalne w tym zakresie mogą powodować małe zakłady przemysłowe i usługowe.

Hałas komunikacyjny jest jedynym czynnikiem mającym wpływ na klimat akustyczny gminy, jednak ma on znaczenie wyłącznie lokalne. Ruch drogowy jest tu jedynym źródłem hałasu.

Wnioski:

- przestrzeganie zasady, że hałas i wibracje nie mogą sięgać poza obręb działki, na której są wytwarzane,

- ustalenie dopuszczalnych natężeń hałasu dla terenów podlegających szczególnej ochronie,

- określenie zasad i warunków sytuowania zabudowy w stosunku do dróg o znacznej uciążliwości akustycznej.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Wśród zidentyfikowanych, szkodliwych dla środowiska, rodzajów promieniowania powodowanego działalnością człowieka, wyróżnia się :

- promieniowanie jonizujące, pojawiające się w wyniku użytkowania zarówno wzbogaconych, jak i naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle, badaniach naukowych,

- promieniowanie niejonizujące, pojawiające się wokół linii energetycznych wysokiego napięcia, radiostacji, pracujących silników elektrycznych oraz instalacji przemysłowych, urządzeń łączności, domowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp., nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na człowieka i inne żywe organizmy, stąd ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań ochrony środowiska.

Promieniowanie jonizujące

Przy opracowywaniu zbiorczych ocen zagrożeń radiacyjnych dla ludzi i środowiska rozróżnia się zagrożenia pochodzące od radionuklidów naturalnych i sztucznych. Sytuację radiologiczną Polski określają poziomy promieniowania:

- Obecnych w środowisku radionuklidów naturalnych głównie radionuklidów szeregu uranowo-radowego, szeregu uranowo-aktynowego, szeregu torowego i potasu K-40 (radionuklidów o dużym połowicznym okresie zaniku w porównaniu z czasem istnienia Ziemi) oraz takich radionuklidów, jak H-3, Be-7, Na-22 i C-14, powstających w wyniku oddziaływania promieniowania kosmicznego na pierwiastki występujące na powierzchni ziemi i w atmosferze,

- Radionuklidów pochodzenia sztucznego, które przedostały się do środowiska 
w wyniku prób z bronią jądrową lub zostały uwolnione z obiektów jądrowych
i składowisk paliwa w trakcie ich normalnej eksploatacji lub w stanach awaryjnych (np. katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu), a także promieniowanie generowane przez różnego rodzaju urządzenia stosowane w diagnostyce medycznej, przemyśle, badaniach naukowych i innych dziedzinach działalności ludzkiej.

Ogólną sytuację radiacyjną w środowisku charakteryzują obecnie następujące wielkości podstawowe:

- Poziom promieniowania gamma, obrazujący zagrożenie zewnętrzne naturalnymi
i sztucznymi źródłami promieniowania jonizującego, istniejące w środowisku lub wprowadzone przez człowieka,

- Stężenia naturalnych i sztucznych izotopów promieniotwórczych w komponentach środowiska, a w konsekwencji w artykułach spożywczych, obrazujące narażenie wewnętrzne ludzi w wyniku wchłonięcia izotopów drogą pokarmową.

Wymienione wielkości charakteryzuje naturalna zmienność, są one także w poważnym stopniu uzależnione od wprowadzonych do środowiska substancji promieniotwórczych w wyniku wybuchów jądrowych oraz katastrofy w Czarnobylu.

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w roczniku statystycznym GUS, a także opierając się na aktualnym komunikacie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie sytuacji radiacyjnej Polski w I kwartale 2002 r., należy stwierdzić, że rejestrowane obecnie
w Polsce moce dawek promieniowania oraz zawartość cezu-137 w powietrzu i mleku (podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi) utrzymują się na poziomie z 1985 r. tzn. z okresu przed awarią czarnobylską.

Promieniowanie niejonizujące

Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego w środowisku są:

- elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia,

- stacje radiowe i telewizyjne,

- łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa,

- stacje radiolokacji i radionawigacji.

Znaczenie tego oddziaływania w ostatnich latach rośnie. Powodowane jest to przez rozwój radiokomunikacji oraz powstawanie coraz większej liczby stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych (operatorów publicznych i komercyjnych). Dodatkowymi źródłami promieniowania niejonizującego są stacje bazowe telefonii komórkowej, systemów przywoławczych, radiotelefonicznych, alarmowych komputerowych itp., pokrywających coraz gęstszą siecią obszary dużych skupisk ludności, jak również coraz powszechniej stosowane radiotelefony przenośne.

Wymieniony rozwój źródeł pól elektromagnetycznych powoduje zarówno ogólny wzrost poziomu tła promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, jak też zwiększenie liczby i powierzchni obszarów o podwyższonym poziomie natężenia promieniowania. Należy jednak stwierdzić, że wzrost poziomu tła elektromagnetycznego nie zwiększa istotnie zagrożenia środowiska i ludności. W dalszym ciągu poziom promieniowania w tle pozostaje wielokrotnie niższy od natężeń, przy których możliwe jest jakiekolwiek szkodliwe oddziaływanie na organizm ludzki. Nie dotyczy to jednak pól elektromagnetycznych w bezpośrednim otoczeniu wszelkiego rodzaju stacji nadawczych, które lokalnie, w odległościach zależnych od mocy, częstotliwości i konstrukcji stacji, mogą osiągać natężenie na poziomie uznawanym za aktywny pod względem biologicznym.

Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym może być stosunkowo łatwo wyeliminowane lub ograniczone pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji przestrzennej człowieka od pól przekraczających określone wartości graniczne.

W przepisach obowiązujących w Polsce ustalone są dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego na terenach dostępnych dla ludzi. Szczególnej ochronie podlegają obszary zabudowy mieszkaniowej, a także obszary,
na których zlokalizowane są szpitale, żłobki, przedszkola, internaty.

W roku 2007 w ramach podsystemu monitoringu pól elektromagnetycznych prowadzono obserwacje zmian poziomów sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowisku. Celem tych obserwacji była ochrona przed wzrostem poziomów pól elektromagnetycznych ponad wartości normatywne określone dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności.

Zgodnie z art. 76 ustawy Prawo ochrony środowiska, inwestor ma obowiązek poinformowania, na 30 dni przed terminem oddania do użytku nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
o planowanym terminie oddania do użytku obiektu będącego źródłem promieniowania elektromagnetycznego. Na podstawie sprawozdań z pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych emitowanych przez stacje bazowe telefonii komórkowej przeprowadzonych przez inwestora (operatora sieci) i udostępnionych Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Szczecinie, nie odnotowano przekroczeń poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności (określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883)) .

Na terenie gminy nie ma urządzeń wytwarzających: pole elektryczne lub magnetyczne stałe, pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz wytwarzane przez stacje i linie elektroenergetyczne oraz promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące w zakresie 0,001-300 000 MHz.

Źródła pól elektromagnetycznych stanowią linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV, 220 kV i 400 kV oraz związane z nimi stacje elektroenergetyczne.

Do punktowych źródeł promieniowania niejonizującego należą m.in.:

- pojedyncze nadajniki radiowe,

- stacje bazowe telefonii komórkowej analogowej CENTERTEL i cyfrowej GSM 900 instalowane na wysokich budynkach, kominach, specjalnych masztach,

- urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach przemysłowych, ośrodkach medycznych oraz będące w dyspozycji miejskiej policji
i straży pożarnej.

W gminie Dygowo, energia elektryczna dostarczana bezpośrednio odbiorcom
na poziomie 0,4 kV, rozprowadzana jest siecią niskiego napięcia zasilaną za pośrednictwem stacji transformatorowych usytuowanych wg potrzeb podłączenia poszczególnych miejscowości i grup obiektów.

Przy obecnym stanie wiedzy i badań w tym zakresie, określenie wpływu fal elektromagnetycznych na środowisko i zdrowie ludzi na danym obszarze jest niemożliwe.

W przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej pola elektromagnetyczne
są wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi.

Brak stałego monitoringu w zakresie elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego uniemożliwia ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wokół obiektów i urządzeń będących jego źródłem.

Gospodarka wodno –  ściekowa

Na terenie gminy Dygowo w ramach programu „Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa dorzecza Parsęty” zrealizowana została inwestycja finansowana z Funduszu Spójności. Wartość kontraktu wyniosła 11 146 909,42 euro. Zakres robót obejmował budowę i wymianę 59 km sieci wodociągowej, budowę 55 km sieci kanalizacyjnej, budowę 19 pompowni ścieków, likwidację 3 oczyszczalni ścieków i 11 ujęć wody. Po zakończeniu prac, praktycznie 100% ludności (z wyjątkiem kilku nieruchomości na koloniach) jest zaopatrywane w wodę z 3 ujęć wody. Ujęcie w Skoczewie zaopatruje w wodę Skoczów, Wrzosowo, Łykowo i Jazy, ujęcie we Włościborzu zaopatruje Włościbórz, Piotrowice i Kłopotowo, pozostała część gminy zaopatrywana jest w wodę z ujęcia w Bogucinie. Całkowicie wyłączona została z eksploatacji sieć wodociągowa wykonana z rur AC w takich miejscowościach jak Dygowo, Czernin, Pustary, Włościbórz, Piotrowice, Kłopotowo, Wrzosowo, Łykowo.

Nazwa ujęcia (lokalizacja, gm. Dygowo) Włościbórz

- Wydajność rzeczywista urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa - 
 35 m3/d.

- Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa -  60 m3/d.

Nazwa ujęcia (lokalizacja, gm. Dygowo) Skoczów

- Wydajność rzeczywista urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa - 
 143  m3/d.

- Wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, średnia dobowa - 300 m3/d.

Niemal wszystkie nieruchomości z terenu gminy Dygowo są podłączone do kanalizacji sanitarnej, a całość ścieków z terenu gminy Dygowo jest odprowadzana do oczyszczalni ścieków w Grzybowie (na terenie gminy Kołobrzeg).

Tabela 11 Dane dotyczące oczyszczalni ścieków komunalnych w Grzybowie na terenie gminy Kołobrzeg

| Nazwa | Przepustowość (m3/d) | Pozwolenie wodno prawne na eksploatację |
| --- | --- | --- |
|  | Obliczeniowa | Dopływ rzeczywisty | Data wydania | Data ważności |
| Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Grzybowie (gmina Kołobrzeg) | 28 000 | 15 500 | 04.08.2003 r. | 31.12.2013r. |

Źródło: Dane z UG Kołobrzeg

Energetyka

Ciepłownictwo

Zmiany klimatyczne, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, degradacja chemiczna gleb są wynikiem działalności człowieka wpływającej na środowisko. Emisja do atmosfery gazów: dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu jest głównym problemem ekologicznym. Źródłem tych gazów jest spalanie paliw, głównie dla celów energetycznych. Należy podejmować, więc działania zmierzające do zmniejszenia energochłonnych procesów produkcyjnych, zmianę struktury zużywanych paliw, a także wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz bezemisyjnych. W Polsce głównym źródłem energii cieplnej jest węgiel kamienny.

W gminie nie ma wiele obiektów lub urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

W gminie Dygowo nie ma kotłowni rejonowych, ani sieci ciepłowniczej. Obiekty publiczne, wypoczynkowe, budynki wielorodzinne i osiedla budynków wielorodzinnych ogrzewane są przez kotłownie wyposażone głównie w kotły gazowe. W gminie w zabudowie rozproszonej wykorzystywane są głównie piece na paliwo stałe.

Gazownictwo

Gmina Dygowo mieści się w układzie sieci gazowej rozprowadzonej na swoim obszarze, wykorzystuje gaz ziemny pochodzący ze źródeł lokalnych. Na terenie gminy w miejscowości Jazy znajduje się Kopalnia Gazu Ziemnego Daszewo. Wydobywany tam gaz rurociągiem wysokiego ciśnienia wprowadzany jest do sieci ogólnej, natomiast poprzez rurociąg średniego ciśnienia jest rozprowadzany w sieci gminy. W sezonie grzewczym następuje więc wzrost emisji pyłowo – gazowej na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Coraz bardziej popularna staje się termomodernizacja budynków.

Sieć gazowa w gminie Dygowo ma długość 133 202 m z czego 18 059 m to sieć przesyłowa, a 115 143 to sieć rozdzielcza; 29,6 % ludności gminy korzysta z istniejącej w gminie sieci gazowej.

Tabela 12   Sieć gazowa na terenie gminy Dygowo

| Urządzenia sieciowe | Długość czynnej sieci | Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] |
| --- | --- | --- |
| Sieć gazowa | 133 202 m | 603 |

Źródło: www.stat.gov.pl stan na 2008 r. najnowsze dane dostępne na stronach GUS

Zaopatrzenie w energię

Zaopatrzenie terenów osadniczych i aktywizacji gospodarczej gminy Dygowo w energię elektryczną zapewniają istniejące i ewentualnie rozbudowane sieci elektroenergetyczne średniego napięcia 15 kV wyprowadzone z G.P.Z. 110/15 kV w Kołobrzegu, Gościnie i Białogardzie.

Zasilanie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i aktywizację gospodarczą zapewnią istniejące i rozbudowane sieci nn wyprowadzone z poszczególnych stacji transformatorowych 15/0,4 kV.

Przy rozbudowie i budowie nowych odcinków linii napowietrznych SN-15 kV należy zachować strefy ograniczonego użytkowania 7,5 m od osi linii w obydwie strony. W strefie ograniczonego użytkowania, o której mowa w ust. 3 zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy i nasadzeń zielenią wysoką. W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną koszty usunięcia kolizji poniesie inwestor bezpośredni przy ewentualnym współudziale Urzędu Gminy Dygowo. W miarę potrzeb wykonywane będą przez Energetykę Koszalińską S.A. modernizacje remonty i rozbudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej SN – 15 kV i nn. 0,4 kV oraz budowa nowych niezbędnych stacji transformatorowych 15/0,4 kV.

Biorąc pod uwagę aktualny stan zasilania gminy Dygowo w energię elektryczną uznaje się go za dobry – moc zainstalowana przekracza aktualne zapotrzebowanie, głównie ze względu na spadek produkcji rolnej.

System oświetlenia ulic poszczególnych miejscowości gminy jest przestarzały, energochłonny i wymaga wymiany na nowocześniejszy, energooszczędny i lepiej sterowany.

Na terenie gminy Dygowo istnieje możliwość uruchomienia alternatywnych źródeł zasilania w energię elektryczną poprzez lokalizację na terenie gminy kilku elektrowni wiatrowych w miejscach o korzystnych siłach wiatrów (pomiędzy Dygowem a Czerninem i Lisią Górą). Wskazane jest opracowanie programu wykorzystania energii wiatrowej.

Istnieje również możliwość uruchomienia elektrowni wodnych na progu wodnym rzeki Parsęty w Pyszce oraz w Pustarach.

Z uwagi na typowo rolniczy charakter gminy Dygowo, na terenie gminy istnieją spore możliwości szerszego wykorzystania energii odnawialnej. Możliwe jest stosowanie w wąskim zakresie metod przetwarzania energii biomasy (np. słomy, drewna) na energię użyteczną, głównie cieplną (kotły opalane biomasą).

Gospodarka odpadami

Z terenu gminy Dygowo w roku 2009 MZZDiOŚ w Kołobrzegu Sp. z o. o. zebrał następujące ilości odpadów:

- kod 17 09 04 – 8,02 Mg,

- kod 20 03 01 – 244,57 Mg,

- kod 20 03 07 – 14,13 Mg.

Całość zebranych przez MZZDiOŚ odpadów trafiła do kompostowni i została poddana procesom odzysku R3 (recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki, włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).

Przedsiębiorstwo wielobranżowe „Agora – 2” Sp. z o. o. w 2009 r. zebrało 222,50 Mg odpadów o kodzie 20 03 01.

Zakład Usługowo - Handlowy „JOD–KAR” w 2009 r. zebrał 234,00 Mg odpadów o kodzie 20 03 01.

Razem z terenu gminy Dygowo zebrano 715,20 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych. Przeprowadzone porównanie szacunkowej ilości wytworzonych zmieszanych odpadów komunalnych – 812,46 Mg z terenu gminy Dygowo w roku 2009 z ilością zebranych zmieszanych odpadów komunalnych 715,20 Mg wskazuje na dobry, chociaż nadal nie wystarczający stopień efektywności systemu zbierania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych.

Odpady zbierane selektywnie – na terenie gminy Dygowo w 2007 i 2008 roku zbierano selektywnie  następujące rodzaje odpadów: tworzywa sztuczne 35,55 Mg, papier  tektura 1,75 Mg, szkło 53,56 Mg.

W 2009 r. z terenu gminy zebrano 90,86 Mg odpadów w trakcie selektywnej zbiórki odpadów; 62,15 Mg poddano odzyskowi.

Tabela 13 Porównanie ilości niesegregowanych odpadów komunalnych wytworzonych i zebranych na terenie gminy Dygowo

| Wytworzone niesegregowane odpady komunalne na terenie gminy Dygowo w roku 2009 [Mg] | Zebrane niesegregowane odpady komunalne z terenu gminy Dygowo w roku 2009 [Mg] | Różnica między odpadami wytworzonymi a zebranymi [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 812,46 | 715,20 | 97,26 |

Źródło: dane ankietowe UG, stan na 2009 r.

W 2009 r. do recyklingu i odzysku przekazano 62,15 Mg odpadów opakowaniowych. Pozostała ilość zebranych odpadów komunalnych była składowana. Na terenie gminy Dygowo rozwijana jest zbiórka selektywna odpadów. Gmina w 2009 roku zakupiła 10, a w 2010 roku 15 nowych pojemników do zbiórki odpadów opakowaniowych. Odpady ulegające biodegradacji ze względu na charakter rolniczy gminy są, m.in. wykorzystywane w ramach gospodarstw np. do skarmiania zwierząt.

Odpady z terenu gminy Dygowo wywożone są poza jej granice i poddawane procesom D5 na składowisku odpadów w m. Krzywopłoty, (gmina Karlino), składowisku odpadów w Kukince, (gm. Ustronie Morskie), składowisku odpadów Leszczyn – Kalina, (gm. Rymań). Odpady odbierane przez MZZDiOŚ w Kołobrzegu poddawane są procesom odzysku R3 w kompostowni w Korzyścienku (gm. Kołobrzeg).

Na terenie gminy Dygowo nie są tworzone „dzikie wysypiska”, część istniejących została zlikwidowana (Włościbórz). Gmina systematycznie prowadzi akcje porządkowe, mające na celu likwidację „dzikich wysypisk”. W 2009 roku zebrano z takich miejsc 9 Mg odpadów (głównie w przydrożnych rowach). Właściciele nieruchomości na terenie gminy Dygowo mają zawierane umowy na wywóz odpadów, jest to systematycznie kontrolowane przez Straż Gminną.

Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych

Tabela 14  Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Dygowo w roku 2009

| Lp. | Nazwa | Ilość w [Mg] | Udział % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło) | 16,73 | 2,06% |
| 2 | Odpady zielone z ogrodów i parków | 22,44 | 2,76% |
| 3 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne , w tym: | 717,11 | 88,26% |
| 3-1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 129,08 | 18,00% |
| 3-2 | Odpady zielone | 28,68 | 4,00% |
| 3-3 | Papier i tektura | 86,05 | 12,00% |
| 3-4 | Odpady wielomateriałowe | 21,51 | 3,00% |
| 3-5 | Tworzywa sztuczne | 86,05 | 12,00% |
| 3-6 | Szkło | 57,37 | 8,00% |
| 3-7 | Metal | 35,86 | 5,00% |
| 3-8 | Odzież, tekstylia | 7,17 | 1,00% |
| 3-9 | Drewno | 14,34 | 2,00% |
| 3-10 | Odpady niebezpieczne | 7,17 | 1,00% |
| 3-11 | Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa | 243,82 | 34,00% |
| 4 | Odpady z targowisk | 7,85 | 0,97% |
| 5 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 17,28 | 2,13% |
| 6 | Odpady wielkogabarytowe1 | 31,05 | 3,82% |
|  | RAZEM | 812,46 | 100,00% |
|  | 1 meble i inne odpady dużych rozmiarów (poza zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym) |  |  |

Źródło: obliczenia na podstawie KPGO i WPGO i PPGO oraz BDR, www.stat.gov.pl.

Tabela 15	Skład morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Dygowo w 2009 r.

| Lp. | Nazwa | Ilość w [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 129,08 |
| 3-2 | Odpady zielone | 28,68 |
| 3-3 | Papier i tektura | 86,05 |
| 3-4 | Odpady wielomateriałowe | 21,51 |
| 3-5 | Tworzywa sztuczne | 86,05 |
| 3-6 | Szkło | 57,37 |
| 3-7 | Metal | 35,86 |
| 3-8 | Odzież, tekstylia | 7,17 |
| 3-9 | Drewno | 14,34 |
| 3-10 | Odpady niebezpieczne | 7,17 |
| 3-11 | Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa | 243,82 |
|  | Razem niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 717,11 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wskaźników KPGO 2010 i WPGO 2009 – 2012 oraz BDR, www.stat.gov.pl.

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych.

Odpady niebezpieczne powstają zarówno w sektorze gospodarczym jaki komunalnym. Podstawowym źródłem jest działalność przemysłowa i usługowa, ale odpady te powstają także w gospodarstwach domowych, służbie zdrowia i w szkolnictwie.

W strumieniu odpadów komunalnych wyróżnić można następujące odpady niebezpieczne:

Tabela 16	Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu niebezpiecznego wchodzącego w strumień odpadów komunalnych |
| --- | --- |
| 20 01 13* | Rozpuszczalniki |
| 20 01 14* | Kwasy |
| 20 01 15* | Alkalia |
| 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne |
| 20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) |
| 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
| 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
| 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) |
| 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |

Źródło: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.).

Odpady zawierające PCB

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach definiuje w art. 3 ust. 3, pkt 12 PCB jako polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 ze zm.).  Ze względu na swoje właściwości dielektryczne PCB znalazły zastosowanie jako: podstawowe składniki cieczy izolacyjnych do napełniania transformatorów i kondensatorów, płyny hydrauliczne, dodatki do farb i lakierów, plastyfikatory do tworzyw sztucznych, środki konserwujące i impregnujące.

Urządzenia zawierające PCB to: kondensatory, transformatory, wyłączniki, rozruszniki.

Posiadacze odpadów zawierających PCB zobowiązani są do ich usunięcia z nich oraz unieszkodliwienia. Dopuszcza się wykorzystywanie PCB w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010r.

Wg danych WSO na terenie gminy w 2009r. nie wytworzono odpadów PCB.

Oleje odpadowe

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 145) definiuje w art. 3 ust. 3, pkt 11 oleje odpadowe jako wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.

Główne źródła pochodzenia olejów odpadowych to przede wszystkim: stacje paliw, serwisy, stacje obsługi, zakłady przemysłowe, transport, przedsiębiorstwa budowlane, jednostki budżetowe, rolnictwo.

W myśl art. 39 ust. 1 w/w ustawy (Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 145) oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi poprzez regenerację, rozumianą jako każdy proces, w którym oleje bazowe mogą być produkowane przez rafinowanie olejów odpadowych, a w szczególności przez usunięcie zanieczyszczeń, produktów utleniania i dodatków zawartych w tych olejach.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi powszechnie dostępny wykaz przedsiębiorców prowadzących instalacje do regeneracji olejów odpadowych, spełniające wymagania określone dla tych instalacji.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o odpadach, jeżeli regeneracja olejów odpadowych jest niemożliwa ze względu na stopień ich zanieczyszczenia, określony w odrębnych przepisach, oleje te powinny być poddawane innym procesom odzysku.

Artykuł 39 ust.3 w/w ustawy mówi, że jeżeli regeneracja lub inne procesy odzysku olejów odpadowych są niemożliwe, dopuszcza się ich unieszkodliwianie.

Posiadacz odpadów w myśl art. 39 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., jeżeli nie jest w stanie we własnym zakresie wykonać obowiązków określonych w ust. 1 albo ust. 2 w/w ustawy, powinien przekazać te odpady podmiotowi gwarantującemu zgodne z prawem ich zagospodarowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 145).

Zakazuje się mieszania olejów odpadowych z innymi odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierającymi PCB w czasie ich zbierania lub magazynowania, jeżeli poziom określonych substancji przekracza dopuszczalne wartości (art. 39 ust. 5 w/w ustawy). Zakazuje się zrzutu olejów odpadowych do wód, do gleby lub do ziemi (art. 39 ust. 6 w/w ustawy).

Brak danych w WSO dotyczących wytwarzania w 2009r. na terenie gminy olejów odpadowych.

Zużyte baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory są powszechnie stosowane jako przenośne źródła prądu.

-Akumulatory kwasowo – ołowiowe są stosowane głównie jako akumulatory samochodowe. Zużyte akumulatory wymieniane są na nowe - jest to jedno ze źródeł powstawania odpadów. Odpady te powstają również w stacjach demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

-Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe występują w postaci wielkogabarytowej i małogabarytowej. Ilość zużytych baterii i akumulatorów Ni – Cd jest trudna do określenia ze względu na ich długą żywotność – rzędu 10-12 lat.

-Baterie manganowo - cynkowe z elektrolitem alkalicznym i solnym (Mn-Zn), cynkowo - węglowo (Zn), cynkowo – manganowe (Zn-Mn), litowe (Li), litowo-jonowe ( Li - ion) i inne - mają one krótki czas użytkowania, więc ilość odpadów        z nich powstających jest znaczna.

Brak informacji w WSO dotyczących wytwarzania na terenie gminy w 2009r. zużytych baterii i akumulatorów.

Odpady medyczne i weterynaryjne

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o odpadach, odpady medyczne powstają w związku               z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych              w zakresie medycyny (Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 145).

Brak informacji w WSO dotyczących wytwarzania w 2009r. na terenie gminy odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.1495) definiuje następujące grupy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, przyrządy medyczne (z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów), przyrządy do nadzoru i kontroli, automaty do wydawania.

Brak danych w WSO dotyczących wytwarzania na terenie gminy w 2009r. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odbierany przez Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Elektrorecykling Bartosz Kubicki. W 2010 roku przeprowadzono dwie zbiórki sprzętu. Ogółem zebrano 9,6Mg.

Odpady zawierające azbest

Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest  (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późń. zm.) wprowadzono zakaz stosowania azbestu na terenie Polski. Uzupełnieniem ustaw i rozporządzeń dotyczących azbestu jest „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku oraz jego aktualizacja „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009 – 2032” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r.

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, gdzie kryterium klasyfikacji jest zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościowa wyrobu.

Klasa I - wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie” (słabo spoiste) zawierające powyżej 20% azbestu i małą ilość lepiszcza. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia stwarzając poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu takie jak, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe oraz materiały i wykładziny cierne.

Klasa II - wyroby o gęstości objętościowej większej niż 1000 kg/m3 definiowane jako „twarde” zawierające poniżej 20 % azbestu. Włókna azbestowe w tych wyrobach są mocno związane i nawet w przypadku mechanicznego uszkodzenia materiału w stosunkowo niewielkiej ilości przedostają się do otoczenia. Wyroby „twarde” są odporne na destrukcje, a duże niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska i zagrożenia zdrowia ludzkiego występuje przy ich obróbce mechanicznej (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Do tej klasy wyrobów zaliczane są miedzy innymi: powszechnie stosowane płyty azbestowo – cementowe faliste, płyty „karo” oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym. W znacznie mniejszych ilościach stosowane były inne wyroby azbestowo – cementowe, w postaci rur służących do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych czy kominów i zsypów.

Przeważającą część wyrobów zawierających azbest stanowią pokrycia dachowe w postaci falistych płyt azbestowo - cementowych, tzw. eternit.

W 2009 r. opracowano Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dygowo na lata 2009 – 2032. Na terenie gminy zinwentaryzowano 858,70 Mg wyrobów zawierających azbest.

Przeterminowane pestycydy

Przeterminowane pestycydy i odpady pestycydowe pochodzą z:

- przeterminowanych preparatów, które zostały wycofane z obrotu i zdeponowane                     w mogilnikach lub magazynach środków ochrony roślin,

- bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie,

- ze starej produkcji, zgromadzone na składowiskach.

Brak danych w WSO dotyczących wytwarzania na terenie gminy w 2009r. przeterminowanych pestycydów.

Odpady pozostałe

Zużyte opony

Zużyte opony powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych. Ich źródłem są też pojazdy wycofane z eksploatacji.

Art. 55 ust.1 pkt 5 ustawy o odpadach zakazuje składowania opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1.400 mm. Zużyte opony są to odpady o kodzie 16 01 03 wg katalogu odpadów przyjętego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z  2001 r. Nr 112, poz. 1206).

Brak danych w WSO dotyczących wytwarzania w 2009r. na terenie gminy odpadów o kodzie 16 01 03.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Odpady z budowy, remontów i demontażu powstają w budownictwie mieszkaniowym               i przemysłowym oraz w drogownictwie czy kolei. Przyczynia się do tego każdy z etapów: budowa, planowe i awaryjne remonty, prace rozbiórkowe.

Brak danych w WSO dotyczących wytwarzania na terenie gminy w 2009r. odpadów z grupy 17.

Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe są to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz transportowych zastosowanych w ramach całego systemu pakowania towarów wprowadzonych do obrotu. Odpady te powstają głównie na terenie zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych, innych podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych, a także biur, szkół, urzędów, innych miejsc użyteczności publicznej, ulic, barów szybkiej obsługi, targowisk itp.

Odpady opakowaniowe wytworzone w gospodarstwach domowych, zbierane selektywnie lub występujące jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01 zgodnie z §3 ust.6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów.

Na terenie gminy Dygowo zebrano w 2009r. 90,86 Mg odpadów opakowaniowych. Do odzysku i recyklingu przekazano 62,15 Mg odpadów opakowaniowych.

Tabela 17 Odpady opakowaniowe zebrane z terenu gminy Dygowo i przekazane do odzysku i recyklingu w 2009r.

| Lp. | Rodzaj opakowania, z którego powstał odpad | Ilość odpadów opakowaniowych zebranych [Mg] | Ilość odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 35,551 | 9,046 |
| 2 | Opakowania z papieru i tektury | 1,750 | 1,750 |
| 3 | Opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami | 53,563 | 51,361 |
| Razem | 90,864 | 62,157 |

Źródło: Dane UG Dygowo, 2010r.

Komunalne osady ściekowe

Komunalne osady ściekowe powstają w komunalnych oczyszczalniach ścieków w procesie oczyszczania ścieków. Ilość powstających osadów uzależniona jest od zawartości zanieczyszczeń w ściekach, przyjętej i realizowanej technologii oczyszczania oraz stopnia rozkładu substancji organicznych w procesie tzw. stabilizacji. Odpady te są klasyfikowane w grupie 19 i określone kodem 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

W związku z zakończeniem inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową całość ścieków z terenu gminy Dygowo jest odprowadzana na oczyszczalnię ścieków w Grzybowie (na terenie gminy Kołobrzeg). Istniejące na terenie gminy Dygowo oczyszczalnie ścieków, w tym oczyszczalnia w Pustarach, zostały wyłączone z eksploatacji. Na terenie gminy Dygowo nie są wytwarzane osady ściekowe.

Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy Dygowo nie ma składowisk odpadów eksploatowanych. Gminne składowisko odpadów w m. Lisia Góra w 2003r. zostało zamknięte, a w roku 2005 zrekultywowane i jest objęte monitoringiem poeksploatacyjnym. W ramach rekultywacji składowiska wyrównano masę odpadów, wybudowano wał oporowy, ułożono poszczególne warstwy przykrywające odpady, wykonano drenaż odgazowujący i zamontowano piezometry. Teren składowiska obsiano trawą oraz zgodnie z planem zalesienia, posadzono drzewa i krzewy.

Składowiska odpadów, na których deponowane są odpady odbierane z terenu gminy Dygowo, znajdują się poza obszarem administracyjnym tej gminy. Są to składowiska zlokalizowane na terenie gmin ościennych, typu odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

## POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU WYBORU WARIANTU ZEROWEGO (BRAKU REALIZACJI)

W związku z rozwojem gospodarczym regionu, wzrostem inwestycji oraz poziomu życia mieszkańców, presji na obszary cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce, doprowadzenie do sytuacji, w której nastąpiłby brak realizacji zapisów Planu…,  prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich komponentów środowiska.

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Planu…:

- postępująca degradacja gleb,

- utrata różnorodności biologicznej i cennych przyrodniczo terenów,

- pogorszenie jakości powietrza, zwiększona emisja pyłów i gazów do atmosfery,

- powstawanie „dzikich” wysypisk odpadów,

- pogorszenie jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby, zasobów leśnych w wyniku powstawania nielegalnych miejsc składowania odpadów komunalnych,

- spalanie odpadów w paleniskach domowych,

- niewłaściwe postępowanie z odpadami zawierającymi azbest,

- utrzymanie się stanu, w którym podstawowym sposobem postępowania z zebranymi odpadami komunalnymi jest ich unieszkodliwianie przez składowanie oraz brak  rozwoju instalacji do zagospodarowania odpadów, odzwierciedlać się będą zwiększoną presją na stan środowiska,

- wzmożone emisje odorów, biogazu ze składowiska oraz zanieczyszczenie wód podziemnych, w tym również metalami ciężkimi, na skutek składowania odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych,

- nie wykonywanie zabiegów pielęgnacji zieleni, uzupełniania nasadzeń wykonanych w ramach rekultywacji zamkniętego składowiska gminnego będzie negatywnie wpływał na krajobraz i gleby oraz środowisko gruntowo-wodne,

- zbyt mała ilość zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych skutkowałaby wydostawaniem się do środowiska wielu zanieczyszczeń (metale ciężkie, oleje, freony, składniki aktywne leków itp.); taki stan środowiska będzie negatywnie wpływał na zdrowie i standard życia ludzi,

- brak działań związanych z edukacją w zakresie gospodarki odpadami, prowadzących do zmniejszenia wytwarzania odpadów komunalnych skutkować będzie zwiększaniem ilości odpadów składowanych,

- brak systemu zbierania zużytych opon powodowałby usuwanie opon na składowisko, spalanie ich lub porzucanie na tzw. „dzikich” wysypiskach,

- brak rozwoju systemu selektywnej zbiórki odpadów i objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym odbiorem odpadów wraz z kontrolą tego poprzez system ewidencji i egzekwowania wykonywania obowiązków w zakresie zawierania umów na odbiór odpadów, skutkowałby powstawaniem „dzikich wysypisk” na terenie gminy oraz nie osiągnięciem zakładanych poziomów w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, wynikających z planów gospodarki odpadami szczebla wyższego (KPGO, WPGO, PPGO) oraz wymaganych przepisami m.in. ustawą o odpadach.

Ponadto zaniechanie działań w służących poprawie stanu środowiska nie jest możliwe ze względu na postanowienia określone w:

- Polityce Ekologicznej Państwa 2009,

- Krajowym planie gospodarki odpadami Kpgo 2010,

- zobowiązaniach Polski w zakresie gospodarowania odpadami wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej,

- wymogach narzuconych polskim prawodawstwem,

- wzrastającej świadomości mieszkańców domagających się zmian w zakresie gospodarowania odpadami,

- czynników ekonomicznych (w tym m.in. drastycznymi podwyżkami w zakresie opłat za składowanie odpadów nie przetworzonych).

# OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

Z analizy projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy Dygowo na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2021 wynika, że znaczące oddziaływanie mogą powodować następujące działania:

- budowa ponadgminnego zakładu zagospodarowania odpadów (ZZO).

Zgodnie z WPGO województwa zachodniopomorskiego 2009-2012 Gmina Dygowo należy do obszaru objętego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów ZZO Rymań (alternatywnie ZZO Białogard). ZZO Rymań z procesem mechaniczno – biologicznym              z tlenową stabilizacją o mocy 100 tys. Mg/rok będzie posiadać mechaniczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych w sicie o prześwicie oczek 80/100 mm na 2 frakcje:

  - przesiew - frakcja 0-80/100 mm, kierowana do biologicznej tlenowej stabilizacji, a następnie do składowania na składowisku odpadów lub po uszlachetnieniu na sprzedaż jako środek wspomagający uprawę roślin;

  - odsiew/frakcja nadsitowa - frakcja wysokokaloryczna > 80/100 mm (lub > 200 mm); kierowana do sortowania surowców oraz po sprasowaniu lub bez sprasowania do energetycznego wykorzystania w spalarni w Koszalinie lub ewentualnie do produkcji paliwa zastępczego („paliwa alternatywnego”), bez wydzielania papieru z przeznaczeniem do energetycznego wykorzystania.

Planowane rozpoczęcie budowy ZZO Rymań przewidziano na początek roku 2011. W planach ujęto również istniejącą kompostownię DANO w Korzyścienku (gm. Kołobrzeg), dla której przyjęto 50% wykorzystania kompostu ze względu na parametry jakościowe (z alternatywą po 2015r. ZZO Białogard).

Zgodnie z przyjętymi w PGO celami i kierunkami działań, stosowane w ZZO technologie muszą spełniać kryteria BAT, co oznacza m. in., że przy prawidłowej ich eksploatacji nie będą one negatywnie oddziaływać na środowisko.

Istniejące oraz planowane do budowy lub rozbudowy instalacje ZZO, położone będą poza obszarami chronionymi i sieci Natura 2000. Lokalizowane na terenie istniejącego składowiska odpadów lub przy funkcjonujących instalacjach. Ponadto instalacje te zlokalizowane są poza obszarem gminy Dygowo, na terenie sąsiednich gmin, w znacznym oddaleniu od terenu administracyjnego gminy Dygowo.

Obszary te są już zmienione antropogenicznie. Budowa nowych obiektów, przy zachowaniu odpowiednich reżimów budowlanych i technologicznych nie spowoduje dalszej degradacji środowiska, choć należy liczyć się z wystąpieniem następujących negatywnych skutków:

- Zwiększeniem poziomu hałasu związanego z transportem odpadów do zakładu jak i na jego terenie.

- Zmianami krajobrazu (nowe elementy, obiekty kubaturowe).

- Zwiększeniem ilości gryzoni, ptactwa, owadów.

- Zwiększonym zapyleniem, szczególnie przy drogach dojazdowych.

Dodatkowo, przy niewłaściwej ich eksploatacji należy brać pod uwagę:

1. Zwiększoną niekontrolowaną emisję biogazu ze składowiska.

2. Zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych i powietrza atmosferycznego.

Planowane instalacje ZZO zlokalizowane są w znacznym oddaleniu od gminy Dygowo, na terenie sąsiednich gmin i nie będą negatywnie oddziaływały na obszar gminy Dygowo, w tym obiekty i obszary chronione wraz z obszarami Natura 2000,  zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji.

Należy podkreślić, że funkcjonowanie wszelkich obiektów i instalacji uwarunkowane jest spełnianiem określonych standardów budowlanych, eksploatacyjnych i emisyjnych. W przypadku ich niespełniania, instalacje takie muszą być zamykane.

Na terenie gminy Dygowo nie występują instalacje unieszkodliwiania lub odzysku odpadów nie spełniające kryteriów lokalizacyjnych, technicznych i ochrony środowiska, negatywnie oddziaływujące na środowisko, wymagające wyłączenia z eksploatacji i zamknięcia.

Na terenie gminy Dygowo zostało zamknięte w 2003r. i zrekultywowane gminne składowisko odpadów w m. Lisia Góra. Jest tu prowadzony monitoring poeksploatacyjny.

Zgodnie z planami wyższego szczebla (WPGO, PPGO) składowiska odpadów w obszarze obsługi regionalnego ZZO zostały lub są zamykane i poddawane rekultywacji. Regionalny ZZO przyczynia się pośrednio do poprawy stanu środowiska w rejonie obsługi, obszarze sąsiednich gmin, w związku z likwidacją i rekultywacją zamykanych składowisk gminnych i przejmowaniem wytwarzanego strumienia odpadów z tych gmin do odzysku i unieszkodliwiania na instalacjach spełniających wymogi BAT.

# OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE

W roku 2009 zebrano z terenu gminy Dygowo 715,20 Mg odpadów komunalnych (około 89% masy odpadów wytworzonych), co było konsekwencją tego, że nie wszyscy mieszkańcy gminy objęci byli zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych. Wg szacunków przeprowadzonych w ramach aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami KPGO 2010, w sposób niekontrolowany do środowiska trafia około 10% masy wytworzonych odpadów; w przypadku gminy Dygowo szacuje się tą ilość na ok. 80Mg. Przeprowadzone porównanie szacunkowej ilości wytworzonych odpadów komunalnych – 812,46 Mg z terenu gminy Dygowo w roku 2009 z ilością zebranych zmieszanych odpadów komunalnych 715,20 Mg wskazuje na nie wystarczający stopień efektywności systemu zbierania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych. Odpady, które nie są odbierane z nieruchomości są często nieprawidłowo zagospodarowywane przez mieszkańców. Odpady mające wartość opałową zazwyczaj są spalane w piecach, co powoduje emisje związków toksycznych (np. dioksyn).

Odpady odbierane z terenu gminy Dygowo wywożone są poza jej granice i poddawane procesom D5 (unieszkodliwiania przez składowanie) na składowisku odpadów w m. Krzywopłoty, (gmina Karlino), składowisku odpadów w Kukince, (gm. Ustronie Morskie), składowisku odpadów Leszczyn – Kalina, (gm. Rymań). Odpady odbierane przez MZZDiOŚ w Kołobrzegu poddawane są procesom odzysku R3 (kompostowaniu) w kompostowni w Korzyścienku (gm. Kołobrzeg).

Część odpadów deponowana jest na tzw. „dzikich wysypiskach”, powodując zanieczyszczenie terenów. Wytwarzane przez mieszkańców odpady komunalne są zbierane zazwyczaj w formie zmieszanej.

Większość, bo blisko 90% wytwarzanych na terenie gminy odpadów jest w sposób zorganizowany odbierana z terenu gminy i unieszkodliwiana, bądź poddawana procesom odzysku na zalegalizowanych instalacjach zlokalizowanych poza granicami administracyjnymi gminy Dygowo. Pozostała ilość odpadów wytworzonych jest, z uwagi na rolniczy charakter gminy, wykorzystywana w ramach gospodarstw np. do skarmiania zwierząt, spalana w paleniskach domowych lub trafia na tzw. „dzikie wysypiska”. Miejsca takie są systematycznie na bieżąco likwidowane. Gmina systematycznie prowadzi akcje porządkowe, mające na celu ich likwidacje. W 2009 roku zebrano z takich miejsc 9 Mg odpadów (głównie w przydrożnych rowach).

Plan gospodarki odpadami zakłada monitorowanie powstawania i likwidację „dzikich wysypisk” na terenie gminy, a także objęcie 100% mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbioru odpadów i selektywną zbiórką. Ponieważ zgodnie z Krajowym planem gospodarki odpadami do roku 2013 należy zredukować ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji o 50%, w gminie należy podjąć bardzo energiczne działania mające na celu realizację tego celu. Należy w związku z tym zintensyfikować prace nad budową systemu zbierania oraz modernizacją kompostowni i innych instalacji (poza terenem gminy), gdzie odpady ulegające biodegradacji poddawane będą odzyskowi lub innemu niż składowanie unieszkodliwieniu (np. fermentacji czy termicznemu przekształcaniu odpadów komunalnych). Należy również na większą skalę propagować kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców na terenie posesji.

W dalszym ciągu problemem jest brak zorganizowanego systemu zbierania odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych. W celu zwiększenia ilości zbieranych tych odpadów należy zintensyfikować zbiórkę selektywną oraz uruchomić inne jej formy, np. poprzez Punkty Dobrowolnego Dostarczania Odpadów oraz Mobilne Punkty Zbierania Odpadów Niebezpiecznych. Zbieraniem należy również objąć inne rodzaje odpadów niebezpiecznych np. świetlówki, chemikalia używane w gospodarstwach, oleje silnikowe itp.

Na środowisko negatywnie mogą oddziaływać składowiska odpadów komunalnych, które są nieprawidłowo zlokalizowane, wybudowane i eksploatowane. Wynika to z tego, że będące w trakcie eksploatacji lub nieprawidłowo zrekultywowane składowisko odpadów, jest zasilane wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych. W przypadku niewłaściwej lokalizacji czy eksploatacji mogą się do niego dostawać również wody powierzchniowe i podziemne. Część wód opadowych paruje, część spływa po powierzchni, a część wraz z wodą dostarczaną z odpadami i pochodzącą z rozkładu substancji organicznej migruje przez składowisko, wzbogacając się w związki rozpuszczalne, tworząc ścieki zwane odciekami. W przypadku braku właściwych zabezpieczeń oraz przy niekorzystnym układzie warunków hydrogeologicznych, odcieki te mogą być przenoszone w warstwach wodonośnych na znaczne odległości. Odcieki ze składowisk odpadów komunalnych mogą zawierać ponadto liczne organizmy chorobotwórcze, w tym m. in. bakterie zakażeń jelitowych (duru brzusznego, paraduru, czerwonki, biegunek u dzieci), gruźlicy, tężca, zgorzeli gazowej, wąglika, błonicy oraz wirusy, np. żółtaczki zakaźnej, choroby Heinego - Medina, a także enterowirusy i adenowirusy. Najczęściej jednak spotykanymi mikroorganizmami chorobotwórczymi występującymi w odciekach są pałeczki Salmonella typhi i Salmonella paratyphi.

Na składowiskach odpadów komunalnych deponowane są odpady bytowo-gospodarcze, których skład na poszczególnych obiektach jest zbliżony. W odróżnieniu od nich, na składowiskach odpadów przemysłowych gromadzone są bardzo różne rodzaje odpadów, charakterystyczne dla danego typu przemysłu. Wody podziemne w rejonie składowisk odpadów przemysłowych mogą być zanieczyszczone przez bardzo wiele różnych substancji chemicznych. Niektóre z nich, np. cyjanki, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, arsen, chrom sześciowartościowy, fenole są bardzo niebezpieczne dla środowiska wodnego. W przypadku nieprawidłowego składowania odpadów, do środowiska glebowego przedostawać się mogą takie metale ciężkie jak:

- rtęć (np. ze świetlówek, termometrów i baterii),

- srebro (np. z odczynników fotograficznych),

- ołów (np. z przedmiotów lutowanych i malowanych minią, ze szkła ołowiowego                     i kryształowego, z glazury wyrobów garncarskich,

- selen, kadm, kobalt, chrom, miedź, mangan (np. z kolorowego PCV, kolorowego szkła, polew emalierskich i elementów dekoracyjnych fajansów i porcelany),

- cynk (np. ze złomu cynku, mosiądzu, z wyrobów ocynkowanych).

Do zanieczyszczenia gleb i roślin wokół składowisk odpadów może dochodzić                  w trakcie dowozu i wyładunku odpadów, jego niewłaściwej eksploatacji (pylenie), nieprawidłowym odprowadzaniu wód ze składowiska, a także w wyniku rozprzestrzeniania się gazu wysypiskowego. W przypadku, gdy składowisko graniczy z gruntami rolnymi należy również wziąć pod uwagę fakt, iż na podwyższoną zawartość metali ciężkich w glebie ma wpływ nie tylko składowisko, ale i stosowanie nawozów (np. nawozy fosforowe mogą być źródłem kadmu, a wapniowe i wapniowo magnezowe cynku, ołowiu i kadmu).

Tereny wokół składowisk są w sposób szczególny zagrożone sanitarnie. Mogą one być miejscem okresowego lub stałego występowania w glebie jaj pasożytów jelitowych, patogennych bakterii, grzybów chorobotwórczych i ich zarodników. Na skażenie mikrobiologiczne gleb wokół składowisk największy wpływ ma osadzanie przenoszonych drogą powietrzną bioaerozoli powstających na powierzchni świeżych odpadów                              i deponowanych na składowisku osadów ściekowych.

Zanieczyszczenie gleb mikroorganizmami chorobotwórczymi może być również wynikiem ich rozprzestrzeniania przez dzikie ptactwo, gryzonie, muchy i inne owady.

Do patogennych bakterii mogących bytować w glebie należą :

- laseczki tlenowe (Bacillus anthracis - laseczki wąglika) oraz laseczki beztlenowe,

- (Clostridium tetani - laseczki tężca i Clostridium botulinum - laseczki jadu kiełbasianego),

- pałeczki jelitowe z rodzaju Salmonella (pałeczki durowe i rzekomodurowe),

- pałeczki jelitowe z rodzaju Shigella (pałeczki czerwonki).

Tereny wokół składowisk mogą być także miejscem okresowego lub stałego występowania w glebie cyst pierwotniaków chorobotwórczych oraz jaj pasożytów jelitowych jak np. Ascaris lumbricoides.

Na terenie gminy Dygowo nie ma składowisk odpadów eksploatowanych. Gminne składowisko odpadów w m. Lisia Góra w 2003r. zostało zamknięte, a w roku 2005 zrekultywowane i jest objęte monitoringiem poeksploatacyjnym. W ramach rekultywacji składowiska wyrównano masę odpadów, wybudowano wał oporowy, ułożono poszczególne warstwy przykrywające odpady, wykonano drenaż odgazowujący i zamontowano piezometry. Teren składowiska obsiano trawą oraz zgodnie z planem zalesienia, posadzono drzewa i krzewy.

Plan gospodarki odpadami zakłada zabiegi pielęgnacyjne i uzupełnianie nasadzeń zieleni oraz kontynuację monitoringu poeksploatacyjnego składowiska gminnego.

Składowiska odpadów, na których deponowane są odpady wytwarzane z terenu gminy Dygowo, znajdują się poza obszarem administracyjnym tej gminy. Są to składowiska zlokalizowane na terenie gmin ościennych, typu odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Plan gospodarki odpadami nie przewiduje budowy instalacji unieszkodliwiania lub odzysku odpadów na terenie gminy Dygowo. Planowane jest cały strumień wytwarzanych odpadów z terenu gminy kierować na zalegalizowane instalacje poza terenem gminy, docelowo do regionalnego ZZO.

Plan gospodarki odpadami zakłada, że wszystkie frakcje odpadów komunalnych oraz odpady ulegające biodegradacji będą kierowane do regionalnej instalacji mechaniczno – biologicznego unieszkodliwiania odpadów od dnia jej funkcjonowania, po uprzednim zawarciu umowy z zarządzającym instalacją. W przypadku, gdy instalacja nie zapewni możliwości odzysku lub unieszkodliwiania wszystkich wyselekcjonowanych odpadów ze strumienia odpadów komunalnych to odbiorcy odpadów, którzy świadczą usługi w sposób pozwalający na wypełnienie przez właścicieli nieruchomości obowiązków z zakresu gospodarki odpadami są zobowiązani do zapewnienia takiej możliwości poprzez podpisanie umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tym zakresie; dotyczy to zwłaszcza odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, odpadów remontowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z papieru, szkła, tworzyw sztucznych.

Zgodnie z Planami gospodarki odpadami wyższego szczebla (wojewódzkim i powiatowym WPGO, PPGO) oraz Planem (gminnym GPGO), który musi być z ww. planami zgodny (wg ustawy o odpadach), Gmina Dygowo należy do obszaru objętego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów ZZO Rymań (alternatywnie ZZO Białogard). ZZO Rymań z procesem mechaniczno – biologicznym z tlenową stabilizacją o mocy 100 tys. Mg/rok będzie posiadać mechaniczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych w sicie o prześwicie oczek 80/100 mm na 2 frakcje:

  - przesiew - frakcja 0-80/100 mm, kierowana do biologicznej tlenowej stabilizacji, a następnie do składowania na składowisku odpadów lub po uszlachetnieniu na sprzedaż jako środek wspomagający uprawę roślin;

  - odsiew/frakcja nadsitowa - frakcja wysokokaloryczna > 80/100 mm (lub > 200 mm); kierowana do sortowania surowców oraz po sprasowaniu lub bez sprasowania do energetycznego wykorzystania w spalarni w Koszalinie lub ewentualnie do produkcji paliwa zastępczego („paliwa alternatywnego”), bez wydzielania papieru z przeznaczeniem do energetycznego wykorzystania.

Planowane rozpoczęcie budowy ZZO Rymań przewidziano na początek roku 2011. W planach ujęto również istniejącą kompostownię DANO w Korzyścienku (gm. Kołobrzeg), dla której przyjęto 50% wykorzystania kompostu ze względu na parametry jakościowe (z alternatywą po 2015r. ZZO Białogard).

Wyznaczone wg WPGO, PPGO i ujęte w GPGO instalacje ZZO zlokalizowane są poza terenem gminy Dygowo. W związku z tym ich rozbudowa, budowa, doposażenie w instalacje nie będą oddziaływać na obiekty i obszary chronione na terenie gminy Dygowo (zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji). Planowany odbiór całego strumienia odpadów wytwarzanych z terenu gminy Dygowo i kierowanie ich do unieszkodliwiania i odzysku na znacznie oddalone od obszaru gminy planowane instalacje ZZO powoduje brak oddziaływań dla obszaru gminy (wyeliminowanie docelowo również „dzikich wysypisk” z terenu gminy).

Regionalne ZZO muszą spełniać wymogi BAT, prawidłowo eksploatowane instalacje ZZO nie powodują negatywnego oddziaływania na środowisko.

Niewystarczająco rozwinięty jest system zbierania baterii małogabarytowych z przedsiębiorstw (głównie małych i średnich) oraz z gospodarstw domowych.

Problemem jest zagospodarowanie odpadów t. j. zużyte  oleje (smarowe, silnikowe               i hydrauliczne), opakowania po pestycydach oraz opakowania po nawozach i folii z sianokiszonek. Odpady te rolnicy często zagospodarowują w sposób nieprawidłowy (usuwanie na „dzikie wysypiska”, spalanie).

Obserwuje się brak prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów w wielu placówkach medycznych i weterynaryjnych, szczególnie o charakterze lekarskich praktyk indywidualnych oraz brak powszechnego systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych.

Problemami dotyczącymi obszarów NATURA 2000 mogą być zagrożenia środowiska przyrodniczego. Do najważniejszych zaliczyć należy:

- zagrożenia pożarowe obszarów leśnych i torfowisk,

- fragmentacja obszarów poprzez realizację dużych inwestycji liniowych,

- urbanizacja obszarów cennych przyrodniczo,

- zagrożenia związane z gospodarką komunalną,

- intensywny transport kołowy,

- nadmierna eksploatacja przez turystykę i rekreację obszarów o wyjątkowej atrakcyjności,

- intensyfikacja rolnictwa.

W przyszłości mogą pojawić się inne lub nabrać znaczenia te, które obecnie są marginalne. Do takich zagrożeń zaliczyć można:

- ekspansję gatunków obcego pochodzenia, wypierających gatunki rodzime,

- zagrożenia ze strony gatunków modyfikowanych genetycznie.

Największym problem związanym z ochroną różnorodności przyrodniczej jest silna antropopresja na tereny cenne przyrodniczo. Związane jest to z zajmowaniem tych terenów pod zabudowę mieszkaniową czy letniskową.

Zagrożeniem jest także przecinanie terenów przyrodniczo cennych z elementami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Infrastruktura taka, w szczególności drogi stanowią barierę dla przemieszczających się zwierząt, zagrożenie dla ich życia lub powodują zmianę ich tras migracyjnych. Zwiększająca się presja turystyczna na tereny cenne przyrodniczo jest także dużym zagrożeniem. Nadmierna penetracja wiąże się z bezpośrednim niszczeniem cennych gatunków roślin, płoszeniem zwierząt, zwiększonym hałasem, zaśmiecaniem i tworzeniem nielegalnych wysypisk śmieci.

Zidentyfikowane problemy odnoszą się zarówno do obszarów chronionych w ramach krajowego systemu ochrony, jak i obszarów objętych ochroną w ramach Natura 2000 oraz innych terenów cennych przyrodniczo. Istotnym zagrożeniem dla tego terenu są „dzikie wysypiska” odpadów.

Reasumując, na obszarze gminy Dygowo występują głównie problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi niebezpiecznymi, tj.: niski stopień selektywnego zbierania olejów odpadowych z gospodarstw domowych i warsztatów samochodowych, powolny proces usuwania wyrobów zawierających azbest z uwagi brak ogólnodostępnych środków wspomagających usuwanie wyrobów zawierających azbest (gł. eternit) z gospodarstw domowych.

# OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU

Analizując cele sformułowane w Planie…, oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych (krajowych, wojewódzkich i powiatowych) oraz równoległych (regionalnych). Od spójności tych celów w znacznym stopniu zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy.

## Cele wynikające z dokumentów Unii Europejskiej

Podstawowym dokumentem dotyczącym gospodarowania odpadami w Unii Europejskiej jest Dyrektywa Rady 74/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (ze zmianami). Jest to tzw. dyrektywa ramowa, która zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia odzysku i usuwania odpadów w sposób nie zagrażający życiu ludzkiemu i nie powodujący szkód w środowisku. Nakłada ona ponadto obowiązek zapobiegania tworzeniu oraz ograniczania ilości odpadów oraz ich szkodliwości.

W aktualizowanym planie gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego zasady te, jako priorytetowe uwzględniono w celach i kierunkach działań. Uwzględniono również, poprzez znowelizowane polskie przepisy oraz zgodność z krajowym planem gospodarki odpadami Kpgo 2010 rozporządzenia szczegółowe obowiązujące w UE, w tym dotyczące:

- Odpadów niebezpiecznych: Dyrektywa 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz dyrektywa 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych zmieniona Dyrektywą Rady 94/31/WE i rozporządzeniem 166/2006.

- Składowania odpadów: Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (OJ L 182 16.07.1999 p.1).

- Spalania odpadów niebezpiecznych: Dyrektywa Rady 94/67/WE z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie (OJ L 365 31.12.94 p.34).

- Spalania odpadów: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (OJ L 332 28.12.2000 p. 91) Z dniem 28 grudnia 2005 r. zastąpi ona dyrektywy: 89/369/EWG z dnia 8 czerwca 1989r. w sprawie zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez nowe zakłady spalania odpadów komunalnych (OJ L 163 14.06.89 p.32) , 89/429/EWG z dnia 21 czerwca 1989r. w sprawie zmniejszania zanieczyszczania powietrza przez istniejące zakłady spalania odpadów komunalnych (OJ L 203 15.07.89 p.50) i 94/67/WE

- Poszczególnych rodzajów odpadów:

- oleje odpadowe - 75/439/EWG,

- polichlorowane dwufenyle i trójfenyle PCB/PCT - 76/403/EWG i 96/59/WE,

- odpady pochodzące z przemysłowego wykorzystania dwutlenku tytanu - 78/176/EWG, 82/883/EWG, 92/112/EWG,

- baterie i akumulatory - 91/157/EWG,

- rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych - 86/278/EWG

- w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji - 2000/53/WE,

- opakowania i odpady opakowaniowe - 94/62/WE

## Cele wynikające z dokumentów istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska  na poziomie krajowym

##### Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009 – 2012                             z perspektywą do roku 2016

Cele i instrumenty sformułowane na szczeblu wspólnotowym zostały w przewadze przeniesione do Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016.

Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego.

Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne (w tym wdrażanie postanowień Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji dotyczących zakresu korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najważniejszych obszarach ochrony środowiska. Stąd celami realizacyjnymi Polityki ekologicznej są:

- kierunki działań systemowych:

- uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,

- aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska,

- zarządzanie środowiskowe,

- udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,

- rozwój badań i postęp techniczny,

- odpowiedzialność za szkody w środowisku,

- aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym,

- ochrona zasobów naturalnych:

- ochrona przyrody,

- ochrona i zrównoważony rozwój lasów,

- racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,

- ochrona powierzchni ziemi,

- gospodarowanie zasobami geologicznymi,

- poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego:

- środowisko a zdrowie,

- jakość powietrza,

- ochrona wód,

- gospodarka odpadami,

- oddziaływanie hałasu i pól elekromagnetycznych,

- substancje chemiczne w środowisku.

Tabela 18 	Powiązanie celów ochrony środowiska określonych w Planie… z Polityką ekologiczną Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016.

| Polityka ekologiczna Państwa na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016 | Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dygowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2021 | Określenie zgodności |
| --- | --- | --- |
| Priorytety | Cele działań | Cele działań |  |
| Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego | Gospodarka odpadami. | Wszyscy mieszkańcy gminy Dygowo zostaną objęci zorganizowanym systemem zbierania odpadów najpóźniej do końca roku 2010 (cel zgodny z PPGO). Redukcja ilości odpadów ulegających biodegradacji, tak, aby nie było składowanych: w 2010 roku więcej niż 75 %, w 2013 roku więcej niż 50 %, w 2020 roku więcej niż 35 % masy tych odpadów w stosunku do wytworzonych w 1995 roku (cel zgodny z KPGO 2010, WPGO, PPGO). Redukcja masy składowanych odpadów komunalnych do maksimum 85 % ilości wytworzonych odpadów w 2014 roku (cel zgodny z PPGO). | zgodny |
|  | Celami średniookresowymi w zakresie gospodarki odpadami są: Utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej opakowań, dłuższe okresy życia produktów itp.). Znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska. Zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja. Sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko (obowiązek wynikający z dyrektywy 2006/21/WE) oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865). Eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji. Takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50 % w stosunku do odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych. |  |  |

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Dygowo na lata 2010 – 2013, Polityka ekologiczna państwa na lata 2009 -2012 z perspektywą do roku 2016.

##### Cele wynikające ze Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski 2007 - 2013

Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski na lata 2007 – 2013 jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Cel 3 horyzontalny: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski:

Tabela 19 	Powiązanie celów ochrony środowiska określonych w Planie… ze Strategicznymi Ramami Odniesienia dla Polski 2007 – 2013.

| Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia dla Polski na lata 2007 – 2013 | Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dygowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2021 | Określenie zgodności |
| --- | --- | --- |
| Cel horyzontalny: budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski. | -Wszyscy mieszkańcy gminy Dygowo zostaną objęci zorganizowanym systemem zbierania odpadów najpóźniej do końca roku 2010 (cel zgodny z PPGO). -Redukcja ilości odpadów ulegających biodegradacji, tak, aby nie było składowanych: w 2010 roku więcej niż 75 %, w 2013 roku więcej niż 50 %, w 2020 roku więcej niż 35 % masy tych odpadów w stosunku do wytworzonych w 1995 roku (cel zgodny z KPGO 2010, WPGO, PPGO). -Redukcja masy składowanych odpadów komunalnych do maksimum 85 % ilości wytworzonych odpadów w 2014 roku (cel zgodny z PPGO). | zgodny |
| Cel szczegółowy: | Działania: |  |  |
| Zapewnienie i rozwój infrastruktury ochrony środowiska. | Działania mające na celu zmniejszenie udziału składowanych odpadów komunalnych i rekultywację terenów zdegradowanych. |  |  |

Źródło:	Strategiczne Ramy Odniesienia dla Polski 2007 – 2013,

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dygowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2021.

Priorytety określone w Planie gospodarki odpadami dla gminy Dygowo na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 – 2021 pokrywają się z 3 celem horyzontalnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski na lata 2007 – 2013.

##### Cele wynikające z KPGO 2010

W krajowym planie gospodarki odpadami 2010 przyjęto następujące cele główne:

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju PKB,

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

- zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających standardów Unii Europejskiej,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

- stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce,

Dla poszczególnych grup odpadów (tj. odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych i pozostałych odpadów) sformułowano dodatkowe cele szczegółowe. Przedstawione w projekcie PGO cele oraz wynikające z nich kierunki działań są w pełni zgodne z zapisami Kpgo 2010. Dotyczy to również przyjętego w Planie… systemu gospodarowania poszczególnymi grupami odpadów.

Podstawowym celem w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi jest objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym, 100 % mieszkańców gminy. Dotyczy to zarówno odpadów mających wartość materiałową (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło), jak i odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych. Odzysk energii z odpadów jest, wraz z odzyskiem materiałowym, podstawowym celem postępowania z zebranymi odpadami.

Gospodarowanie odpadami w województwie oparte będzie o 15 ponadgminnych zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO), 2 ZTPOK w Szczecinie i Koszalinie orz  MBUO  w Łęczycy.

Jako pozostałe cele do osiągnięcia wskazano:

- Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

- Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie

- Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk odpadów niespełniających przepisów prawa.

- Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. Zgodnie z zapisami Krajowego planu gospodarki odpadami (KPGO 2010) dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:

- w 2010 r. nie więcej niż 75 %,

- w 2013 r. nie więcej niż 50 %,

- w 2020 r. nie więcej niż 35 %.

5.	Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów wytwarzanych w roku 2014.

Podstawowymi celami w zakresie gospodarowania pozostałymi odpadami są:

1. W okresie od 2009 r. do 2010 r. przyjmuje się następujące cele:

- zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 90 % w 2010 r.,

- zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 4 % w 2010 r.

2. W okresie od 2011 r. do 2020 r. – następujące cele:

- zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 95 % w 2020 r.,

- zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 3% w 2020 r.

Dla realizacji postawionych celów, w projekcie GPGO wskazano kierunki działań dla poszczególnych grup odpadów oraz dla wybranych odpadów określono system gospodarowania, zgodny z Kpgo 2010. Zgodnie z zapisami Kpgo 2010, nowo budowane zakłady zagospodarowania odpadów będą miały wielkość pozwalającą na obsługę co najmniej 150 tys. mieszkańców. Dla spełnienia celu, jakim jest bezpieczne dla środowiska składowanie odpadów, do roku 2009 zamknięte będą, lub zmodernizowane wszystkie składowiska nie odpowiadające standardom, zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Budowane lub rozbudowywane będą jedynie składowiska, będące elementem ZZO.

## Cele wynikające z dokumentów istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska na poziomie regionalnym

##### Cele ochrony środowiska określone w Planie gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 - 2016

Tabela 20 	Powiązanie celów ochrony środowiska określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego z celami określonymi w Planie.

| Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 - 2012 | Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dygowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2021 |
| --- | --- |
| 1. CELE GŁÓWNE (przyjęte w Kpgo 2010 do realizacji przez województwa w planach gospodarki odpadami): Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska. Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji. Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających przepisów prawa. Zwalczanie nielegalnego składowania odpadów. 2. CELE SZCZEGÓŁOWE (zgodne z celami zawartymi w Kpgo 2010, z uwzględnieniem regionalnych problemów). | -wszyscy mieszkańcy gminy Dygowo zostaną objęci zorganizowanym systemem zbierania odpadów najpóźniej do końca roku 2010 (cel zgodny z PPGO), -redukcja ilości odpadów ulegających biodegradacji, tak, aby nie było składowanych: w 2010 roku więcej niż 75 %, w 2013 roku więcej niż 50 %, w 2020 roku więcej niż 35 % masy tych odpadów w stosunku do wytworzonych w 1995 roku (cel zgodny z KPGO 2010, WPGO, PPGO), -redukcja masy składowanych odpadów komunalnych do maksimum 85 % ilości wytworzonych odpadów w 2014 roku (cel zgodny z PPGO). |

Źródło:	Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 – 2012,

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dygowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2021.

Cele PGO dla Gminy Dygowo pokrywają się z celami planów gospodarki odpadami wyższego szczebla.

##### Cele wynikające z Planu gospodarki odpadami dla powiatu kołobrzeskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2020

Celem strategicznym w gospodarce odpadami przyjętym w powiecie kołobrzeskim jest: minimalizowanie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów i ich oddziaływania na środowisko oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania.

Tabela 21	 Powiązanie celów ochrony środowiska określonych w Planie gospodarki odpadami dla powiatu kołobrzeskiego z celami określonymi w Planie...

| Plan gospodarki odpadami dla powiatu kołobrzeskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013– 2020 | Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dygowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2021 | Określenie zgodności |
| --- | --- | --- |
| Cele działań | Cele działań |  |
| Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju PKB. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska. Gospodarowanie odpadami w gminie w oparciu o zakład zagospodarowania odpadów (ZOO Sianów) oraz projektowany zakład termicznej utylizacji w Koszalinie. Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. | A. Wszyscy mieszkańcy gminy Dygowo zostaną objęci zorganizowanym systemem zbierania odpadów najpóźniej do końca roku 2010 (cel zgodny z PPGO). Redukcja ilości odpadów ulegających biodegradacji, tak, aby nie było składowanych: w 2010 roku więcej niż 75 %, w 2013 roku więcej niż 50 %, w 2020 roku więcej niż 35 % masy tych odpadów w stosunku do wytworzonych w 1995 roku (cel zgodny z KPGO 2010, WPGO, PPGO). Redukcja masy składowanych odpadów komunalnych do maksimum 85 % ilości wytworzonych odpadów w 2014 roku (cel zgodny z PPGO). | Zgodny |

Źródło:	  Plan gospodarki odpadami dla powiatu kołobrzeskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2020,, Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dygowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2021.

Cele założone w Planie gospodarki odpadami dla gminy Dygowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2021 są zgodne z celami założonymi w Planie gospodarki odpadami dla powiatu kołobrzeskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2020.

##### Cele wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

Celem głównym RPOWZ 2007 - 2013 jest:

Rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców.

Tabela 22	 Powiązanie celów ochrony środowiska określonych w Planie… z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

| Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 | Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dygowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2021 |
| --- | --- |
| Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura ochrony środowiska. | A. Wszyscy mieszkańcy gminy Dygowo zostaną objęci zorganizowanym systemem zbierania odpadów najpóźniej do końca roku 2010 (cel zgodny z PPGO). Redukcja ilości odpadów ulegających biodegradacji, tak, aby nie było składowanych: w 2010 roku więcej niż 75 %, w 2013 roku więcej niż 50 %, w 2020 roku więcej niż 35 % masy tych odpadów w stosunku do wytworzonych w 1995 roku (cel zgodny z KPGO 2010, WPGO, PPGO). Redukcja masy składowanych odpadów komunalnych do maksimum 85 % ilości wytworzonych odpadów w 2014 roku (cel zgodny z PPGO). |
| Cel osi priorytetowej: poprawa stanu środowiska naturalnego w województwie zachodniopomorskim. Cele szczegółowe: usprawnienie systemu gospodarki odpadami. |  |

Źródło: 	  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013,

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dygowo na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014–2021.

Cele Planu gospodarki odpadami dla gminy Dygowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2021 są zgodne z priorytetem zawartym w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

## Cele wynikające z dokumentów istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska na poziomie lokalnym

##### Cele ochrony środowiska określone w Planie gospodarki odpadami dla gminy Dygowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2021

Priorytetowymi celami w gospodarce odpadami komunalnymi są:

- wszyscy mieszkańcy gminy Dygowo zostaną objęci zorganizowanym systemem zbierania odpadów najpóźniej do końca roku 2010 (cel zgodny z PPGO),

- redukcja ilości odpadów ulegających biodegradacji, tak, aby nie było składowanych:

  - w 2010 roku więcej niż 75 %,

  - w 2013 roku więcej niż 50 %,

  - w 2020 roku więcej niż 35 %

masy tych odpadów w stosunku do wytworzonych w 1995 roku (cel zgodny z KPGO 2010, WPGO, PPGO),

- redukcja masy składowanych odpadów komunalnych do maksimum 85 % ilości wytworzonych odpadów w 2014 roku (cel zgodny z PPGO).

Plan gospodarki odpadami dla gminy Dygowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2021, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.145 tekst jednolity), jest zgodny z polityką ekologiczną państwa, krajowym planem gospodarki odpadami, wojewódzkim planem gospodarki odpadami oraz powiatowym planem gospodarki odpadami.

Przedstawione powyżej cele projektu Planu… są zgodne z wymienionymi dokumentami.

# IDENTYFIKACJA I OCENA POTENCJALNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO I ZABYTKI ZADAŃ UJĘTYCH W PROJEKCIE DOKUMENTU

Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak              i nieinwestycyjne ujęte do realizacji w ramach poszczególnych celów Planu… Stopień i zakres oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych antropogenicznie, czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych przyrodniczo i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być największy. Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem w odniesieniu do zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Planie… przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Planu… wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W niektórych przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się rozważa, może mieć jednocześnie negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska. Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocenę tą dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji, zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.

Poniżej przedstawiono matrycę oceniającą wpływ zagadnień na poszczególne elementy ochrony środowiska.

Tabela 23 	Matryca wpływów zagadnień zawartych w „Planie gospodarki odpadami dla gminy Dygowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2021” na poszczególne komponenty środowiska

| Zadania, cele, działania | Oddziaływanie na: |
| --- | --- |
|  | Różnorodność biologiczną | Ludzi | Zwierzęta | Rośliny | Wodę | Powietrze | Powierzchnię ziemi | Krajobraz | Klimat | Zasoby naturalne | Zabytki | Natura 2000 oraz integralność tego obszaru |
|  | Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Dygowo (co 4 lata). | 0 | poś. dł. st. + | poś dł. st. + | poś dł. st. + | poś dł. st. + | poś dł. st. + | 0 | 0 | poś dł. st. + | poś dł. st. + | 0 | poś dł. st. + |
|  | Monitoring realizacji Planu gospodarki odpadami, sprawozdania z realizacji GPGO (co 2 lata). | 0 | poś. dł. st. + | poś dł. st. + | poś dł. st. + | poś dł. st. + | poś dł. st. + | 0 | 0 | poś dł. st. + | poś dł. st. + | 0 | poś dł. st. + |
|  | Uaktualnienie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo. | 0 | poś. dł. st. + | poś dł. st. + | poś dł. st. + | poś dł. st. + | poś dł. st. + | 0 | 0 | poś dł. st. + | poś dł. st. + | 0 | poś dł. st. + |
|  | Monitoring powstawania ,,dzikich” wysypisk na terenie gminy. Likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów „dzikich” wysypisk. | poś. dł. st. + | poś. dł. st. + | poś dł. st. + | bezp. dł. st. + | bezp. dł. st. + | poś dł. st. + | bezp. dł. st. + | bezp. dł. st. + | poś dł. st. + | poś dł. st. + | 0 | poś dł. st. + |
|  | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów, zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów. | 0 | poś. dł. st. + | poś. dł. st. + | poś. dł. st. + | poś. dł. st. + | 0 | poś. dł. st. + | poś. dł. st. + | 0 | poś. dł. st. + | 0 | poś. dł. st. + |
|  | Utworzenie GPZON*. | 0 | poś. dł. st. + | poś dł. st. + | poś dł. st. + | 0 | wt. dł. st. + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Kampanie na rzecz społecznej świadomości w zakr. gospodarki odpadami, działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, społeczeństwa, dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami, w szczególności z odpadami niebezpiecznymi w strumieniu odpadów komunalnych. | 0 | poś. dł. st. + | 0 | 0 | 0 | 0 | poś. dł. st. + | poś. dł. st. + | 0 | 0 | 0 | poś. dł. st. + |
|  | Kontynuacja kampanii informacyjnej propagującej na terenach o zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej kompostowanie odpadów domowych organicznych we własnym zakresie - indywidualne kompostowniki | 0 | poś. dł. st. + | 0 | 0 | 0 | 0 | poś. dł. st. + | poś. dł. st. + | 0 | 0 | 0 | poś. dł. st. + |
|  | Objęcie 100 % mieszkańców gminy Dygowo zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych. Monitoring poprzez prowadzenie elektronicznej ewidencji zawartych i rozwiązanych umów. | 0 | poś. dł. st. + | poś. dł. st. + | poś. dł. st. + | poś. dł. st. + | 0 | poś. dł. st. + | poś. dł. st. + | 0 | poś. dł. st. + | 0 | poś. dł. st. + |
|  | Objęcie 100% mieszkańców gminy Dygowo systemem selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym m.in. opakowaniowych i niebezpiecznych. | 0 | poś. dł. st. + | poś. dł. st. + | poś. dł. st. + | poś. dł. st. + | 0 | poś. dł. st. + | poś. dł. st. + | 0 | poś. dł. st. + | 0 | poś. dł. st. + |
|  | Kontrola podmiotów, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dygowo. | 0 | poś. dł. st. + | poś. dł. st. + | poś. dł. st. + | 0 | 0 | poś. dł. st. + | poś. dł. st. + | 0 | poś. dł. st. + | 0 | poś. dł. st. + |
|  | Budowa instalacji mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów w ramach ZZO. | 0 | poś. dł. st. + | poś dł. st. + | poś dł. st. + | 0 | wt. dł. st. + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Budowa lub modernizacja instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji i w ramach ZZO. | 0 | poś. dł. st. + | poś dł. st. + | poś dł. st. + | 0 | wt. dł. st. + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Rozwój systemu gospodarki odpadami w oparciu o system ponadlokalny z regionalnym ZZO; rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów. | 0 | poś. dł. st. + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wt. dł. st. + | 0 | 0 |
|  | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zapewniającego realizację celów i zdań założonych w Planie, tj. unieszkodliwianie w 2020r. maks. 35% odpadów biodegradowalnych (w stosunku do ilości wytworzonej z 1995r.) poprzez składowanie. | 0 | poś. dł. st. + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wt. dł. st. + | 0 | 0 |
|  | Rozwój systemu odzysku odpadów komunalnych biodegradowalnych w oparciu o regionalny ZZO. | 0 | poś. dł. st. + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wt. dł. st. + | 0 | 0 |
|  | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych budowlanych, zapewniającego realizację celów i zadań założonych w Planie, tj. selektywną zbiórkę i odzysk w 2020r. 70% odpadów komunalnych budowlanych. | 0 | poś. dł. st. + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wt. dł. st. + | 0 | 0 |
|  | Rozwój systemu odzysku odpadów komunalnych budowlanych w oparciu o regionalny ZZO; rozbudowa linii przerobu odpadów budowlanych. | 0 | poś. dł. st. + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wt. dł. st. + | 0 | 0 |
|  | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych, zapewniającego realizację celów i zadań założonych w Planie, tj. selektywną zbiórkę i odzysk w 2020r. 70% odpadów komunalnych wielkogabarytowych. | 0 | poś. dł. st. + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wt. dł. st. + | 0 | 0 |
|  | Rozwój systemu odzysku odpadów komunalnych wielkogabarytowych w oparciu o regionalny ZZO; rozbudowa / doposażenie stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych. | 0 | poś. dł. st. + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wt. dł. st. + | 0 | 0 |
|  | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych, zapewniającego realizację celów założ. w PGO, odzysk w 2020r. 80% odpadów komunalnych niebezpiecznych. | 0 | poś. dł. st. + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wt. dł. st. + | 0 | 0 |
|  | Rozwój systemu odzysku odpadów komunalnych niebezpiecznych w oparciu o regionalny ZZO; budowa linii technologicznej do przerobu i odzysku odpadów niebezpiecznych w ZZO. | 0 | poś. dł. st. + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wt. dł. st. + | 0 | 0 |
|  | Rozwój gospodarki odpadami opakowaniowymi; zwiększenie asortymentu odbieranych odpadów opakowaniowych. | 0 | poś. dł. st. + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wt. dł. st. + | 0 | 0 |
|  | Rozwój systemu odzysku odpadów komunalnych opakowaniowych w oparciu o regionalny ZZO; rozbudowa linii segregacji odpadów. | 0 | poś. dł. st. + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wt. dł. st. + | 0 | 0 |
|  | Monitoring poeksploatacyjny zamkniętego i zrekultywowanego gminnego składowiska odpadów w m. Lisia Góra (gm. Dygowo). | 0 | poś. dł. st. + | poś dł. st. + | poś dł. st. + | poś dł. st. + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Zabiegi rekultywacyjne (w ramach rekultywacji biologicznej) zamkniętego składowiska odpadów, tj.: pielęgnacja, utrzymanie zieleni, uzupełnianie nasadzeń. | poś. dł. st. + | poś. dł. st. + | poś. dł. st. + | bezp. dł. st. + | poś. dł. st. + | 0 | poś. dł. st. + | bezp. dł. st. + | 0 | 0 | 0 | poś. dł. st. + |
|  | Dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z unieszkodliwianiem i transportem pokryć dachowych zawierających azbest na obiektach budowlanych z terenu gminy. | 0 | poś. dł. st. + | 0 | 0 | wt. dł. st. + | wt. dł. st. + | 0 | 0 | 0 | wt. dł. st. + | 0 | 0 |
|  | Monitoring realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dygowo. | 0 | poś. dł. st. + | poś dł. st. + | poś dł. st. + | poś dł. st. + | poś dł. st. + | 0 | 0 | poś dł. st. + | poś dł. st. + | 0 | poś dł. st. + |

Skróty użyte w tabeli:

*GPZON - Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

– Bezp. – oddziaływanie bezpośrednie,							 – Poś. – oddziaływanie pośrednie,

– Wt. – oddziaływanie wtórne,								 – Skum. – oddziaływanie skumulowane,

– Śr. – oddziaływanie średnioterminowe (przyjęto 4 - 8 lat), 					– Dł. – oddziaływanie długookresowe (przyjęto ponad 8 lat),

– St. – oddziaływanie stałe,								– + – oddziaływanie pozytywne,

– – – oddziaływanie negatywne,								– 0 – brak oddziaływania ewentualnie śladowe oddziaływanie.

.

PGO przedstawia zamierzenia mające na celu poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami. W trakcie prowadzenia działań, mogą natomiast wystąpić nowe oddziaływania na środowisko. Dotyczy to również możliwości powstawania lokalnych konfliktów społecznych związanych z lokalizacją przedsięwzięć i ich rodzajem.

Oddziaływania na etapie budowy

Budowa obiektów zagospodarowania odpadów, takich jak składowiska odpadów, sortownie, kompostownie, instalacje fermentacji odpadów, przekształcania termicznego odpadów itp. związana jest przede wszystkim z uciążliwościami wynikającymi z przemieszczania mas ziemnych oraz transportem materiałów budowlanych i instalacji. Należy w związku z tym liczyć się z lokalnym zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego substancjami emitowanymi przez pojazdy (tlenki węgla i azotu, węglowodory).

W trakcie budowy powstawać będą odpady (np. resztki papy, opakowania po farbach i lakierach, gruz, materiały rozbiórkowe itp.) Praca maszyn i środków transportu powodować będzie hałas.

Wpływ na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego będzie wzmożony transport odpadów do zakładów centralnych, obsługujących dużo większe obszary niż obecnie. Zanieczyszczenie to powstanie przy trasach komunikacyjnych, w bezpośrednim sąsiedztwie ZZO. Składowiska centralne będą, nawet mimo prawidłowej eksploatacji, źródłem dodatkowego zanieczyszczenia pyłami oraz odorami.

Odory występować mogą również lokalnie, na terenie instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji (kompostownie, instalacje fermentacji itp.). Większych uciążliwości zapachowych nie należy jednak spodziewać się, ze względu na konieczność stosowania odpowiednich filtrów pochłaniających odory.

Kompostownie oraz instalacje do biologiczno – mechanicznego przekształcania odpadów ulegających biodegradacji emitować będą dwutlenek węgla, jako wynik tlenowego rozkładu materii organicznej. W pobliżu instalacji przekształcania odpadów należy również liczyć się ze zwiększona ilością w powietrzu owadów oraz mikroorganizmów występujących na cząsteczkach pyłu, w tym patogenów i ich form przetrwalnikowych.

Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje się, aby nowo budowane składowiska oraz składowiska eksploatowane spełniające odpowiednie wymagania wpływały w sposób istotny na zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych. Można oczekiwać jedynie lokalnych zanieczyszczeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji lub błędów budowlanych.

Wpływ na gleby

Do zanieczyszczenia gleb i roślin wokół obiektów gospodarowania odpadami, w tym przede wszystkim składowisk odpadów może dochodzić w trakcie dowozu i wyładunku odpadów, ich niewłaściwej eksploatacji, nieprawidłowym odprowadzaniu wód ze składowiska, a także w wyniku rozprzestrzeniania się gazu wysypiskowego, czy emisji zakładu termicznego przekształcania odpadów. Przy niewłaściwym transporcie odpadów (brak siatek zabezpieczających), może dochodzić do zanieczyszczenia terenów przy trasach transportowych.

Oddziaływania akustyczne (hałas)

Emisje hałasu dotyczą przede wszystkim transportu odpadów oraz sprzętu używanego na składowiskach (kompaktory, spychacze). Wzmożony hałas występować będzie również w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji, takich jak sortownia, kompostownia, instalacja do fermentacji odpadów, instalacja produkcji paliwa z odpadów, biogazu (praca taśmociągów, wentylatorów itp.).

Wpływ na przyrodę

Planowane instalacje powinny być lokalizowane na obszarach do tego celu przeznaczonych, poza obszarami chronionymi. W sąsiedztwie ZZO oraz instalacji należy liczyć się ze zmianami w składzie gatunkowym i liczebności zwierząt. Cześć gatunków będzie migrować na inne tereny, co związane będzie przede wszystkim ze zwiększonym hałasem oraz ruchem pojazdów transportowych.

Z drugiej natomiast strony zwiększy się liczebność gatunków towarzyszących obszarom zmienionym antropogenicznie. Dotyczy to przede wszystkim takich obiektów jak składowiska odpadów komunalnych oraz stacje przeładunkowe gdzie zwiększy się liczebność ptactwa, gryzoni i owadów. Zmiany flory mogą występować w miejscach lokalnych zanieczyszczeń płytko położonych wód podziemnych w sąsiedztwie składowisk, gdzie może wystąpić sukcesja roślinności azotolubnej. Budowa obiektów może spowodować zmiany w układzie wód powierzchniowych co spowoduje zmiany składu gatunkowego roślin i zwierząt.

Wpływ na krajobraz

Negatywny wpływ na krajobraz dotyczy przede wszystkim obiektów takich jak sortownie, instalacje do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji (np. kompostownie), zakład termicznego przekształcania odpadów oraz nowych składowisk.                Z drugiej strony negatywnie wpływające na krajobraz niezrekultywowane sektory składowiska, po ich rekultywacji mogą zmienić krajobraz w sposób korzystny.

Należy równocześnie podkreślić, że realizacja PGO wpływać będzie na zmniejszenie oddziaływania na środowisko gospodarki odpadami w wyniku:

- Zwiększenia odzysku i recyklingu odpadów mających wartość materiałową i użytkową (opakowania, surowce inne niż opakowaniowe, gruz budowlany) oraz recyklingu organicznego odpadów ulegających biodegradacji (odpadów kuchennych i ogrodowych) poprzez kompostowanie indywidualne oraz w kompostowniach i instalacjach fermentacji odpadów.

2.	Wykorzystania energetycznego frakcji palnej odpadów.

3.	Ograniczania masy odpadów składowanych.

4.	Zamykania składowisk nie spełniających wymogów prawa oraz wymogów technologicznych.

5	Wyeliminowania składowania odpadów nie przetworzonych oraz składowania wyłącznie frakcji odpadów wcześniej sortowanych o zmniejszonej zawartości składników biologicznie rozkładalnych (a przez to zmniejszonej emisji gazów cieplarnianych i uciążliwości dla środowiska).

6.	Modernizacji oraz budowy nowych składowisk w ramach zakładów zagospodarowania odpadów, co pozwoli na radykalne zmniejszenie uciążliwości składowisk dla otoczenia.

7.	Stosowania technologii spełniających kryteria BAT.

8. 	Zwiększenia intensywności edukacji w tym zakresie, w tym promowanie działań mających na celu minimalizację wytwarzanych odpadów.

9. 	Minimalizacji emisji zanieczyszczeń do środowiska podczas zagospodarowania odpadów (stosowanie technologii spełniających kryteria BAT).

10	Wykorzystania frakcji organicznych odpadów do produkcji kompostu (nawożenie rekultywacja) i biogazu.

11	Wykorzystania frakcji palnych odpadów do produkcji energii.

12. 	Zbiórki selektywnej i wysegregowania odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwienia w odpowiednich instalacjach.

13. 	Składowania wyłącznie tych odpadów, z których wcześniej wysortowano: odpady mające wartość materiałową, niebezpieczne i odpady ulegające biodegradacji.

14. 	Minimalizacji emisji do środowiska zanieczyszczeń ze składowisk poprzez ograniczanie ilości składowanych odpadów, zmniejszenie ilości składowisk oraz zamykanie składowisk nie spełniających odpowiednich wymagań.

15. 	Likwidacji tzw. „dzikich” wysypisk i wyeliminowanie powodów, w wyniku których powstają nowe

16. Zamykanie i rekultywacja składowisk gminnych w obszarze obsługi ZZO.

Proponowane w projekcie planu technologie zagospodarowania odpadów będą spełniały wymogi BAT oraz miały pozytywny wpływ na środowisko, m.in. poprzez:

- Zmniejszenie emisji ze składowiska, przede wszystkim ze względu na zmniejszenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji oraz rekultywację wyeksploatowanych sektorów.

- Zwiększenie wykorzystania nawozowego przetworzonych odpadów ulegających biodegradacji.

Z uwagi na planowaną lokalizację (wg WPGO, PPGO, GPGO) regionalnego ZZO (ZZO Rymań) poza terenem gminy Dygowo, nie wystąpią negatywne oddziaływania na obszar gminy Dygowo, w tym obszary cenne przyrodniczo, obszary i obiekty chronione, obszary Natura 2000 występujące na terenie gminy Dygowo, zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji ww. instalacji.

# ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE, OGRANICZAJĄCE LUB ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY ORAZ INTEGRALNOŚĆ OBSZARU NATURA 2000

Patrząc przez pryzmat celu, w jakim jest opracowywany i realizowany Plan…, należy uznać, że środkami zapobiegającymi negatywnemu oddziaływaniu na środowisko są rozwiązania zaproponowane w aktualizacji dokumentu. Niemniej należy pamiętać, iż w wyniku braku realizacji zapisów tego dokumentu mogą powstać negatywne oddziaływania, o których mowa była w rozdziale nr 5.

Adekwatnie do wskazanych negatywnych oddziaływań, przewiduje się przede wszystkim następujące środki zapobiegające oraz ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko:

- zapewnienie wysokiego poziomu przebiegu procedur oceny oddziaływania na środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć stanowiących praktyczny wymiar realizacji PGO;              w proces ten powinni być angażowani nie tylko projektanci i przedstawiciele administracji samorządowej, ale i służby ochrony przyrody, środowisko naukowe i organizacje społeczne;

- ścisły nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją PGO oraz miarodajny monitoring stanu środowiska, analiza wyników monitoringu oraz podejmowanie działań adekwatnych do otrzymanych wyników;

- minimalizowanie oddziaływań środowiskowych powodowanych przez instalacje unieszkodliwiania odpadów (składowisko) oraz stała kontrola oddziaływań środowiskowych ww. instalacji;

- zapewnienie zgodności wydawanych decyzji administracyjnych z PGO oraz zasadami ochrony środowiska – m. in. poprzez włączanie się do postępowań administracyjnych różnych kompetentnych podmiotów na prawach strony (m. in. służb administracji);

- stworzenie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, który zapewni odpowiednią gospodarkę odpadami, zgodną z zapisami zawartymi w planie gospodarki odpadami;

- ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminie oraz w przepisach prawnych;

- konsolidacja informacji o stanie i ochronie środowiska oraz gospodarce odpadami (obecnie są one w posiadaniu różnych podmiotów – Urząd Wojewódzki, WIOŚ, Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, i inne);

- podejmowanie działań rekomendowanych w PGO oraz prowadzenie procesów w taki sposób, by finalny produkt procesów spełniał rekomendowane przez PGO wymagania;

- promowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w gospodarce odpadami i ochronie środowiska, uwzględniających wymogi najlepszej dostępnej techniki oraz zasad dobrej praktyki i rzetelnej wiedzy technicznej i naukowej;

- cykl działań edukacyjnych dla społeczeństwa;

- wzmocnienie (finansowe, merytoryczne, sprzętowe, kadrowe) funkcji kontrolnej służb ochrony środowiska.

Realizacja założeń zawartych w projekcie Planu…  dla gminy Dygowo nie przewiduje skutków czy oddziaływań środowiskowych wymagających przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, w związku z czym nie przewiduje się podjęcia działań kompensacyjnych, choć nie można wykluczyć że szczegółowy raport oddziaływania na środowisko którejś z planowanych inwestycji wymusi podjęcie takich działań.

Do przedsięwzięć realizowanych w ramach PGO, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko należą przede wszystkim na etapie budowy inwestycje w zakresie infrastruktury dotyczącej zagospodarowania odpadów. Inwestycje, które na obecnym etapie można uznać za wymagające lub mogące wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) zestawiono w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że jest to jedynie wstępna, bardzo ogólna kwalifikacja przedsięwzięć do procedury oceny oddziaływania na środowisko, natomiast szczegółowe kwalifikowanie należy prowadzić na etapie projektowania i realizacji przedsięwzięć.

Tabela 24 Inwestycje, które na obecnym etapie można uznać za wymagające lub mogące wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

| Nazwa inwestycji | Potencjalny negatywny wpływ na etapie realizacji inwestycji | Potencjalny negatywny wpływ na etapie użytkowania |
| --- | --- | --- |
| Rozbudowa ZZO (poza terenem gminy Dygowo) – poszczególnych instalacji – linii segregacji odpadów, instalacji zagospodarowania odpadów biodegradowalnych tak, aby zapewnić możliwość wywiązania się z narzuconych limitów odzysku i recyklingu, a jednocześnie zoptymalizować wykorzystanie przepustowości ww. urządzeń. | naruszenia powierzchni ziemi, zakłócenia ruchu drogowego (oraz związane z tym: zwiększona emisja spalin i hałasu z ruchu samochodowego, pylenie z dróg, zmniejszenie bezpieczeństwa na drodze), wytwarzanie odpadów budowlanych oraz powstawanie nieużytecznych w danym miejscu mas ziemnych, emisja spalin i hałasu z maszyn budowlanych | brak |
| Brak planowanych na terenie gminy Dygowo wg Planu... inwestycji w zakresie gospodarki odpadami mogących wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. | brak | brak |

Negatywne oddziaływanie ww. inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji oraz odpowiedni dobór rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, ponieważ skala (a zwłaszcza percepcja) wywoływanych przez nie oddziaływań środowiskowych zależeć będzie                       w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań i zastosowanych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko. Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy jak i w fazie eksploatacji inwestycji, także pozwoli istotnie ograniczyć te oddziaływania.

Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą:

- w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków siedliskowych;

- stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych;

- dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu, wegetacji, okresów lęgowych, itp.;

- maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu.

W przypadku gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe                    i istnieje niebezpieczeństwo nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów przyrody, konieczne jest podjęcie odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. Należy m. in. zapewnić odtworzenie zniszczonych siedlisk w miejscach zastępczych, sztuczne zasilanie osłabionych populacji; tworzenie alternatywnych połączeń przyrodniczych                      i różnorodnych tras migracji zwierząt. Niemniej na obecnym etapie nie przewiduje się zaistnienia szkód w środowisku wywołanych realizacją Planu…, które wymagałyby kompensacji.

Przy realizacji poszczególnych rozwiązań należy szczegółowo przebadać już konkretne przedsięwzięcia pod kątem ich oddziaływania na środowisko. W wyniku tej analizy koniecznym może okazać się podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych bądź nawet kompensacyjnych, np.:

- wykupywanie gruntów przeznaczonych dla realizacji celów ochrony przyrody jako rekompensaty za spowodowane straty w środowisku przyrodniczym,

- stosowanie nasadzeń kompensacyjnych w przypadku konieczności likwidacji fragmentów zakrzewień lub zadrzewień w dolinach rzecznych,

- przeznaczanie jak największej powierzchni rekultywowanych wyrobisk czy innych terenów pod naturalną sukcesję, w umownym „ekologicznym” kierunku rekultywacji.

CELE, PRZEDMIOT OCHRONY INTEGRALNOŚĆ OBSZARU NATURA 2000

Z uwagi na położenie niektórych projektowanych inwestycji w znacznych odległościach (kilku km) od obszaru Natura 2000 nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele, przedmiot ochrony i jego integralność. Projektowane funkcje i ich oddziaływanie poprzez brak powiązań nie będą ingerować w funkcjonowanie występujących w jego obrębie siedlisk chronionej ornitofauny.

W szczególności nie zidentyfikowano żadnych czynników związanych z analizowanym przedsięwzięciem bezpośrednio lub pośrednio, które mimo zastosowanych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i eksploatacyjnych mogłyby w jakiejkolwiek hipotetycznej sytuacji spowodować, że:

- naturalny zasięg siedliska przyrodniczego i obszary mieszczące się w obrębie tego zasięgu nie będą stałe lub nie będą się powiększać,

- stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków (…), dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000 będzie się pogarszać,

- pojawi się trwały, znaczący negatywny wpływ na gatunki, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000,

- zaburzone lub pogorszone byłyby szczególna struktura i funkcje konieczne do długotrwałego zachowania siedliska przyrodniczego, w tym w szczególności naruszone byłyby integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami i nie mógłby on prawdopodobnie istnieć w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz stan ochrony jego typowych gatunków przestałby być właściwy.

W zakresie wpływu na siedliska przyrodnicze i gatunki chronione z analogicznych powodów nie przewiduje się negatywnego znaczącego oddziaływania.

Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny oraz przy założeniu zastosowania działań minimalizujących potencjalny negatywny wpływ można stwierdzić, iż ustalenia rozpatrywanego projektu Planu… nie będą powodować negatywnych skutków dla obszarów Europejskiej Sieci Natura 2000. Nie spowodują oddziaływań zagrażających siedliskom flory  i fauny chronionej skutkujących, wymieraniem gatunków lub spadkiem liczebności populacji.

Realizacja projektowanych funkcji nie spowoduje zagrożeń i utraty przypisanych obszarom Natura 2000 funkcji ochronnych.

Przewiduje się, iż oddziaływanie realizacji projektu Planu… na przedmiotowe obszary Natura 2000 będzie miało w przewadze charakter neutralny, nie powinno spowodować oddziaływań skumulowanych, ponadlokalnych, ani wtórnych, zagrażających gatunkom                  i siedliskom chronionym.

# ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W PLANIE...

Większość zadań przewidzianych do realizacji w ramach Planu… będzie miało pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma środowiskowego uzasadnienia. Ponadto brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań.

Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od chłonności lokalnego środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych. W związku z tym podczas budowy infrastruktury odpadowej należy rozważać warianty alternatywne tak aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: warianty lokalizacji, warianty konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic sie nie zmieni, ponieważ brak realizacji inwestycji może także powodować konsekwencje negatywne dla środowiska.

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania zaproponowanych w Planie… założeń jest zachowanie określonych terminów realizacji przyjętych zadań, dostępność środków finansowych i brak protestów mieszkańców. W związku z tym, iż bardzo często inwestycje w początkowej fazie (np. podczas budowy) wydają się być inwestycjami degradującymi środowisko, należy wówczas szczególny nacisk położyć na rozwinięcie szeroko pojętej edukacji mieszkańców w tym zakresie.

Dla większości proponowanych w PGO rozwiązań nie ma alternatywy postępowania. Dotyczy to np. zamykania składowisk zgodnie z przedstawionym harmonogramem, poziomu redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów czy uzyskiwania odpowiednich poziomów odzysku/recyklingu dla wybranych grup odpadów.

Biorąc pod uwagę wysoki koszt budowy obiektów, należy każdorazowo rozważać możliwość etapowania budowy, a co za tym idzie wydatkowanie środków w miarę pojawiania się takiej konieczności. Dotyczy to przede wszystkim budowy składowisk oraz instalacji modułowych (np. kompostowni kontenerowych). Dla zwiększenia sprawności funkcjonowania sortowni oraz uzyskania materiału o większej czystości, należy w miarę możliwości budować obiekty wyposażone w linie do doczyszczania zebranych selektywnie odpadów.

Należy popierać zbieranie selektywne odpadów, w tym poza odpadami mającymi wartość materiałową, przede wszystkim odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych. Na dużą skalę propagować należy również kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w ogrodach przydomowych, wykorzystując do tego celu również odpowiednie gatunki dżdżownic (Dżdżownica kalifornijska). Przy oczyszczaniu odcieków wysypiskowych można stosować, jako etap wstępny metody biologiczne (oczyszczalnie gruntowo – roślinne), a pozyskaną w ten sposób biomasę wykorzystać do produkcji kompostu lub biogazu. W przypadku braku odpowiedniej wielkości środków na budowę kompostowni kontenerowej lub instalacji fermentacji, frakcja organiczna odpadów ulegających biodegradacji może być poddawana tlenowemu rozkładowi (głównie do dwutlenku węgla i wody) w instalacjach biologiczno – mechanicznych. Kompostowanie odpadów powinno być ograniczone wyłącznie do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji o odpowiedniej czystości, w tym przede wszystkim odpadów z pielęgnacji terenów zielonych.

Przy braku możliwości uzyskania odpowiedniej czystości kompostu należy preferować metody oparte o proces fermentacji, dzięki czemu pozyskuje się biogaz. Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji typu komunalnego powinno być w miarę możliwości, połączone z zagospodarowaniem odpadów spożywczych lub z rolnictwa (np. gnojowica, gnojówka), ewentualnie z osadami ściekowymi. Frakcja palna odpadów powinna być wykorzystywana do produkcji energii, paliwa lub wykorzystywana w odpowiednich instalacjach termicznego przekształcania odpadów.

Wszystkie działania dotyczące gospodarowania odpadami powinny być poprzedzone odpowiednio prowadzonymi działaniami informacyjno – edukacyjnymi. Samorządy gminne powinny w zdecydowany sposób egzekwować obowiązki mieszkańców w zakresie posiadania umów na odbieranie odpadów, a od przedsiębiorców postępowanie z zebranymi odpadami zgodnie z posiadanymi decyzjami. Warunkiem funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi opartego o ponadgminne zakłady zagospodarowania odpadów jest odpowiedni strumień odpadów. Gmina powinna podjąć starania, aby wyegzekwować od wszystkich przedsiębiorstw zbierających odpady na  jej terenie obowiązek kierowania odpadów do instalacji wskazanych w WPGO. Z racji na położenie w znacznych odległościach (kilku km) od obszaru Natura 2000 nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele, przedmiot ochrony i jego integralność.

Z uwagi na fakt, iż nie wszyscy mieszkańcy gminy objęci są systemem selektywnej zbiórki odpadów, jako rozwiązanie alternatywne proponuje się wdrażanie następujących metod selektywnego zbierania odpadów:

- selektywne zbieranie „u źródła” – w oparciu o indywidualne zbieranie odpadów na każdej posesji, która może odbywać się w następujących systemach:

- system dwupojemnikowy – w jednym pojemniku gromadzi się suche surowce wtórne, w drugim odpady organiczne i mineralne (w tym mokre i zabrudzone),

- system trójpojemnikowy - dodatkowo w tym systemie są bioodpady,

- system wielopojemnikowy - gromadzenie odpadów w niewielkich pojemnikach lub workach foliowych, a następnie przekazywanie ich do zbiorczych punktów gromadzenia i segregacji odpadów lub zbieranie oddzielnie.

- zbiorcze punkty gromadzenia odpadów – gromadzenie, strzeżone i miejsca wyposażone w kontenery i pojemniki, obsługujące od 10 000 do 25 000 gospodarstw domowych, do których mieszkańcy mogą dowozić przeważnie bezpłatnie różnego rodzaju odpady.

Zakłada się, iż na etapie realizacji planowanych w PGO inwestycji z zakresu gospodarki odpadami pojawiać się będą następujące trudności:

- zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości strumienia odpadów,

- dostępność terenów spełniających odpowiednie warunki geologiczne, hydrogeologiczne i przyrodnicze,

- odpowiednie zabezpieczenie finansowe, które umożliwi realizację inwestycji,

- akceptacja społeczeństwa.

W trakcie opracowywania Prognozy nie stwierdzono istotnych niedostatków lub braków materiałów, które ograniczyłyby możliwość wykonania prognozy.

# STRESZCZENIE

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko „Planu gospodarki odpadami dla gminy Dygowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2021” jest art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust.1 i 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Zawartość niniejszej Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ww. ustawy. Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania Planu… na środowisko i stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.

Analiza celów ustanowionych w Planie wykazała, że są zgodne i realizują cel strategiczny wyznaczony w:

- Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016,

- Strategicznych Ramach Odniesienia dla Polski 2007 – 2013,

- Krajowym Planie Gospodarki Odpadami KPGO 2010,

- Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2018 (WPGO),

- Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2020 (PPGO),

- Strategii Rozwoju Powiatu kołobrzeskiego na lata 2005 - 2015,

- Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Z oceny gospodarki odpadami na terenie gminy Dygowo wynika, iż:

- na terenie gminy Dygowo nie ma składowisk odpadów eksploatowanych; gminne składowisko odpadów w m. Lisia Góra w 2003r. zostało zamknięte, a w roku 2005 zrekultywowane i jest objęte monitoringiem poeksploatacyjnym;

- w ramach rekultywacji ww. składowiska wyrównano masę odpadów, wybudowano wał oporowy, ułożono poszczególne warstwy przykrywające odpady, wykonano drenaż odgazowujący i zamontowano piezometry, teren składowiska obsiano trawą oraz zgodnie z planem zalesienia, posadzono drzewa i krzewy;

- składowiska odpadów, na których deponowane są odpady odbierane z terenu gminy Dygowo, znajdują się poza obszarem administracyjnym tej gminy, są to składowiska zlokalizowane na terenie gmin ościennych, typu odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;

- cały strumień odpadów odbieranych z terenu gminy Dygowo jest kierowany na instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów poza terenem gminy Dygowo (na instalacje na terenie sąsiednich gmin, mające pozwolenia na eksploatację);

- w związku z zakończeniem inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową całość  ścieków z terenu gminy Dygowo jest odprowadzana na oczyszczalnię ścieków w Grzybowie (na terenie gminy Kołobrzeg); istniejące oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Dygowo, w tym oczyszczalnia w Pustarach, zostały wyłączone z eksploatacji, w związku z tym na terenie gminy Dygowo nie są wytwarzane komunalne osady ściekowe;

- rozwijana jest na terenie gminy zbiórka selektywna odpadów opakowaniowych, (gmina w 2009 roku zakupiła 10, a w 2010 roku 15 nowych pojemników do zbiórki odpadów opakowaniowych);

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odbierany przez Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Elektrorecykling Bartosz Kubicki, (w 2010 roku przeprowadzono dwie zbiórki sprzętu, ogółem zebrano 9,6Mg),

- na terenie gminy Dygowo nie są tworzone „dzikie wysypiska”, istniejące zostały zlikwidowane (Włościbórz), Gmina systematycznie prowadzi akcje porządkowe, mające na celu likwidację „dzikich wysypisk” (w 2009 roku zebrano z takich miejsc 9 Mg odpadów, głównie w przydrożnych rowach), co przyczynia się do poprawy środowiska gruntowo - wodnego oraz poprawy walorów przyrodniczo – krajobrazowych obszaru gminy;

- właściciele nieruchomości mają zawierane umowy na wywóz odpadów, jest to systematycznie kontrolowane przez Straż Gminną, co m.in. zapobiega powstawaniu „dzikich wysypisk”.

Wskazane w Planie... problemy środowiskowe na terenie gminy znajdują rozwiązanie w ramach zaproponowanych w Planie… zadań do realizacji. W Prognozie… przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji zadań na następujące elementy: powietrze i klimat, wody, różnorodność biologiczną, powierzchnię ziemi i glebę, krajobraz, dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki, populację oraz zdrowie ludzi. Określono oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska.

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko             w fazie eksploatacji, zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.

Pozytywne oddziaływania zadań wskazanych w Planie… na środowisko zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Pozytywnym długofalowym oddziaływaniem charakteryzują się przedsięwzięcia, tj.:

- uporządkowanie gospodarki odpadowej poprzez zamykanie składowisk niespełniających przepisów ochrony środowiska (w obszarze obsługi ZZO), scentralizowanie systemów unieszkodliwiania i odzysku odpadów poprzez funkcjonowanie ZZO, likwidacja „dzikich wysypisk”, itp.

W przypadku realizacji proponowanych działań nie pociągnie to za sobą transgranicznego oddziaływania na środowisko. Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku inwestycji, których oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko.

Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz spełnianie wymogów odnośnie dopuszczonych limitów przyczynia się do stopniowego zmniejszania udziału odpadów o cechach surowców wtórnych (zwłaszcza odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych, niebezpiecznych, a także wielkogabarytowych i budowlanych) w strumieniu odpadów kierowanych na składowiska. Dzięki temu nastąpi oszczędność wykorzystania pojemności składowisk. Wpłynie to bezpośrednio na zmniejszenie zapotrzebowania na zajmowanie nowych powierzchni pod deponowanie odpadów.

Rozwój systemu selektywnej zbiórki zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo i osiąganie limitów odzysku odpadów o charakterze niebezpiecznym z odpadów komunalnych przyczyni się do zmniejszenia potencjalnego zagrożenia dla środowiska zdeponowanych na składowiskach odpadów komunalnych. Zebrane selektywnie odpady niebezpieczne zostaną w bezpieczny sposób przetransportowane i unieszkodliwione w instalacjach posiadających stosowne zezwolenia (poza terenem administracyjnym gminy Dygowo).

Budowa instalacji  do mechaniczno - biologicznego unieszkodliwiania odpadów (MBU) w ramach ZZO zapewni zmniejszenie ilości odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie. Na liniach sortowniczych zostaną wyselekcjonowane cztery główne rodzaje odpadów: odpady nadające się do recyklingu, odpady ulegające biodegradacji, odpady pozostałe, które trafią na składowisko oraz materiały niebezpieczne.

Deponowanie odpadów będzie sukcesywnie ograniczane (tj. ilość kierowana na składowiska). Zmniejszany będzie sukcesywnie w strumieniu odpadów kierowanych do składowania udział odpadów o cechach surowców wtórnych (selektywna zbiórka) oraz odpadów ulegających biodegradacji (kompostowanie) i odpadów niebezpiecznych.

Na terenie gminy Dygowo nie planuje się budowy instalacji zagospodarowania odpadów. Składowisko gminne zostało zamknięte w 2003r. i zrekultywowane; jest obecnie w fazie monitoringu poeksploatacyjnego. Cały strumień odpadów odbieranych z terenu gminy Dygowo jest unieszkodliwiany lub poddawany procesom odzysku na instalacjach posiadających stosowne pozwolenia, zlokalizowanych poza terenem administracyjnym gminy Dygowo.

Wyznaczone wg WPGO, PPGO (wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami) i ujęte w GPGO (gminnym planie gospodarki odpadami) instalacje ZZO zlokalizowane są poza terenem gminy Dygowo. W związku z tym ich rozbudowa, budowa, doposażenie w instalacje nie będzie oddziaływać na obiekty i obszary chronione na terenie gminy Dygowo (zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji). Planowany odbiór całego strumienia odpadów wytwarzanych z terenu gminy Dygowo i kierowanie ich do unieszkodliwiania i odzysku na znacznie oddalone od obszaru gminy planowane instalacje regionalnego ZZO (zakładu zagospodarowania odpadów), powoduje brak oddziaływań dla obszaru gminy Dygowo.

Realizacja celów i zadań wynikających z Planu... będzie służyła poprawie jakości środowiska na obszarze gminy Dygowo.

W przypadku, gdy projekt Planu nie zostanie wdrożony, prowadzić to będzie do pogłębiania się problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie mieszkańców.

Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych.

# WYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016,

- Strategiczne Ramy Odniesienia dla Polski 2007 – 2013,

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami KPGO 2010,

- Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2018,

- Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2020,

- Strategia Rozwoju Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2005 - 2015,

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013,

- Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl,

- Waloryzacja przyrodnicza gminy Dygowo,

- Materiały i dane uzyskane z Urzędu Gminy Dygowo.

# ZAŁĄCZNIKI

Karta składowiska odpadów w m. Lisia Góra , gm. Dygowo

| Karta składowiska odpadów w Lisiej Górze, Gmina Dygowo stan na 31 grudnia 2009r. Składowisko odpadów w m.Lisia Góra, zamknięte w 2003r., zrekultywowane w 2005r.; prowadzony jest tu monitoring poeksploatacyjny. |
| --- |
| Lp. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Informacje o składowisku odpadów |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów | Lisia Góra, gm. Dygowo |
| 1.2. | Gmina | Dygowo |
| 1.3. | Powiat | Kołobrzeski |
| 1.4. | Województwo | Zachodniopomorskie |
| 1.5. | REGON | - |
| 1.6. | NIP | - |
| 1.7. | Typ składowiska | IN - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo |
| 1.9. | REGON | 000532116 |
| 1.10. | NIP | 671-10-49-096 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo |
| 1.12. | REGON | 000532116 |
| 1.13. | NIP | 671-10-49-096 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo |
| 1.15. | REGON | 000532116 |
| 1.16. | NIP | 671-10-49-096 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | - |
| 1.18. | Liczba kwater | - |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | 0 |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | 1 |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | nie |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | tak |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | - |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | - |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | - |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie | - |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej* | - |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej* | - |
| 2.7. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | - |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | - |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | - |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | - |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej* | - |
| 2.12. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | - |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | - |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | - |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | - |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej* | organ wydający: Starosta Kołobrzeski, data wydania decyzji: 30.12.2003r., znak decyzji: OŚ 7630-22/2003 |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | tak |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | nie |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | - |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | - |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | - |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | 2003 r. |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | - |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | - |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | - |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane | - |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | - |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | - |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | tak, 2003r. |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | nie |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | tak |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | nie |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | nie |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | nie |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1. | Pojemność całkowita | - |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | - |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | - |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | - |
| 4.5. | Uszczelnienie | - |
| 4.6. | Drenaż | - |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | - |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | - |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | - |
| 4.10. | Pas zieleni | - |
| 4.11. | Ogrodzenie | - |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | - |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | - |
| 4.14. | Waga | - |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | - |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | - |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | - |
| 4.18. | Monitoring w fazie poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny - sposób: dane z najbliższej stacji meteorologicznej |
|  |  | Wody powierzchniowe - ilość punktów monitoringu: 1, badania: 2 razy/rok |
|  |  | Wody podziemne - ilość punktów monitoringu: 2 piezometry, badania 2 razy / rok |
|  |  | Gaz składowiskowy - skład gazu i emisja, częstotliwość badań: 2 razy / rok |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska, stabilność zboczy, repery, badanie: 1 raz / rok |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | - |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | - |
| 6. | Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | nie |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? | - |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów | - |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?** | - |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów | - |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | - |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. | - |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2003 r. | - |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. | - |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. | - |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2004 r. | - |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. | - |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r. | - |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2005 r. | - |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. | - |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. | - |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2006r. | - |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. | - |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Dygowo, wytyczne MŚ do sporządzania sprawozdań z GPGO.

*    Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.),

**  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz.1595)

# Footnotes

http://www.stat.gov.pl

www.stat.gov.pl – dane za 2005r.

Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne.

Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie  są  stosowane jako   rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

WPGO Zachodniopomorski na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013 - 2018

Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne.

Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie  są  stosowane jako   rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

WPGO Zachodniopomorski na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013 - 2018

# Text boxes

www.ekoefekt.pl