Przedmiar robót

Obiekt           Remont elewacji i dachu -  roboty budowlane

Kod CPV      45214200-2 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych

związanych ze szkolnictwem

Budowa         Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Dygowie ul. Kolejowa nr 10

Inwestor        Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1 78-113 Dygowo

| Nr | Numer ST | Kod CPV | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 |  | Demontaż pasa attyki Pawilon ''A'' (17,8+27,14*2+0,9*2)*0,8 Pawilon ''B'' (28,3+0,9*2)*0,8 Pawilon ''C'' (30,67+2*0,9)*2*0,8 daszek nad wejściem (3,5+1,6*2)*0,3 razem | m2 m2 m2 m2 | 59,10 24,08 51,95 2,01 |
|  |  |  |  | m2 | 137,14 |
| 2 | 01 |  | Analogia -montaż pasa attyki z płyt typu MINCRIT HD gr. 8mm na gotowym ruszcie bez docieplenia Pawilon ''A'' (17,8+27,14*2+0,9*2)*0,8 Pawilon ''B'' (28,3+0,9*2)*0,8 Pawilon ''C'' (30,67+2*0,9)*2*0,8 daszek przed wejściem (35,+1,6*2)*0,3 razem | m2 m2 m2 m2 | 59,10 24,08 51,95 2,01 |
|  |  |  |  | m2 | 137,14 |
| 3 | 01 |  | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm – ogniomury Pawilon ''A'' (36,67*2+30,0*2+17,8+9,62*2+30,14)*0,70 Pawilon ''B'' (27,82+12,82)*2*0,70 razem | m2 m2 | 140,35 56,90 |
|  |  |  |  | m2 | 197,25 |
| 4 | 01 |  | Demontaż i ponowny montaż rur spustowych (rury z demontażu) Pawilon ''A'' 8,44*4 Pawilon ''B'' 6,0*2 Pawilon ''C'' 1,8*2+4,5*2 razem | m m m | 33,76 12,00 12,60 |
|  |  |  |  | m | 58,36 |
| 5 | 02 |  | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm – parapety okienne zewnętrzne ( parapety inwestora) Pawilon ''A'' (1,21*1+0,91*4+0,91*2+2,42*5+2,42*37+2,42*41)*0,3 Pawilon ''B'' (0,91*18+1,21*5+0,91*8+1,21*1+2,,42*14+1,51*1)*0,3 Pawilon ''C'' (2,7*10+1,51*10+1,21*5)*0,3 razem | m2 m2 m2 | 62,26 19,89 14,45 |
|  |  |  |  | m2 | 96,60 |
|  | 03 | 45450000-6 3.Elewacja wraz z ociepleniem |
| 6 | 03 |  | Zabezpieczenie okien folią malarską 11,65+1,1+5,51+20,86+13,2+568,73 razem | m2 | 621,05 |
|  |  |  |  | m2 | 621,05 |
| 7 | 03 |  | Mocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą kołków CERESIT CT 335 w ilości 6 szt/m2 do podłoża cegły -dodatkowe wzmocnienie ścian przed przyklejeniem warstwy wełny mineralnej – kołkami długości 30 cm w ilości 4-6 szt/m2 Pawilon ''A'' 9,82*8,91*2+17,18*8,8+30,0*8,91*2+14,3*8,91+30,14*8,91*2 - łącznik ''B'' -4,28*(5,6+5,03)*0,5 - hala sportowa ''C'' 12,3*8,67 Pawilon ''B'' 27,82*6,49+27,82*5,53+3,52*5,6+3,52*5,03+3,14*6,8+3,14*6,0+12,82*6,49 Pawilon ''C'' 30,67*8,67+30,67*4,25+30,67*2,98+15,52*8,68+0,25*4*8+8,55*4,25+11,6*8,67 minus otwory okienne Pawilon ''A'' -((1,21*0,91)*1+(0,91*2,11)*4+(0,91*0,91)*2+(2,42*0,91)*5+(2,42*1,81)*37+2,42*2,11*41) pawilon ''B'' K(0,91*0,61)*18+(1,21*0,91)*5+(0,91*1,81)*8+(1,21*1,81)*1+(2,42*1,81)*14+(1,51*1,81)*1) Pawilon ''C'' -((1,51*1,81)*10+(1,21*2,11)*5) - ściana hali sportowej z oknami i filarkami z cegły -30,5*3,5 minus otwory drzwiowe Pawilon ''C'' – drzwi z naświetlem -1,79*2,98*1 Pawilon ''A'' z naświetlem -1,79*3,0*4 Pawilon ''A'' -((1,6*3,2*2+0,7*2,2)*2+(1,8*3,2*2+0,6*2,25*3)*1) Pawilon ''B'' -0,87*2,0*2 Pawilon ''B'' z naświetlem -0,87*2,3*2 razem | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 1.525,28 -22,75 106,64 495,21 767,28 -392,87 -94,92 -40,10 -106,75 -5,33 -21,48 -39.13 -3,48 -4,00 |
|  |  |  |  | m2 | 2.163,60 |
| 8 | 03 |  | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III Pawilon ''A'' (30,16-6,54+30,16-5,47+9,82*2+14,3+30,0*2)*0,6*1,5 Pawilon ''B'' ((27,48*2+12,48)*0,64+3,52*2*0,9+3,0*2*1,58)*1,5 Pawilon ''C'' (30,67*2+24,08+11,6-3,5)*0,45*1,5 razem | m3 m3 m3 | 128.03 88,47 63,13 |
|  |  |  |  | m3 | 279,63 |
| 9 | 03 |  | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III | m3 | 279,63 |
| 10 |  |  | piasek do zasypek | m3 | 279,63 |
| 11 | 03 |  | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CERESIT CN 94 | m2 | 2.163,60 |
| 12 | 03 |  | Montaż listwy początkowej do podłoża z cegły Pawilon ''A'' 30,16-6,54+30,16-5,47+9,82*2+14,3+30,0*2+17,18-1,79*4 Pawilon ''B'' 27,82*2+3,52*2+3,14*2+12,82 Pawilon ''C'' 30,67*2+24,08+11,6-3,5 razem | mb mb mb | 152,27 81.78 93,52 |
|  |  |  |  | mb | 327,57 |
| 13 | 03 |  | Docieplenie ścian piwnic płytami poliesteronowymi gr. 10cm (poliestyren ekstrudowany) mocowanymi punktowo Pawilon ''A'' (30,16-6,54+30,16-5,47+9,82*2+14,3+30,0*2)*1,29 Pawilon ''B'' (27,48*2+12,48)*2,05+3,52*2*0,9+3,0*1,58*2 Pawilon ''C'' (30,67*2+24,08+11,6-3,5)*1,14 razem | m2 m2 m2 | 183.50 154,07 106,61 |
|  |  |  |  | m2 | 444.18 |
| 14 | 03 |  | Przyklejenie na ścianach płyt z wełny mineralnej ROCKWOOL KASROOK o grubości 8cm na zaprawie klejącej CERESIT CT-190 | m2 | 2.163,60 |
| 15 | 03 |  | Przyklejenie na ościeżach płyt z wełny mineralnej o grubości 3cm, na zaprawie klejącej CERESIT CT-190 Okna Pawilon ''A'' ((1,21+2*0,91)*1+(0,91+2*2,11)*4+(0,91+2*0,91)*2+(2,42+2*0,91)*5+(2,42+2*1,81)*37+2,42*2,11*41)*0,25 Pawilon ''B'' ((0,91+2*0,61)*18+(1,21+2*0,91)*5+(0,91+2*1,81)*8+(1.21+2*1,81)*1+(2,42+2*1,81)*14+(1,51+2*1,81)1)*0,25 Pawilon ''C'' ((2,7+2*3,45)*10+(1.51+2*1,81)*10+(1,21+2*2,11)*5)*0.25 razem | m2 m2 m2 | 120.76 46,06 43.61 |
|  |  |  |  | m2 | 210,43 |
| 16 | 03 |  | Mocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą kołków CERESIT CT 335 w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły | m2 | 2.163,60 |
| 17 | 03 |  | Ochrona narożników wypukłych, przy zastosowaniu zaprawy klejącej CT 190 Okna Pawilon ''A'' – okna (1,21+2*0,91)*1+(0,91+2*2,11)*4+(0,91+2*0,91)*2+(2,42+2*0,91)*5+(2,42+2*1.81)*37+(2,42+2*2,11)*41 narożniki budynku 9,7*4+4,5*2+9,6*1 Pawilon ''B'' – okna (0,91+2*0,61)*18+(1,21+2*0,91)*5+(0,91+2*1,81)*8+(1,21+2*1,81)*1+(2,42+2*1.81)*14+(1,51+2*1,81)*1 narożniki budynku 6,8*4 Pawilon ''C'' (2,7+2*3,45)*10+(1,51+2*1,81)*10+(1,21+2*2,11)*5 narożniki budynku 9,8*2+5,0+4,5 razem | mb mb mb mb mb mb | 545,93 57,40 184,25 27,20 174,45 29,10 |
|  |  |  |  | mb | 1.018,33 |
| 18 | 03 |  | Zatapianie jednej warstwy siatki w zaprawie klejącej CERESIT CT 87 na ścianach | m2 | 2.163,60 |
| 19 | 03 |  | Zatapianie dodatkowej warstwy siatki w zaprawie klejącej CERESIT CT 87 na ścianach -dodatkowa warstwa siatki na parterze do wysokości 2,0m Pawilon ''A'' (30,16-6,54+30,16-5,47+9,82*2+14,3+30,0*2+17,18*1,79*4)*2,0 Pawilon ''B'' (27,82*2+3,52*2+3,14*2+12,82)*2,0-0,91*0,61*18 Pawilon ''C'' (30,67*2+24,08+11,6-3,5)*2 razem | m2 m2 m2 | 530,52 153.57 187.04 |
|  |  |  |  | m2 | 871,13 |
| 20 | 03 |  | Wykonanie ręcznie tynków cienkowarstwowych mineralnych CERESIT CT 137 o fakturze ''kamyczkowej'' na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Pawilon ''A'' 9,82*9,6*2+17,18*8,8+30,0*9,6*2+14,3*9,6+30,14*9,6*2 - okna -(1,21*0,91*1+0,91*2,11*4+0,91*0,91*2+2,42*091*5+2,42*1,81*37+2,42*2,11*41)- -ścianka z drzwiami -(1.6*3,2*2^0.7*2.2)*1+(1.8*3.2*2+0.6*2,25*3)*1 -drzwi wejściowe z naświetlem -1,79*3,0*4 Pawilon ''B'' 27,82*6,8*2+3,5*5,4*2+12,8*6,8+3,0*6,8*2 -okna -((0,91*0,61)*18+(1,21*0,91)*5+(0,91*1,81)*8+(1,21*1,81)*1+(2,42*1,81*14+(1,51*1,81)*1) -drzwi -0,87*2,0*2-0,87*2,3*2 Pawilon ''C'' 30,67*9,8+30,67*5,0+30,67*4,8+15,5*9,8+8,5*4,8+11,6*9,8 -okna -(1,51*1,81*10+1,21*2,11*5) -otwory okienne i filarki z cegły -30,5*3,5 drzwi z naświetlem -1,79*2,98*1 tynki ościeży okiennych 210,43 razem | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 1.631,70 -392,87 3,79 -21.48 543,99 -94,92 -7.48 907.51 -40,10 -106,75 -5.33 210,43 |
|  |  |  |  | m2 | 2.628,49 |
| 21 | 03 |  | Malowanie dwukrotnie farbami silikonowymi CERESIT CT 48 elewacji o tynku fakturowym | m2 | 2.628,49 |
| 22 | 03 |  | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku -ościeża okienne wewnątrz pomieszczeń | m2 | 210,43 |
| 23 | 03 |  | Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych Pawilon ''A'' Pawilon ''B'' (6,9+2,1+0,6+2,1+1,3)*1,1 razem | m2 m2 | 24,20 14,30 |
|  |  |  |  | m2 | 38,50 |
| 24 | 04 |  | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 1m Pawilon ''A'' 9,82*9,6*2+17,18*8,8+30,0*9,6*2+14,3*9,6+30,14*9,6*2 Pawilon ''B'' 27,82*6,8*2+3,5*5,4*2+12,8*6,8+3,0*6,8*2 Pawilon ''C'' 30,67*9,8+30,67*5,0+30,67*4,8+15,5*9,8+8,5*4,8+11,6*9,8 razem | m2 m2 m2 | 1.631,70 543,99 907,51 |
|  |  |  |  | m2 | 3.083,20 |
| 25 | 04 |  | Praca rusztowań -Nakłady robocizny= 0 r-g Skład zespołu roboczego=6 Współczynnik przestoju3*0,84 Współczynnik za pomosty=1,25 | kpi | 1,00 |
| 26 |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km -materiałów uzyskanych z rozbiórki 161,24*0,12*0,07+58,36*0,*0,1+176,09*0,0075+137,14*0,032+11,65*0,07+1,1*0,07+5,51*0,07+20,86*0,07+13,2*0,07+568,73*0,07+99,43*0,07+0,87*2,0*4*0,07+96*0,0075+279,63 razem | m3 | 338,33 |
|  |  |  |  | m3 | 338,33 |
| 27 |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 338,33 |
| 28 |  |  | Montaż kratek wentylacyjnych w ścianie zewnętrznej (wentylacja stropodachu) | szt | 91 |
| 29 |  |  | Demontaż zwodów instalacji odgromowej, przewodów nienaprężanych pionowych | m | 168 |
| 30 |  |  | Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m | 168 |
| 31 |  |  | Przewody stalowe ocynkowane fi 8 mm wciągane do rur (z demontażu) | m | 168 |
| 32 |  |  | Łączenie przewodów instalacji odgromowej z ist. zwodami poziomymi Pręt o średnicy 8mm | szt | 28 |
| 33 |  |  | Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej | szt | 28 |
| 34 |  |  | Opaska betonowa wokół budynku grubość 15 cm Pawilo „A” (30,16-6,54+30,16-5,47+9,82*2+14,3+30,0*2) Pawilon „B” (27,48*2+12,48+3,52*2+3,0*2) Pawilon „C” (3067*2+24,08+11,6-3,5 Razem | m2 m2 m2 m2 | 142,25 80,48 93,52 316,25 |