# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

# TECHNICZNA

### D – 31.10.07

## Przebudowa sieci telefonicznej przy zadaniu:

„BUDOWA DROGI GMINNEJ w m.WRZOSOWO,  gm. DYGOWO”

Opracował:

SST ma ścisły związek z Projektem Budowlanym Nr ../2007 na to zadanie

- Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy sieci telefonicznej kolidującej z budowaną drogi gminnej w m.Wrzosowo, gm. Dygowo.

  - Zakres stosowania

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji przebudowy kanalizacji i kabli kolidujących z robotami drogowymi wymienionymi w p. 1.1.

  - Zakres robót objętych tym SST

Opracowanie dotyczy:

  - przebudowy kolizji istniejących tras kabli telefonicznych z projektowaną drogą,

  - zabezpieczenia kabli rurami w miejscach, gdzie brak jest możliwości przemieszczenia kabli

  - Określenia podstawowe dotyczące tego zadania

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz definicjami podanymi w ST D M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STS i poleceniami kierownika robót drogowych.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano ww ST D M-00.00.00

- Materiały

  - Wymaganie ogólne

Materiały do przebudowy kabli telekomunikacyjnych nabywane są przez wykonawcę w hurtowniach lub u wytwórców.

Materiały muszą mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

Materiały stosowane do wykonania robót wg niniejszej ST to:

    - Złączki rur wg ZN-96/TP S.A.-020

    - Rura HDPE 110/6,36 wg ZN-96/TP S.A.-018

    - Rura A 110 PS

    - Kable telefoniczne Xz TKMXpw wg PN-92/T-90335

- Sprzęt

  - Wymaganie ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami budowy linii kablowych, tj.:

  - koparka jednonaczyniowa do rowów

  - sprężarka powietrzna spalinowa przewoźna

  - ubijak spalinowy

  - żurawik hydrauliczny

  - megomierz

  - mostek kablowy

- Transport

Zastosować taką liczbę środków transportu, który zagwarantuje sprawne prowadzenie robót, tj.:

  - samochód skrzyniowy

  - samochód dostawczy

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez ich wytwórcę.

- Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Zakres robót do wykonania

- zabezpieczenie tras istniejących kabli telefonicznych :

  - zabezpieczenie rurami naprawczymi istn.kabli 			- 69m

  - przełożenie do jednego wykopu istn. kabli 			- 20m

- przebudowa tras istniejących kabli telefonicznych :

  - ułożenie kabli na nowej trasie					- 722m

  - wykonanie przepustów pod drogami, wjazdami			-   36m

  - przestawienie kolidujących słupków kablowych			- 1 szt

Wykopy po trasach kabli zasypać zagęszczonym gruntem (wskaźnik 0,85) i wyrównać do poziomu terenu.

Roboty wykonać zgodnie z projektem i wymaganymi normami w p. 10 z zachowaniem przepisów bhp.

Odcinki kabli zastąpione przez nowe kable pozostawić w ziemi bez ich odzyskiwania.

  - Kable telefoniczne

Z projektowaną jezdnią drogi gminnej koliduje kabel magistralny 50x4x0,5 wraz z kablami rozdzielczymi 15x4x0,5 i 5x4x0,5, oraz-miejscowo-kablami abonenckimi 5x2 i 2x2. W kilku miejscach znajdą się one w proj. jezdni. W tych miejscach projektuje się ułożenie nowych kabli,  nową-nie kolidującą trasą, w chodniku po drugiej stronie jezdni. W miejscach pod proj. jezdnią i na wjazdach  proj.kable dodatkowo zabezpieczyć rurami HDPE 110/6,3 oraz 40/3,7.

Przełączenie czynnych kabli wykonać poprzez złącza równoległe.

W miejscach pod proj.jezdnią, na wjazdach i ulicach bocznych istn.kable zabezpieczyć rurami naprawczymi dwudzielnymi  A 110 PS firmy AROT.

Przepusty pod jezdniami i wjazdami wykonać na głębokości 0,8m, a poza nimi na głębokości 0,6m.

Ciągi rur przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do grubości przykrycia co najmniej 5cm, a następnie warstwą przesianego gruntu o grubości 20cm.

Następne warstwy ziemi co 20 cm ubijać ubijakiem mechanicznym.

5.3.1. 	Montaż kabli

Złącza na czynnych kablach wykonać w osłonach XAGA 500 oraz...., a żyły kablowe łączyć na modułowych 3M-typu 9700C-10 parowe oraz łącznikach UY2, a złącza równoległe na łącznikach pojedynczych UB-2A.

- Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie jakości wykonanych robót przy przebudowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu pomiarów elektrycznych i wskazania zgodności wykonania robót z dokumentacją oraz wymogami SST.

Wyniki pomiarów na piśmie przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru..

Kontrola jakości robót powinna odbyć się w obecności właścicieli sieci kablowej i uzyskać ich akceptację.

  - Sieć kablowa

Kontrola jakości wykonania przebudowy kabli w kanalizacji polega na sprawdzeniu:

  - wykonanych pomiarów elektrycznych

  - Ocena wyników badań

Przedstawioną do odbioru przebudowę sieci telekomunikacyjnej należy uznać za wykonaną zgodnie z wymogami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary elektryczne dają wynik dodatni.

Elementy sieci, które mają zaniżone parametry powinny być poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.

- Obmiar robót

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i rzeczywiste wykonanie.

Jednostką obmiarową jest kilometr.

- Odbiór robót

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji i kabli umieszczonych w niej i przed przekazaniem ich do eksploatacji, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu niżej wymienione dokumenty:

  - aktualną dokumentację powykonawczą

  - geodezyjną dokumentację powykonawczą

  - protokół pomiarów

  - protokoły odbioru robót zanikających

  - protokoły odbioru robót podpisane przez TP S.A..

- Podstawa płatności

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonania robót na podstawie oględzin i pomiarów sprawdzających.

# 10. 	Przepisy związane

## 10.1. 	Normy

| 1. | BN-87/6774-04 | Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. |
| --- | --- | --- |
| 2. | BN-80/C-89203 | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). |
| 3. | ZN-96/TPSA-014-016 | Rury polipropylenu (RPP i HDPE) |
| 4. | BN-73/8984-05 | Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. + ZN-96/TPSA-011 |
| 5. | PN-85/T-90331 | Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną polietylenową lub polwinitową. |
| 6. | PN-83/T-90330 | Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania. |
| 7. | BN-89/8984-17/03 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. + ZN-96/TPSA-027 |

## 10.2.	Inne dokumenty

Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

+ Dz. U. 2000/2003  z 9XII2003 poz. 1953.