Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A

ul. Świętokyska 20, 00-002 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA, OCENY I ODBIORU ROBÓT

- elewacyjnych z zastosowaniem zestawów wyrobów do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych metodą bezspoinową (BSO)

- ocieplenia dachu-taras warstwą wełny mineralnej i ułożenia płytek antypoślizgowych

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- roboty budowlane remontowe i pokrywcze

w ramach robót termomodernizacji byłego budynku Ośrodka Zdrowia w Dygowie..

Szczegółowa instrukcja montażu systemu ociepleń 
metoda lekka mokra

I. Ogólna charakterystyka systemu ocieplania ścian zewnętrznych.

System ocieplania ścian zewnętrznych budynków powinien posiadać Aprobatę Techniczną.

System ocieplania stanowi układ warstwowy składający się z płyt styropianowych, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i tkaniny szklanej oraz z wyprawy tynkarskiej.

W systemie metody lekka mokra płyty styropianowe są przyklejone do podłoża ocieplanej ściany zaprawą klejąca. Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych (kołków) stosuje się w zależności od rodzaju podłoża, jego stanu oraz przewidywanych obciążeń.

W skład systemu ocieplania wchodzą następujące materiały:

- zaprawa klejąca,

- płyty styropianowe FS15

- siatka

- wyprawa pod tynk (preparat gruntujący)

- zaprawy tynkarskie strukturalne o maksymalnym uziarnieniu wypełniacza 2, 3, 4 i 5 mm5

- łączniki mechaniczne (kołki rozporowe),

- taśmy, listwy itp. materiały do wykończenia szczególnych miejsc elewacji (narożniki, cokoły)

System ocieplenia metodą lekko mokrą należy stosować zgodnie z:

- dokumentacją techniczną opracowaną dla danego obiektu, określającą przygotowanie podłoża, grubość płyt styropianowych, rodzaj, ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych, sposób wykończenia miejsc szczególnych elewacji (ościeży okien i drzwi balkonów, cokołów, dylatacji),

- niniejszą szczegółową instrukcją wykonywania ocieplenia,

- instrukcją ITB

- postanowieniami Aprobaty Technicznej ITB

- obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami.

System ocieplenia metodą lekko mokrą zgodnie z Atestem Higienicznym odpowiada wymaganiom higienicznym.

Roboty budowlane, związane ze stosowaniem systemu ocieplenia, powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy posiadające Certyfikat stwierdzający znajomość systemu i gwarantujący właściwą jakość wykonywanych robót ociepleniowych.

Materiały stosowane w systemie ocieplenia metodą lekko mokrą są dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Przechowywanie i transportowanie materiałów należy wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

Poszczególne warstwy systemu ocieplenia pełnią w układzie ocieplającym ściśle określone funkcje:

- płyty styropianowe odpowiedniej grubości zapewniają wymaganą izolację termiczną,

- zaprawa klejąca i łączniki (kołki rozporowe) mocujące styropian do ścian zapewniają stateczność konstrukcyjną ocieplenia,

- zaprawa klejąca nałożona na całą powierzchnię płyt styropianowych wraz z wtopioną w nią siatką z tkaniny szklanej stanowi ochronę styropianu i zabezpiecza układ ocieplający przed mechanicznymi uszkodzeniami,

- siatka z tkaniny szklanej ogranicza odkształcenia termiczne warstwy ochronnej, przeciwdziała pęknięciom oraz zwiększa odporność masy klejącej na uszkodzenia mechaniczne,

- zaprawa tynkarska stanowi wykończenie powierzchni układu ocieplającego. Zabezpiecza również układ ocieplający przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz zwiększa wytrzymałość na uderzenia. Przez właściwy dobór kolorystyki i faktury przyczynia się do estetycznego wyglądu całego budynku.

System ocieplania spełni zadania wymaganej izolacyjności cieplnej pod warunkiem prawidłowego wykonania ocieplenia. Przestrzeganie technologii wykonania robót pozwala na uzyskanie trwałości ocieplenia wynoszącej 30 lat.

Do wykonania ocieplenia należy stosować wyłącznie materiały określone w systemie. Nie można poszczególnych materiałów systemu zastępować materiałami innych producentów.

Do wykonywania robót ociepleniowych systemu metodą lekko mokrą należy stosować:

- szczotki druciane ręczne i mechaniczne oraz szczotki i pędzle z włosia do czyszczenia mycia i gruntowania powierzchni ścian,

- urządzenia (aparaty) do zmywania wodą pod ciśnieniem powierzchni ścian,

- kielnie, szpachle, pace metalowe nierdzewne i z tworzywa sztucznego do nakładania i zacierania zapraw i mas tynkarskich,

- pace z papierem ściernym do wyrównywania powierzchni i krawędzi płyt styropianowych,

- długie pace służące do „dobicia” (dociśnięcia) płyt styropianowych przyklejanych do powierzchni ścian i ościeży,

- łaty, poziomnice krótkie i o długości 2 m do sprawdzania równości powierzchni ścian i sprawdzania pionu naroży i ścian,

- piłki ręczne, noże i nożyce do cięcia płyt styropianowych i siatki,

- wiertarki elektryczne wolnoobrotowe z mieszadłem do przygotowania zapraw klejących i warstw tynkarskich oraz pojemniki na zaprawy i masy szpachlowe

- młotki, wkrętaki do wbijania i wkręcania dybli i kołków,

- rusztowania i urządzenia do transportu pionowego.

II.  Wymagania techniczne i technologiczne wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych systemem metodą lekko mokrą.

Wymagania techniczne i technologiczne wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych oparte są na ogólnych wytycznych zawartych: w Instrukcji ITB Aprobacie Technicznej ITB, literaturze technicznej dotyczącej ociepleń oraz na publikacjach tematycznych zamieszczanych w czasopismach technicznych.

Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia winna być następująca:

- skompletowanie sprzętu i urządzeń technicznych, montaż rusztowań,

- przygotowanie podłoża ścian, demontaż uchwytów rur spustowych, zamontowanie nowych uchwytów o zwiększonej długości

- wykonanie nowych obróbek blacharskich i demontaż rusztowań,

- przyklejanie płyt styropianowych i wykonanie zamocowań przy pomocy kołków rozporowych,

- nałożenie zaprawy klejącej na styropian i wtopienie siatki z tkaniny szklanej,

- wykonanie tynków z mas tynkarskich.

Ad.1. Skompletowanie narzędzi, sprzętu i urządzeń technicznych oraz rusztowań.

Wykaz narzędzi, sprzętu i urządzeń został opisany w pkt.1 instrukcji.

Zasadą jest stosowanie rusztowań stałych metalowych z gotowych ram (elementów) pozwalających na szybki montaż i demontaż.
Osłanianie ścian pozwala na lepsze spełnienie warunków temperaturowych i uniknięcie nadmiernego nasłonecznienia i wysychania powierzchni ścian oraz ochronę wykonanych warstw ocieplenia przed opadami deszczu przez okres przynajmniej 1 doby od ich wykonania a tynku przez przynajmniej 3 doby.

Ad.2. Przygotowanie podłoża ścian.

2.1.	Przygotowanie podłoża ścian budynków

Podłoża ścian należy oczyścić z pyłu i kurzu oraz zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem. Jeżeli występują ubytki lub uskoki w powierzchniach ścian i na złączach prefabrykatów przekraczające 10 mm należy je wyrównać zaprawą. Uskoki większe niż 30 mm należy wyrównać przez naklejenie warstwy styropianu i zmieniającej się grubości, aby nastąpiło wyrównanie płaszczyzny ściany. Ściany otynkowane należy również sprawdzić pod względem przyczepności tynku do ścian przez opukanie. Głuchy, przytłumiony dźwięk świadczy o tym, że tynk nie jest związany z podłożem i z takich miejsc tynk należy odbić i wykonać nowy. Uszkodzenie powierzchniowe tynku należy również usunąć i wyrównać zaprawą. W przypadku występowania trwałego zawilgocenia ścian lub ich fragmentów usunąć przyczynę powstania zawilgocenia i osuszyć miejsca zawilgocone. Usunąć za pomocą szczotek drucianych lub piaskowania łuszczącą się farbę lub łuszczące się wyprawy tynkarskie, zmyć zatłuszczone i zdobione fragmenty ścian. Gładkim powierzchniom nadać szorstkość przy pomocy szczotek drucianych lub piaskowania, olejne, emulsyjne i inne farby o złej przyczepności do podłoża należy usunąć np. przez piaskowanie. Podłoża bardzo nasiąkliwe (beton komórkowy, cegła silikatowa, tynki cementowo-wapienne) zagruntować wyprawą głęboko gruntującą.

Po wyschnięciu podłoży po zmyciu wodą należy wykonać próbę przyklejenia styropianu. W tym celu należy przykleić 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm w różnych miejscach. Do przyklejania próbek stosuje się zaprawę nakładając ją warstwą o grubości 10 mm. Próbki styropianu z nałożoną zaprawą należy docisnąć do wyznaczonych miejsc na powierzchni ściany. Po 4 do 7 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu świadczy o wystarczającej wytrzymałości podłoża i przyczepności kleju. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejowej, świadczy to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub, że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnie i wykonać ponowną próbę przyklejania styropianu. Oprócz przyklejania styropianu przewidzieć zastosowania łączników mechanicznych w ilości wynikającej z obliczeń, lecz nie mniej niż dwa łączniki na płytę styropianu o wymiarach 50 x 100 cm. Zdemontować istniejące uchwyty rur spustowych i obróbki blacharskie.

Dokładną ilość łączników na 1m2 i ich długość określił projektant ocieplenia uwzględniając rodzaj i stan podłoża (ściany) oraz występujące obciążenia.

Ad.3. Przyklejanie płyt styropianowych

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ociepleniowych muszą być wykonane w budynkach następujące roboty:

- okna, drzwi i żaluzje muszą być zamontowane,

- parapety blaszane, uchwyty do rur, gniazda wtykowe, kratki wentylacyjne itp. muszą być zamontowane,

- obróbki blacharskie wykonane.

Podłoża, do których mają być przyklejone płyty styropianowe muszą być suche.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt czy podłoża, które były zmywane i czyszczone wodą są suche.

Za podłoża suche, na których można przyklejać płyty styropianowe uważa się te, których wilgotność nie przekracza 5% wilgotności masowej.

Przy ścianach z materiałów o znacznej nasiąkliwości (beton komórkowy, cegła silikatowa) niewystarczające jest tylko sprawdzenie stanu suchości, zawilgocenia powierzchni ściany lub tynku należy również sprawdzić stan zawilgocenia wewnątrz ściany.

Płyty styropianowe należy przyklejać przy temperaturze otoczenia +5ºC do +25ºC i temperaturze ściany również od +5ºC do +25ºC, podczas pogody bezdeszczowej. W czasie występowania bardzo silnych wiatrów i dużego nasłonecznienia ścian, do których przyklejane są płyty styropianowe należy stosować osłony z siatki lub folii zabezpieczające przed nadmiernym i szybkim odparowaniem wody z zaprawy.

Do przyklejania płyt styropianowych należy stosować zaprawę specjalistyczną. W okresie wiosenno - jesiennym pomimo temp. otoczenia +5ºC do +25ºC należy sprawdzać temperaturę ściany z uwagi na jej oziębienie podczas nocnych spadków temperatur.

Przygotowanie zaprawy:

Zawartość worka powoli wsypać do naczynia z czystą chłodną wodą stale mieszając np. wiertarką wolnoobrotową z odpowiednim mieszadłem aż do uzyskania konsystencji jednolitej pasty. Tak rozrobioną masę pozostawić na około 10 minut i ponownie dokładnie przemieszać. Zużycie wody około 5 l na worek suchej masy o wadze 25 kg. W trakcie pracy zaprawy zaleca się jej okresowe przemieszanie. Przygotowaną zaprawę należy zużyć w ciągu 1 do 1,5 godziny.

Do przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody w celu poprawienia jej konsystencji.

Przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych należy umocować listwy cokołowe. Listwy cokołowe są to odpowiednio wyprofilowane aluminiowe kształtowniki o szerokości odpowiedniej do grubości płyt styropianowych. Stosowanie listew pozwala na wypoziomowanie dolnej krawędzi ocieplenia. Listwy do ścian budynku mocuje się przy pomocy kołków rozporowych.

Zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej na brzegach płyty pasmami a na pozostałej powierzchni zaprawę należy układać plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy układać w odległości około 3 cm od brzegu płyty lub stożkowo tak, aby przy przyklejaniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty styropianowej. Na środkowej części płyty o wymiarach 50x100 cm należy nałożyć 10-12 sztuk placków.

Należy przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Po nałożeniu zaprawy płytę styropianową należy przyłożyć do ściany w wyznaczonym dla niej miejscu oraz dosunąć na styk do już przyklejonych płyt oraz docisnąć przez uderzenie pacą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami.

Wyciśniętą zaprawę poza obrys płyty należy usunąć.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi ani poruszanie płyt po upływie kilku minut z uwagi na rozpoczęty proces wiązania.

Płyty przykleja się ściśle jedna przy drugiej od listwy cokołowej aż po okap dachu z zachowaniem mijankowego układu spoin.

Przyklejając płyty styropianowe w rejonie naroży otworów należy tak dobierać płyty (docinać) by spoiny poziome i pionowe pomiędzy płytami nie wypadały na krawędziach otworów. Ocieplając ściany z prefabrykatów płyty styropianowej należy tak rozmieścić, aby spoiny pomiędzy płytami nie pokrywały się ze złączami prefabrykatów.

Szczeliny pomiędzy płytami większe niż 2 mm należy wypełnić pociętymi paskami styropianu. Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin zaprawą używaną do przyklejania płyt z uwagi na powstanie mostków cieplnych.

Płyty styropianowe po przyklejeniu muszą stanowić równą powierzchnię.

Występujące nierówności (uskoki) należy zeszlifować pacą z nałożonym papierem ściernym. Zeszlifowanie powierzchni płyt można wykonać nie wcześniej niż po upływie 3 pełnych dni od przyklejenia płyt styropianowych. Przeszlifowanie powierzchni płyt styropianowych jest bezwzględnie konieczne w przypadku, gdy z różnych przyczyn po przyklejeniu płyt nie była wykonana warstwa zbrojąca i styropian był narażony na działanie słońca i zaczął żółknąć.

Łączniki mechaniczne należy stosować na tych powierzchniach ścian gdzie warstwa wierzchnia ściany nie ma wystarczającej wytrzymałości. Sposób sprawdzenia i określenia wytrzymałości wierzchniej warstwy ściany został opisany w p.2.1.instrukcji.

Każdorazowo dokładną ilość łączników na 1 m2 ocieplenia oraz ich długość określa projektant w projekcie ocieplenia.

Łączniki mechaniczne można stosować dopiero po upływie 3 dni od przyklejenia płyt.

Stosując łączniki mechaniczne należy przestrzegać warunku, że mogą być stosowane tylko te, które mają świadectwo ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie. Również należy zwracać uwagę by stosować łączniki dostosowane kształtem do płyt styropianowych.

Podstawowe znaczenie ma określenie właściwej długości łączników. Warunkiem podstawowym jest to by łącznik (kołek rozporowy) był osadzony co najmniej 6 cm w ścianie z betonu monolitycznego lub ścianie z cegły ceramicznej pełnej.
Ocieplając ściany budynków wykonane np. z gazobetonu głębokość zakotwienia kołków należy ustalić na podstawie siły wyrywającej łączniki z podłoża wg zasad określonych w świadectwach ITB dopuszczając dane łączniki do stosowania w budownictwie.
Niezależnie od głębokości osadzenia (zakotwienia) kołków należy wykonać sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego do podłoża.
Skuteczność mocowania mechanicznego sprawdza się wykonując 4-6 prób wyrwania, wg zasad określonych w świadectwach ITB dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie.

Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu - powinny być dokładnie zlicowane. W tym celu należy w styropianie wyciąć zagłębienia na główki łączników o głębokości 4 mm.
Niewłaściwe jest wbijanie główek łączników przy pomocy młotka w styropian. Nadmierne zagłębienie główek łączników (grzybków talerzyków) w styropianie może powodować pękanie (zerwanie) styropianu i w efekcie osłabia nośność łączników mechanicznych. Zaszpachlowanie zagłębień w styropianie w miejscach główek zaprawą klejącą powoduje przedwczesne odpadanie tynku cienkowarstwowego w tych miejscach.

Styki płyt izolacyjnych ze stolarką otworową i blacharką (z parapetami) powinny być uszczelnione materiałami trwale elastycznymi np. kitami silikonowymi. Konieczność uszczelniania tych styków wynika z faktu, że obróbki blacharskie i stolarka (ślusarka) pod wpływem ciepła rozszerzają się inaczej niż wyprawa tynkarska. W miejscach tych powstają rysy, przez które w czasie opadów przedostaje się woda zawilgacając ściany i obniżając trwałość ocieplenia. W okresach jesienno-zimowych, proces obniżania trwałości przyśpiesza i potęguje mróz. W celu umożliwienia wykonania uszczelnienia w płytach styropianowych należy wyciąć trójkątne szczeliny na styku ze stolarką lub blacharką o szerokości minimum 6 mm.

Ad.4. Nakładanie zaprawy klejącej na styropian i wtopienie siatki z tkaniny szklanej (wykonanie tzw. warstwy zbrojonej).

Zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji ze styropianu i stworzenie mocnego i trwałego podkładu pod tynk oraz przeniesienie (przejęcie) obciążeń cieplnych elewacji (na przemian rozgrzewającej się i ochładzający). Warstwę zbrojną wykonuje się nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Warstwę tą można wykonywać tylko wyłącznie przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż +5ºC i nie wyższej niż +25ºC. W przypadku zapowiadanego spadku temperatury poniżej 0ºC w ciągu najbliższych 24 godzin to należy wstrzymać wykonywanie warstwy zbrojnej nawet, gdy w chwili wykonywania tej warstwy temperatura jest wyższa niż +5ºC. Wykonywaną warstwę zbrojoną należy osłaniać przed silnymi wiatrami z uwagi na fakt nadmiernego przesuszania w trakcie wiązania. Wykonywaną warstwę zbrojoną na ścianach podczas występowania dużego bezpośredniego nasłonecznienia, pomimo że temperatura powietrza nie przekracza +25ºC, również należy osłaniać (siatkami, matami itp.) w celu ochrony przed nadmiernym przesuszeniem w czasie wiązania zaprawy.

Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej na ścianach należy:

- osadzić narożniki ochronne na narożach ścian budynku i na narożach drzwi wejściowych i balkonowych, otworów okiennych,

- wszystkie naroża otworów należy wzmocnić przez przyklejenie siatki o wymiarach 20 cm na 35 cm przyklejając ją pod kątem 45º.

Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpoczynać od naroży ścian, ościeży otworów i od dylatacji.

Zaprawę klejącą nanosi się na płyty styropianowe ciągła warstwową o grubości około 3 mm. Do nanoszenia zaprawy używa się pacy zębatej o wielkości zębów 10 mm. Zaprawę nanosi się pionowymi pasmami o szerokości tkaniny z siatki szklanej. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast zatopić siatkę w kilku miejscach u góry ściany w zaprawie, naciągnąć (napiąć) dolną część i od góry ściany należy wciskać ją na całej szerokości unikając powstawania sfalowań, garbów i wybrzuszeń w płaszczyźnie siatki.
Siatkę należy wtopić (wcisnąć) dokładnie w środek grubości zaprawy. Dokładne zatopienie siatki w środku grubości zaprawy podyktowane jest tym, że siatka ma przyjąć naprężenia cieplne występujące w warstwie zaprawy. Zbyt głębokie lub zbyt płytkie zatopienie tkaniny powoduje, że zamiast osiowo - tak jak działają naprężenia cieplne siatka będzie pracować mimośrodowo i w efekcie będzie powodować to pękanie i odstawanie od styropianu (garby) warstwy zbrojonej. Siatka z tkaniny musi być całkowicie wciśnięta w zaprawę. Niedopuszczalne są prześwity (przebijanie) siatki w licu zaprawy. W celu całkowitego zakrycia i osłonięcia siatki zaprawą należy zaraz po niedokładnym wciśnięciu siatki nanieść drugą warstwę (jeszcze przed związaniem już nałożonej warstwy) zaprawy o grubości około 1 mm. Przy nakładaniu wyrównać i wygładzić.

Grubość warstwy zaprawy przy zastosowaniu pojedynczej warstwy siatki winna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm.
Szpachlowanie po kilku dniach widocznej siatki bardzo cienką warstwą (o grubości około 1 mm) nie odnosi pożądanego efektu z uwagi na jej przesuszenie.
W skrajnym przypadku (wyjątkowo) można nałożyć na widoczną siatkę dodatkową warstwę zaprawy o grubości 2-3 mm tak by łączna grubość warstwy zbrojonej wynosiła 5 do 6 mm. W tym przypadku należy sprawdzić przyczepność dodatkowo nałożonej warstwy.

Podczas wtapiania siatki w warstwę zaprawy należy zwracać uwagę by zakłady pionowe i poziome siatki wyniosły minimum 10 cm Należy bezwzględnie przestrzegać zasady wywinięcia siatki na ościeża i podokienniki oraz na naroża pionowe ścian wywijając siatkę na sąsiednią ścianę na około 15 cm.

W przypadku, gdy ściany budynku są narażone na uderzenia i uszkodzenia z uwagi na ich lokalizację przy np. chodnikach, przejściach, przejazdach, placach zabaw itp. to należy podwójną siatkę tkaniny szklanej zastosować na całej wysokości ścian parteru. Po stwardnieniu zaprawy klejącej, w którą została zatopiona pierwsza warstwa tkaniny szklanej należy nanieść drugą warstwę zaprawy i wcisnąć (wtopić) w nią druga warstwę tkaniny szklanej. Grubość warstwy zbrojonej z podwójną warstwą siatki powinna wynosić około 6 mm.

Niedopuszczalne jest rozciąganie siatki na płytach styropianowych a następnie pokrywanie jej warstwą zaprawy, gdyż takie wykonawstwo zagraża bezpieczeństwu całego układu ociepleniowego.

Warstwa zbrojona musi być starannie wykonana gdyż niedokładne wyszpachlowanie

i wyrównanie powierzchni ma wpływ na wygląd elewacji.

W przypadku występowania nierówności powierzchni oraz karbów i ostrych załamań fragmentów warstwy zbrojonej wszelkie nierówności muszą być zeszlifowane papierem ściernym - w przeciwnym wypadku będą widoczne w strukturze cienkowarstwowego tynku. Szlifowanie powierzchni można wykonywać następnego dnia, gdy warstwa zaprawy nie jest zbyt twarda.

Niedopuszczalne jest również wykonanie warstwy zbrojonej cieńszej niż 3 mm np. o grubości 1,5 lub 2 mm z uwagi na szybsze i nadmierne przesuszenie w toku wiązania i nie uzyskanie właściwej wytrzymałości całej warstwy chroniącej styropian.

Ad.5. Wykonywanie tynków z zapraw tynkarskich.

Wykonywanie tynków można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3 dni od wykonania warstwy zbrojonej. Warstwa zbrojona powinna być sucha (4-5 % wilgotności podłoża). Wykonywanie tynków należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż +8ºC i nie wyższej niż +25ºC. Ściany budynków nie mogą być silnie nasłonecznione; dopuszczalna temperatura na powierzchni ścian nie może przekraczać +25ºC.
W celu obniżenia temperatury ścian i uniknięcia przyśpieszonego wyschnięcia nakładanego tynku należy stosować odpowiednie osłony.
Zalecana temperatura ściany powinna wynosić +20ºC z uwagi na prawidłowe wysychanie zaprawy tynkarskiej.
Absolutnie niedopuszczalne jest wykonanie tynków podczas opadów atmosferycznych (mżawka, deszcz) oraz w czasie silnych wiatrów. Również nie można wykonywać tynków, jeśli przewidywany jest spadek temperatury poniżej +5ºC w ciągu 24 godzin od nałożenia.
Po wykonaniu tynku przynajmniej przez jeden dzień należy świeży tynk chronić przed deszczem i nadmiernym przesuszeniem.
Wszystkie powierzchnie ścian należy zagruntować wyprawą pod tynk (preparat gruntujący).Po zagruntowaniu powierzchni ścian należy odczekać 24 godziny (1 dzień) i dopiero wtedy można rozpocząć wykonywanie tynków.
Zasadą jest stosowanie wyprawy pod tynk w takim samym kolorze jak kolor tynku.

Zasadą jest wykonywanie tynków jednocześnie na takich odcinkach ścian by uniknąć na płaszczyźnie ścian pionowych styków tynku. Styki tynku mogą być na: dylatacjach, gzymsach, krawędziach, narożach ścian lub na stykach tynków o innym kolorze i fakturze.
W celu spełnienia tej zasady należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników i rusztowań.
Jedną płaszczyznę architektoniczną wykonywać należy w jednym cyklu roboczym przestrzegając naczelnej zasady „mokre na mokre”.
Należy unikać również przerw w czasie nakładania tynku; tynk powinien być nałożony na całej wysokości ściany od krawędzi do krawędzi.

Celem zapewnienia jednakowego odcienia barwy nakładanej zaprawy tynkarskiej poszczególne wiaderka w ilości 3 do 4 należy mieszać ze sobą w większym pojemniku. W miarę wyrabiania zaprawy należy systematycznie uzupełniać jej ilość i każdorazowo zamieszać np. drewnianą listwą.
Należy przestrzegać zasady by rozrabiać cały worek lub pojemnik w celu uniknięcia rozszeregowania kruszywa (większe i cięższe kruszywo spada na dół worka lub pojemnika), podczas transportu.

Ad.6. Odbiory.

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają;

- odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych;

- odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa.

OCIEPLENIE STROPODACHÓW

Zasady ogólne

Stropodachy nieocieplane, trzeba zabezpieczyć przed znacznymi stratami ciepła warstwą termoizolacyjną, płytami z wełny mineralnej  gr. 10 cm. I 6 cm. Razem 16 cm.  Płyty muszą ściśle do siebie przylegać.  Zaleca się takie układanie kolejnych warstw, aby cztery naroża płyt się nie spotkały (tzw. układ miarkowy).

| Właściwości i parametry wytrzymałościowe płyt z wełny minerlanej |
| --- |
| Parametry | Płyta spodnia | Płyta wierzchnia |
| Gęstość | 110 | 150 |
| λ D (W/mK) | 0,038 | 0,040 |
| Naprężenie ściskające osiągane przy 10% deformacji (Kpa) | ≥30 | ≥60 |
| Wytrzymałość na rozrywanie (Kpa) | ≥8 | ≥8 |
| Ściśliwość pod obciążeniem 4kpa (%) | ≤3 | ≤3 |

Stropodach

Na istniejący stropodach kryty papą nakłada się warstwę termoizolacyjną z płyt z wełny mineralnej a następnie przykleja się pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. Przed ułożeniem płyt należy sprawdzić istniejące pokrycie papowe. Jeżeli jest ono pofałdowane lub są pod nim pęcherze, należy je wyrównać przez przecięcie fałd i pęcherzy oraz ponownie przykleić. Po ułożeniu warstwy termoizolacyjnej na podłożu, przykleja się na niej nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. Jednocześnie z pokryciem trzeba wykonać obróbki blacharskie.

Podstawowe zasady montażu łącznikami mechanicznymi

Długość plastikowego grzybka powinna odpowiadać min. 0,5 grubości izolacji termicznej. Grubość izolacji termicznej i mocowanej łącznie papy minus długość plastikowego grzybka nie może być mniejsza niż 1,5 cm. – zapewnienie tej odległości od zakończenia grzybka pozwala na teleskopową pracę połączenia.

Długość zakotwiczenia w podłożu betonowym ok. 40-60 mm.

Łącznik należy rozmieścić na brzegu papy tak, by zakład papy, która przyklejona jest do płyty osłonił łącznik.

Ilość łączników mechanicznych

Strefa narożna – 9 szt./m2

Strefa brzegowa – 6 szt/m2

Strefa środkowa – 3 szt./m2

## WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

## OPIS WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

## Mocowanie za pomocą kotew stalowych

## Etap I

Na tylnej stronie ościeżnicy następuje zakleszczenie kotwy w specjalnie przygotowanych do tego celu prowadnicach. Kotwy muszą być zamocowane min. 150 mm od wew. kąta okna, długości między sąsiednimi kotwami powinny wynosić ok. 500-700 mm.

## Etap II

Po ustawieniu okna w otworze okiennym, nierówności kompensuje się klockami drewnianymi.

## Etap III

Okno zostaje unieruchomione klinami drewnianymi a następnie wypoziomowane i ustawione w pionie.

## Etap IV

Gdy okno znajduje się w swoim prawidłowym położeniu, następuje zamocowanie kotwy w murze. Zalecane jest stosowanie kołków rozporowych o śr. min. 8 mm. W zależności od rodzaju muru należy stosować odpowiednie typy dybli uwzględniając zalecenia producenta.

## Etap V

Otwarte przestrzenie należy wypełnić właściwą masą uszczelniającą ( np. pianka poliuretanowa ) i zamaskować miejsce połączenia okna z murem, tzn. zatynkować od strony wewnętrznej ( jeśli okno bez węgarku, to zatynkować również z zewnątrz ).

Okna można mocować za pomocą specjalnych kołków rozporowych, które zabudowuje się do muru bezpośrednio poprzez ościeżnicę.

Przygotowanie i ustawienie okna odbywa się  tak jak przy mocowaniu za pomocą kotew stalowych. Do wiercenia otworów należy używać przedłużonych wierteł, aby nie uszkodzić ościeżnicy wrzecionem wiertarki. Ze względu na duże znaczenie prawidłowego i pewnego zamocowania okna, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta kołków rozporowych

(odpowiednia średnica i długość otworu).

## Etap VI – Uszczelnienie

Między oknem a ścianą musi być trwałe, odporne na przenikanie wody i powietrza. Uszczelnienie przeciwwietrzne i akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy szczeliwo umieszczone wokoło okna nie jest w żadnym miejsc przerwane. Przy zastosowaniu materiałów uszczelniających należy przestrzegać zasad użytkowania podanych przez producenta. Przy otworach okiennych z węgarkiem należy utrzymać 10 mm odstęp pomiędzy powierzchnią okna a węgarkiem. Powstały luz wypełnić materiałem dystansowym (taśma uszczelniająca, rurka polietynowa) i doszczelnić (np. sylikonem) z zewnątrz.

## Etap VII izolacja między oknem a ścianą

Ze story wewnętrznej pomieszczenia, szczeliną między oknem a ścianą należy wypełnić materiałem izolacyjnym. Do celu można użyć pianki elastycznej lub uszczelniającej zgodnie z zaleceniami producenta. Należy zwrócić uwagę, aby po użyciu pianki nie nastąpiło zniekształcenie ościeżnicy.

Używanie materiałów zacierających składniki bitumiczne, lub inne wchodzące w reakcję z PCV jest niedozwolone.

Kontrola wstępna.

Dostarczone elementy przyporządkować odpowiednio do otworów okiennych, sprawdzić wymiary okna i otworu w ścianie.

Sprawdzić rodzaj okucia i kierunek otwierania elementu.

# Przygotowanie montażu

# Elementy rozpakować. Części nie zamontowane (klamki, dźwignie) zamontować.

Ruchome elementy ( skrzydło zdemontować).

# Przygotowanie ościeżnicy do montażu

Profile dodatkowe przymocować do ościeżnicy (montażowy).

Przy montażu z kotwami ściennymi kotwy zamontować w podanych odstępach na ościeżnicy.

Ościeżnice ustawić w otworze, wyrównać ( za pomocą kotew drewnianych), zwrócić uwagę, aby obustronnie otrzymać jednakowe odstępy.

# Montaż ościeżnicy

Ościeżnicę ustawić od strony zawiasów pionowo. Przy pomocy śrub z tulejami rozprężnymi lub kotew ściennych przymocować ją do ściany. (Otwory pod tuleje powinny być nawiercone w ościeżnicy przed umieszczeniem jej w otworze). Ościeżnicę od strony klamki ustawić w pionie, a następnie przymocować na górze i dole przy pomocy śrub z tulejami rozprężnymi lub za pomocą kotew ściennych.

## Wypełnienie szczelin

Z wolnej przestrzeni pomiędzy przylegającą częścią ościeżnicy a ścianą usunąć elementy pomocnicze montażu ( klocki drewniane). Wolną przestrzeń pomiędzy przylegającą częścią ościeżnicy a ścianą wypełnić zalewanymi środkami uszczelniającymi np. pianką poliuretanową. Skrzydło nałożyć na ościeżnicę skontrolować ponownie doleganie uszczelki. Po zaschnięciu pianki usunąć jej naddatek. Dokonać obróbki murarskiej. Po wyschnięciu tynku na zewnątrz po obwodzie ościeżnicy uszczelnić krawędzie sylikonem. Pozostałą folią ochronną profili należy całkowicie usunąć, skontrolować funkcjonalność ruchomych części i wyregulować okno.

#### Odbiór

Wraz ze zleceniodawcą lub jego pełnomocnikiem sprawdzić wszystkie zabudowane elementy i funkcjonalność okna. Wyjaśnić i pokazać zasady działania.

Napisać protokół odbioru i obustronnie podpisać.

Uwaga:

Okna tworzywowe posiadają na dolnej części ościeżnicy po stronie zewnętrznej otwory odwadniające, których w żadnym przypadku nie należy zabudowywać.

Elementy robót budowlanych remontowych

# S1 ZAKRES PRAC I PRZYJĘTE STANDARDY MATERIAŁOWE

Zakres robót budowlanych

#      Roboty rozbiórkowe wykonać z zachowaniem podstawowych zasad bhip.

#   Okładziny ścian fundamentowych  płytkami wykonać na uprzednio przygotowanych podłożach na ścianach za pomocą zaprawy  klejowej. Do przytwierdzenia płytek użyć zaprawy klejowej. Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia linii poziomej. W celu umocowania płytek nakłada się wcześniej przygotowany klej zgodnie z instrukcją na opakowaniu  za pomocą grzebienia a następnie przykleja płytkę. Spoiny powinny stanowić proste ciągle linie pionowe i poziome wypełnione zaprawą spoinującą.

#   Okładziny tarasu   płytkami wykonać na uprzednio przygotowanych podłożach na pokładzie cementowym za pomocą zaprawy  klejowej. Do przytwierdzenia płytek użyć zaprawy klejowej. Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia linii poziomej. W celu umocowania płytek nakłada się wcześniej przygotowany klej zgodnie z instrukcją na opakowaniu  za pomocą grzebienia a następnie przykleja płytkę. Spoiny powinny stanowić proste ciągle linie pionowe i poziome wypełnione zaprawą spoinującą.

ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć

dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, specyfikacji i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

2.1.1. Folia dachowa wstępnego krycia wysokoparoprzepuszczalna. Tkana struktura polipropylenowa

pokrywana wodoodporną warstwą na bazie poliuretanu i poliakrylanu. Uszkodzenia w folii

sklejać odpowiednimi dla danej folii taśmami. Folia winna posiadać następujące parametry:

paroprzepuszczalność > 1400g/m2/24h,

stabilność UV – 3 miesiące,

klasa palności B2,

wytrzymałość na rozrywanie pionowo 190-230 [N/5cm],

wytrzymałość na rozrywanie poziomo 150-175 [N/5cm],

odporność temperaturowa -40 do +120 st. C

2.1.2. Blacha stalowa powlekana – wg atestów producenta

2.1.3. Dachówka ceramiczna – wymagania i badania wg PN-EN 490:2000; PN-75/B-12029/Azl:1999.

Dachówka ceramiczna angoba czerwona i czarna żłobkowana

2.1.4. Łączniki.

Mocowanie dachówek ceramicznych – stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg

wskazań producenta materiałów pokryciowych.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót.

5.1. Podkłady pod pokrycia z dachówek, wymagania:

a) równość powierzchni z łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o

długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż

10 mm w kierunku równoległym,

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min. 38x50 mm,

e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na

krokwiach

f) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,

5.2. Krycie dachówką ceramiczną.

a) Krycie dachówka przy użyciu zapraw do uszczelnienia styków może być wykonywane przy

temperaturze powyżej + 5 °C

b) Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie.

SEKOspec

OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005 19

c) Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż

poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu

skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie

powinna być większa niż 1 cm: dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na

całej długości rzędu,

d) Zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana

drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat,

e) Montaż wyłazów dachowych wykonać zgodnie z instrukcja producenta,

f) Pozostałe wymagania wg PN- 71/B-10241.

5.3. Rynny i rury spustowe

5.3.1. Rynny z blachy tytanowo-cynkowej

rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

powinny być łączone w złączkach poziomych na zakład szerokości 40 mm;

złącza powinny być lutowane na całej długości,

rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstawionymi w

odstępach nie większych niż 50 cm,

spadki rynien regulować na uchwytach,

rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.3.2. Rury spustowe z blachy jw.

rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających

długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

powinny być łączone w złączach pionowych na zakład szerokości 40 mm; złącza

powinny być lutowane na całej długości

rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w

odstępach nie większych niż 3m

uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru

lub odsadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury

żeliwnej na głębokości kielicha.

6. Kontrola jakości

6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

a) sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

b) próby doraźne oględzin, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu płytek

6.2. Materiały izolacyjne.

a) wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem,

b) materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez

producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania,

c) odbiór materiałów izolacyjnych powinie obejmować sprawdzenie właściwości technicznych

tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta –

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej,

d) nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie

odpowiadają wymaganiom przedmiotowym norm,

e) nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ( po okresie

gwarancyjnym),

f) wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:

- dla robót – układanie dachówki – [m2 ] pokrytej powierzchni

- dla robót – wykonanych rynien lub rur spustowych [mb].

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inżyniera i sprawdzonych w terenie

SEKOspec

OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005 20

8. Odbiór robót.

8.1.Odbiór podłoża.

badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za po

mocą

łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit

między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbiór powinien obejmować:

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych

sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian

sprawdzenie prawidłowości spadków rynien

sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.2.Odbiór robót pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy

lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

podłoża (deskowania i łat)

jakości zastosowanych materiałów,

dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do

odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz

poszczególnych

warstw lub fragmentów pokrycia,

zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych

materiałów,

protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

9 . Podstawa płatności

Pokrycie -płaci się za ustaloną ilość [m2] izolacji z wykonaniem podłożą i warstwy wierzchniej.

Obróbki blacharskie płaci się za ustaloną ilość [m2] obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie

- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe płaci się za ustaloną ilość [m] rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie

- zmontowanie i umocowanie i zalutowanie połączeń,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy końcowe

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B- 10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe.

PN-75/B- 12029/Azl: 1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania.

S2 WYMAGANIA MATERIAŁOWE

S2.1. 	Wymagania ogólne dotyczące materiałów

1.Wszystkie materiały i urządzenia mające być dostarczone i włączone do Robót muszą być zgodne z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN),aprobaty technicznej(AT), Kodeksu Europejskiego (EN), Międzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma istnieje. Polskie Normy będą miały pierwszeństwo przed Kodeksem EN i Normami ISO w wypadku różnic lub sprzeczności. Lista odpowiednich polskich norm, jakie mogą być stosowane do materiałów dostarczanych i stosowanych w Robotach podana jest w niniejszej  Specyfikacji. Jednakże lista nie jest w zamyśle wyczerpująca i dlatego dodatkowe Normy mogą być również stosowane.

2.Wszelkie urządzenia i materiały do użycia i zastosowania w Robotach powinny być nowe, nieużywane i powinny zawierać wszelkie bieżące udoskonalenia w projektowaniu i wytwarzaniu, jeżeli inaczej nie określono w Specyfikacji.

3.Tam, gdzie w dokumentach ofertowych i/lub na rysunkach kontraktowych, wyszczególniono urządzenia, materiały i ich składniki, powłoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadać wyszczególnionym, jeżeli pisemnie nie uzgodniono z Inspektorem alternatywnych rozwiązań. Szczegóły wszelkich alternatywnych urządzeń proponowanych do zastosowania do robót przez Wykonawcę, muszą być przedłożone Inspektorowi z odpowiednią informacją, przed złożeniem zamówienia przez Wykonawcę lub wysłaniem od producenta na budowę. Szczegółowe dane dotyczące proponowanych alternatywnie materiałów muszą być przedłożone Inspektorowi przynajmniej na 7 dni przed ich proponowanym zastosowaniem.

4.Najszybciej, jak to możliwe po zdobyciu Kontraktu, Wykonawca powinien przedłożyć

Inspektorowi do jego aprobaty, listę proponowanych dostawców i źródeł materiałów wymaganych do wykonania Robót.

5.Wszelkie urządzenia i materiały sukcesywnie dostarczane powinny być zgodne ze specyfikacją.

6.Nazwy dodatkowych dostawców i źródeł mogą być przedłożone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Kontraktu, ale żadne źródło dostawy nie może być zmienione bez zgody Inspektor

# S3 WYMAGANIA WYKONAWCZE

S3.1 Ogólne wymagania

Roboty prowadzić wg:

„Warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”

Stosować się bezwzględnie do instrukcji  producentów.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Wykonawca zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość wykonywanych robót.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ogólnej specyfikacji technicznej, szczegółowej specyfikacji technicznej i wskazań Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Kontrola jakości robót.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczanych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ogólną specyfikacją techniczną oraz szczegółową specyfikacją techniczną.

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacji, może być przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do użycia bez badań.

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej oraz Malty i Cypru w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo

# S4. KONTROLA ROBÓT

S4.1Kontrola i badania robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu:

- określenie stanu technicznego ścian i stropów

- określenie stanu terenu

Kontrola w trakcie robót winna obejmować:

- sprawdzenie metod wykonania wykopów,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

# S5. WYMAGANIA ODBIOROWE

S5.1. ROBOTY BUDOWLANE

Odbiory częściowe

1. Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia oraz odbiory częściowe etapów robót.

2. Z odbiorów częściowych należy sporządzić protokoły.

## Odbiór końcowy

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego robót wykonawca przedłoży:

- protokoły odbiorów częściowych

- dokumentację, wg której obiekt był zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót

- dziennik budowy i książkę obmiarów,

Komisja odbioru na podstawie powyższych dokumentów oraz po oględzinach obiektu ocenia i notuje w protokóle między innymi:

# zgodność użycia właściwych materiałów i elementów

- prawidłowość wykonania połączeń,

- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,

- wielkość spadków

- zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną.