PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY Ul.OGRODOWEJ

W DYGOWIE,woj.ZACHODNIOPOMORSKIE

Działki:  526;  448/1;  427;  612;  483/4;  482/1;  481/3;  483/7;  478/5

Branża: drogowa

Adres: Dygowo, powiat Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie

Inwestor: Gmina Dygowo

Autor projektu: inż. Janina Niedopytalska

Asystent: mgr inż. Dariusz Rzepliński

Koszalin, lipiec 2007

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I Część opisowa.

### Podstawa opracowania.

- Materiały wyjściowe.

- Wprowadzenie do projektu.

- Opis istniejącej sytuacji.

- Opis projektu, przyjęte rozwiązania, przeznaczenie.

- Analiza ruchu drogowego.

- Konstrukcja nawierzchni.

- Kolejność realizacji obiektu.

- Odwodnienie.

- Roboty ziemne.

- Uwagi końcowe.

II Spis rysunków.

Plansza wymiarowa                                                                   1:1000               rys 1

Profil podłużny-odcinek drogi A-B-D-E-F                               1:1000/100        rys 2

Profile podłużne-odcinki dróg Ł-K-H-G-D; E-G; B-C            1:1000/100         rys 3

Profil podłużny-odcinek drogi H-I-J                                         1:1000/100        rys 4

Przekroje normalne ul. Ogrodowa                                             1:50                   rys 5

Przekrój konstrukcyjny ul. Ogrodowa                                       1:50                   rys 6

Przekrój konstrukcyjny-odcinek D-G-H-K                               1:50                   rys 7

Opis Techniczny

do projektu budowlanego drogi gminnej,

ulica ogrodowa w Dygowie.

### Podstawa opracowania.

Umowa z gminą Dygowo.

- Materiały wyjściowe.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:1000

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji

- Projekt zagospodarowania terenu działek

- Obowiązujące przepisy i normatywy

- Wizja lokalna w terenie.

- Wprowadzenie do projektu.

Projekt ma na celu wykonanie utwardzenia i poszerzenia istniejących dróg gminnych oraz przełożeniem kostki brukowej. Projektuje się także wykonanie odwodnienia do kanalizacji deszczowej  i wykonanie oświetlenia i wodociągu.

- Opis istniejącej sytuacji.

Linie rozgraniczające dróg w projektowanym obiekcie są bardzo wąskie. Odcinek drogi Ogrodowej A-B posiada zniszczoną nawierzchnie bitumiczną grubości 4cm na podbudowie z bruku kamiennego z jednostronnym chodnikiem z płyt betonowych. Pozostałe odcinki jezdni mają nawierzchnię żużlową i gruntową.

Odprowadzenie wód poprzez częściową kanalizację do istniejącego rowu melioracyjnego. Drogi są uzbrojone w wodociąg, kanalizację sanitarną (częściowo), kanalizację deszczową (szczątkową), telekomunikację, sieć energetyczną na słupach, gazociąg.

- Opis projektu, przyjęte rozwiązania, przeznaczenie.

  - . Przeznaczenie i identyfikacja celów.

Celem budowy dróg jest zapewnienie dojazdu do istniejącej już zabudowy jednorodzinnej i gospodarstw rolnych znajdujących się wzdłuż projektowanych dróg.

5.2. Opis projektu.

Na projekt drogi gminnej składają się roboty na ulicy Ogrodowej.

5.2.1. Odcinek A-B-C-D-E-F ulica Ogrodowa o długości 670,0 m.

- Szerokość w liniach rozgraniczających od 6,00 m do 9,00 m.

- Szerokość jezdni ze spadkiem jednostronnym i=2%

Odcinek  0,0 do 443,50 – 2 x 2,25=4,50 m

Odcinek  443,50 do 670,0  - 2 x 2,50+5,00 m.

# Chodnik jednostronny o szerokości 1,50 m ( na odcinku od hm 303,50 do hm 443,50 o szerokości 1,0 m ze względu  na szerokość w liniach rozgraniczających (6,0) m ze spadkiem jednostronnym i=2%.

# Spadki podłużne od i=0,57% do i=3%

5.2.2. Odcinek K-H-G-D o dł.  186,0–41,0m=145,0m.

- Szerokość w liniach rozgraniczających od 7,5 m do 10,50 m

- Szerokość jezdni 2 x 2,50 m ze spadkiem jednostronnym i=2%

- Pobocze utwardzone z kamienia brukowego 13-17 cm

- Ściek wyprofilowany z kamienia brukowego 13-17 cm

# Chodnik jednostronny  o szerokości 1,50 m , i=2%

## Spadki podłużne i=2,32% i i=2,54%

5.2.3. Odcinek E-G o długości 155,0 m.

- Szerokość w liniach rozgraniczających od 10,0 do 10,50 m

- Szerokość jezdni 2 x 2,50 m ze spadkiem jednostronnym i=2%

# Chodnik jednostronny  o szerokości 1,50 m , i=2%

5.2.4. Odcinek B-C o długości 95,5 m.

Odcinek ten zaprojektowano jako ciąg pieszo- jezdny o szerokości 4,50 m w liniach rozgraniczających 6,50 m ze spadkiem jednostronnym i=2%.

5.2.5. Odcinek H-I-J o długości 164,0 m.

Odcinek ten zaprojektowano jako ciąg pieszo-jezdny „ślepy”  o szerokości 3,50 m z zatoką mijankową 2,50 x 20,0 m i „cofką” na zakończeniu oraz chodnikiem szerokości 2,25 m i długości 24,0 m łączącym ciąg pieszo-jezdny z chodnikiem przy ulicy Kołobrzeskiej.

5.3. Bilans terenu.

| Wyszczególnienie | Droga A-B-F [m ²] | Droga Ł-K-D [m ²] | Droga E-G [m ²] | Droga B-C [m ²] | Droga H-I-J [m ²] | Razem [m ²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jezdnia | 3127,25 | 756,89 | 764,0 | 418,5 | 690,0 | 5756,64 |
| Chodnik | 996,0 | 198,5 | 225,0 | - | 54,0 | 1473,50 |
| Zjazdy | 301,25 | 44,0 | 141,3 | 69,25 | 39,5 | 595,30 |
| Pobocze utwardz | - | 303,75 | - | - | - | 303,75 |
| Zieleń | 993,0 | 302,75 | 620,0 | 191,0 | 552,0 | 2962,00 |
| Razem | 5417,5 | 1605,89 | 1750,3 | 678,75 | 1335,5 | 10787,44 |

5.4. Roboty rozbiórkowe.

Ze względu duże zniszczenia istniejącej nawierzchni oraz wysokie położenie przyległych terenów , istnieje konieczność rozbiórki istniejącej jezdni bitumicznej grubości 4 cm na podbudowie z bruku. Odzyskany bruk zostanie wykorzystany ponownie natomiast pozostały materiał należy przekazać Urzędowi Gminy.

5.4. Tereny zielone.

Tereny przy budynkach zostaną zasilone humusem i obsiane trawą.

6. Analiza ruchu drogowego.

Projektowana droga Ogrodowa znajduje się na terenie miejscowości             Dygowo i zostanie połączona z istniejącym układem komunikacyjnym ulic Kołobrzeskiej  i Głównej, których celem jest obsługa zabudowy jednorodzinnej     i gospodarczej. Przewidywany ruch stanowią samochody i sprzęt rolniczy dojeżdżający  do zabudowy oraz pojazdy komunalne.  W związku z powyższym     i odpowiednimi przepisami technicznymi przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR2.

7. Konstrukcja nawierzchni.

7.1. Konstrukcja jezdni (oprócz odcinka Ł-K-H-G-D).

W oparciu o DZ.U. Nr 43 z 1999 r. p. 430 dz.5 dla warunków wodnych przeciętnych grupa nośności G1 w oparciu o załącznik 5p. 55e. przyjęto:

- Kostka betonowa szara grubości 8 cm kwadratowa

- Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 grubości 3 cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie PN-S 061021 grubości 15 cm

- Warstwa odsączająca z pospółki grubości 30 cm

7.2. Konstrukcja jezdni - odcinek DGHK.

- Bruk kamienny z odzysku 13-17 cm

- Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 grubości 5 cm

- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm

- Warstwa odsączająca z pospółki grubości 30 cm

7.2. Chodnik.

Chodnik z płyt układanych w koła na tle kostki w kolorze czerwonym, ułożyć koła żółte i czarne o średnicy 1,0 m na przemian co 5,0 m.

- Nawierzchnia z kolorowej kostki betonowej grubości 6 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 5 cm

- Warstwa odsączająca z piasku grubości 5 cm.

7.3. Krawężnik.

Krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości  5,0 cm  na ławie betonowej B10, przy chodniku „na płask”. Krawężnik wzdłuż zjazdów i poboczy utwardzonych wtopiony.

7.4. Obrzeże.

Obrzeże betonowe 8 x 20 cm przy chodniku wzdłuż jezdni na podsypce piaskowej grubości 3,0 cm. Obrzeże betonowe 6 x 30 cm wzdłuż chodnika przy rowie na podsypce piaskowej grubości 3,0 cm.

7.5. Pobocze utwardzone.

- Pobocze utwardzone odcinka D-G-H-K brukiem kamiennym 13-17 cm

- Podsypka z pospółki grubości 20 cm.

7.6. Zjazdy.

- Kostka betonowa szara grubości 8 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 3 cm

- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubości   10 cm

- Warstwa odsączająca z pospółki grubości 15 cm.

8. Kolejność realizacji robót.

## Wykonanie kanalizacji deszczowej, wodociągu

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni, chodnika, krawężnika

- Korytowanie pod jezdnie, wywóz gruntu, wywóz gruzu, zdjęcie warstwy  z darniny z glebą

- Dowóz nasypu; zagęszczenie

- Wykonanie oświetlenia

- Ułożenie nawierzchni ulic i zjazdów

- Wykonanie chodników i utwardzenie poboczy

- Regulacja studzienek

- Plantowanie i obsianie terenów zielonych

9.  Odwodnienie- kanalizacja deszczowa ( wg branżowego projektu).

Odwodnienie projektowanych nawierzchni ulic przewidziano poprzez nową sieć kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PCV kanalizacyjnych ze studzienkami rewizyjnymi z prefabrykatów betonowych. Wpusty deszczowe  500 mm z częścią osadową na piasek przykryte żeliwnymi wpustami ulicznymi. Projektowana sieć będzie włączona do istniejącego rowu melioracyjnego poprzez separator PSW Lamela 30/300 o przepustowości nominalnej 30 l/sek i max 300 l/sek, z częścią osadową o v= 590 l i 360 l na olej.

10. Roboty ziemne.

- Wykonać korytowanie terenu pod jezdnię.

- Wywieźć grunt na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez inwestora

- Dowieźć grunt I-II kategorii w wybrane miejsce, wykonać nasypy, zagęścić

- Po wykonaniu robót budowlanych tereny zielone humusować na grubość              5 cm i obsiać trawą.

11. Uwagi końcowe.

Prace geodezyjne powinien prowadzić uprawniony geodeta. Wszelkie roboty powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami i instrukcjami BHP w oparci o obowiązujące przepisy.

Opracował:

inż. Janina Niedopytalska

mgr inż. Dariusz Rzepliński