OPIS    TECHNICZNY

# DO  PROJEKTU  STAŁEJ  ORGANIZACJI  RUCHU  DLA  PRZEBUDOWANEJ

DROGI  GMINNEJ  W  PIOTROWICACH.

- INWESTOR :  GMINA  DYGOWO.

- PODSTAWA  OPRACOWANIA :

  - Wytyczne  projektowania  ulic  WPU  GDDP  Warszawa  1992 r.

  - Ustawa  o  ruchu  drogowym  z  20.06.1997 r. / Dz.U.Nr 58 p-515 /

z  póżniejszymi  zmianami.

  - Rozporządzenie  Min.Infrastruk.  z 23.09.2003 r. / Dz.U.Nr 177 p-1729 /

w  sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  dro-

gach.

  - Instrukcja  o  znakach  drogowych  Min.Infrastruktury  z  dnia

03.07.2003 r. w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla

znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ru-

chu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na  drogach. Dz.U.

Nr 220  p-2181.

- STAN  ISTNIEJĄCY  :

Projektowana  droga  gminna  w  miejscowości  Piotrowice jest  dojazdem

do  znajdujących  się  tu  gospodarstw  rolnych.

Istnieje  tu  nawierzchnia  brukowcowa  w  znacznej  części  przykryta

dywanikiem  bitumicznym  o  dużych  nierównościach.  W  końcowej

części  ułożone  są  płyty  żelbetowe  YOMB. Szerokość  jezdni  wa-

ha  się  od  3,0  do  4,5 m. W  miejscowości  Piotrowice  nie  ma  ciągu

-    2    -

pieszego.  Teren  jest  uzbrojony  , występują  tu  urządzenia  energetycz-

ne, telekomunikacyjne , wodociągowe  i  gazowe. W  obrębie  skrzyżowa-

nia  z  drogą  powiatową  ustawiony  jest  znak  A-7  - ustąp  pierwszeńst-

wa  przejazdu  1  sztuka.

- STAN  PROJEKTOWANY  :

Po  przeprowadzeniu  przebudowy  drogi  gminnej  w  Piotrowicach  wpro-

wadza  się  następujące  oznakowanie  pionowe  :

A-7  - ustąp  pierwszeństwa  przejazdu  4  sztuki

D-1  - droga  z  pierwszeństwem             2  sztuki

D-6  - przejście  dla  pieszych                  2  sztuki

oraz  następujące  oznakowanie  poziome  :

P-10  - przejścia  dla  pieszych  szer.  4,0 m. ( 0,5x0,5)                       1  sztuki

Oznakowanie  poziome  należy  wykonać  grubowarstwowo.

Należy  zastosować  znaki  pionowe  z  grupy  „ średnie”.  Znaki  A-7  i  D-6

muszą  mieć  lica  z  folii  odblaskowej  typu  2  , natomiast  znaki  D-1  po-

winny  mieć  lica  z  folii  typu  1.  Znaki  D-6  powinny  być  ustawione  w

odległości  0,5 m  od  krawędzi  przejścia  a  znaki  D-6  poza  krawędzią

chodnika.

- UZASADNIENIE  WPROWADZENIA  PROJEKTOWANEJ  ORGANIZACJI

RUCHU.

Wprowadzenie  nowego  oznakowania  związane  jest  z  przebudową  drogi

gminnej  w  Piotrowicach.  Wykonana  będzie  jezdnia  o  ruchu  dwukierun-

kowym  oraz  ciąg  pieszy  jednostronny  na  odcinku  długości  465 mb. po

-    3    -

prawej  stronie  jezdni  prowadzący  do  przystanku  komunikacji  publicznej.

Podstawowy  cel to  stworzenie  dogodnych  i  bezpiecznych  warunków

użytkownikom  jezdni  I  chodnika  zmierzających  do  przyległych  posesji.

Projektowane  przejście  dla  pieszych  na  drodze  powiatowej  Kłopotowo –

Włościbórz   w  obrębie  skrzyżowania  połączy  projektowany  chodnik  z  już

istniejącym  przystankiem.

Szczegółowe  rozwiązania  zawarte  są  na  załączonej  planszy.

Uwagi  ogólne :

Znaki  mocuje  się  na  konstrukcjach  wsporczych . Słupki  powinny  być  o

przekroju  okrągłym.  Na  jednym  słupku  montuje  się  z  zasady  jeden  znak

W  przypadku  znaków  odblaskowych  tarcze  znaków  powinny  być  odchylo-

ne  w  poziomie  od  linii  prostopadłej  do  osi  jezdni  około  5 stopni  w

kierunku  jezdni   , natomiast  przy  zastosowaniu  znaków  nieodblaskowych

około  5  stopni  od  jezdni. Odległość  znaku  od  krawędzi  jezdni  na  ulicach

od 0,5 do  2,0 m. Odległość  mierzy  się  od  krawędzi  jezdni  do  najbliższego

skrajnego  punktu  tarczy  znaku. Wysokość  umieszczenia  znaku   dolnej

krawędzi  lub  najniżej  położonego  jej  punktu  :  od  pobocza  drogi  2,0 m

a  od  chodnika  2,20 m. Tarcze  znaków  powinny  być  zabezpieczone  przed

zdjęciem  przez  nieupoważnione  osoby.

Wzory  ustawienia  znaków  drogowych  :