OPIS    TECHNICZNY

# DO  PT  PRZEBUDOWA  ULICY  KRÓTKIEJ  W  DYGOWIE.

Działki  nr : 150, 137  i  371

## INWESTOR

GMINA  DYGOWO.

#### PODSTAWA  OPRACOWANIA

  - Mapa  sytuacyjno – wysokościowa  w  skali  1 :  500

  - Wytyczne  Projektowania  Dróg  V i VI  kl. Technicznej  WPD –3   z  1995 r.

  - Ustawa  o  drogach  publicznych  ( Dz.U. nr 43  z  14.05.1999 r. )

  - Prawo  o  ruchu  drogowym  z  dn. 20.06.1997 r. ( Dz.U. nr 58 poz. 515 )

  - Umowa

  - Uzgodnienia  z  Inwestorem

  - Obowiązujące  normy  techniczne

  - Katalog  typowych  konstrukcji  podatnych  i  półsztywnych  GDDP-9

  - Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury w spr. szczegółowych warunków technicz-

nych Dz. U.  Nr 220 poz.2181 z dnia 03.07.2003 r. dla znaków i sygnałów drogowych

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na dr.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegółowych warunków zarządzania

ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarządzeniem. Dz.U. nr 177

poz.1729 z dnia 23.09.2003 r.

III.  STAN    ISTNIEJĄCY

Droga  gminna  ma  nawierzchnię  żużlową  o  szerokości  4 – 5 m.

Nawierzchnia  nie  posiada  normatywnych  spadków  podłużnych  i

poprzecznych. W  ulicy  nie  ma  instalacji  odwodnieniowej.

W   pasie  rozgraniczeń  znajdują  się  urządzenia  energetyczne ,gazowe,

telekomunikacyjne, wodociągowe  i  sanitarne. Pod  zjazdami  na  drogę

powiatową  i  wojewódzką  znajdują  się  przepusty  o  średnicy  30 cm.

-    2    -

Ulica  Krótka  odwadniana  jest  za  pomocą  obustronnych  rowów  przydrożnych.

### IV.  STAN   PROJEKTOWANY

Ulica  projektowana  ma  długość  368,00 mb.  i  szerokość  5,0 m. Przewiduje

się  na  całej  długości  ulicy  chodnik  lewostronny  o  szerokości  1,5 m. z  włą-

czeniem  do  istniejących  ciągów  pieszych  na  odcinku  drogi  powiatowej  i

wojewódzkiej  przewidując  przejścia  dla  pieszych  stosownie  oznakowanych.

Projektuje  się  tu  jezdnię  z  kostki  betonowej  wys. 8 cm.  na  podsypce  cem-

piaskowej  gr. 3 cm.  na  podbudowie  betonowej  B-7,5  grubości  20 cm.

Nawierzchnia  ciągów  pieszych  będzie  wykonana  z  kostki  betonowej  gr. 6 cm.

na  podsypce  cementowo-piaskowej  grubości  5 cm. Zjazdy  wykonane  będą  z

kostki  betonowej  grubości  8 cm.  na  podsypce  cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

na  podbudowie  betonowej  B-7,5  grubości  15 cm. Pod  wszystkie  projektowa-

ne  elementy  drogowe  przewidujke  się  warstwę  odsączającą.

Przewiduje  się  nowy  system  odwodnienia  stanowiący  odrębne  opracowanie.

- PRZEKRÓJ  POPRZECZNY

Projektuje  się  nawierzchnię  o  dwustronnym  spadku  2 %  w  kierunku

przewidywanych  cieków  przykrawężnikowych  i  dalej  do  projektowanych

wpustów  ulicznych  zlokalizowanych  po  obu  stronach  jezdni.

Przewiduje  się  wykonanie  ciągu  pieszego  wzdłuż  całej  ulicy  o  spadku

2%  w  kierunku  jezdni.

- PRZEKRÓJ  PODŁUŻNY

Spadki  podłużne  na  projektowanym  odcinku  kształtują  się od 1,77 %

do  0,56 %.  Trasa  posiada  dwa  łuki  poziome  o  promieniach  9,0 m.

-   3   -

i  załamanie  trasy  w  km  0+172  & = 1˚  oraz  jeden  łuk  pionowy  o

promieniu  390 m.

- KRAWĘŻNIKI

Na  całym   odcinku    po  obu  stronach   przewiduje  się  krawężnik  beto-

nowy  o  świetle 10 cm.  z  wyjątkiem  wjazdów  gdzie  światło  krawężnika

wyniesie  3 cm.

Krawężniki  ustawiamy  na  ławie  betonowej  B-15  w  ilości  0,05 m3/mb.

Wymiary  ławy  przedstawiono  na  rysunkach.

- REGULACJA  URZĄDZEŃ.

Przewidziano  regulację  włazów  kanałowych  w  ilości  8  sztuk  oraz

zaworów  wodociągowych  i  gazowych  w  ilości  12  sztuk.

- JEZDNIA

Przewiduje  się  następującą  konstrukcję  jezdni :

- W-wa  odsączająca  z  piasku  gr. 15 cm.

- Podbudowa  z  betonu  B-7,5   gr. 20 cm.

- Podsypka  cem-piaskowa  1 : 4  gr. 3 cm.

- Kostka  betonowa  wys.  8 cm. szara

- ZJAZDY

Przewiduje  się  następującą  konstrukcję  :

-    Warstwa  odsączająca  z  piasku  gr. 10 cm.

-    Podbudowa  z  betonu  B-7,5  gr.  15 cm.

-    Podsypka  cem-piaskowa  gr.  3 cm.

-    Nawierzchnia  z  kostki  betonowej  gr. 8 cm.  szara.

- CHODNIKI

-    4    -

Przewiduje  się  chodniki   o  następującej  konstrukcji :

- W-wa  odsączająca   z  piasku  gr. 10 cm.

-    Podsypka  cem-piaskowa  gr.  5 cm.

- Kostka  betonowa  gr. 6 cm - kolorowa.

- ROBOTY  ZIEMNE

Masy  ziemne  pozyskane głównie  z  wykopu  pod   konstrukcję  jezdni

należy  wywieżć  w  miejsce  wskazane  przez  Inwestora.

Rzędne  dowiązano  do  niwelacji  państwowej.

- OZNAKOWANIE

Organizacja  ruchu  stanowi  odrębne  opracowanie.

10.  PRZEDŁUŻENIE  PRZEPUSTU  POD  ZJAZDEM  NA  DROGĘ  WOJEWÓDZKĄ.

Do  istniejącego  przepustu  z  rur  betonowych  ø 300  dobudowany  zosta-

nie  odcinek  przepustu  z  rur  betonowych  ø 300  długości  12  mb.  Poz-

woli  to  na  bezpieczne  i  trwałe  wykonanie  ciągu  pieszego. Wlot  i  wylot

będzie  miał  ścianki  skośne  w  płaszczyźnie  skarpy  z  zadrukiem  na  pod-

łożu  betonowym  grubości  15  cm.

UWAGA  !!

Materiały  użyte  do  wykonania  podsypek   muszą  posiadać  właściwości

warunkujące  prawidłowy  stopień  zagęszczenia.

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  zapoznać się  z  treścią  wszystkich

uzgodnień  branżowych  i  dokumentacją  techniczną.

Roboty  prowadzone  w  pobliżu  podziemnych  urządzeń  obcych  należy

wykonywać  pod  nadzorem  przedstawiciela  właściciela  tych  urządzeń.