OPIS    TECHNICZNY

# DO  PT  PRZEBUDOWA  DROGI  GMINNEJ

W  m. PIOTROWICE  GMINA  DYGOWO.

Działki  nr : 32/1, 148/1, 57, 181/14, 126/1, 52, 73, 79, 123, 14/1 , 216.

## INWESTOR

GMINA  DYGOWO.

#### PODSTAWA  OPRACOWANIA

  - Mapa  sytuacyjno – wysokościowa  w  skali  1 :  500

  - Wytyczne  Projektowania  Dróg  V i VI  kl. Technicznej  WPD –3   z  1995 r.

  - Ustawa  o  drogach  publicznych  ( Dz.U. nr 43  z  14.05.1999 r. )

  - Prawo  o  ruchu  drogowym  z  dn. 20.06.1997 r. ( Dz.U. nr 58 poz. 515 )

  - Umowa

  - Uzgodnienia  z  Inwestorem

  - Obowiązujące  normy  techniczne

  - Katalog  typowych  konstrukcji  podatnych  i  półsztywnych  GDDP-9

  - Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury w spr. szczegółowych warunków technicznych Dz. U. Nr 220 poz.2181 z dnia 03.07.2003 r. dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na dr.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegółowych warunków zarządzania  ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzą-dzeniem. Dz.U. nr 177 poz.1729 z dnia 23.09.2003 r.

III.  STAN    ISTNIEJĄCY

Droga  gminna  posiada  nawierzchnię  bardzo  zróżnicowaną. Od  km  0+000

do  km  0+350  istnieje  nawierzchnia  brukowcowi  o  szerokości  3,0 – 3,5 m

od  km  0+350  do  0+786  nawierzchnia  bitumiczna  o  szerok.  4.0 – 4,5 m.

na  podbudowie  brukowcowej, od  km 0+786 do  0+878  szerokości  3,0 m.

z  płyt  żelbetowych  YOMBO. Z  płyt  żelbetowych  YOMBO  utwardzono  plac

przy  świetlicy , skrzyżowanie  w  km  0+580  po zakończeniu  prac  instalacyj-

nych  oraz  plac  przy  krzyżu  w  km  0+340. W  centralnej  części  miejsco-

-     2    -

wości  przebiega  okrężnica  długości  251  mb  szerokości  3,0  - 3,5m. o

nawierzchni  brukowcowej.  Nawierzchnie  wymienione  są  zdegradowane

mocno  odkształcone, nie  posiadają  normatywnych  spadków  podłużnych

i  poprzecznych. Droga  w  części  posiada  kolektor  deszczowy  ø 800 mm.

W  pobliżu  krawędzi  drogi  zlokalizowane  są  cztery  stawy  które  odgry-

wają  dużą  rolę  w  odwodnieniu  drogi  i  pobliskiego  terenu.

W   pasie  rozgraniczeń  znajdują  się  urządzenia  energetyczne ,gazowe,

telekomunikacyjne, wodociągowe  i  sanitarne.

Miejscowość  Piotrowice  nie  posiada  żadnego  ciągu  pieszego.

### IV.  STAN   PROJEKTOWANY

Odcinek  projektowany  ma  długość  878,00 mb.  +  okrężnica  długości  251m.

Od  km  0+000  do  0+878  przewiduje  się  nawierzchnię  z  kostki  betonowej

gr. 8  cm.  szerokości  5,0 m.  Okrężnica  będzie  posiadać  nawierzchnię  z  kostki

betonowej  gr. 8 cm.  o  szerokości  3,5 m.

Odcinek  0+320  do  0+785  będzie posiadał  ciąg  pieszy  szerokości  1,5 m.  po

prawej  stronie  jezdni  łącząc  centralną  część  miejscowości  z  przystankiem

autobusowym.

Nawierzchnia  ciągu  pieszego  będzie  wykonana  z  kostki  betonowej  gr. 6 cm.

Przewiduje  się  modernizację  systemu  odwodnienia.

Obiekt  będzie  posiadał instalację  oświetleniową  stanowiącą  odrębne  opraco-

wanie. Wprowadza  się  małą  architekturę  w  postaci  ławek , tablic informacyj-

nych, klombów  i  kwietników.  Będzie  wykonany  plac  przy  skrzynkach  poczto-

wych , pojemnikach  na  odpady  oraz  części  rekreacyjnej  miejscowości  łącz-

nie  z  otoczeniem  świetlicy.

-    3    -

- PRZEKRÓJ  POPRZECZNY

Projektuje  się  nawierzchnię  o  dwustronnym  spadku  2 %  w  kierunku

przewidywanych  cieków  przykrawężnikowych  i  dalej  do  projektowanych

wpustów  ulicznych .

- PRZEKRÓJ  PODŁUŻNY

Przekrój  podłużny  o  min.  Spadkach  0,5 %.

- KRAWĘŻNIKI  I  OBRZEŻA.

Na  całym   odcinku    po  lewej  stronie   przewiduje  się  krawężnik  beto-

nowy  o  świetle 3 cm.  a  po  prawej  stronie  wystający  o  świetle  12 cm.

Krawężniki  ustawiamy  na  ławie  betonowej  B-15  w  ilości  0,05 m3/mb.

Przewiduje  się  w  chodniku  obrzeża  betonowe  8x30 cm  na  ławie  beto-

Nowej  B-15  w  ilości  0,025  m3/mb.

Szczegółowe  wymiary  ław  przedstawiono  na  rysunkach.

- REGULACJA  URZĄDZEŃ.

Przewidziano  regulację  włazów  kanałowych  w  ilości  30  sztuk  oraz

zaworów  wodociągowych  i  gazowych  w  ilości  25  sztuk.

- JEZDNIA

Przewiduje  się  następującą  konstrukcję  jezdni :

- W-wa  odsączająca  z  piasku  gr. 15 cm.

- Podbudowa  z  betonu  B-7,5   gr. 20 cm.

- Podsypka  cem-piaskowa  1 : 4  gr. 3 cm.

- Kostka  betonowa  wys.  8 cm. szara

-    4    -

- WJAZDY

Przewiduje  się  następującą  konstrukcję :

-    Warstwa  odsączająca  z  piasku  gr. 15 cm.

-    Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  0/31,5 mm.  gr.  12 cm.

-    Podsypka  cem-piaskowa  gr. 10 cm.

-    Nawierzchnia  z  brukowca  gr. 17 cm.  ( z  odzysku )

- CHODNIKI

Przewiduje  się  chodniki   o  następującej  konstrukcji :

- W-wa  odsączająca   z  piasku  gr. 15 cm.

-    Podsypka  cem-piaskowa  gr.  7 cm.

- Kostka  betonowa  gr. 6 cm - kolorowa.

- ROBOTY  ZIEMNE

Masy  ziemne  pozyskane głównie  z  wykopu  pod   konstrukcję  jezdni

i  materiały  rozbiórkowe  należy  wywieżć  w  miejsce  wskazane  przez

Inwestora.

Rzędne  dowiązano  do  niwelacji  państwowej.

- OZNAKOWANIE

Organizacja  ruchu  - stała  oraz  na  czas  prowadzenia  robót  stanowią

drębne  opracowania.

- ELEMENTY  ODWODNIENIA

Do  odwodnienia  powierzchni  drogi  gminnej  zostanie  wykorzystany  ist-

niejący  system  odwodnienia  którego  częścią  są  istniejące  stawy – zbior-

niki  wodne. W  projektowanej  jezdni  przewiduje  się  14  sztuk  wpustów

ulicznych  z  przyłączami  Ø  200 mm. i  przykanalikami  Ø 160 mm  z  PCV.

-     5    -

Wykonane  zostaną  dwie  studnie  rewizyjne  Ø 1200  i  przebudowane  zos-

taną  cztery  istniejące  studnie  rewizyjne  Ø 1000. Istniejące  stawy  zostaną

stosownie  zagospodarowane , zostaną  wyregulowane  i  umocnione  skarpy,

wyremontowane  wloty  i  wyloty  kanałów.

- ROBOTY  TELEKOMUNIKACYJNE

Na  początkowym  odcinku  drogi  przewiduje  się  przełożenie  istniejącego

kabla  telekomunikacyjnego  na  długości  128,0 mb  oraz  wykonanie  dwóch

przepustów  dla  wymienionego  kabla  z  rur  PCV  d 100  2x7,0m.

UWAGA  !!

Materiały  użyte  do  wykonania  podsypek   muszą  posiadać  właściwości

warunkujące  prawidłowy  stopień  zagęszczenia.

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  zapoznać się  z  treścią  wszystkich

uzgodnień  branżowych  i  dokumentacją  techniczną.

Roboty  prowadzone  w  pobliżu  podziemnych  urządzeń  obcych  należy

wykonywać  pod  nadzorem  przedstawiciela  właściciela  tych  urządzeń.