Egz. nr

P R O J E K T     W Y K O N A W C Z Y

Tytuł:        Przebudowa drogi gminnej w Jazach

Obiekt:      Droga gminna nr 0280Z

Działka:    nr 237, 241/1, 245/1, 245/2, 247, 253/2, 256, 261/1,

265, 267, 286, 287 obręb nr 0034 Jazy

Adres:      Jazy gmina Dygowo

Branża:    drogowa

| Opracował: | Wiesław Grzywacki | Upr. Bud. Nr 9-2001/150/71 Kraków Nr ZAP/BD/1027/01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | Marian Jankowiak | Nr UAN / N / 7210 / 974 / 88 Koszalin Nr ZAP/BD/0208/01 |  |
| Sprawdził: | Edyta Dombrowska | Uprawnienia budowlane Nr ZAP / 0046 / POOD / 07 |  |

Listopad, 2014  r

ZAKŁAD  PROJEKTOWANIA

I NADZORU BUDOWLANEGO



Wiesław  Grzywacki, Irena  Jankowiak,

78 – 200 Białogard ul. W. Polskiego 62/2

Kom. 609 264 847;  604 771 143

mail: jankus1946@o2.pl

### Z A W A R T O Ś Ć

O P R A C O W A N I A :

Oświadczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1999 r – Prawo Budowlane

1.  Część  opisowa   projektu

  - Opis  techniczny

  - Informacja bioz

  - Uprawnienia i zaświadczenia Projektantów

  - Decyzje, uzgodnienia i warunki techniczne

2.  Część  graficzna  projektu

2.1.     Plan orientacyjny

2.2.     Projekt zagospodarowania terenu  w  skali  1 : 500                  rys.  nr 1

2.3.     Przekroje normalne i konstrukcyjne w skali  1 : 50                   rys.  nr 2

2.4.     Profil podłużny w skali 1 : 100 : 1000                                       rys.  nr 3

2.5.     Przekroje poprzeczne  w skali 1 : 100                                      rys.  nr 4

# O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczamy , że opracowany Projekt  Budowlany pt.    „Przebudowa drogi gminnej do m. Jazy (dz. nr 237, 241/1, 245/1, 245/2, 247, 253/2, 256, 261/1, 265, 267, 286, 287  obręb nr 0034 Jazy”  dotyczy wykonywania robót w granicach istniejących działek budowlanych.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane oświadczamy, że w/w projekt został  wykonany  zgodnie  z  Umową , obowiązującymi  przepisami  i  normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany spełnia wymagania rozporządzenia MT i GM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 1999 r).

| Pojektował: Sprawdził: | Marian Jankowiak mgr inż. Edyta Dombrowska | Upr. Bud. Nr UAN/N/7210/974/88 Koszalin Nr ZAP / BD / 0208 / 01 Uprawnienia budowlane Nr ZAP / 0046 / POOD / 07 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Listopad, 2014  r

#### O P I S   T E C H N I C Z N Y

##### DO  PROJEKTU  WYKONAWCZEGO  „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO m. JAZY”

1. ADRES:

Droga gminna Nr 0280Z Jazy – Jażdże  Gmina Dygowo

2.  PODSTAWA  OPRACOWANIA:

  - Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500

  - Uzgodnienia z Inwestorem

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków   technicznych jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie (Dz. U. nr 43  poz. 430 z 1999 r)

  - Wytyczne  Projektowania Dróg  WPD - 2. GDDP – 1995 r

  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych

  - Prawo o ruchu drogowym z dnia 01.02.1997 r (Dz.U. nr 56 p. 515) z

późniejszymi zmianami

  - Obowiązujące normy techniczne

3.  CEL  OPRACOWANIA

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi gminnej nr 0280Z Jazy Jażdże. Realizacja przedmiotowej inwestycji ma za zadanie poprawić należytą funkcjonalność drogi  poprzez podniesienie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Pośrednim efektem będzie podniesienie walorów estetyczno – wizualnych drogi oraz jej otoczenia.

4. OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO.

4.1. Istniejąca droga gminna od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 163 do m.

Jazy posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 3,50 m bez

chodnika z zadrzewieniem po obu stronach drogi. Odwodnienie

powierzchniowe do przydrożnego rowu.

4.2. W m. Jazy istniejąca nawierzchnia z kostki kamiennej o szerokości jezdni

3,50 m bez chodnika i bez zadrzewienia. Odwodnienie powierzchniowe.

4.3. Na odcinku od m. Jazy do m. Jażdże istniejąca nawierzchnia z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie szerokości 3,50 m bez chodnika

z zadrzewieniem po obu stronach drogi. Odwodnienie powierzchniowe do

przydrożnego rowu.

5. STAN  PROJEKTOWY.

5.1. Opis projektu

5.1.1. Droga w planie sytuacyjnym

- odcinek od km 0+000 do km 0+648 (droga główna) – nawierzchnia

bitumiczna o szerokości jezdni 3,5 m z mijankami o szer. 2,5 m

- odcinek nr I w m. Jazy od km 0+648 do 1+540  (droga główna) -

przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej

o szerokości jezdni 3,50 m

- odcinek nr II w m. Jazy od km 0+000 do 0+853 (droga boczna) -

przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej

o szerokości jezdni 3,50 m

- odcinek nr III w m. Jazy od km 0+000 do km 0+092,40 (droga

łącząca drogę główną z drogą boczną) - nawierzchnia z kostki

brukowej betonowej

- odcinek od km 1+563 do km 2+738 (droga główna) – nawierzchnia

bitumiczna o szerokości jezdni 3,5 m z mijankami o szer. 2,5 m

- odcinek od km 2+738 do km 3+846 (droga główna) – nawierzchnia

bitumiczna o szerokości jezdni 3,5 m z mijankami o szer. 2,5 m.

5.1.2. Chodniki w m. Jazy

- odcinek nr I (droga główna) od km 0+726 do km 1+540 (str.

prawa) nawierzchnia z kostki kamiennej gr. 8cm i od km 1+150 do

km 1+280 (str. lewa) - nawierzchnia z kostki „starobruk”

szerokości 1,5m.

- odcinek nr II  (droga boczna) od km 0+006 do km 0+530 i od km

0+630 do km 0+853 (strona lewa) - nawierzchnia z kostki

„starobruk” szerokości 1,5m.

Szczegóły pokazuje rys. nr 1 „Plan zagospodarowania terenu”

5.1.3. Droga w przekroju podłużnym (niweleta)

Spadki podłużne jezdni kształtują się:

- odcinek główny o dł. 3846 mb - od  0,12% do 5,47%

- odcinek boczny o dł.   853 mb – od 0,54% do 7,81%

Spadki poprzeczne jezdni i chodników – 2%.

Szczegóły pokazuje rys. nr 3 „Profile podłużne”

5.1.4. Droga w przekroju poprzecznym

Spadki poprzeczne jezdni i chodników – 2%.

Spadki poprzeczne poboczy – 6%.

Szczegóły pokazuje rys. nr 4 „Przekroje poprzeczne”

5.2. Odwodnienie drogi

– na odcinkach o przekroju drogowym  powierzchniowe do

przyległych rowów przydrożnych;

-  na odcinku o przekroju ulicznym (m. Jazy) poprzez nadanie

odpowiednich spadków poprzecznych (spadki poprzeczne jedno

i dwustronne) podłużnymi ciekami przykrawężnikowymi do

rowów biegnących wzdłuż drogi głównej i bocznej do stawu.

-  oczyszczenie rowów przydrożnych na długości 231mb

-  wykonanie ścieków skarpowych (korytkowe) w miejscach

wynikających z profilu podłużnego

-  remont przepustu z rur betonowych o średnicy d=50cm

polegający na wymianie popękanych rur i ułożenie rury z PCV o

średnicy 50cm i długości 6,0m

Szczegóły pokazuje rys. nr 1 „Plan zagospodarowania terenu”

5.3. Bilans powierzchni zabudowanej.

| Nawierzchnia jezdni – bitumiczna | 10 258,50 | m 2 |
| --- | --- | --- |
| Nawierzchnia jezdni – kostka kamienna | 6 757,10 | m 2 |
| Nawierzchnia chodnika – kostka kamienna | 1 004,00 | m 2 |
| Nawierzchnia chodnika – „starobruk” | 1 598,00 | m 2 |
| Nawierzchnia mijanek – bitumiczna | 939,00 | m 2 |
| Nawierzchnia zjazdów – bitumiczna | 293,00 | m 2 |
| Nawierzchnia zjazdów – polbruk | 1 621,00 | m 2 |
| Suma | 22 648,60 | m 2 |

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

6.1. Jezdnia.

6.1.1. Odcinek od km 0+000 do km 0+648

- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. warstwy 4cm

- warstwa wyrównawcza śr. grubość 2cm

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna

6.1.2. Odcinek od km 1+565 do km 2+740

- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. warstwy 4cm

- warstwa wyrównawcza śr. grubość 4cm

- istniejąca nawierzchnia z KŁSM

6.1.3. Odcinki od km 0+848 do km 1+540

od km 0+000 do km 0+840 (droga boczna)

- kostka kamienna gr. 16cm (przełożenie nawierzchni)

- podsypka C:P  1:4 gr. 5cm

- podbudowa KŁSM gr. 17cm

- warstwa odsączająca z  pospółki gr. 15cm

6.1.4. Odcinek od km 2+740 do km 3+846

- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. warstwy 4cm

- warstwa wyrównawcza śr. grubość 4cm

- istniejąca nawierzchnia z KŁSM

6.2. Mijanki

6.2.1. Odcinek od km 0+000 do km 0+648

od km 1+565 do km 3+846

- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. warstwy 4cm

- warstwa wiążąca gr. 4cm

- podbudowa z KŁSM gr 20cm

- warstwa odsączająca z pospółki gr. 20cm

6.3. Chodnik

6.3.1. Odcinek od km 0+726 do km 1+540 (droga główna str. P)

- kostka kamienna gr. 8cm

- podsypka C:P 1:4 gr. 10cm

- podbudowa z KŁSM gr. 20cm

- warstwa odsączająca z pospółki gr. 15cm

6.3.2. Odcinki od km 1+150 do km 1+280 (droga główna str. L)

od km 0+006 do km 0+835 (droga boczna str. P i L)

- kostka betonowa gr. 8cm (starobruk)

- podsypka C:P 1:4 gr. 10cm

- podbudowa z KŁSM gr. 20cm

- warstwa odsączająca z pospółki gr. 15cm

6.4. Zjazdy

6.4.1. Odcinki od km 0+848 do km 1+540

od km 0+000 do km 0+835 (droga boczna)

- kostka betonowa gr. 8cm (szara)

- podsypka C:P 1:4 gr. 10cm

- podbudowa z KŁSM gr. 20cm

- warstwa odsączająca z pospółki gr. 15cm

Szczegóły pokazuje rys. nr 2 „Przekroje konstrukcyjne”

7.  ROBOTY  ZIEMNE

Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta pod mijanki, chodnik i

zjazdy. Nadmiar   gruntu zostanie wywieziony wg wskazania Inwestora.

Uwaga! Materiały użyte do wykonania podsypek muszą posiadać

właściwości warunkujące prawidłowy stopień zagęszczenia. Przed

rozpoczęciem robót należy zapoznać się z treścią uzgodnień

branżowych i dokumentacją techniczną. Roboty prowadzone w pobliżu

podziemnych urządzeń obcych należy wykonywać pod nadzorem

przedstawiciela właściciela tych urządzeń.

8. OZNAKOWANIE

Projekt organizacji ruchu winien obejmować wszelkie, wynikające z

zaprojektowania  zmiany w zakresie organizacji ruchu pieszych i pojazdów.

Wszystkie znaki należy wykonać z blachy ocynkowanej gr. min. 1,25 mm . Lica

znaków i symboli wykonać z folii odblaskowej I generacji. Znaki muszą posiadać

znak bezpieczeństwa B. Wielkość znaków na drogach (ulicach) gminnych – małe

(M). Odrębne opracowanie POR.

9. USUNIĘCIE DRZEW

Na odcinku od km 0+0+000 do km 0+648 należy wyciąć drzewa:

- km 0+288  klon (proj. mijanka)  - średnica 70cm

- km 0+338  klon (proj.  zjazd)     - średnica 16cm

Na odcinku od km 0+648 do km 1+540 należy wyciąć drzewa:

- km 0+738  klon (proj. chodnik)  - średnica 58cm

- km 0+750  klon (proj. chodnik)  - średnica 40cm

Na odcinku od km 1+565 do km 2+740 należy wyciąć drzewa:

- km 2+126  topola (proj. mijanka) - średnica 90cm

- km 2+713  brzoza (proj. jezdnia) - średnica 52cm

- km 2+725  brzoza (proj. jezdnia) - średnica 58cm

Na odcinku od km 2+740 do km 3+846

- km 3+095  topola (proj. jezdnia) - średnica 115cm

10. UWAGI  KOŃCOWE

Prace geodezyjne powinny być prowadzone przez uprawnionego geodetę.

Rządne dowiązano do niwelacji państwowej – układ współrzędnych płaskich: wysokościowy poziom odniesienia: Kronsztadt ’86. Mapa do celów projektowych sporządzona przez Geodetę uprawnionego Panią Katarzynę STECKA zaktualizowana na dzień 25.06.2014 r .

Opracował:  Wiesław Grzywacki

9-2001/150/71 Kraków

ZAP/BD/1027/01

I N F O R M A C J A

dotycząca

Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia

- PODSTAWA  OPRACOWANIA :

  - rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003 r.  w

sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. ( Dz. U. z dn. 10.lipca 2003 r.)

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r, Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

  - Projekt  budowlany

- DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPRACOWANIA.

2.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Inwestycja dotyczy przebudowy  drogi gminnej do m. Jazy  (dz. nr 237, 241/1, 245/1, 245/2, 247, 253/2, 256, 261/1, 265, 267, 286, 287  obręb nr 0034 Jazy”).

2.2. Nazwa Inwestora oraz jego adres

Gmina Dygowo ; 78–113 Dygowo ul. Kolejowa 1

2.3. Imię,  Nazwisko oraz adres  projektanta

Marian Jankowiak ; 78 – 200 Białogard ul. Wojska Polskiego 62/2

3.  OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1.Zakres  robót .

Zakresem opracowania projektowego objęto roboty:

- roboty ziemne - wykopy pod warstwy konstrukcyjne na mijankach

- roboty drogowe  (przebudowa drogi gminnej nr 0280Z Jazy – Jażdże wraz z

drogami bocznymi w m. Jazy).

- oznakowanie poziome i pionowe

Planowany zakres robót określa projekt budowlany oraz przedmiar robót.

3.2. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty, a szczególności ich charakter, wielkość i miejsce prowadzenia robót nie stwarzają szczególnie wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r Nr 120 poz. 1126), a w szczególności przysypania ziemią, porażenia prądem elektrycznym lub upadkiem z wysokości.

3.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

W trakcie realizacji zaprojektowanych robót zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić może praca ciężkiego sprzętu budowlanego, koniecznego do wykonywania prac oraz ruch samochodowy odbywający się po terenie i po drogach publicznych – szczególnie w odniesieniu do robót drogowych (roboty rozbiórkowe i nawierzchniowe).

W czasie realizacji robót należy szczególnie zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie inżynieryjne, przebiegające w pasie robót.

Publiczny charakter obiektu powoduje, iż szczególnym nadzorem należy objąć kwestię należytego zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych robót przed osobami postronnymi, a w szczególności małoletnimi, oraz oznakować roboty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Czas wystąpienia zagrożeń wynikających z prowadzonych robót jest czasem wykonywania tych robót.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Zgodnie z pkt. 3.2. niniejszej informacji przedmiotowy projekt budowlany nie przewiduje wykonawstwa robót szczególnie niebezpiecznych. Niemniej przed przystąpieniem do wykonywania robót drogowych Kierownik Budowy i służby BHP określą zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, przeszkolą pracowników w sprawie postępowania z osobami, których bezpieczeństwo i zdrowie jest zagrożone, wskażą konieczność zastosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, wyznaczą osoby do bezpośredniego nadzoru, itp.

Całość zagadnień winna zostać sprecyzowana w sporządzonym przez Kierownika Budowy – „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

Plan winien uwzględnić specyfikę planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robót budowlanych. Przy jego opracowaniu posiłkować należy się:

- niniejszą informacją,

- przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie BHP i p. poz.,

- projektem budowlanym,

3.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robót należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, w tym wykopów, zgodnie z warunkami BHP oraz opracowanym przez Wykonawcę projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Należy dopełnić wszystkich ustaleń i zaleceń, podanych powyżej w niniejszej informacji.

Sporządził:   Marian Jankowiak

UAN/N/7210/974/88 Koszalin

ZAP/BD/0208/01

ZAKŁAD  PROJEKTOWANIA

I  NADZORU   BUDOWLANEGO



Wiesław  Grzywacki, Irena  Jankowiak,

78 – 200 Białogard ul. W. Polskiego 62/2

tel. 609 264 847;  604 771 143

mail: jankus1946@o2.pl

UPRAWNIENIA

I  ZAŚWIADCZENIA

PROJEKTANTÓW

Temat : Przebudowa drogi gminnej do m. Jazy.

ZAKŁAD  PROJEKTOWANIA

I  NADZORU   BUDOWLANEGO



Wiesław  Grzywacki, Irena  Jankowiak,

78 – 200 Białogard ul. W. Polskiego 62/2

tel. 609 264 847;  604 771 143

mail: jankus1946@o2.pl

DECYZJE

UZGODNIENIA

I WARUNKI TECHNICZNE

Temat : Przebudowa drogi gminnej do m. Jazy.

ZAKŁAD  PROJEKTOWANIA

I  NADZORU   BUDOWLANEGO



Wiesław  Grzywacki, Irena  Jankowiak,

78 – 200 Białogard ul. W. Polskiego 62/2

tel. 609 264 847;  604 771 143

mail: jankus1946@o2.pl

C Z Ę Ś Ć

R Y S U N K O W A