Egz. nr 1

PROJEKT   WYKONAWCZY

Tytuł:        Przebudowa drogi gminnej

Obiekt:      Droga do Osiedla Mieszkaniowego

Działka:    nr 123/85, 123/78 i 123/93 obręb nr 0033 Wrzosowo

Adres:      Wrzosowo gmina Dygowo

Branża:    drogowa z odwodnieniem

| Opracował: | Wiesław Grzywacki | Upr.Bud.z§ 14 zarządz. 195 Nr 9 – 2001/150/71 Kraków |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: Branża drogowa | Marian Jankowiak | Upr. Bud. Nr UAN / N / 7210 / 974 / 88 Koszalin |  |
| Projektował: Odwodnienie | Ryszard Wałęska | Upr. Bud. Nr UAN / U / 7442 / 63 / 92 Koszalin |  |
| Sprawdził: | Edyta Dombrowska | Uprawnienia budowlane Nr ZAP / 0046 / POOD / 07 |  |

Grudzień, 2013  r

### Z A W A R T O Ś Ć

O P R A C O W A N I A :

Oświadczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1999 r – Prawo Budowlane

1.  Część  opisowa   projektu

  - Opis  techniczny

  - Informacja bioz

  - Uprawnienia i zaświadczenia Projektantów

2.  Część  graficzna  projektu

2.1.     Plan orientacyjny

2.2.     Projekt zagospodarowania terenu  w  skali  1 : 500                   rys.  nr 1

2.3.     Przekroje normalne i konstrukcyjne w skali 1 : 50 i 1 : 20          rys.  nr 2

2.4.     Przekroje podłużne w skali 1 : 50 : 500                                    rys.  nr 3

2.5.     Przekroje poprzeczne w skali 1 : 100                                       rys.  nr 4

2.6.     PZT – Kanalizacja deszczowa  w skali 1 :500                           rys.  nr 5

2.7.     Profil kanalizacji deszczowej w skali 1 : 100 : 500                     rys.  nr 6

2.8.     Profil przykanalików w skali 1 : 100 : 500                                  rys.  nr 7

2.9.     Schemat przykanalika kanalizacji deszczowej

Białogard, grudzień 2013 r

# O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczamy , że opracowany Projekt  Wykonawczy pt.    „Przebudowa drogi gminnej do Osiedla Mieszkaniowego w m. Wrzosowo gmina Dygowo na dz. nr 123/85, 123/78 i 123/93 obręb nr 0033 Wrzosowo”  dotyczy wykonywania robót w granicach istniejących działek budowlanych.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane oświadczamy, że w/w projekt został  wykonany  zgodnie  z  Umową , obowiązującymi  przepisami  i  normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany spełnia wymagania rozporządzenia MT i GM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 1999 r).

| Pojektował: Branża drogowa Odwodnienie | Marian Jankowiak mgr inż. Ryszard Wałęska | Upr. Bud. Nr UAN / N / 7210 / 974 / 88 Koszalin Upr. Bud. Nr UAN / U / 7442 / 63 / 92 Koszalin |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdził: | mgr inż. Edyta Dombrowska | Uprawnienia budowlane Nr ZAP / 0046 / POOD / 07 |  |

#### O P I S   T E C H N I C Z N Y

##### DO  PROJEKTU  WYKONAWCZEGO  „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W m. WRZOSOWO”

1. ADRES:

Wrzosowo Gmina Dygowo

2.  PODSTAWA  OPRACOWANIA:

  - Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500

  - Uzgodnienia z Inwestorem

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków   technicznych jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie (Dz. U. nr 43  poz. 430 z 1999 r)

  - Wytyczne  Projektowania Ulic  WPU. GDDP – 1992 r

  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych

  - Prawo o ruchu drogowym z dnia 01.02.1997 r (Dz.U. nr 56 p. 515) z

późniejszymi zmianami

  - Obowiązujące normy techniczne

3.  CEL  OPRACOWANIA

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w m. Wrzosowo . Realizacja przedmiotowej inwestycji ma za zadanie poprawić należytą funkcjonalność drogi  poprzez podniesienie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Pośrednim efektem będzie podniesienie walorów estetyczno – wizualnych drogi oraz jej otoczenia.

4. OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO.

Istniejąca droga poza odcinkiem długości 51 m (nawierzchnia z płyt drogowych pełnych 3,0*1,25) posiada nawierzchnię  gruntową o szerokości pasa drogowego 10,0 m bez chodnika z licznymi wybojami powodującymi utrudnienia dla mieszkańców tej drogi. Brak odwodnienia.

5. STAN  PROJEKTOWANY

5.1. Opis projektu

- odcinek główny od km 0+000 do km 0+285 – ciąg pieszo-jezdny o

szerokości jezdni 5,00 m (3,5+1,5)

- odcinek boczny o dł. 18 mb o szerokości jezdni 3,50 m.

- odcinek boczny o dł. 52 mb – ciąg pieszo-jezdny o szerokości

jezdni 5,0 m (3,5+1,5).

- miejsce postojowe

- chodniki - od projektowanej drogi do drogi powiatowej

- odwodnienie drogi – kanalizacja deszczowa dł. 219 mb.

5.2. Niweleta

Spadki podłużne jezdni kształtują się:

- odcinek główny od 0,26% do 2,53%

- odcinek boczny o dł. 18 mb - 4,21%

- odcinek boczny o dł  52 mb – 0,67%

Spadki poprzeczne jezdni i chodników – 2%.

5.3. Bilans powierzchni zabudowanej.

Nawierzchnia jezdni (ciąg pieszo-jezdny)             -   1 720,00 m2

Nawierzchnia chodnika                                                      -       160,00  m2

Nawierzchnia miejsc postojowych                                     -        305,00 m2

Ogółem                                                               2 180,00 m2

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

6.1. Jezdnia.

6.1.1. Ciąg pieszo-jezdny

- podsypka piaskowa gr. 10cm,

- podbudowa z KŁSM gr. 20cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm.

6.1.2. Miejsca postojowe

- podsypka piaskowa gr. 10cm,

- podbudowa z KŁSM gr. 15cm

- nawierzchnia z płyt ażurowych „meba” gr. 10cm.

6.2. Chodnik

- podsypka piaskowa gr. 10cm,

- podbudowa z KŁSM gr. 10cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm.

6.2. Opornik i obrzeża betonowe

- opornik betonowy o wymiarach 22x15 na ławie betonowej B-10

w ilości 0,0575 m3/mb w świetle 2cm.

- obrzeże betonowe 30x8 na ławie betonowej w ilości 0,0365 m3/mb

7. ODWODNIENIE

Odwodnienie powierzchniowe do zaprojektowanej  kanalizacji deszczowej.

Kolektor deszczowy z rur PCV dn 315mm o długości 219,40 m włączony do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się na 0+079 km. Przykanaliki z rur PCV dn 200mm o łącznej długości 41,1 m. Studnie rewizyjne z rur betonowych dn 1200mm w ilości 10 szt. oraz studzienki ściekowe w ilości 9 szt.

8.  ROBOTY  ZIEMNE

Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta pod jezdnię, chodniki i miejsca postojowe oraz kanalizację deszczowa. Nadmiar   gruntu zostanie wywieziony wg wskazania Inwestora.

Uwaga! Materiały użyte do wykonania podsypek muszą posiadać właściwości warunkujące prawidłowy stopień zagęszczenia. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z treścią uzgodnień branżowych i dokumentacją techniczną. Roboty prowadzone w pobliżu podziemnych urządzeń obcych należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela właściciela tych urządzeń.

9. OZNAKOWANIE

Projekt organizacji ruchu winien obejmować wszelkie, wynikające z zaprojektowania  zmiany w zakresie organizacji ruchu pieszych i pojazdów. Wszystkie znaki należy wykonać z blachy ocynkowanej gr. min. 1,25 mm . Lica znaków i symboli wykonać z folii odblaskowej I generacji. Znaki muszą posiadać znak bezpieczeństwa B. Odrębne opracowanie POR.

10. UWAGI  KOŃCOWE

Prace geodezyjne powinny być prowadzone przez uprawnionego geodetę.

Rządne dowiązano do niwelacji państwowej – układ współrzędnych płaskich: wysokościowy poziom odniesienia: Kronsztadt ’86. Mapa do celów projektowych sporządzona przez Geodetę uprawnionego Pana Piotra RYĆKO zaktualizowana na dzień 06.11.2013 r.

Opracował:

I N F O R M A C J A

dotycząca

Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia

- PODSTAWA  OPRACOWANIA :

  - rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003 r.  w

sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. ( Dz. U. z dn. 10.lipca 2003 r.)

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r, Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

  - Projekt  budowlany

- DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPRACOWANIA.

2.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Inwestycja dotyczy przebudowy  drogi gminnej do osiedla mieszkaniowego w m. Wrzosowo (dz. nr 123/85, 123/93 o łącznej długości  579 mb.

2.2. Nazwa Inwestora oraz jego adres

Gmina Dygowo ; 78–113 Dygowo ul. Kolejowa 1

2.3. Imię,  Nazwisko oraz adres  projektanta

Marian Jankowiak ; 78 – 200 Białogard ul. Wojska Polskiego 62/2

Ryszard Wałęska ;  78 -100 Kołobrzeg

3.  OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1.Zakres  robót .

Zakresem opracowania projektowego objęto roboty:

- roboty ziemne

a) wykopy pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniu nawierzchni

b) wykopy pod  oporniki

- roboty drogowe  (przebudowa ulicy)

- roboty instalacyjne (kanalizacja deszczowa

Planowany zakres robót określa projekt budowlany oraz przedmiar robót.

3.2. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty, a szczególności ich charakter, wielkość i miejsce prowadzenia robót nie stwarzają szczególnie wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r Nr 120 poz. 1126), a w szczególności przysypania ziemią, porażenia prądem elektrycznym lub upadkiem z wysokości.

3.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

W trakcie realizacji zaprojektowanych robót zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić może praca ciężkiego sprzętu budowlanego, koniecznego do wykonywania prac oraz ruch samochodowy odbywający się po terenie i po drogach publicznych – szczególnie w odniesieniu do robót drogowych (roboty rozbiórkowe i nawierzchniowe).

W czasie realizacji robót należy szczególnie zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie inżynieryjne, przebiegające w pasie robót.

Publiczny charakter obiektu powoduje, iż szczególnym nadzorem należy objąć kwestię należytego zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych robót przed osobami postronnymi, a w szczególności małoletnimi, oraz oznakować roboty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Czas wystąpienia zagrożeń wynikających z prowadzonych robót jest czasem wykonywania tych robót.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Zgodnie z pkt. 3.2. niniejszej informacji przedmiotowy projekt budowlany nie przewiduje wykonawstwa robót szczególnie niebezpiecznych. Niemniej przed przystąpieniem do wykonywania robót drogowych Kierownik Budowy i służby BHP określą zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, przeszkolą pracowników w sprawie postępowania z osobami, których bezpieczeństwo i zdrowie jest zagrożone, wskażą konieczność zastosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, wyznaczą osoby do bezpośredniego nadzoru, itp.

Całość zagadnień winna zostać sprecyzowana w sporządzonym przez Kierownika Budowy – „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

Plan winien uwzględnić specyfikę planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robót budowlanych. Przy jego opracowaniu posiłkować należy się:

- niniejszą informacją,

- przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie BHP i p. poz.,

- projektem budowlanym,

3.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robót należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, w tym wykopów, zgodnie z warunkami BHP oraz opracowanym przez Wykonawcę projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Należy dopełnić wszystkich ustaleń i zaleceń, podanych powyżej w niniejszej informacji.

Sporządził: