SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dalej: PZP w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)) ”

Rozdział I	Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami

Rozdział II:	Wzór umowy

Rozdział III:	Dokumentacja projektowa

Zatwierdził

………………………….

Dygowo, grudzień 2013 rok

instrukcja dla wykonawców

„Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dalej: PZP.”

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW

1.	Zamawiający

# 1.1.	Dane kontaktowe

# Gmina Dygowo

NIP-671 – 180-17-08

Adres: Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, tel. 094) 35 84 195,  Faks: 094) 35 94 194

Strona internetowa: www.dygowo.pl

1.2.	Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na wskazany powyżej adres.

2.	Tryb postępowania

2.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2.2.	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.1.

3.	Przedmiot zamówienia

3.1.Nazwa zamówienia: „Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)) ”

  - Kody CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

  - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową w tym m.in.:

    - Część I Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie

Droga o konstrukcji o grubości 33 cm plus 12 cm warstwa odsączająca. Jezdnia na odcinku km 0+000 do 0+132 ma charakter ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 4m o ruchu jednokierunkowym. Pozostały odcinek posiada szerokość 5 m o ruchu dwukierunkowym. Na odcinku od km 0+490 do 0+557 należy wykonać chodnik o szerokości 2m połączony z istniejącym ciągiem pieszym.

Powierzchnia jezdni – 3.104,76 m2, powierzchnia wjazdów – 91,76 m2, powierzchnia chodnika – 132,0 m2, powierzchnia parkingów – 533,5 m2.

Odwodnienie terenu należy wykonać poprzez wykonanie kolektora deszczowego PCV d 315 na odcinku długości 194 m, d 250 mm – 215 mb, d 200 mm- 94 mb z włączeniem do istniejącej instalacji odwodnieniowej w ul. Ogrodowej. Należy wykonać 8 studni rewizyjnych d 1200 z osadnikiem, 14 wpustów ulicznych z osadnikami. W km 0+005 należy wykonać studnię chłonną d 1200 z wmontowaną kratką ściekową.

W zakresie zadania jest również przebudowa odcinka linii napowietrznej 0,4 kV kolidującego z przebudowywaną drogą, budowa przyłącza kablowego do budynku mieszkalnego oraz budowa instalacji oświetlenia drogowego. Oświetlenie będzie zasilane z istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV kablem YAKY4x35mm2. Projektuję się słupy stalowe ocynkowane na fundamencie 6m z oprawami LED . Budowa 22 szt. słupów i 23 szt. opraw oświetleniowych.

4.2.1.1. Roboty przygotowawcze, w tym m.in.:

- Roboty pomiarowe

- Wycinka drzew,

- Mechaniczne karczowanie pni,

- transport dłużyc, karpiny, gałęzi na odległość do 2 km,

4.2.1.2. Roboty rozbiórkowe, w tym m.in.:

- rozebranie krawężników betonowych, ław z betonu,

- wywóz materiałów z rozbiórek na odległość 1 km,

4.2.1.3. Odwodnienie, w tym m.in.:

- roboty ziemne,

- podłoża pod kanały,

- montaż studni rewizyjnych w gotowym wykopie z kręgów betonowych,

- montaż studzienek ściekowych ulicznych prefabrykowanych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem,

- montaż rurociągów PCW o średnicy 315 mm, 250 mm, 200 mm, 160 mm,

4.2.1.4. Roboty ziemne, w tym:

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,

- profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża,

4.2.1.5. Krawężniki i obrzeża, w tym m.in.:

- ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża,

- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- obrzeża betonowe 30x8 cm,

4.2.1.6. Konstrukcja jezdni, w tym:

- warstwa odsączająca,

- podbudowy betonowe B-7,5 bez dylatacji,

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm wraz z wyprofilowaniem 2 szt. progów zwalniającvych;

4.2.1.7. Konstrukcja wjazdów, w tym m.in.:

- warstwa odsączająca,

- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego,

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm;

4.2.1.8. Konstrukcja chodników, w tym m.in.:

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

4.2.1.9. Konstrukcja parkingów, w tym m.in.:

- warstwa odsączająca,

- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego,

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm;

4.2.1.10. Regulacja urządzeń, w tym m.in.:

- regulacja pionowa włazów kanałowych,

- regulacja zaworów wodociągowych i gazowych,

4.2.1.11.Wykonanie oznakowania drogowego na czas prowadzenia robót oraz stałej organizacji ruchu;

4.2.1.12. Roboty wykończeniowe, w tym m.in.:

- wykonanie ogrodzenia z siatki o wysokości 1,5 m,

- plantowanie terenu,

- wykonanie trawników siewem,

- układanie rur osłonowych na kabel energetyczny;

4.2.1.13. Instalacja oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji linii napowietrznej 0,4 kV, w tym m.in.:

- linia kablowa oświetleniowa,

-montaż instalacji oświetleniowej (montaż słupów oświetleniowych, opraw oświetleniowych, szafki oświetleniowej oraz złącza pomiarowego),

- budowa przyłącza energetycznego

- badania i pomiary,

4.2.1.13. Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa, na którą składają się następujące opracowania:

- Projekt budowlany – branża drogowa z odwodnieniem

- Projekt wykonawczy – branża drogowa z odwodnieniem

- Szczegółowa specyfikacja techniczna – branża drogowa

- Przedmiar robót – branża drogowa z odwodnieniem

- Projekt budowlany – Instalacja oświetlenia dróg oraz usunięcie kolizji linii napowietrznej 0,4 kV

- Specyfikacja techniczna – oświetlenie uliczne

- Przedmiar robót – instalacja oświetlenie dróg i usunięcie kolizji

- Projekt budowlany - Zmiana sposobu zasilania – przyłącze kablowe wlz

- Przedmiar robót – wykonanie zasilania wlz do budynku

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy

- Projekt stałej organizacji ruchu

    - Część II  przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie

Droga o konstrukcji o grubości 33 cm plus 12 cm warstwa odsączająca. Jezdnia o szerokości 5,5 m, chodnik 1,5 szerokości o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej – 1.261,5m2, wjazdy z kostki brukowej betonowej – 172,98m2. Długość drogi 265 m. + droga z płyt ażurowych 116 m Należy również wykonać utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady kostką brukową betonową o grubości 6 cm – 28,29m2. Parkingi i dojazdy do garaży i działek ogrodniczych o nawierzchni z płyt ażurowych – 759,35m2. Odcinek ciągu jezdnego do działki 220/8 o długości 66 m i szerokości 3,5 m należy wykonać z nawierzchni z kruszywa łamanego. W zakresie zadanie jest również wykonanie odwodnienia i instalacji oświetlenia drogowego. W ramach odwodnienia należy wykonać: studnie rewizyjne w ilości 4 szt., studnie ściekowe uliczne – 6 szt., rurociągi PCW 315 mm – 69m, 200 mm – 151m, 160 mm – 19m. W ramach oświetlenia drogowego należy wykonać: zasilanie z istniejącego złącza kablowego przy budynku wielorodzinnym kablem YAKY4x35mm2, 11 szt. lamp oświetleniowych LED  na słupach stalowych ocynkowanych na fundamencie 6 m z oprawami LED Clear-Way 57 W lub równoważne.

4.2.2.1. Roboty przygotowawcze, w tym m.in.:

- Roboty pomiarowe

- Wycinka drzew,

- Mechaniczne karczowanie pni, krzaków i podszyć gęstych,

- transport dłużyc, karpiny, gałęzi na odległość do 2 km,

4.2.2.2. Roboty rozbiórkowe, w tym m.in.:

- rozebranie krawężników betonowych, ław z betonu,

- rozebranie płyt pełnych, rozebranie ścian żelbetowych,

- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych,

- wywóz materiałów z rozbiórek na odległość 1 km,

4.2.2.3. Odwodnienie, w tym m.in.:

- roboty ziemne,

- podłoża pod kanały,

- montaż studni rewizyjnych w gotowym wykopie z kręgów betonowych,

- montaż studzienek ściekowych ulicznych prefabrykowanych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem,

- montaż rurociągów PCW o średnicy 315 mm, 200 mm, 160 mm,

4.2.2.4. Roboty ziemne, w tym:

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,

- profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża,

4.2.2.5. Krawężniki i obrzeża, w tym m.in.:

- ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża,

- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 592,58m

- krawężniki betonowe 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 233,50m

- obrzeża betonowe 30x8 cm – 37,2 m

4.2.2.6. Konstrukcja jezdni, w tym:

- warstwa odsączająca,

- podbudowy betonowe B-7,5 bez dylatacji,

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm – 1.361,50m2 wraz z wyprofilowaniem  1 szt. progu zwalniającego.

4.2.2.7. Konstrukcja wjazdów, w tym m.in.:

- warstwa odsączająca,

- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego,

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm – 172,98m2;

4.2.2.8. Konstrukcja powierzchni utwardzonych pod pojemniki na odpady:

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm – 28,29 m2,

- poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem na słupkach;

4.2.2.9. Konstrukcja nawierzchni z płyt betonowych ażurowych, w tym m.in.:

-  warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego,

-  nawierzchnie z płyt drogowych betonowych ażurowych – 759,35m2;

4.2.2.10.Konstrukcja dojazdu do dz. nr 220/8, w tym m.in.:

- warstwa odsączająca,

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego – 231m2,

4.2.2.11. Regulacja urządzeń, w tym m.in.:

- regulacja pionowa włazów kanałowych,

- regulacja zaworów wodociągowych i gazowych,

4.2.2.12.Wykonanie oznakowania drogowego na czas prowadzenia robót oraz stałej organizacji ruchu;

4.2.2.13. Roboty wykończeniowe, w tym m.in.:

- plantowanie terenu,

- wykonanie trawników siewem,

4.2.2.14. Instalacja oświetlenia drogowego, w tym m.in.:

-   linia kablowa oświetleniowa,

- montaż instalacji oświetleniowej (montaż słupów oświetleniowych, opraw  oświetleniowych, szafki oświetleniowej oraz złącza pomiarowego),

- badania i pomiary,

4.2.1.15. Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa, na którą składają się następujące opracowania:

- Projekt budowlany – branża drogowa

- Projekt wykonawczy – branża drogowa

- Szczegółowa specyfikacja techniczna – branża drogowa

- Przedmiar robót – branża drogowa

- Projekt budowlany – Instalacja oświetlenia dróg

- Specyfikacja techniczna – oświetlenie uliczne

- Przedmiar robót – instalacja oświetlenie dróg

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy

- Projekt stałej organizacji ruchu

    - Część III: przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)w Dygowie;

Droga o konstrukcji o grubości 33 cm plus 12 warstwa odsączająca. Jezdnia o szerokości 5,5 m, chodnik 1,5 szerokości. Powierzchnia jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm – 1.362m2. Wjazdy z kostki betonowej – 164,25 m2, chodnik z kostki betonowej o pow. – 316,5m2. Należy wykonać nowy system odwodnienia i przebudować istniejące  oświetlenie drogowe. W ramach odwodnienia należy wykonać: studnie rewizyjne – 7 szt., separator – 1 szt., studzienki ściekowe uliczne – 10 sz., rurociągi PCW o  średnicy 315 mm – 230m, rurociągi ciśnieniowe z PCV o średnicy 160 mm – 51m..

W zakresie instalacji oświetleniowej należy wykonać przestawienie poza krawędź drogi istniejące słupy. Słupy i oprawy należy zdemontować i ponownie montować w zaprojektowane stanowiska – 6 szt.

4.2.2.1. Roboty przygotowawcze, w tym m.in.:

- Roboty pomiarowe

- Wycinka drzew,

- Mechaniczne karczowanie pni, krzaków i podszyć gęstych,

- transport dłużyc, karpiny, gałęzi na odległość do 2 km,

4.2.2.2. Roboty rozbiórkowe, w tym m.in.:

- rozebranie krawężników betonowych, ław z betonu,

- rozebranie ścieków z elementów betonowych,

- rozebranie płyt pełnych, rozebranie ścian żelbetowych,

- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych,

- rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach, słupków ogrodzeniowych,

- wywóz materiałów z rozbiórek na odległość 1 km,

4.2.2.3. Odwodnienie, w tym m.in.:

- roboty ziemne,

- podłoża pod kanały,

- montaż studni rewizyjnych w gotowym wykopie z kręgów betonowych,

- montaż studni separatora 20/200,

- montaż studzienki ściekowej ulicznej prefabrykowanej betonowej o średnicy 500 mm z osadnikiem,

- montaż rurociągów PCW o średnicy 315 mm, 160 mm,

4.2.2.4. Roboty ziemne, w tym:

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,

- profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża,

4.2.2.5. Krawężniki i obrzeża, w tym m.in.:

- ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża,

- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej,

4.2.2.6. Konstrukcja jezdni, w tym:

- warstwa odsączająca,

- podbudowy betonowe B-7,5 bez dylatacji,

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm 1.363,00m2 wraz z wyprofilowaniem progu zwalniającego;

4.2.2.7. Konstrukcja wjazdów, w tym m.in.:

- warstwa odsączająca,

- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego,

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm – 164,25 m2;

4.2.2.8. Konstrukcja chodnika, w tym m.in.:

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 316,5m2,

4.2.2.9. Regulacja urządzeń, w tym m.in.:

- regulacja pionowa włazów kanałowych,

- regulacja zaworów wodociągowych i gazowych,

4.2.2.10.Wykonanie oznakowania drogowego na czas prowadzenia robót oraz stałej organizacji ruchu;

4.2.2.13. Roboty wykończeniowe, w tym m.in.:

- ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5 m na słupkach o rozstawie 2,1 m – 90 m,

- przełożenie kabla telekomunikacyjnego – 59 m,

- plantowanie terenu,

- wykonanie trawników siewem,

4.2.2.14. Instalacja oświetlenia drogowego, w tym m.in.:

-   linia kablowa oświetleniowa (kopanie i zasypanie rowów, przejście pod obiektami – przepust, układanie kabla, montaż muf),

- montaż instalacji oświetleniowej (montaż słupów oświetleniowych,),

- badania i pomiary,

4.2.1.13. Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa, na którą składają się następujące opracowania:

- Projekt budowlany – branża drogowa

- Projekt wykonawczy – branża drogowa

- Szczegółowa specyfikacja techniczna – branża drogowa

- Przedmiar robót – branża drogowa

- Projekt budowlany – Instalacja oświetlenia dróg

- Specyfikacja techniczna – oświetlenie uliczne

- Przedmiar robót – instalacja oświetlenie dróg

- Projekt budowlany – Przebudowa wjazdu na ul. Łukową boczną z drogi wojewódzkiej Nr 163

- Przedmiar robót - Przebudowa wjazdu na ul. Łukową boczną z drogi wojewódzkiej Nr 163

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy

- Projekt stałej organizacji ruchu

Oprócz w/w robót wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania zobowiązań wynikających z zawartych w projekcie budowlanym uzgodnień, opinii, warunków technicznych.

- zapewnienia obsługi geodezyjnej  przed i w trakcie prowadzenia robót oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej..

- zorganizowania biura budowy, w którym będzie przechowywany dziennik budowy oraz dokumentacja budowy.

- Zamontowania tablicy informacyjnej budowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy – Prawo budowlane

- Wykonania wszelkich badań i pomiarów i opracowań niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania.

- materiały z rozbiórek są własnością Zamawiającego. Zamawiający w trakcie wykonywania robót określi, które materiały rozbiórkowe mają zostać mu przekazane ( Zamawiający wskaże miejsce złożenia materiałów). Pozostałe materiały Wykonawca jest zobowiązany zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdyby dokumentacja projektowa wskazywała znaki towarowe lub pochodzenie materiałów i urządzeń należy traktować takie znaki lub pochodzenie jako informację o standardzie jakościowym lub technologicznym wymaganym przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia innych producentów pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania.

4.4.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących Rozdział III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych systemów lub producentów to należy taktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia. Jeżeli wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wskazać, że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

5.	Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 2 pkt 7) ustawy.

6.	Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej w rozumieniu art. 2 pkt 6) ustawy.

Część I: przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie

Część II: przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie

Część III: przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) w Dygowie

7.	Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia:

Część I: Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie – 30.09.2014r.

Część II: Przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie - 31.08.2014r.

Część III: Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)  - 31.08.2014r.

8.	Podwykonawstwo

8.1.	Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia obejmującej  roboty branży drogowej.

8.2.	Zakres zamówienia planowany do powierzenia podwykonawcom musi być wskazany w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców  Brak informacji w formularzu oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcom będzie traktowany, jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez wykonawcę.

8.3.	Zawarcie umowy z podwykonawcą będzie wymagało wypełnienia obowiązków określonych w art. 6471 § 2 i nast. Kodeksu cywilnego oraz obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.	Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego  i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

10.	Warunki udziału w postępowaniu

10.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

10.2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

(1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

(2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

(3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

(4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  - Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w tym również, gdy Wykonawca przystępuje do dwóch i trzech części zamówienia):

| Funkcja | Uprawnienia | Doświadczenie |
| --- | --- | --- |
| kierownik budowy | uprawnienia budowlane w specjalności drogowej – w co najmniej ograniczonym zakresie – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. | co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót drogowych, jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane) |
| kierownik robót elektrycznych | uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. | co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót elektrycznych, jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane) |
| kierownik robót sanitarnych | uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. | co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót sanitarnych, jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane) |

10.4.	Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenie Wykonawcy.

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej (w tym również, gdy Wykonawca przystępuje do dwóch i trzech części zamówienia):

(1)	2 prace polegające na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm. – dalej „Prawo budowlane”) obejmujących przebudowę lub budowę drogi z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej o powierzchni min. 3.000 m2.

(2)	1 pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu przepisów Prawo budowlane obejmujących budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi o długości co najmniej 200 mb,

(3)	1 pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu przepisów Prawo budowlane obejmujących budowę kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 200 mb.

Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, gdy wykonawca wykaże, że powyżej wskazane rodzaje prac zostały wykonane w ramach jednej umowy bądź kilku umów.

10.5.	Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

10.5.1. Wykonawca ubiegający się o realizację  jednej części3 zamówienia:

(1)	powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych); (warunek dot. zdolności finansowej);

(2)	powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) (warunek dot. zdolności ekonomicznej);

10.5.2. W przypadku przystąpienia wykonawcy do dwóch części zamówienia powinien:

(1)   powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.400.000 zł (słownie: milion czterysta tysięcy złotych); (warunek dot. zdolności finansowej);

(2)	powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.400.000 zł (słownie: milion czterysta tysięcy złotych) (warunek dot. zdolności ekonomicznej);

10.5.3. W przypadku przystąpienia wykonawcy do trzech części zamówienia powinien:

(1)   powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2.100.000 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych); (warunek dot. zdolności finansowej);

(2)	powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.100.000 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych) (warunek dot. zdolności ekonomicznej);

10.6	Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Przy analizie ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający stosuje zasadę „spełnia” - „nie spełnia”.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. Warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 10.3. 10.4. i 10.5. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia powinni spełniać łącznie.

W przypadku, gdy wartości określone w warunkach udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 10.5. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców zostaną wyrażone w walutach obcych, to do oceny spełnienia warunków zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu NBP danej waluty do PLN z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

11.	Dokumenty wymagane dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia 
i spełniania warunków udziału w postępowaniu

11.1.	Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

(1)	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców;

(2)	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

(3)	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

(4)    Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

(5)	Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że wykonawca należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

11.2.	W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy winni przedłożyć:

(1)	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

(2)	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

W przypadku wskazania w wykazie osób, którymi Wykonawca będzie dysponował, na zasadzie przepisu art. 26 ust. 2b PZP, wymagane jest dołączenie do oferty pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Ww. dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 10.3 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

(3)	Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – sporządzone zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

(4)	Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

Ww. dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 10.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

(5)	Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości określonej w pkt 10.5.1. ppkt (1) - gdy Wykonawca przystępuje do jednej części lub 10.5.2. ppkt (1) – gdy Wykonawca przystępuje do dwóch części lub 10.5.3. ppkt (1) – gdy Wykonawca przystępuje do trzech części niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Wskazane dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

(6)	Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wskazana w pkt 10.5.1. ppkt (2) - gdy Wykonawca przystępuje do jednej części lub 10.5.2. ppkt (2) – gdy Wykonawca przystępuje do dwóch części lub 10.5.3. ppkt (2) – gdy Wykonawca przystępuje do trzech części niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

11.3.	Dowodami, o których mowa w ppkt.11.2.4, są:

1)	poświadczenie,

2)	inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1;

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w ppkt 1, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

11.4.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

(1)	zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.1 ppkt (2), ppkt (3), ppkt (4), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

(a) 	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

(b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Dokumenty, o których mowa w lit. (a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. (b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. (1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem..

11.5.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

(1)	dokumenty wymienione w pkt. 11.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź należycie umocowany pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia;

(2)	dokumenty składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 10.3 – 10.5 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy łącznie wykazują spełnienie warunku.

12.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy

12.1.	Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania 
o udzielenie zamówienia mogą być przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

12.2.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, z chwilą przesłania na numer faksu lub adres e-mail podany przez wykonawców.

12.3.	Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, upoważniony jest:

Andrzej Mazur tel. (94) 35 84 608, kontakt telefoniczny w godzinach od 7.00 do 15.00, fax (94) 35 84 194, adres e-mail: a.mazur@dygowo.pl

Inga Miśko tel. (94) 35 84 608 kontakt tel. w godz. od 7.00 do 15.00,                              fax (94) 35 84 194, adres e-mail: i.misko@dygowo.pl

13.	Tryb składania zapytań przez Wykonawcę

13.1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

13.2.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia tę treść na stronie internetowej pod adresem gdzie została zamieszczona specyfikacja.

13.3.	Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej specyfikacji.

14.	Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

14.1.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

14.2.	Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

14.3.	Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

14.4.	Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację.

14.5.	Jeżeli zmiana, o której mowa 14.1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

15.	Wymagania dotyczące wadium

15.1.	Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla danych części:

Część I: przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie w wysokości 23.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych )

Część II: przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie w wysokości 11.500 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych)

Część III: przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) w Dygowie w wysokości 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

15.2.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach:

1)	pieniądzu;

2)  	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

15.3	Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego: 21 8562 0007 0040 0291 2000 0060 w Banku Spółdzielczym 
w Białogardzie Oddział w Dygowie. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

15.4.	Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale. Zamawiający zaleca załączenie oryginału wadium do oferty.

15.5.	Wadium wnoszone przez konsorcjum w innej formie niż pieniądz może być wnoszone przez poszczególnych konsorcjantów. Ze złożonych dokumentów musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wspólną.

15.6.	Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach określonych 
w ustawie.

15.7.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

15.8.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach, gdy:

(1)	Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

(2)	Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

(3)	Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

16.	Termin związania ofertą

16.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

16.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 16.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.

16.3.	Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

17.	Opis sposobu przygotowania oferty

17.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

17.2.	Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz OFERTY” (stanowiący  załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców) oraz niżej wymienione dokumenty:

(1)	Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

(2)	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

(3)	Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 11.

(4)	Wadium.

17.3.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

17.4.	Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

17.5.	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to powinno w swej treści wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt. 17.7. i 17.8. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty bądź udzielenia pełnomocnictwa wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty powinien zostać dołączony odpis z rejestru potwierdzający zasady reprezentacji.

17.6.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę, sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz 
z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

17.7.	Składane wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).

17.8.	Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.

17.9.	Zaleca się by strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Zaleca się by w treści oferty umieszczono informację o ilości stron.

17.10.	W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

17.11.	Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

# Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

Oferta na: „Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych                         w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)) ”

Nie otwierać przed 24.01.2014 r. godz. 10:15.

17.12.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianach winno być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.

18	Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

18.1.	Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą specyfikacją należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 7 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2014 r. do godziny 10:00.

18.2.	Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

18.3.	Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali nr 1 w dniu 24.01.2013 r. godz. 10:15.

19.	Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

19.1.	Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 18. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu realizacji i okresu gwarancji. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

19.2.	Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

19.3.	Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

19.4.	W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

19.5.	Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z załączonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

19.6.	Zamawiający poprawi w ofercie (i) oczywiste omyłki pisarskie, (ii) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, (iii) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

19.7.	Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy a złożoną przez niego ofertę uzna za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy oraz odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy.

20.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

20.1.	Cena rozumiana jest, jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, łącznie z podatkiem VAT, wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze końcowym i w okresie gwarancji.

20.2.	Wykonawca określi cenę na podstawie dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia (tj. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót) i wszelkich innych postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do wycenionej wartości netto robót budowlanych należy dodać wartość podatku VAT. Cena brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert. Cena brutto podana przez Wykonawcę obejmuje wszelkie prace jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

20.3.	Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować, jako element pomocniczy. W przypadku jakichkolwiek braków lub niedoszacowanych ilości w przedmiarze poszczególnych robót, materiałów lub pracy sprzętu, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac znajdujących się w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia Wykonawca musi to skalkulować w swojej ofercie.

20.4.	Cena winna być wyrażona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

21.	Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej

21.1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę, jest ofertą najkorzystniejszą.

21.2.	W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena brutto  x 100 pkt

liczba punktów =   -----------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

21.3.	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

21.4.	Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

22.	Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty.

23.	Udzielenie zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie zawierać będzie informacje wymagane przez art. 92 ust. 1 ustawy. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

24.	Informacje o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

24.1.	Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru zawartego w Rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

24.2.	Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

24.3.	Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

24.4.	Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na okres obejmujący czas realizacji zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1.500.000 zł. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

25.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

25.1     Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny brutto w formie lub 
w formach określonej art. 148 ust. 1 ustawy.

25.2  Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

25.3     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie wszelkich roszczeń Zamawiającego, również z tytułu kar umownych i odsetek, wynikających z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie powinno zabezpieczać cały okres realizacji umowy, tj. okres wykonania przedmiotu umowy oraz okres rękojmi i gwarancji. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w przepisie art. 148 ust. 1 PZP, powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż gotówka nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w gotówce.

25.4   	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej bądź bankowej powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe 
i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zgłoszone bezpośrednio 
u Gwaranta. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot 
z gwarancji od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż żądania kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, co obejmuje również należności z tytułu nieusunięcia bądź nienależytego usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji.

25.5     Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy w banku 45 8562 0007 0020 0064 2000 0100 w Banku Spółdzielczym w Karlinie. Za datę wniesienia zabezpieczenia uważa się datę uznania na rachunku zamawiającego.

25.6  	Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy.

25.7     Zamawiający zwróci:

(1)   70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

(2)   30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady.

26.	Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

27.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN).

28.	Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

W niniejszym postępowaniu nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

29.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

30.	Informacja o przewidywanych zmianach zawartej umowy

Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą może zmienić umowę o zamówienie publiczne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy możliwość wprowadzenia takich zmian została przewidziana przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej instrukcji dla wykonawców i określone zostały w niej warunki takich zmian. Zmiana umowy nastąpi w formie aneksu do umowy (dot. to m.in. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, terminów realizacji zamówienia, terminów płatności).

31.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej

31.1.	Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

31.2.	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu;

2)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)      odrzucenia oferty odwołującego.

31.3.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącą podstawę jego wniesienia -  jeżeli została przesłana faksem, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

31.4.	Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

ZAŁĄCZNIK NR 1

| Pieczęć Wykonawcy | OFERTA |
| --- | --- |
|  | Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1 78-113 Dygowo |

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)) ”

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAM/SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część I: Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie*

Część II: Przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie*

Część III: Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) w Dygowie*

- OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

(3)	OFERUJĘ/OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:

Część I: Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie* za cenę netto w wysokości: _______________________________ zł + podatek VAT w wysokości ____ %. Kwota brutto wynosi ________ zł (słownie: ______________________________________________________________)*, w tym:

| Lp. | Elementy i rodzaje robót | Cena netto [PLN] | Podatek VAT ……%/[PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 2 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 3 | Elementy odwodnienia |  |  |  |
| 4 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 5 | Krawężniki i obrzeża |  |  |  |
| 6 | Konstrukcja jezdni |  |  |  |
| 7 | Konstrukcja wjazdów |  |  |  |
| 8 | Konstrukcja chodnika |  |  |  |
| 9 | Konstrukcja parkingów |  |  |  |
| 10 | Regulacja urządzeń |  |  |  |
| 11 | Oznakowanie |  |  |  |
| 12 | Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| 13 | Linia kablowa oświetleniowa |  |  |  |
| 14 | Montaż instalacji oświetleniowej |  |  |  |
| 15 | Budowa przyłącza energetycznego kablowego |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |

Część II: Przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie za cenę netto w wysokości: _______________________________ zł + podatek VAT w wysokości ____ %. Kwota brutto wynosi ________ zł (słownie: ______________________________________________________________)*, w tym:

| Lp. | Elementy i rodzaje robót | Cena netto [PLN] | Podatek VAT ……%/[PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 2 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 3 | Elementy odwodnienia |  |  |  |
| 4 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 5 | Krawężniki i obrzeża |  |  |  |
| 6 | Konstrukcja jezdni |  |  |  |
| 7 | Konstrukcja wjazdów |  |  |  |
| 8 | Konstrukcja powierzchni utwardzonych pod pojemniki na odpady |  |  |  |
| 9 | Konstrukcja nawierzchni z płyt betonowych ażurowych |  |  |  |
| 10 | Konstrukcja dojazdu do działki Nr 220/8 |  |  |  |
| 11 | Regulacja urządzeń |  |  |  |
| 12 | Oznakowanie |  |  |  |
| 13 | Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| 14 | Linia kablowa oświetleniowa |  |  |  |
| 15 | Montaż instalacji oświetleniowej |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |

Część III: Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) za cenę netto w wysokości: _______________________________ zł + podatek VAT w wysokości ____ %. Kwota brutto wynosi ________ zł (słownie: ______________________________________________________________)*, w tym:

| Lp. | Elementy i rodzaje robót | Cena netto [PLN] | Podatek VAT ……%/[PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 2 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 3 | Elementy odwodnienia |  |  |  |
| 4 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 5 | Krawężniki i obrzeża |  |  |  |
| 6 | Konstrukcja jezdni |  |  |  |
| 7 | Konstrukcja wjazdów |  |  |  |
| 8 | Konstrukcja chodnika |  |  |  |
| 9 | Regulacja urządzeń |  |  |  |
| 10 | Oznakowanie |  |  |  |
| 11 | Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| 12 | Linia kablowa oświetleniowa |  |  |  |
| 13 | Montaż instalacji oświetleniowej |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |

(4)	OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie

Część I: Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie* w terminie _________________

Część II: Przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie* w terminie _________________

Część III: Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) * w terminie _________________

(5)	OFERUJĘ/OFERUJEMY udzielenie gwarancji jakości na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.

(6)	ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ/ZREALIZUJEMY samodzielnie/przy udziale podwykonawców. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(7)	OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

(8)	WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: ________________________________________________________________

NR FAKSU: ________________________________

Adres e-mail: ________________________________

OFERTĘ niniejszą składam/ składamy na ______________ stronach.

__________________________________ dnia _____________ 2014r.

________________________
(podpis Wykonawcy)

ZAŁACZNIK NR 2

| Pieczęć Wykonawcy | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| --- | --- |

Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

„Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)) ”

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Oświadczam/ oświadczamy, że ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

___________________________________ dnia _______________ 2014 r.

_________________________
(podpis Wykonawcy)

ZAŁACZNIK NR 3

| Pieczęć Wykonawcy | Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej |
| --- | --- |

Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

„Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)) ”

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

oświadczam/oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentuję/reprezentujemy nie należy do grupy kapitałowej.*

__________________________dnia _____________________2014 r.

________________________________

(podpis Wykonawcy)

* Oświadczenie to składa jedynie Wykonawca, który nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zamiast niniejszego oświadczenia składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

ZAŁACZNIK NR 4

| Pieczęć Wykonawcy | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| --- | --- |

Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-13 Dygowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

„Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)) ”

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

oświadczam/oświadczamy, że ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadania wiedzy i doświadczenia,

- Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

___________________________________ dnia _______________ 2013 r.

_________________________
(podpis Wykonawcy)

ZAŁACZNIK NR 5

| Pieczęć Wykonawcy | Wykaz osób |
| --- | --- |

Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

„Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)) ”

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

oświadczam/ oświadczamy, że dysponujemy nw. osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

| Funkcja/Osoba | Kwalifikacje zawodowe – posiadane uprawnienia (z podaniem daty i pełnej podstawy prawnej ich wydania) | Doświadczenie – pełniona funkcja i okres pełnienia powierzonej funkcji (od m-c/rok – do m-c/rok) | Podstawa do dysponowania (pozwalająca ustalić, czy wykonawca polega na zasobach udostępnionych przez inne podmioty na zasadzie przepisu art. 26 ust. 2b PZP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik budowy: __________________________________ (imię i nazwisko) |  |  |  |
| Kierownik robót elektrycznych …………………… (imię i nazwisko) |  |  |  |
| Kierownik robót sanitarnych …………………… (imię i nazwisko) |  |  |  |

Oświadczamy, że osoby wymienione w powyższej tabeli, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

___________________________________ dnia _______________ 2014r.

_________________________
(podpis Wykonawcy)

Uwaga: W przypadku wskazania w wykazie osób, którymi Wykonawca będzie dysponował, na zasadzie przepisu art. 26 ust. 2b PZP, wymagane jest dołączenie pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

ZAŁACZNIK NR 6

| Pieczęć Wykonawcy | Wykaz robót budowlanych |
| --- | --- |

Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

Składający ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

„Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)) ”

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Oświadczam/ oświadczamy, że reprezentowany przez nas Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące roboty budowlane:

| Lp. | Nazwa zadania | Rodzaj i wartość wykonanych robót | Czas (od m-c/rok - do m-c/rok) oraz miejsce realizacji | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________ dnia _______________2014 r.

_________________________
(podpis Wykonawcy)

ROZDZIAŁ II

Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 7

UMOWA NR ……………… - WZÓR

Dnia ………………….. w Dygowie pomiędzy:

Gminą Dygowo, z siedzibą w Dygowie przy ul. Kolejowej 1, 78-113 Dygowo

reprezentowaną przez Marka Zawadzkiego - Wójta, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, 
zwaną w dalszej treści umowy "Zamawiającym"

a

…………......................…., z siedzibą w ……………………………………, 
reprezentowaną przez:

…………………………..

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej „PZP”) w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)) ” (dalej: ”Przetarg”) została zawarta umowa następującej treści, zwana dalej „Umową”:

§ 1

1. 	Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)) ” (dalej: „Przedmiot umowy”) w zakresie:

Część I: Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie*

Część II: Przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie*

Część III: Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) w Dygowie *

2. 	Zakres robót, sposób realizacji oraz warunki wykonania Przedmiotu umowy określają następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dalej s.i.w.z.)

- oferta Wykonawcy złożona na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia – załącznik  nr 2 do niniejszej umowy,

- niniejsza umowa

3. 	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umową, SIWZ, złożoną ofertą, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z póżn. zm) oraz aktów wykonawczych (dalej łącznie jako „Prawo budowlane”) i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także do oddania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie, określonym w § 2 ust. 2 Umowy

4. 	Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

1. 	Termin rozpoczęcia robót nastąpi z dniem protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót (placu budowy).

2. 	Oddanie robót będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie:

Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie*…………………….

Przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie*……………….

Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) *……………………

§ 3

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

1) 	Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy;

2) 	Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) 	Sprawdzenie w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu;

4) 	Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

5) 	Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę;

6) 	Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

7) Przekazanie w terminie 5 dni od daty podpisania umowy formularza (wzoru)  raportu o stanie zaawansowania robót.

§ 4

1.Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie placu budowy od Zamawiającego;

- Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych odpowiednim jednostkom;

- Ustanowienie kierownika budowy, który zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika budowy

- Przejęcie, organizacja, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i placu budowy wraz 
z doprowadzeniem niezbędnych mediów oraz ochrona zaplecza i placu budowy;

- Prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP, p.poż. i ochrony środowiska;

- Ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej, wody i ciepła na podstawie wskazań, zainstalowanych na własny koszt, liczników zużycia energii elektrycznej, wody i ciepła;

- Terminowa realizacja przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

- Przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów, koniecznych do uzyskania odbioru końcowego robót;

- Skompletowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych nie później niż w dniu złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót wszystkich wyników badań, pomiarów- świadectw jakości, certyfikatów oraz kart gwarancyjnych;

- Wykonanie i przedłożenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz projektów powykonawczych, z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu (1 egzemplarz) na własny koszt 
nie później niż w dniu złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót z potwierdzeniem Starostwa Powiatowego o jej zgodności z ZUDP.

- Sporządzenie przez uprawnionego geodetę zestawienia powierzchni wykonanych nawierzchni dróg i zjazdów oraz zestawienia długości krawężników, oporników i obrzeży,

- Sporządzenie w dokumentacji odbiorowej wykazu dokumentów w tym certyfikatów i świadectw jakości materiałów,

- Dostarczenie, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu ofertowego na wykonywane przez Wykonawcę pracę zgodnie z przedstawioną ofertą przetargową;

- Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr. 243 poz. 1623 z późn. zm. – tekst jednolity) i dostarczenie Zamawiającemu jego kopii przed rozpoczęciem robót;

- Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w Prawie budowlanym, a także okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności 
z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zagospodarowanie odpadów, powstałych w wyniku realizacji zamówienia, na własny koszt oraz w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, 
w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Usunięcie w wyznaczonym terminie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancyjnym;

- Zgłaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego poprzez wpisanie do dziennika budowy terminów zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia, otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt;

- Informowanie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia budowy oraz do współdziałania z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom;

- Pełnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;

- Przed rozpoczęciem robót, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,  sporządzenie harmonogramu realizacji robót oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2. 	Wykonawca w terminie dwóch dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu raportu o stanie zaawansowania robót, który powinien zawierać informację o rzeczowo – finansowym stanie realizacji Przedmiotu Umowy                    w stosunku do całego Przedmiotu Umowy. Pierwszy okres rozliczeniowy może ulec skróceniu i kończy się z końcem miesiąca kalendarzowego w którym została zawarta Umowa. Formularz (wzór)  raportu o stanie zaawansowania robót Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.

3. 	Wykonawca oświadcza, że funkcje kierowników będą pełniły następujące osoby:

1) Kierownik budowy: ……………………… ……………………………

nr uprawnień …………… z dnia ………………

2) Kierownik robót sanitarnych: ……………………… ……………………………

nr uprawnień …………… z dnia ………………

3) Kierownik robót elektrycznych: …………………… ……………………………

nr uprawnień …………… z dnia ………………

4. 	Obowiązki Wykonawcy określone w ust. 1 zostaną wykonane jego staraniem i na własny koszt.

§ 5

- Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
(w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu Cywilnego):

Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie w wysokości _____________________ złotych netto (słownie: _________________________) + podatek VAT w wysokości _____%.  Kwota brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi __________________________________________________ zł, (słownie: ___________________________________________)*.

Przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie w wysokości _____________________ złotych netto (słownie: _________________________) + podatek VAT w wysokości _____%.  Kwota brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi __________________________________________________ zł, (słownie: ___________________________________________)*

Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) w wysokości _____________________ złotych netto (słownie: _________________________) + podatek VAT w wysokości _____%.  Kwota brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi __________________________________________________ zł, (słownie: ___________________________________________)*

2. 	Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, odpowiada cenie brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy ustalonej na podstawie SIWZ.

3. 	Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, jak również jego podwykonawców, wynikające ze świadczeń objętych niniejszą Umową. W wynagrodzeniu ryczałtowym zawarte są również wszelkie koszty robót i materiałów niewyspecyfikowanych w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 lit. a) – c), niezbędnych dla wykonania całości prac objętych Przedmiotem Umowy, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów Prawa budowlanego.

4. 	Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5.  	Podstawą do wystawienie faktury VAT będzie końcowy protokół odbioru robót, podpisany przez Zamawiającego, wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.       Faktura będzie uregulowana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7.	Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie, że wszystkie należne na dzień wystawienia faktury VAT wynagrodzenia Podwykonawców zostały im wypłacone oraz oświadczenia Podwykonawców o opłaceniu przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Dostarczenie przedmiotowych oświadczeń stanowi warunek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

8.	Za wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemne dowody, iż Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot należnych Podwykonawcy oraz dostarczy dowody na to, że Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, Zamawiający może zapłacić bezpośrednio Podwykonawcy całość lub części kwot należnych Podwykonawcy, co do których Wykonawca nie przedstawił powyższych dowodów.

9.	Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 6

1. 	Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

2. 	Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. 	Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty wynikające z przepisów ustawy – Prawo Budowlane. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów przed rozpoczęciem czynności odbiorowych skutkuje odstąpieniem Zamawiającego od odbioru robót z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4. 	Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

5. 	W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający odmówi odbioru końcowego do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 14 dni. Do robót, o których mowa powyżej zapisy ust. 1, ust. 2, ust. 4 stosuje się odpowiednio. W takim przypadku Zamawiający uzna Przedmiot umowy za należycie wykonany z chwilą odbioru końcowego potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad i usterek.

6. 	W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

      - Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie    należytego wykonania umowy:

Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie* w wysokości ………………. zł  (słownie: ………… złotych) w formie…………….

Przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie* w wysokości ………………. zł (słownie: ………… złotych) w formie…………….

Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)* w wysokości ………………. zł (słownie: ………… złotych) w formie…………….

2. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach:

1) 	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

3.		Za dzień wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane będzie uważany dzień odbioru przez Zamawiającego Przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wystąpienia wad – chwila potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia ujawnionych wad.

§ 8

1. 	W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany do zapłaty kary umownej:

1) za zwłokę w terminowej realizacji obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności zaś za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego.

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym  mowa w § 5 ust. 1.

4) za brak zapłaty lub za nieterminowa zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy   w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą o roboty budowlane lub jej zmian w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmian  w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

2. 	Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

3. 	Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

4. 	Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9

1. 	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich przez okres, co najmniej 30 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

2) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

3) Termin realizacji robót zostanie przekroczony przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn, o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu zakończenia prac określonego w Umowie;

4) Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące ustawy i normy w zakresie budownictwa – prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu przez cały czas obowiązywania Umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego pomimo wezwania przez Zamawiającego do należytego wykonania robót.

6)  Zamawiający więcej niż dwa razy dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia w łącznej kwocie większej niż 5% wartości niniejszej umowy.

2. 	Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno być stwierdzone pismem.

§ 10

1. 	Wykonawca może zlecić, wykonanie części robót podwykonawcom z zachowaniem zasad określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego..

2. 	Wykonawca oświadcza, że następujące roboty budowlane zostaną wykonane:

1) przez podwykonawców ……………………………………………………………

2) pozostałe roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę.

3. 	Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4.     Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych oraz projekt jej zmian, a także poświadczony za zgodność z oryginałem odpis zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian.

5. 	Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy z podwykonawcą o roboty budowlane i jej zmian oraz kopii umowy z podwykonawcą o roboty budowlane i jej zmian może zgłosić zastrzeżenia do projektu tej umowy i jej zmian lub sprzeciw do umowy z podwykonawcą o roboty budowlane i jej zmian.

6.        Termin zapłaty wynagrodzeń podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zmówienia.

7. 	Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8.	W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci podwykonawcy należność, za zapłatę której ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu całej zapłaconej przez Zamawiającego podwykonawcom kwoty. Należności te będą mogły być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jak również będą podlegały zaspokojeniu z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. 	Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

10. 	Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

11.        Obowiązki wykonawcy w zakresie umów z podwykonawcami  dotyczą także umów

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Wykonawca odpowiada przed     Zamawiającym za zgodność umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami  z przepisami prawa oraz  zasadami określonymi w niniejszej umowie.

§ 11

1. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu Umowy na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót. W razie wątpliwości niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny

2. 	W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Strony dopuszczają przekazanie pisemnego powiadomienia w formie elektronicznej na adres e-mail ___________________________ oraz faksem na numer ______________________________. W przypadku, jeżeli usunięcie wad i usterek wymaga dłuższego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiający wyznacza dłuższy termin usuwania wad i usterek.

3. 	Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

4. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres równy udzielonej gwarancji jakości.

5. 	Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji jakości.

6. 	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 bądź po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności                                 z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. 	Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12

1.	Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż (i) Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo też (ii) wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do:

- wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu ochrony środowiska,

- działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy,

- działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub               finansowanie zamówienia,

- gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej,                  - powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów,

- konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych, zaniechanych
i zamiennych na realizację przedmiotu umowy,

- warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać,

- klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz siły wyższej,

- nieprzewidywalnych warunków gruntowych (w tym w szczególności kolizji z sieciami i obiektami podziemnymi nieujętymi na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, warunków geologicznych nieopisanych w dokumentacji projektowej, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności).

2.	W sytuacjach określonych w ust. 1. Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń 
i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa 
i obowiązki.

3.	Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2, Strony dopuszczają możliwość

1)	 zmian redakcyjnych Umowy oraz

2)	zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa  pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,

3)	zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również

4)	zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,

w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy.

W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń

i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.

4.   	Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. dalej jako „Prawo zamówień publicznych”) oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

§ 13

1. 	Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. 	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1) SIWZ z załącznikami - załącznik nr 1.

2) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 2,

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

*Niepotrzebne skreślić

ROZDZIAŁ III

Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 8	- Projekty budowlane - branża drogowa z odwodnieniem

Załącznik Nr 9 - Projekty budowlane - branża elektryczna

Załącznik Nr 10 – Projekty wykonawcze – branża drogowa

Załącznik Nr 11  - Przedmiary Robót – element pomocniczy

Załącznik Nr 12  - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik Nr 13  - Projekty Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót

Załącznik Nr 14  - Projekty Stałej Organizacji Ruchu

# Footnotes

W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

*Nie potrzebne skreślić