SST 1.0.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ŚCIANY I SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT

GIPSOWO - KARTONOWYCH

Spis treści

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2.	Zakres stosowania SST

1.3.	Zakres robót objętych SST

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.	Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

1.6.	Określenia podstawowe

2.	Materiały

2.1.	Materiały podstawowe

2.2.	Pozostałe materiały

3.	Sprzęt

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

3.2.	Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)

3.3.	Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny

4.	Transport

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

4.2.	Transport i składowanie bloczków

5.	Wykonanie robót

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

5.2.	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych

5.3.	Ściany z płyt gipsowo-kartonowych

6.	Kontrola jakości robót

6.1.	Zasady ogólne

6.2.	Kontrola, pomiary i badania

7.	Obmiar robót

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

7.2.	Zasady określania ilości robót i materiałów

7.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

7.4.	Czas przeprowadzania obmiaru

8.	Odbiór robót

8.1.	Rodzaje odbiorów robót

8.2.	Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

8.3.	Odbiór częściowy

8.4.	Odbiór ostateczny robót

8.5.	Odbiór pogwarancyjny

9.	Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne

10.	Przepisy związane

10.1.	Polskie Normy

10.2.	Pozostałe dokumenty

10.1.

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót.

Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.	Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót - Wykonanie ścian i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych .

1.3.	Zakres robót objętych SST

Zakres SST obejmuje realizację robót niezbędnych do wykonania: ścian działowych z płyt gipsowo - kartonowych, obłożenia ścian płytami gipsowo - kartonowymi na zaprawie, sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach stalowych, obłożenia sufitów płytami gipsowo - kartonowymi na zaprawie.

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące Robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.1.	Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.2.	Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.3.	Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.4.	Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.5.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.6.	Ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.7.	Ochrona własności publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.8.	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.9.	Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.10.	Ochrona i utrzymanie robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.11.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

|  |  | 4542.0000-7 |  | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45421.000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |
|  |  |  | 45421.141-4 | Instalowanie ścianek działowych |
|  |  |  | 45421.146-9 | Instalowanie sufitów podwieszanych |
|  |  |  | 45421.160-3 | Instalowanie wyrobów metalowych |

1.6. Określenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1.	Materiały podstawowe

kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 -    wkręty do płyt gipsowych

płyty gipsowo - kartonowe wodo-ognioodporne gr. 12,5 mm

płyty z wełny mineralnej gr. 5,00 cm

filc zbituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm

2.2.	Pozostałe materiały

Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

3.2.	Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)

samochód dostawczy do 0,9 t środek transportowy

-	wyciąg

żuraw okienny przenośny

3.3.	Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

4.TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne" i zaleceniami producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość

zastosowanych  materiałów  i   wykonywanych   robót,   za  ich  zgodność  z   dokumentacją

projektową,   przedmiarem   robót,   wymaganiami   niniejszej   specyfikacji,   PZJ,   projektu

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w

dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i

wyznaczaniu robót zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie

zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor

nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później  niż w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2.	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych

Zależnie od wielkości i kształtu pomieszczenia montuje się różnego rodzaju stelaże:

-	jednopoziomowy jednokierunkowy do pomieszczeń podłużnych -jest to najprostsza
wersja sufitu na stelażu stalowym;

dwupoziomowy krzyżowy do pomieszczeń o dużej powierzchni - bardziej obniża pomieszczenie niż sufit na stelażu jednopoziomowym;

-	jednopoziomowy krzyżowy - jest łatwy do wypoziomowania i ma mniej punktów
zaczepienia w stropie. Płyty mają więcej miejsc podparcia i dzięki temu są mniej
narażone na ewentualne uszkodzenia.5.2.1. Wykonanie

1.	Należy wymierzyć pomieszczenie i dobrać odpowiednią ilość profili.

2.	Należy wykonać montaż profili przyściennych. Najpierw na ścianach zaznaczyć linie, które wyznaczą poziom przyszłego sufitu. Aby były idealnie wypoziomowane, należy użyć długiej poziomnicy. Wzdłuż tych linii mocować profile UD.

3. Wyznaczamy układ profili głównych (CD). Powinny przebiegać równolegle do siebie, w odstępach co 100 cm. W miejscach przebiegu profili głównych zaznaczyć punkty, w których będą zamocowane wieszaki. Rozmieścić je na każdej linii, w odstępach 70-90 cm. W tych punktach     wiercić     otwory     i     umieścić     w     nich     stalowe     kołki     rozporowe.

4.	Zamocować wieszaki na kołkach metalowych (odpowiednio dobranych do rodzaju stropu). Ich części, które mają być wsunięte w profil, należy zdjąć. Zdemontowane części wieszaków wsunąć w profile CD.

5.	Zamontować profile. Końce profili podłużnych CD należy umieścić w profilach UD i połączyć obie części wieszaków. Pomiędzy podłużnymi umieścić profile poprzeczne za pomocą łączników poprzecznych. Gotowy ruszt należy wypoziomować, regulując położenie ramion wieszaków.

6.	Zamocowanie płyt. Należy przykręcamy je do profili CD wkrętami typu TN. Wkręty rozmieścić należy maksymalnie w odstępach co 15 cm.

7.	Wykończenie. Po zamontowaniu płyt na ich połączenia należy nakleić taśmę spoinową i wypełnić warstwą masy szpachlowej. Następnie należy nanieść masę finiszową. Wygładzić ją, a po całkowitym wyschnięciu wyszlifować specjalną pacą z siatką ścierną. Należy szpachlować i szlifować również łebki wkrętów.

5.3. Ściany z płyt gipsowo-kartonowych

5.3.1.	Informacje ogólne

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się na szkielecie nośnym wykonanym z cienkościennych kształtowników stalowych lub z drewna (np. słupki drewniane 6x6 cm). Można je także przytwierdzać do ścian murowanych lub betonowych klejem gipsowym. Do produkcji profili szkieletu metalowego stosuje się najczęściej blachy stalowe nominalnej grubości powyżej 0,6 mm z tolerancją wymiarów ±0,04 mm. Norma DIN 18182 określa również kształty, wymiary i przeznaczenie kształtowników wygiętych z blach. Profile stalowe mają dwa podstawowe kształty: UW (wand - ściana) lub UD (decken - strop) oraz CW lub CD. Do wykonywania szkieletu drewnianego należy używać drewna pierwszej  (w ostateczności drugiej) klasy. Mankamentem tej konstrukcji jest natomiast wrażliwość na wilgoć. Konstrukcję ścian może tworzyć: szkielet pojedynczy, szkielet podwójny,

szkielet podwójny przedzielony taśmą uszczelniaj ącą (akustyczną), szkielet podwójny usztywniony przewiązkami z płyt g-k (ściany instalacyjne), szkielet podwójny rozsunięty (okładziny w tych ścianach nie współpracują). Ściany     mogą     być     pokryte     jedną,      dwiema     lub     trzema     warstwami     płyt. Poza funkcją użytkową (podział przestrzeni na mniejsze wnętrza) ściany działowe muszą spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie MGPiB z późniejszymi zmianami MSWiA w Dz.U.  15/1999 poz. 140 oraz wymagania izolacyjności akustycznej według normy PN-B-02151-3:1999).

5.3.2.	Odporność ogniowa

Klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia ścian działowych należy dostosować do klasy odporności pożarowej budynku. W budynkach klas D i E ściany działowe muszą być wykonane co najmniej jako słabo rozprzestrzeniające ogień (SRO). Brakuje jednak wymagań dotyczących odporności ogniowej tych ścian. W budynkach kategorii zagrożenia ludzi ZL II (budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale) wymagane jest wykonanie ścian działowych jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO).

W budynkach klas od A do C wymaga się, żeby ściany działowe były klasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia, ale takie, aby ich klasa odporności ogniowej wynosiła: dla budynków klasy C - F 0,25, dla budynków klasy B - F 0,5, dla budynków klasy A - F 1.

Klasę odporności ogniowej (F) elementów budynków ustala się według PN-B-02851:1990 lub nowej wersji PN-B-02851:1997, na podstawie trzech podstawowych kryteriów: izolacyjności (I), szczelności (E) i nośności przegrody (R). Sufity podwieszane muszą spełniać wszystkie te kryteria, czyli muszą mieć klasę REI (określa jak długo elementy nośne spełniające funkcje oddzielające zachowują nośność, szczelność i izolacyjność ogniową), natomiast ściany działowe muszą mieć klasę El (określa jak długo elementy nienośne zachowują szczelność i izolacyjność ogniową).

| Maksymalna wysokość ściany [m] |
| --- |
| rodzaj konstrukcji ściany | obszar montażu 1 - CW50 | obszar montażu 1 - CW75 | obszar montażu 1 - CW100 | obszar montażu 2 - CW50 | obszar montażu 2 - CW75 | obszar montażu 2 - CW100 |
| pojedyncza metalowa konstrukcja nośna, pokrycie jednowarstwowe | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 2.75 | 3.75 | 4.25 |
| pojedyncza metalowa konstrukcja nośna, pokrycie dwuwarstwowe | 4.00 | 5.50 | 6.50 | 3.50 | 5.00 | 5.75 |
| podwójna metalowa konstrukcja nośna, pokrycie dwuwarstwowe | 4.50 | 6.00 | 6.50 | 4.00 | 5.50 | 6.00 |
| instalacyjna, podwójna metalowa konstrukcja nośna, pokrycie dwuwarstwowe | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |

5.3.3. Montaż ścian

Na podstawie projektu wytycza się na podłodze, ścianach i suficie przebieg ściany, zaznaczając ewentualne otwory drzwiowe. Następnie przystępuje się do wykonania połączeń obwodowych ściany działowej. Połączenie z podłogą i stropem wykonuje się, używając profili UW. Wzdłuż wyrysowanej na suficie linii mocujemy profil UW. Metalowe profile skracamy do wymaganej długości nożycami do blachy. W kilku miejscach z krawędzi przymocowanego do sufitu profilu opuszczamy pion. Wyznaczy on dokładne położenie krawędzi mocowanego do podłogi profilu UW. Profile przykręcamy do podłogi i sufitu za pomocą wkrętów i kołków rozporowych. Przydatna do tego celu jest wkrętarka udarowa. Odległość pomiędzy wkrętami nie może przekroczyć 100 cm.

W połączeniach ścian działowych ze stropami i ścianami bocznymi należy stosować taśmy uszczelniające. Taśmę przykleja się do profili UW, które następnie układa się ściśle przy podłodze i suficie.

Konstrukcję ściany działowej ze ścianami konstrukcyjnymi

łączy się w taki sam sposób, stosując profile CW.  Pierwszy

profil   przycięty   na   odpowiednią   długość   umieszczamy

wewnątrz profilu podłogowego i sufitowego otwartą stroną

w   kierunku    stawianej    ścianki    w   rozstawie   osiowym                                                       Połączenie ściany działowej z

maksimum 600 mm i dokładnie pionuje. Profil mocujemy do   jastrychem pływającym na

ściany za pomocą 3-4 wkrętów i kołków rozporowych ale      stropie pełnym Rozdzielenie

odległość między punktami zamocowania nie powinna być     jastrychu i warstwy izolacji

większa niż 1000 mm. Powinny one wchodzić w górny profil.  utrudnia przenoszenie dźwięków

UW na głębokość 20 mm. Pamiętamy o oklejeniu profilu       przez podłogę

samoprzylepną taśmą akustyczną (od strony ściany).	       .

Wzmocnienia poziome

Poziome spoiny między sztukowanymi płytami wymagają wzmocnienia stalowym profilem.

Krawędzie stykających się płyt należy przykręcić blachowkrętami do przyciętego profilu.

Poziome wzmocnienia mocujemy także w tych miejscach, w których zamierzamy zawiesić

cięższe przedmioty.

Wypełnienie wełną mineralną

Do układania wypełnienia z wełny mineralnej można przystąpić po przykręceniu wszystkich

płyt z jednej strony metalowych profili. Grubość wełny mineralnej musi odpowiadać szerokości      użytych profili.

•	Wszystkie przestrzenie bardzo starannie i ciasno wypełniamy wełną.

•	Nie należy pozastawiać pustych przestrzeni, w szczególności przy suficie i narożnikach. Gdy zależy nam na wyciszeniu dźwięków, zaleca się stawienie ścianek o większej grubości, np. 100 lub 125 mm. Dodatkową izolację akustyczną można także uzyskać przykręcając dwie warstwy płyt gipsowo - kartonowych.

Przewody elektryczne

Po ułożeniu wełny mineralnej przeprowadza się przewody doprowadzające elektryczność, telefon lub TV.

•	W pionowych profilach należy odgiąć nacięte fragmenty blachy i przeciągnąć przez nie
przewody. Przewody powinno się okleić taśmą izolacyjną, aby uchronić je przed przecięciem
ostrą krawędzią blachy.

•	Elektryczność prowadzi się tzw. przewodami płaszczowymi, które nie wymagają
dodatkowych osłon.

Puszki elektryczne

Płytę, w której mocowane będą puszki pod gniazdka lub przełączniki, przykręca się dopiero po zamocowaniu puszek montażowych.

•	Otwory najlepiej wykonać otwornicą (przystawką do wiertarek), dobierając średnicę piły do wielkości puszki.

•	Gniazdka i przełączniki instaluje się w puszkach specjalnie przeznaczonych do montażu w płytach gipsowo - kartonowych.

•	W celu wzmocnienia, wskazane jest pokrycie ich od tyłu masą szpachlową.

•	Przed zamocowaniem płyty przewody przewleka się przez puszki.

Profile CW mogą być rozmieszczone gęściej (co 200, 400 mm), jeżeli wymaga tego konstrukcja (wysokość ściany, rodzaj okładziny, np. płytki ceramiczne). Drzwi w ścianie działowej montuje się na konstrukcji wykonanej z normalnych profili CW, ale pod warunkiem, że jej maksymalna wysokość wynosi 260 cm, maksymalna szerokość skrzydła drzwi 88,5 cm, a ciężar skrzydła drzwiowego nie przekracza 25 kg. Jeżeli jeden z tych warunków nie jest spełniony, to wówczas jako słupki konstrukcyjne do montażu ościeżnicy należy zastosować profile usztywniające UA. Łączy sieje ze stropami podłogi i sufitu za pomocą kątowników drzwiowych. Dolny profil UW w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi jest przytwierdzony do podłoża kołkami rozporowymi, a między ościeżnicami powinien być wycięty. Jako nadproże stosuje się profil UW. Okładanie konstrukcji ściany należy rozpocząć od płyty pełnej szerokości (1200 mm). Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa powinna być przykręcana co 75 cm. Należy także pamiętać o wzajemnym przesunięciu spoin pomiędzy pierwszą a drugą warstwą. Do mocowania ostatniej warstwy stosuje się wkręty w rozstawie co 25 cm. Po opłytowaniu pierwszej strony ściany i ułożeniu instalacji elektrycznej lub sanitarnej między profilami trzeba umieścić wełnę bazaltową lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem.

Połączenie ściany działowej z jastrychem pływającym na stropie pełnym. Szczelina dylatacyjna w jastrychu poprawia izolacyjność akustyczną połączenia, ogranicza wzdłużne przenoszenie dźwięków przez

r\r\rilr\no_

Opłytowanie zredukowane w strefie cokołu. Aby poprawić izolacyjność akustyczną tego fragmentu ściany, wewnątrz szkieletu należy ułożyć paski płyt g-k.

Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 60 cm, aby wzajemne przesunięcie spoin płyt z obu stron było równe odległości między profilami CW. Niedopuszczalne jest krzyżowanie się styków. Połączenia między płytami nad otworem drzwiowym muszą być odsunięte od krawędzi drzwi na minimum 15 cm. Profile przyłączeniowe UW i CW mocuje się po obwodzie konstrukcji za pomocą standardowych elementów mocujących (np. kołkami rozporowymi) w rozstawie 100 cm. Wkręty muszą mieć ostry, twardy czubek. Łączniki muszą być zabezpieczone przed korozją. Wkręty do mocowania płyt gipsowo-kartonowych mają specjalnie ukształtowany łeb, który podczas wkręcania nie przecina kartonu.

Jest to bardzo ważne dla prawidłowego wykonania poszycia ściany. Wkręty powinny mieć odpowiedni gwint - inny do drewna i inny do metalu. Wkręty do mocowania płyt do metalu są dostępne w dwóch rodzajach: TN - cienkie, szybkiego montażu, TB - grube (czubek z borem). Długość wkrętu musi być o 10 mm większa od grubości przykręcanych płyt. W szkielecie drewnianym, ze względu na wymagane minimalne zagłębienie w drewnie, wkręt musi być dłuższy o 20 mm.

Połączenie ściany działowej z podłogą na drewnianym

Połączenie przesuwne ściany ze stropem pełnym.

Szpachlowanie spoin

•	Płyty z krawędziami spłaszczonymi szpachlować jak opisano niżej - zwykłą masa szpachlową z użyciem taśmy zbrojącej.

•	Płyty z krawędzią półokrągłą szpachlowć wzmocnioną włóknami szklanymi masą bez użycia taśmy zbrój ącej.

Masę szpachlową przygotować wg instrukcji na opakowaniu w ilości, która zostanie wykorzystana w ciągu 1-2 godzin.

•	Wypełnianie spoin w płytach gipsowo-kartonowych rozpocząć od nakładania masy
metalową szpachelką poprzecznie do linii styku płyt. Masę wciskać jak najgłębiej w
szczelinę.

Wyrównanie

Po nałożeniu w szczeliny masy szpachlowej, należy ją wyrównać.

•	Zanim zwiąże, jednym pociągnięciem w dół rozprowadzić i wygładzić ją wzdłuż całej spoiny.

•	Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie uszkodzeniu kartonu płyty.

•	Należy pamiętać o starannym pokryciu masą łbów wkrętów.

Naklejanie taśmy zbrojącej

•	Gdy  masa  szpachlowa podeschnie,  wzdłuż  spoiny  nakleić  siatkową taśmę  zbrojącą.

•	Naklejoną taśmę powlec cienką warstwą masy szpachlowej. Taśma wzmacnia połączenia i zapobiega pękaniu masy szpachlowej.

•	Taśmę stosuje się także do oklejania poziomych połączeń między sztukowanymi płytami oraz szczelin przy ścianach i sufitach.

•	Nawet w wypadku płyt o krawędzi półokrągłej, użycie taśmy zbrojącej jest konieczne, jeżeli ścianka podlegać będzie obciążeniom.

Wygładzanie spoin

Do końcowego szpachlowania, które ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej użyć tzw. gładzi szpachlowych. Są one bardzo plastyczne i łatwo się rozprowadzają.

•	Na szeroką metalową pacę nabierać przygotowaną masę i jednym pociągnięciem
rozprowadzić wzdłuż spoiny. Podczas tej czynności pacę należy mocno dociskać. Po
wyschnięciu, drobne nierówności można zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.
Powierzchnia płyt gipsowo - kartonowych jest niezwykle chłonna. Przed malowaniem,
tapetowaniem oraz okładaniem glazurą, płyty gipsowo-kartonowe należy zaimpregnować
specjalnym środkiem.

5.3.4. Połączenia obwodowe ścian

Połączenia ścian działowych z podłogami na stropach

pełnych i belkowych drewnianych

Ze względu na izolacyjność akustyczną najkorzystniej jest

połączyć ścianę z podłożem, gdy jastrych jest wykonany po

zakończeniu montażu ściany. Dzięki temu zostają przecięte

boczne   drogi   przenoszenia  dźwięków.   Jeżeli   osadza   się ścianę na jastrychu pływającym, dla  zachowania dźwiękoszczelności, należy w trakcie wykonywania jastrychu zrobić w nim dylatacje. Dylatacja nie powinna przebiegać w osi ściany, ale obok niej, aby dolny profil można było              Połączenie ściany ze stropem

poprawnie zamocować do jastrychu. Izolacyjność akustyczną   drewnianym. Przerwanie

i właściwości przeciwogniowe ściany działowej  pogarsza      opłytowama stropu

redukcja  opłytowania w strefie cokołu np.  na wyłożenie      przez zastosowanie desek.

wykładziny podłogowej lub ułożenie listew	przypodłogowych.  wypełniających w pustce oraz

Jeżeli      konieczna     jest redukcja opłytowania to ubytek,  wełny mjnerainej

izolacyjności akustycznej można zrekompensować, montując wewnątrz ściany działowej paski płyty g-k. Na drewnianych stropach belkowych (często dla zmniejszenia ich ciężaru) stosuje się pływające, suche jastrychy. Usytuowanie ściany bezpośrednio na suchym jastrychu pogarsza izolacyjność akustyczną ściany. Jeżeli jest to możliwe, należy dążyć do rozdzielenia całego stropu belkowego. Ze względów przeciwpożarowych korzystne jest sytuowanie ścian bezpośrednio na belkach stropowych. Jeżeli połączenia ścian wypadają między belkami, zaleca się zaprojektować dodatkową belkę. W pustce stropu należy umieścić przeponę absorpcyjną, np. z wełny mineralnej.

5.3.5.   Połączenia   ścian   działowych  ze   stropami   pełnymi   i   drewnianymi   stropami belkowymi

Jeżeli obliczeniowa strzałka ugięcia f>10 mm, to połączenia ścian działowych ze stropami pełnymi wykonuje się jako przesuwne. W tych wypadkach między górną krawędzią opłytowania i dolną krawędzią stropu musi być wykonana szczelina dylatacyjna, wielkości odpowiadającej strzałce ugięcia stropu. Przy starannym wykonaniu szczeliny ubytki izolacyjności akustycznej są niewielkie. Według wymagań przeciwpożarowych szczelina dylatacyjna nie może przekraczać 20 mm. Szerokość pasków płyt musi odpowiadać szerokości profilu połączeniowego UW. Całkowitą grubość pasków określa się poprzez dodanie wartości obliczeniowej strzałki ugięcia (lub dopuszczalnej szczeliny dylatacyjnej) i minimum 20 mm.

ofile słupowe  CW należy skrócić o wymiar szczeliny dylatacyjnej. Profile te powinny wchodzić na co najmniej 15-20 mm w profil połączeniowy UW. Aby zapewnić przesuw profili CW w profilu połączeniowym UW, opłytowanie może być przykręcone tylko do profili słupów CW, w odległości 20 mm poniżej stopek profili UW. Na wolnych krawędziach płyt można zamocować półnarożnik aluminiowy, a następnie go zaszpachlować. Jeżeli f<10 mm profile CW należy przed wstawieniem w profil UW skrócić o około 10-20 mm. Trzeba także zwrócić uwagę na odpowiednie uszczelnienie połączenia (szczegółowe informacje na rysunkach). Przy wykonywaniu połączenia ściany działowej z drewnianym stropem belkowym dobrze jest przedzielić opłytowanie sufitu czemu uzyskuje się poprawę izolacyjności akustycznej.

Połączenie ściany z konstrukcją nośną sufitu podwieszonego. Aby ograniczyć wzdłużne przenoszenie dźwięków, należy wykonać szczelinę dylatacyjną w opłytowaniu sufitu.

w obszarze połączenia, dzięki

Jeszcze korzystniej jest doprowadzić ścianę bezpośrednio do belki stropowej, zarówno ze względu na akustykę, jak i ochronę przeciwpożarową. W przestrzeni nad sufitem - dla poprawy dźwiękochłonności wzdłużnej - należy w każdym wypadku zaprojektować warstwę wełny mineralnej grubości co najmniej 50 mm.

5.3.6.Połączenia ścian działowych z sufitami podwieszanymi

Najkorzystniejsze ze względów akustycznych jest wykonanie

ciągłej  przepony w przestrzeni nad sufitem,  na przykład

doprowadzając ścianę działową do stropu konstrukcyjnego.

Rozwiązanie to zapewnia także pełną izolacyjność ogniową

ściany. Montaż przepony ściany działowej jest wskazany

także  wówczas,   gdy   ze  względu   na  izolację   cieplną i

przeciwwilgociową niedopuszczalne jest ułożenie nakładki z

wełny mineralnej na całej powierzchni sufitu. Przepona może

być wykonana tak jak ściana. Można także zamontować

przeponę absorpcyjną. Wykonuje sieją, wypełniając wełną Połączenie ściany z

mineralną   pustkę   nad    sufitem   z   wyjątkiem    obszaru konstrukcją nośną sufitu

połączenia   ze   ścianą.   Szerokość   przepony   absorpcyjne] P0^ieszoneQ0- UP ytowanie
j , .        .	,  .    , .     ,	'i..	i   ji   sufitu jest ciągłe. Takie

dobiera się w zależności  od wymagań akustycznych dla rozw;azan;e można

ściany. Jeżeli przestrzeń nad sufitem podwieszanym ma być zastosować w

wykorzystana do przeprowadzenia instalacji,  opłytowanie pomieszczeniach o niskiej

może  kończyć   się  około   100-150  mm  powyżej   sufitu, klasie wymagań

Konstrukcja nośna (profile) jest wtedy doprowadzona do akustycznych.

stropu    konstrukcyjnego.    Izolacyjność    akustyczna    tego

rozwiązania obniża się. Dlatego sufit trzeba na całej powierzchni wyłożyć wełną mineralną

(grubości odpowiedniej  do wymagań), izolację należy ułożyć nad opłytowaniem  ściany

działowejŚciany, a właściwie ich konstrukcja nośna, mogą być także doprowadzane tylko do sufitu podwieszanego. Wtedy w zależności od wymagań akustycznych, opłytowanie sufitu może być ciągłe lub zdylatowane w celu przerwania wzdłużnego przewodzenia dźwięków. Dwuwarstwowe opłytowanie sufitu oraz pogrubienie nakładki z wełny mineralnej w każdym wypadku poprawia izolacyjność akustyczną wzdłużną stropu podwieszanego. W zależności od konstrukcji sufitu podwieszanego, w pobliżu połączeń ścian mogą być konieczne dodatkowe wzmocnienia konstrukcyjne.

5.3.7. Połączenia między ścianami działowymi

Połączenia pomiędzy ścianami działowymi

a - za pomocą profili LW. Ma mniejszą sztywność na

zginanie, ale lepszą izolacyjność akustyczną

b - za pomocą profili CW. Ma większą sztywność na zginanie,

ale pogarsza się izolacyjność akustyczna w porównaniu z

rozwiązaniem, w którym zastosowano profile LW. Aby

ograniczyć wzdłużne przewodzenie dźwięków, należy

wykonać szczelinę dylatacyjną w opłytowaniu ściany, do

której dołącza się drugą przegrodę.

c - z opłytowaniem ciągłym. Połączenie to może być

stosowane tylko przy niskich wymaganiach akustycznychPołączenia ze ścianami nieprzerwaną, pojedynczą okładziną mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy nie

jest wymagana wysoka izolacyjność akustyczna. Lepszy efekt uzyskuje się, gdy okładzina ściany, do której ma być przyłą

Pojedynczy szkielet szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji ściany działowej. Wykonane według tych schematów szczeliny nie pogarszają charakterystyki akustycznej i przeciw ogniowej ścian działowych

Pojedynczy szkielet szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji ściany działowej. Wykonane według tych schematów szczeliny nie pogarszają charakterystyki akustycznej i przeciw ogniowej ścian działowych

czona druga ściana działowa, zostanie przedzielona

pionową szczeliną akustyczną. Szczelina ta powinna

przebiegać poza osią ściany przyłączanej, aby można

było pewnie przymocować profil. Do pierwszej ściany

wbudowuje się wtedy dodatkowy profil CW

.

Podwójny szkielet szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji ściany działowej. Wykonane według tych schematów szczeliny nie pogarszają charakterystyki akustycznej i przeciw ogniowej ścian działowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

6.1.2.Zasady kontroli jakości robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

6.1.3.	Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

6.1.4.	Raporty z badań

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

6.1.5.	Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

6.1.6.	Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

6.1.7.	Dokumenty budowy

a)	Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

b)	Rejestr obmiarów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

c)	Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

d)	Pozostałe dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

e)	Przechowywanie dokumentów budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:

należytego przylegania do podłoża lub podkładu,

zachowania dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej.

Odchylenie  powierzchni   okładziny  z  płyt  gipsowo  -  kartonowych   od  płaszczyzny  i

odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż lmm/m.

Płyty gipsowo - kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości

wystawione przez producenta.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

7.2.	Zasady określania ilości robót i materiałów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

7.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

7.4.	Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:

a)	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b)	odbiór częściowy

c)	odbiór ostateczny

d)	odbiór pogwarancyjny

8.2.	Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

8.3.	Odbiór częściowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

8.4.	Odbiór ostateczny robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

8.4.1.	Zasady odbioru ostatecznego robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

8.4.2.	Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

8.5.	Odbiór pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Polskie Normy

-	PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo - kartonowe

-	PN-B-79405:1997/Ap 1:1999- Płyty gipsowo - kartonowe

-	PN-B-79406:1997 - Płyty warstwowe gipsowo - kartonowe

10.2. Pozostałe dokumenty

-	Dz. U. nr 75/2002 - „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie"

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" Tom I

„Budownictwo ogólne".

„ Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997