SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.8. OCIEPLENIE ELEWACJI METODĄ BEZSPOINOWĄ

Temat :  remont budynku

OBIEKT: Budynek użyteczności publicznej –  remiza OSP

ADRES LOKALIZACJI  : Czernin 8; 78-113 Dygowo

# INWESTOR : Gmina w Dygowie  78-113 Dygowo ul. Kolejowa 1

OPRACOWAŁ:  mgr inż. Tadeusz Dyrla upr. nr. A/PNB/8300/105/81

Kołobrzeg maj 2012r.

1.0.8. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OCIEPLENIE ELEWACJI METODĄ BEZSPOINOWĄ

Spis treści

1.	Wstęp

- Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

- Zakres stosowania SST

- Zakres robót objętych SST

- Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

1.6.	Określenia podstawowe

2.	Materiały

- Zaprawa klej owa

- Płyty styropianowe

- Siatka zbrojąca z włókna szklanego

- Podkład tynkarski

- Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

- Elementy uzupełniające

3.	Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)

- Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny

4.	Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

5.	Wykonanie robót

5.1. Przyklej anie płyt

6.	Kontrol a j ako ści rob ót

- Zasady ogólne

- Kontrola, pomiary i badania

7.	Obmiar robót

- Ogólne zasady obmiaru robót

- Zasady określania ilości robót i materiałów

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy

- Czas przeprowadzania obmiaru

8.	Odbiór robót

- Rodzaje odbiorów robót

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

- Odbiór częściowy

- Odbiór ostateczny robót

- Odbiór pogwarancyjny

9.	Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne

10.	Przepisy związane

- Polskie Normy

- Świadectwa, wytyczne i instrukcje

2

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia  zgodnie z zakresem przedstawionym w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i przedmiarze robót.

Podstawą opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady wiedzy budowlanej.

1.2.	Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót - Wykonanie ocieplenia metodą bezspoinową -    ocieplenie ścian i dachu wraz z odnową elewacji

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu docieplenia projektowanego budynku metodą lekką i obejmują:

- przygotowanie podłoża,

- przymocowanie warstwy izolacji termicznej do podłoża,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie podkładu tynkarskiego,

- wykonanie tynku szlachetnego,

- malowanie tynku farbami fasadowymi.

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące Robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

1.4.1.	Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01. „Wymagania ogólne".

1.4.2.	Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

1.4.3.	Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

1.4.4.	Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

1.4.5.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01. „Wymagania ogólne".

3

1.4.6.	Ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

1.4.7.	Ochrona własności publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

1.4.8.	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

1.4.9.	Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

1.4.10.	Ochrona i utrzymanie robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01. „Wymagania ogólne".

1.4.11.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

| Dział | Grupa | Klasa | Kategoria | Nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.000000-7 |  |  |  | Roboty budowlane |
|  | 452.00000-9 |  |  | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
|  |  | 4532.0000-6 |  | Roboty izolacyjne |
|  |  |  | 45321.000-3 | Izolacja cieplna |
|  |  |  | 45323.000-7 | Izolacja dźwiękoszczelna |
|  |  |  | 45324.000-4 | Tynkowanie |

1.6. Określenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1.Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.

4

2.1.1. Transport i składowanie

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2.	Płyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian i wełnę o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m , odporności na temperaturę co najmniej 70° C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +20° C i wilgotności powietrza 65%.

Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a grubość 100 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. „pióro i wpust"). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i składowanie

Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie termoizolacyjnej.

2.3.	Siatka zbrojąca z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4x4 mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.

2.4.	Podkład tynkarski

Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

2.4.1. Transport i składowanie

Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5.	Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

5

2.5.1. Transport i składowanie

Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupełniające

Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane do wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku.

3. SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

3.2.	Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)

środek transportowy samochód dostawczy do 0,9 t samochód samowyładowczy 5 - 10 t samochód samowyładowczy do 5 t

3.3.	Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne". Warunki transportu materiałów są określone:

- dla zaprawy klej owej w punkcie 2.1.1.,

- dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,

- dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,

- dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu.

6

5. WYKONANIE ROBÓT

Technologia wykonania docieplenia metodą bezspoinową (styropian) lub równoważną.

5.1. Przyklejanie płyt

1)	Ściany budynku należy oczyścić - najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre
przyleganie - przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki
podłoża.

2)	Płyty należy przykleić zaprawą maj ąca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych
i wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły)
powierzchni murów, tynków i betonów.

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą

wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm

kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć

uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa

minimum 40% jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można

nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy

mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego

układu styków pionowych.

Po związaniu zaprawy (po ok.  2 dniach), płyty można szlifować papierem  ściernym i

przystąpić  do  koniecznego,   dodatkowego  mocowania łącznikami  mechanicznymi.   Ilość

łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m .

Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać

wszystkie naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość

łączników należy zwiększyć do minimum  8  szt./m2.  W przypadku dolnej  kondygnacji

przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z układania podwójnej siatki.

Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką

lub dodatkowymi kątownikami aluminiowymi.

Nakładanie    następnych    warstw    masy    klejącej    do    siatki    i    wyprawy    tynkowej

cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno

odbywać się po ca 24 h.

Świeże   zabrudzenia   zaprawą   zmywać   wodą,    a   stwardniałe   można   usuwać   tylko

mechanicznie.

Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do

ścian budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe

podczas robót oraz demontażu rusztowań.

Prace prowadzić w zakresie temperatur od +5° C do +30° C.

3)	Wykonanie warstwy zbrojonej siatką

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą

wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości

2-3 mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna

szklanego (z zachowaniem zakładów min.  50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę

zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być

widoczna.

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie.

4)	Farba gruntująca - podkład pod tynki

Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji

7

przeciw przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej

wytrzymałości trzeba usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy

zeskrobać i zmyć wodą.

Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków

malarskich. Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia

farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzędzia i zachlapania można myć wodą.

5)	Tynk mineralny, ciągniony, biały

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków,

zawierający ziarno 2,5 mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka".

Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z

zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej.

Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej  ilości  czystej,  chłodnej  wody i

mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do

5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W

czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez

ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody.

Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem

stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową

należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste,

poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku

wodą.

Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw.

Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można

usunąć mechanicznie.

6)	Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków. Farba

służy do malowania elewacji oraz wnętrz (ścian i sufitów). Można nią pokrywać podłoża

mineralne  (beton,  tynki  cementowe,  cementowo-wapienne i  wapienne),  które nie były

wcześniej  malowane. Na skutek reakcji chemicznej  farba trwale łączy się z podłożem.

Szczególnie zalecana jest do malowania nowych tynków,  ponieważ umożliwia szybkie

przystąpienie do prac malarskich, bez obawy, że alkaliczny odczyn tynku zniszczy powłokę

malarską.

Farbą można malować mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podłożach i wchodzące w

skład   systemów   ociepleń   budynków.    Ze   względu   na   niepalność   i   bardzo   dobrą

paroprzepuszczalność zaleca się stosować w przypadku systemu Ceresit WM, w którym

materiałem izolacyjnym są płyty wełny mineralnej.

Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe naprężenia, dlatego ciemne kolory powinny

być stosowane tylko na małych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

Farba  może  być   stosowana  na  mocnych,  nośnych,   suchych  i  wolnych  od  substancji

zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) podłożach:

mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyżej 3 dni), -    tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyżej 14 dni),

mocne,    mineralne    powłoki    malarskie    (krzemianowe,    cementowe)    o    dobrej

przyczepności do podłoża,

mury ceglane, beton (wiek powyżej 28 dni). Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na

8

podłożach  nasiąkliwych,   do  nakładania pierwszej   warstwy,  należy wymieszać  farbę  z

1(H15%   dodatkiem   czystej   wody.   Drugą,   ewentualnie  trzecią warstwę  nakładać  bez rozcieńczania. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej  12 godzinne odstępy czasu. Pierwszą warstwę należy nakładać pędzlem. Kolejne, na stosunkowo równych powierzchniach - można nakładać wałkiem. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie farby.

Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym  samym numerze  szarży produkcyjnej,  umieszczonym na każdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż.

Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np.okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu -

dokładnie umyć wodą narzędzia.

UWAGA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5do +30° C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury + 20° C oraz wilgotności względnej powietrza 60 %. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie materiału.

7) Obróbki blacharskie

Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm i być  wykonane  w  taki   sposób,   aby  zabezpieczały  elewację  przed  zalewaniem  wodą deszczową.

Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu.

Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieć szerokość min. 40 mm większą, od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min.2cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy „na wcisk" wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

6.1.2.Zasady kontroli jakości robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

6.1.3.	Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

6.1.4.	Raporty z badań

9

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01. „Wymagania ogólne".

6.1.5.	Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

6.1.6.	Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

6.1.7.	Dokumenty budowy

a)	Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

b)	Rejestr obmiarów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

c)	Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

d)	Pozostałe dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

e)	Przechowywanie dokumentów budowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

7.2.	Zasady określania ilości robót i materiałów

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

7.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01. „Wymagania ogólne".

7.4.	Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

10

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór częściowy

- odbiór ostateczny

- odbiór pogwarancyjny

8.2.	Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  B.01.00.01. „Wymagania ogólne".

8.3.	Odbiór częściowy

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

8.4.	Odbiór ostateczny robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

8.4.1.	Zasady odbioru ostatecznego robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

8.4.2.	Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01. „Wymagania ogólne".

8.5.	Odbiór pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr  B.01.00.01 „Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.	Polskie Normy

- PN-99/B-20130 - „Płyty styropianowe (PS-E)"

- PN-EN ISO 6946 - „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania."

10.2.	Świadectwa, wytyczne i instrukcje

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne"

11