Egz. nr  5

PROJEKT

TYMCZASOWEJ  ORGANIZACJI  RUCHU

Opis         PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ W m. PIOTROWICE

Obiekt      Droga gminna w m. Piotrowice

Działka     nr 32/1, 148/1, 181/1, 181/14, 57, 126/1, 73, 79, 123, 52,

14/1, 216  obręb  Piotrowice

Branża     drogowa

Inwestor   Gmina  Dygowo

| Opracował: | Wiesław Grzywacki | Upr.Bud.z§ 14 zarządz. 195 Nr 9 – 2001/150/71 Kraków |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | Marian Jankowiak | Upr. Bud. z § 5 ust. 2 , § 13 ust.1 pkt 3b Nr UAN / N / 7210 / 974 / 88 Koszalin |  |

Gudzień   2011

ZAKŁAD  PROJEKTOWANIA

I  NADZORU  BUDOWLANEGO



Wiesław  Grzywacki ,  Irena  Jankowiak

78 – 200 BIAŁOGARD ul. Woj. Polskiego 62/2

ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA

- OPIS  TECHNICZNY

- PLAN  ORIENTACYJNY  W  SKALI  1 : 10 000

3.  PROJEKT  ORGANIZACJI   RUCHU  NA  CZAS  WYKONYWANIA  ROBÓT

4.  PLANSZE  USTAWIENIA ZNAKÓW DROGOWYCH, WYGRODZEŃ

POPRZECZNYCH , WZORY ZAPÓR DROGOWYCH, TABLIC KIERUJĄCYCH

ORAZ  OZNAKOWANIE  POJAZDÓW  WYKONUJĄCYCH  SZYBKO

POSTĘPUJACE  ROBOTY  NA  DRODZE.

O P I S   T E C H N I C Z N Y

### DO  PROJEKTU  ORGANIZACJI  RUCHU NA  CZAS  WYKONYWANIA

### PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ  W  m. PIOTROWICE

1. Inwestor :    Gmina Dygowo

2. Podstawa opracowania :

2.1. Ustawa o drogach publicznych z dnia  14.05.1999 r (Dz. U. Nr 43 )

2.2. Mapa  sytuacyjno – wysokościowa   w  skali  1 : 500

2.3. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r  (Dz. U. z 2005 r Nr 108 p. 908) z

późniejszymi  zmianami

2.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23.09.2003 r  (Dz. U. Nr 177 p.1729) w

sprawie  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru nad tym zarządzeniem

2.5. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  i  Ministra Spraw Wewnętrznych i   Administracji  w sprawie  znaków i  sygnałów drogowych ( Dz.U. nr 170 poz. 1393) z  dnia 31.07.2002 r

3.  Lokalizacja i parametry ulicy.

Droga gminna w m. Piotrowice  znajduje się w  południowo-zachodniej części Gminy Dygowo. Prace będą prowadzone w etapach. Droga  gminna  posiada  nawierzchnię  bardzo  zróżnicowaną, nawierzchnia brukowcowa  szer. 3,0-3,5m;  nawierzchnia bitumiczna szer. 4,0-4,5 m; z płyt żelbetowych IOMB szer. 3,0m.  Wymienione nawierzchnie są zdegradowane, mocna odkształcone, nie posiadają normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych. Miejscowość Piotrowice nie posiada żadnego ciągu pieszego.

4.  Zakres robót.

4.1. Opis projektu, funkcja.

Projekt budowlany obejmuje:

- modernizację istniejącego systemu odwodnienie,

- ustawienie krawężników na całym odcinku drogi,

- wykonanie cieku przykrawężnikowego,

- nawierzchnia jezdni, chodników i wjazdów do przyległych posesji.

4.2. Opis projektu drogowego.

Odcinek od km 0+000 do km 0+878 o szerokości jezdni 5m i nawierzchni z

kostki betonowej brukowej gr. 8cm. Odcinek tzw. „okrężnicy” o długości 251 mb szerokości 3,5m i nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8cm.

Na odcinku od km 0+320 do km 0+785 wykonany zostanie chodnik po prawej stronie jezdni o szerokości 1,5 m i nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6cm. Spadki poprzeczne jezdni i chodników – 2%. Na całym odcinku ustawione zostaną krawężniki z lewej strony wystające 3cm, z prawej wystające 12cm.

Dla odwodnienia powierzchni projektowanej zostanie  zmodernizowany istniejącego systemu odwodnieniowego, zostaną wyregulowane włazy kanałowe i wpusty uliczne.

4.3. Analiza ruchu drogowego.

Projektowana droga ma za zadanie obsługę ruchu miejscowego  mieszkańców

miejscowości Piotrowice. Przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR 2.

Ze względu  na wzmożony ruch pieszy zaprojektowano chodnik jednostronny o

szerokości 1,5 m.

5. Organizacja ruchu.

Droga gminna w m. Piotrowice jest drogą lokalna. Z  uwagi  na  charakter  zabudowy  oraz funkcjonalność poza odcinkiem tzw. :okrężnicy” nie ma możliwości  zamknięcia  drogi  dla  ruchu  kołowego.  Roboty  należy  prowadzić  etapami.  Sposób i kolejność wykonywanych robót pokazano na rys. nr 1 :Oznakowanie na czas wykonywanych robót:.

5.1. Opis  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  remontu  ulic.

Prowadzone w obszarze pasa drogowego roboty powodują istotne utrudnienie i zagrożenie dla uczestników ruchu. Dlatego też prawidłowe i staranne oznakowanie zgodnie z wykonanym projektem ma znaczny wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Prowadzone roboty mają charakter tymczasowy, dlatego też po zakończeniu kolejnego etapu robót umieszczone znaki powinny być niezwłocznie usunięte lub też przesunięte w miarę postępu robót. W trakcie kolejnych etapów budowy należy w miarę możliwości umożliwić właścicielom dojazd do posesji.

A. Roboty  prowadzone  przy  częściowym zamknięciu  jezdni  dla ruchu

- Modernizacja istniejącej instalacji odwodnieniowej

- Rozbiórka  istniejącej  nawierzchni

- Roboty  związane  z  wykonywaniem  podbudowy  i  nawierzchni  jezdni

B. Roboty  prowadzone  przy  jednostronnym  zwężeniu  jezdni

- Rozbiórka  i  ustawienie  krawężników

C. Roboty  prowadzone  przy  zamknięciu  dla  ruchu  pieszego

1.  Budowa  chodników

2.  Budowa  wjazdów  do  posesji

Roboty  związane  z  budową  chodników  i  wjazdów  należy  prowadzić  kompleksowo  po  jednej  stronie  ulicy , a następnie  po  drugiej  stronie.

Wykonawca  musi  pamiętać  aby  nie  pozbawiać  dojazdu  do  posesji  znajdujących  się  w  obrębie  budowy.  W  przypadku  takiej  konieczności  należy  poczynić  odrębne  uzgodnienia  z  zainteresowanymi  na  piśmie , które  stanowić  będzie  załącznik  do  dziennika  budowy.

Sprzęt drogowy i inne maszyny budowlane zatrudnione przy przebudowie ulicy Radomskiej po zakończeniu dziennego zakresu robót  winien być przestawiony w miejsce nie powodujące utrudnienia dla mieszkańców ulicy.

Uwagi  końcowe.

Urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  używane  do  zabezpieczenia  i  oznakowania  miejsca

robót  na  drodze (ulicy)  powinny  być  dobrze  widoczne  zarówno  w  dzień , jak  i  w  nocy

oraz  utrzymane  w  należytym  stanie  przez  cały  okres  trwania  robót.

Uwagi dotyczące osób wykonujących roboty w pasie drogowym:

1.  Wszystkie osoby biorące udział w pracach drogowych powinny być odpowiednio

przeszkolone.

2.  Przed przystąpieniem do realizacji robót należy poinformować wszystkich pracowników o możliwych zagrożeniach.

3.  Osoby wykonujące prace drogowe powinny być ubrane w odpowiednia odzież ochronną koloru pomarańczowego (lub żółtego) z elementami z materiału odblaskowego co najmniej 2 klasy (zgodnie z PN-EN471:2008)

4.  Osoby kierujące ruchem w czasie robót drogowych dodatkowo wyposażone powinny być w narzutki ostrzegawcze (zgodnie z PN-EN471:2008) o barwie fluorescencyjnej pomarańczowej z żółtymi paskami z materiału odblaskowego co najmniej 2 klasy oraz nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu treści „Kierowanie ruchem”, osoby te dodatkowo musza posiadać aktualne zaświadczenie potwierdzające możliwość kierowania ruchem wydane przez odpowiedni organ.

Uwagi dotyczące oznakowania:

- Pasmo  dla  ruchu  pojazdów  nie  może  być  mniejsze  jak  2,75 m

- Ruch  wahadłowy  można  wprowadzić  na  odcinkach  o  długości  co  najwyżej  75 m

- Odległość  umieszczenia  znaku  od  granicy  robót  winna  wynosić  od   0,5  -  2,0 m

- Wysokość  zamocowania  znaku (dolna krawędź)  wynosi :

  - 2,2  m  przy  jednym  znaku  na  słupku

  - 1,5  m  przy  dwóch  znakach  na  jednym  słupku

- Wszystkie  znaki  i  urządzenia  zabezpieczające  musza  być  czytelne i  nie  mogą  posiadać  uszkodzonych  powłok. Konstrukcja  stojaków i  słupków  musi  zapewniać  ich  stateczność  w  każdych  warunkach      pogodowych.

- Przy  wykonywaniu  robót  o  głębokości  wykopów  powyżej 0,5 m (kanalizacja deszczowa , wodociąg) , za  zaporą  zamykającą  ruch  należy  usypać  pryzmę  piasku  ze  wzniesieniem  8%  w  kierunku  wykopu  do  wysokości  co najmniej   0,5 m. Przy  wykopach  liniowych  należy  dodatkowo  zabezpieczyć  taśmą  ostrzegawczą a w przypadku  pozostawienia  otwartego  wykopu  na  noc , należy  zapewnić  oświetlenie  tego  miejsca.

Kierujący  robotami  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  skutki  wynikłe  z  braku oznakowania  i  zabezpieczenia  miejsca  robót  lub  wykonywanie  tych  czynności  niezgodnie  z  niniejszym  projektem  oraz  Instrukcją  oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym.

Opracował:  Marian  Jankowiak