Egz. nr  1

PROJEKT

TYMCZASOWEJ  ORGANIZACJI  RUCHU

Opis         Przebudowa drogi gminnej

Obiekt      Droga gminna Mieszkaniowego m. Wrzosowo

Działka     nr  123/85, 123/78 i 123/93  obręb  0033 Wrzosowo

Branża     drogowa

Inwestor   Gmina  Dygowo

| Opracował: | Wiesław Grzywacki | Upr.Bud.z§ 14 zarządz. 195 Nr 9 – 2001/150/71 Kraków |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | Marian Jankowiak | Upr. Bud. z § 5 ust. 2 , § 13 ust.1 pkt 3b Nr UAN / N / 7210 / 974 / 88 Koszalin |  |

Grudzień   2013

ZAKŁAD  PROJEKTOWANIA

I  NADZORU  BUDOWLANEGO



Wiesław  Grzywacki ,  Irena  Jankowiak

78 – 200 BIAŁOGARD ul. Woj. Polskiego 62/2

ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA

- OPIS  TECHNICZNY

- PLAN  ORIENTACYJNY  W  SKALI  1 : 20 000

3.  PROJEKT  ORGANIZACJI   RUCHU  NA  CZAS  WYKONYWANIA  ROBÓT

4.  PLANSZE  USTAWIENIA ZNAKÓW DROGOWYCH, WYGRODZEŃ

POPRZECZNYCH , WZORY ZAPÓR DROGOWYCH, TABLIC KIERUJĄCYCH

ORAZ  OZNAKOWANIE  POJAZDÓW  WYKONUJĄCYCH  SZYBKO

POSTĘPUJACE  ROBOTY  NA  DRODZE.

O P I S   T E C H N I C Z N Y

### DO  PROJEKTU  ORGANIZACJI  RUCHU

### „PRZEBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  DO  OSIEDLA  MIESZKANIOWEGO  W  m. WRZOSOWO”

1. Inwestor :    Gmina  Dygowo

2. Podstawa opracowania :

2.1. Ustawa o drogach publicznych z dnia  14.05.1999 r (Dz. U. Nr 43 )

2.2. Mapa  sytuacyjno – wysokościowa   w  skali  1 : 500

2.3. Prawo o ruchu drogowym z dnia 01.02.1997 r  (Dz. U. Nr 58 p. 515) z późniejszymi  zmianami

2.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23.09.2003 r  (Dz. U. Nr 177 p.1729) w

sprawie  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach

2.5. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  i  Ministra Spraw Wewnętrznych i   Administracji  w sprawie  znaków i  sygnałów drogowych ( Dz.U. nr 220 poz. 2181) z  dnia 03.07.2003 r

3.  Lokalizacja i parametry drogi.

Droga gminna w m. Wrzosowo  znajduje się w  południowej części Gminy Dygowo. Prace będą prowadzone w etapach. Droga  gminna  posiada  nawierzchnię gruntową i z płyt drogowych pełnych (3,00*1,25) o  szerokości pasa drogowego 10,00 m, bez chodnika z licznymi wybojami powodującymi utrudnienia dla mieszkańców tej ulicy. Brak odwodnienia.

4.  Zakres robót.

4.1. Opis projektu, funkcja.

Projekt budowlany obejmuje:

- modernizację istniejącego systemu odwodnienie,

- ustawienie krawężników(oporników) na całym odcinku drogi,

- wykonanie miejsc postojowych,

- nawierzchnia jezdni, chodników i miejsc postojowych.

4.2. Opis projektu drogowego.

Odcinek od km 0+000 do km 0+285 oraz odcinek długości 52 mb o szerokości 5,0m (3,5+1,5) i nawierzchni z  kostki betonowej brukowej gr. 8cm. Odcinek o długości 18 mb szerokości 3,5m i nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8cm.

Chodniki od projektowanej drogi do drogi powiatowej o szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8cm. Spadki poprzeczne jezdni i chodników – 2%. Na całym odcinku ustawione zostaną oporniki betonowe.

Odwodnienie powierzchniowe do zaprojektowanej  kanalizacji deszczowej.

Kolektor deszczowy z rur PCV dn 315mm o długości 219,40 m włączony do istniejącej

kanalizacji deszczowej znajdującej się na 0+079 km. Przykanaliki z rur PCV dn 200mm

o łącznej długości 41,1 m. Studnie rewizyjne z rur betonowych dn 1200mm w ilości 10

szt. oraz studzienki ściekowe w ilości 9 szt.

4.3. Analiza ruchu drogowego.

Projektowana droga ma za zadanie obsługę ruchu miejscowego  mieszkańców

Osiedla Mieszkan m. Wrzosowo. Przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR 2.

5. Organizacja ruchu.

Droga gminna w m. Wrzosowo jest drogą wewnętrzną. Z  uwagi  na  charakter  zabudowy  oraz funkcjonalność nie ma możliwości  zamknięcia  drogi  dla  ruchu  kołowego.  Roboty  należy  prowadzić  etapami.  Sposób i kolejność wykonywanych robót pokazano na rys. nr 1,1 i 1,2. Oznakowanie na czas wykonywanych robót:.

5.1. Opis  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  remontu  ulic.

Prowadzone w obszarze pasa drogowego roboty powodują istotne utrudnienie i zagrożenie dla uczestników ruchu. Dlatego też prawidłowe i staranne oznakowanie zgodnie z wykonanym projektem ma znaczny wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Prowadzone roboty mają charakter tymczasowy, dlatego też po zakończeniu kolejnego etapu robót umieszczone znaki powinny być niezwłocznie usunięte lub też przesunięte w miarę postępu robót. W trakcie kolejnych etapów budowy należy w miarę możliwości umożliwić właścicielom dojazd do posesji.

A. Roboty  prowadzone  przy  częściowym zamknięciu odcinków jezdni  dla ruchu

- Budowa kanalizacji deszczowej

- Rozbiórka  istniejącej  nawierzchni

- Roboty  związane  z  wykonywaniem  podbudowy  i  nawierzchni  jezdni

B. Roboty  prowadzone  przy  zamknięciu  dla  ruchu  pieszego

1.  Budowa  chodników

2.  Budowa  miejsc postojowych

Roboty  związane  z  budową  chodników  należy  prowadzić  kompleksowo.

Wykonawca  musi  pamiętać  aby  nie  pozbawiać  dojścia  do  posesji  znajdujących  się  w  obrębie  budowy.  W  przypadku  takiej  konieczności  należy  poczynić  odrębne  uzgodnienia  z  zainteresowanymi  na  piśmie , które  stanowić  będzie  załącznik  do  dziennika  budowy.

Sprzęt drogowy i inne maszyny budowlane zatrudnione przy przebudowie ulicy Radomskiej po zakończeniu dziennego zakresu robót  winien być przestawiony w miejsce nie powodujące utrudnienia dla mieszkańców ulicy.

Uwagi  końcowe.

Urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  używane  do  zabezpieczenia  i  oznakowania  miejsca

robót  na  drodze (ulicy)  powinny  być  dobrze  widoczne  zarówno  w  dzień , jak  i  w  nocy

oraz  utrzymane  w  należytym  stanie  przez  cały  okres  trwania  robót.

Uwagi dotyczące osób wykonujących roboty w pasie drogowym:

1.  Wszystkie osoby biorące udział w pracach drogowych powinny być odpowiednio

przeszkolone.

2.  Przed przystąpieniem do realizacji robót należy poinformować wszystkich pracowników o możliwych zagrożeniach.

3.  Osoby wykonujące prace drogowe powinny być ubrane w odpowiednia odzież ochronną koloru pomarańczowego (lub żółtego) z elementami z materiału odblaskowego co najmniej 2 klasy (zgodnie z PN-EN471:2008)

4.  Osoby kierujące ruchem w czasie robót drogowych dodatkowo wyposażone powinny być w narzutki ostrzegawcze (zgodnie z PN-EN471:2008) o barwie fluorescencyjnej pomarańczowej z żółtymi paskami z materiału odblaskowego co najmniej 2 klasy oraz nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu treści „Kierowanie ruchem”, osoby te dodatkowo musza posiadać aktualne zaświadczenie potwierdzające możliwość kierowania ruchem wydane przez odpowiedni organ.

Uwagi dotyczące oznakowania:

- Pasmo  dla  ruchu  pojazdów  nie  może  być  mniejsze  jak  2,75 m

- Ruch  wahadłowy  można  wprowadzić  na  odcinkach  o  długości  co  najwyżej  75 m

- Odległość  umieszczenia  znaku  od  granicy  robót  winna  wynosić  od   0,5  -  2,0 m

- Wysokość  zamocowania  znaku (dolna krawędź)  wynosi :

  - 2,2  m  przy  jednym  znaku  na  słupku

  - 1,5  m  przy  dwóch  znakach  na  jednym  słupku

- Wszystkie  znaki  i  urządzenia  zabezpieczające  musza  być  czytelne i  nie  mogą  posiadać  uszkodzonych  powłok. Konstrukcja  stojaków i  słupków  musi  zapewniać  ich  stateczność  w  każdych  warunkach      pogodowych.

- Przy  wykonywaniu  robót  o  głębokości  wykopów  powyżej 0,5 m (kanalizacja deszczowa , wodociąg) , za  zaporą  zamykającą  ruch  należy  usypać  pryzmę  piasku  ze  wzniesieniem  8%  w  kierunku  wykopu  do  wysokości  co najmniej   0,5 m. Przy  wykopach  liniowych  należy  dodatkowo  zabezpieczyć  taśmą  ostrzegawczą a w przypadku  pozostawienia  otwartego  wykopu  na  noc , należy  zapewnić  oświetlenie  tego  miejsca.

Kierujący  robotami  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  skutki  wynikłe  z  braku oznakowania  i  zabezpieczenia  miejsca  robót  lub  wykonywanie  tych  czynności  niezgodnie  z  niniejszym  projektem  oraz  Instrukcją  oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym.

Opracował:  Marian  Jankowiak