# Załącznik nr1b do SIWZ

# FORMULARZ OFERTOWY

# (wypełnia Wykonawca)

# Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA dla samochodu ratowniczo-gaśniczego

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrzosowo i wdrożenie systemu wspomagania centrum zarządzania kryzysowego wraz z systemem geolokalizacji w gminie Dygowo”

| Lp. | NAZWA TOWARU | ILOŚĆ (SZT.) | Wymagania Minimum | Wypełnia Wykonawca* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemiczn. min. typ 3 wg normy PN-EN 14605+A1:2009, wraz z rękawicami i butami zapewniającymi odporność chemiczną | 6 | - Ochrona całego ciała przed chemikaliami płynnymi; - Wysoka odporność mechaniczna; - Konstrukcja: kombinezony z kapturem lub wizjerem / spodnie z podwyższonym przodem wraz z dopasowaną do nich bluzą; - Szwy i złącza zabezpieczone przyklejona taśmą uszczelniającą; - Materiał: tkanina poliamidowa, dwustronnie gumowana mieszanką na bazie kauczuku butylowego; - Może być stosowane w kontakcie z: • wodą • wodą utlenioną • roztworami amoniaku • roztworami soli • rozcieńczonymi kwasami organicznymi i nieorganicznymi • rozcieńczonymi i stężonymi zasadami (ługami) • alkoholami • środkami ochrony roślin ciekłymi i sypkimi • nawozami sztucznymi i naturalnymi • detergentami • formaliną • glikolem • siarkowodorem. |  |
|  | Aparat ochrony układu oddechowego | 6 | - Płyta nośna o trójstopniowej regulacji długościach pasów; - Obrotowy ochraniacz na biodro zapewniający optymalne rozłożenie ciężaru; - Butla powietrzna stalowa 6l/300 bar z zaworem; - Możliwość szybkiej wymiany butli powietrznych; - Maska i sygnalizator bezruchu; - Automat nadciśnieniowy (szybkozłącze). |  |
|  | Sprzęt do wytwarzania kurtyny wodnej | 1 | - Materiały: • aluminium PA6 mosiądz M058 • uszczelki - guma • nasada - odlew aluminiowy ze stopu AK 11 (AlSi 11) - Nasada wyjścia: 52 mm - Wydajność: nie mniej niż 800 l/min. - Wysokość rzutu kurtyny wodnej przy cieśn..5 bar: min. 8 m - Szerokość rzutu kurtyny wodnej przy cieśn..5 bar: min. 22 m |  |
|  | Zestaw przyrządów umożliwiających pomiar: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru | 1 | - Przeznaczony do pomiaru od jednego do czterech gazów, w tym: O2, LEL oraz dowolnych dwóch z następujących gazów toksycznych: CO, H2S, NO2 i SO2; - Wyświetlacz do jednoczesnego i ciągłego odczytu wszystkich gazów; - Prosta obsługa; - Komunikacja z użytkownikiem za pomocą ikon; - Alarm dźwiękowy / świetlny / wibracyjny; - Rejestr danych w standardzie; - Mocna obudowa odporna na uderzenia oraz wpływ fal elektromagnetycznych. |  |
|  | Urządzenie wykrywające promieniowanie jonizujące | 1 | - Wyświetlacz ciekłokrystaliczny; - Detektor promieniowania; - Licznik okienny GM, samokasujacy się; - Rodzaje promieniowania: alfa od 4 MeV, beta od 0,2 MeV, gamma od 0,02 MeV; - Czułość na promienie gamma 95 imp./min. przy 1 mikroSv/h; - Efekt zerowy <10 Imp./min. (licznik okienny osłonięty 5 cm warstwą ołowiu); - Żywotnosć: dłużej niż 117.000 godz. przy 20 Imp./min. (ok. 12 lat); - Zasilanie: Bateria litowa. |  |
|  | Torba ratownicza | 1 | - Wykonanie z powlekanego materiału, wodoodpornego o niskiej ścieralności; - Posiada uchwyty umożliwiające transport zestawu w ręku (w pozycji poziomej i pionowej), na ramieniu, plecach i na klatce piersiowej; - Wyposażona w zestaw ratowniczy pierwszej pomocy medycznej typu PSP R1. |  |
|  | Radiostacje przewoźne/przenośne | 4 | - Zamontowane w kabinie na specjalnym podeście; - Ilość kanałów: 16; - Częstotliwość: 136 - 174 MHz; - Moc wyjściowa: 1-6 W (LB); 1-5 W (VHF) oraz 1-4 W (UHF); - Regulowany poziom mocy; - Przycisk alarmowy; - Dioda sygnalizacyjna LED; - Przeciętny czas pracy na jednym naładowanym akumulatorze NiMH: min. 8 h przy dużej mocy i min. 11 h przy małej mocy; - Spełnia normy MIL810 C/D/E oraz IP54. |  |
|  | Latarki w wykonaniu EX | 4 | - Do oświetlania identyfikacyjnego miejsca zdarzenia, m.in. w zadymionych pomieszczeniach; - Bezpieczne w użyciu w środowisku z zagrożeniem wybuchowym; - Źródło światła: LED/xenon; - Obudowa latarki: propolimer; - Zasilanie: akumulatorowe; - Rodzaj ładowania: 230V AC + 12V DC; - Kolor obudowy: pomarańczowy; - Siła światła: min. 27 000 kandeli; - Czas świecenia: min. 6 h. |  |
|  | Ładowarki | 4 | - Służące do ładowania latarek i radiostacji o ww. parametrach; - Rodzaj ładowania: 230V AC + 12V DC. |  |
|  | Uchwyty na aparaty | 6 | 4 szt. uchwytów na aparaty powietrzne na tylnej ścianie kabiny: - Uchwyty na aparaty powietrzne o ww. parametrach; - Montowane w tylnych oparciach siedzeń, z możliwością zakładania na plecy bez uprzedniego wyjmowania z uchwytu; - Wyposażone w automatyczną blokadę. oraz 2 szt. uchwytów na aparaty powietrzne – za siedzeniem dowódcy lub w zabudowie: - Uchwyty na aparaty powietrzne o ww. parametrach; - Montowane w kabinie – stojące za siedzeniem dowódcy i kierowcy lub Montowane w zabudowie – bujane, z możliwością zakładania na plecy bez uprzedniego wyjmowania z uchwytu; - Wyposażone w automatyczną blokadę. |  |
|  | Wyciągarka elektryczna | 1 | - Maksymalna siła uciągu: min. 8000 kg; - Prowadnica rolkowa; - Zabezpieczenie przeciążeniowe; - Długość liny: min. 25 m; - Wyposażona w układ sterowania, hamulec elektryczny, napinacz liny i dodatkowe zblocze oraz pokrowiec. |  |
|  | Agregat prądotwórczy | 1 | - Moc max 230V: min. 5,5 kVA/kW; - Moc ciągła 230V: min. 5,0 kVA/kW; - Gniazda AC: min. 2 x 230 V/16 A; - Stabilizacja napięcia IP 54; - Czujnik poziomu oleju; - Wskaźnik poziomu paliwa; - Zabezpieczenie przeciążeniowe; - Licznik motogodzin. |  |
|  | Zwijadło linii szybkiego natarcia | 1 | - Długość węża: 60 m; - Średnica wewnętrzna węża: Ø19 mm; - Ciśnienie pracy: 40 atm; - Ciśnienie próby: 80 atm; - Napęd: elektryczny 24 V / 12 V; - Sterowanie silnika elektrycznego z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym; - Pełne zabezpieczenie modułu sterującego przed wilgocią; - Możliwość przełączenia pracy na napęd ręczny (napędzany korbą); - Konstrukcja zaopatrzona w hamulec bezpieczeństwa; - Umożliwia podawanie wody lub wodnego roztworu środka pianotwórczego pod stałym ciśnieniem roboczym do 40 atm, bez względu na stopień rozwinięcia węża; - Wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza. |  |
|  | Kamera cofania | 1 | - Monitor 7-calowy ekran TFT LCD z uchwytem; - Kamera (CCD, kąt widzenia 120 stopni); - Pilot zdalnego sterowania; - Zamontowana w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. |  |
|  | Wąż W52 | 10 | - Średnica przekroju: 52 mm; - Długość: 20 m ± 0,5 m; - Łącznik: aluminiowy; - Mocowanie łącznika: zakucie; - Ciśnienie robocze: min. 1,5 MPa; - Ciśnienie rozrywające: min. 4,5 MPa; - Masa węża długości 20 m: max. 5,3 kg; - Oplot okrągło-tkany z wysokiej jakości jedwabiu poliestrowego; - Wkładka wewnętrzna z wysokiej klasy PCV odporna na ścieranie, gładka i elastyczna; - Odporny na działanie warunków atmosferycznych, lekki i elastyczny. |  |
|  | Wąż W75 | 10 | - Średnica przekroju: 75 mm; - Długość: 20 m ± 0,5 m; - Łącznik: aluminiowy; - Mocowanie łącznika: zakucie; - Ciśnienie robocze: min. 1,5 MPa; - Ciśnienie rozrywające: min. 4,5 MPa; - Masa węża długości 20 m: max. 8,3 kg; - Oplot okrągło-tkany z wysokiej jakości jedwabiu poliestrowego; - Wkładka wewnętrzna z wysokiej klasy PCV odporna na ścieranie, gładka i elastyczna; - Odporny na działanie warunków atmosferycznych, lekki i elastyczny. |  |
|  | Zestaw do cięcia samochodów | 1 | NOŻYCE HYDRAULICZNE: - Umożliwiają cięcie elementów karoserii i elementów hartowanych; - Wymienne rdzenie ostrzy; - Rozwarcie ostrzy: min. 160 mm; - Siła cięcia: min. 50 ton. ROZPIERACZ RAMIENIOWY: - Rozwarcie ramion: min. 710 mm; - Siła rozpierania w obszarze roboczym: 49 – 330 kN; - Siła ciągnięcia: min. 48 kN. AGREGAT HYDRAULICZNY: - Zwijadło wężowe 2x20 m z szybkozłączami; - Zintegrowane uchwyty transportowe, system TURBO; - Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi; - Silnik benzynowy / elektryczny; - Ciśnienie robocze: 630/700 bar. |  |
|  | Geolokalizator | 1 | - Odbiornik GPS z aktualną cyfrową mapą Polski i systemem nawigacji; - Monitoring online w czasie rzeczywistym; - Nieograniczona historia ze szczegółowymi raportami przebytych tras; - Współpraca z dowolnym komputerem podłączonym z internetem; - Wizualizacja tras na mapach; - Działanie za pomocą sygnału GSM, GPS, GPRS. |  |

*Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „spełnia”, zaś  w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne Zamawiającego.

Miejscowość ........................................., dn.  ...........................

..........................................................................

(podpis osoby/osób uprawnionej/nych

do reprezentowania Wykonawcy)