Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania zagospodarowania terenu jest przebudowa  dróg  z budową instalacji oświetlenia dróg w m-ci Wrzosowo Osiedle I gm. Dygowo .

Stan istniejący:

Działki 123/78; 123/85; 123/93 są utwardzonymi drogami

gminnymi, na których są następujące obiekty liniowe: instalacja

telefoniczna, wodna, gazowa,  kanalizacyjna, linia napowietrzna 0,4kV

i oświetleniowa.

Działki 143 jest drogą powiatową asfaltową na których są następujące

obiekty liniowe: telefoniczna, wodna i kanalizacyjna.

Linia zasilająca.

Z istniejącej linii napowietrznej zasilić projektowana szafkę oświetleniowa 3 faz. 2 obw. 2 tar. sterowaną zegarem astronomicznym ZE-02 zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci ENERGA Operator S.A.. Z szafki oświetleniowej  zasilić projektowaną instalację oświetleniową tj. Wyprowadzić dwa obwody; pierwszy obwód nr100 kierunek wieś  kablem długości 10mb, drugi obwód nr 200 kierunek bloki kablem o długości 400mb. Kable układać w rowie  na głębokości 0,7m

Projektuję się słupy stalowe ocynkowane 6m z  oprawami Led oraz przy drodze powiatowej słupy stalowe ocynkowane 8m z oprawami Led.

Działka na której budowana jest instalacja oświetlenia ulicznego

nie  jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

Projekt spełnia warunki zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu

publicznego

### Informacja do planu BIOZ.

Roboty budowlane obejmują wykonanie:

- budowa instalacji elektrycznej oświetlenia dróg

- wykopy rowu kablowego

- ułożenie kabla istniejących rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów oświetleniowych i na linię napowietrzną

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- linia napowietrzna 0,4kV

- linia napowietrzna oświetleniowa

- instalacja gazowa

- instalacja telefoniczna

- instalacja wodna

- instalacja kanalizacyjna

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- linia napowietrzna 0,4kV

- linia napowietrzna oświetleniowa

- instalacja wodna

- instalacja gazowa