Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania zagospodarowania terenu jest przestawienie kolidujących słupów instalacji oświetlenia dróg w m-ci Dygowo przy ul. Łukowej - Bocznej.

Stan istniejący:

Działki 531 jest utwardzona drogą gminną, na których są następujące

obiekty liniowe: instalacja wodna,  kanalizacyjna, wodna, telefoniczna,

gazowa, linia kablowa 0,4kV oraz kablowa oświetleniowa

Linia zasilająca.

Z istniejące słupa ocynkowane 6m z oprawami ZSD 70W należy przestawić poza krawędzie projektowanej drogi. Słup nr 1 (mapa przestawić poza krawędzi jezdni oraz przesunąć ze względu na istniejące drzewo. Słup nr 2, 2/1, 3, 4 przestawić poza krawędzie jezdni, natomiast słup nr5 przestawić poza wjazd do sklepu zgodnie z mapą. Kable należy wycofać tak aby przy słupie wykonać tylko jedną mufę. Kable układać w rowie  na głębokości 0,7m.

Działka na której budowana jest instalacja oświetlenia ulicznego

nie  jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

Projekt spełnia warunki zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu

publicznego

### Informacja do planu BIOZ.

Roboty budowlane obejmują wykonanie:

- demontaż i ponowny montaż słupów oświetlenia dróg

- wykopy rowu kablowego

- ułożenie kabla istniejących rowie kablowych, wykonanie muf kablowy oraz wprowadzenie kabli do słupów oświetleniowych.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- linia kablowa 0,4kV

- linia oświetleniowa

- instalacja gazowa

- instalacja telefoniczna

- instalacja wodna

- instalacja kanalizacyjna

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- linia kablowa 0,4kV

- linia oświetleniowa

- instalacja wodna

- instalacja gazowa