Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania zagospodarowania terenu jest budową instalacji oświetlenia dróg w m-ci Dygowo Osiedle.

Stan istniejący:

Działki 220/2  jest utwardzona drogą gminną, na których są następujące

obiekty liniowe: instalacja wodna, kanalizacyjna, CO i CW

Działki 220/14; 220/84  są działkami z  pasami zielonymi, chodniki oraz

pomieszczenia gospodarcze na których są następujące obiekty liniowe:

instalacja kanalizacyjna, wodna, telefoniczna, gazowa, linia kablowa 0,4kV

oraz kablowa oświetleniowa

Linia zasilająca.

Z istniejącego złącza kablowego przy bloku zasilić projektowana szafkę oświetleniowa 3 faz. 3 obw. 2 tar. sterowaną zegarem astronomicznym ZE-02 zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci ENERGA Operator S.A.. Z szafki oświetleniowej  zasilić projektowaną instalację oświetleniową tj. Wyprowadzić obwód pierwszy  nr100 kierunek garaże  kablem długości 280mb, pozostałe dwa obwody pozostawić jako rezerwa. Kable układać w rowie  na głębokości 0,7m

Projektuję się słupy stalowe ocynkowane 6m z  oprawami sodowymi 70W.

Działka na której budowana jest instalacja oświetlenia ulicznego

nie  jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

Projekt spełnia warunki zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu

publicznego

### Informacja do planu BIOZ.

Roboty budowlane obejmują wykonanie:

- budowa instalacji elektrycznej oświetlenia dróg

- wykopy rowu kablowego

- ułożenie kabla istniejących rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów oświetleniowych.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- linia kablowa 0,4kV

- linia oświetleniowa

- instalacja gazowa

- instalacja telefoniczna

- instalacja wodna

- instalacja kanalizacyjna

- instalacja CO i CW

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- linia kablowa 0,4kV

- linia oświetleniowa

- instalacja wodna

- instalacja gazowa