Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania zagospodarowania terenu jest przebudowa dróg polegająca na budowie instalacji oświetlenia dróg w m-ci Jazy gm. Dygowo.

Stan istniejący:

Działki 152/3; 241/1; 242/2; 245/1; 247; 248; 253/2;  254; 287 są

gminnymi utwardzonymi drogami oraz  asfaltowymi na których są

następujące obiekty liniowe: instalacja wodna, kanalizacyjna, telefoniczna,

gazowa, linia kablowa i napowietrzna 0,4kV oraz oświetleniowa.

Linia zasilająca.

Projektowane złącze kablowo-pomiarowe z szafką oświetleniową zamontować przy słupie linii napowietrznej nr 2, które zasilić kablem YAKXS 4x35mm² z linii napowietrznej układając w rurze osłonowej odpornej na UV. Na LN należy zamontować odgromniki.  Ze złącza pomiarowego kablem YKY 4x10mm² zasilić projektowaną szafkę oświetleniową na fundamencie    3 faz. 4 obw. sterowaną zegarem astronomicznym ZE-02 wyprowadzając cztery obwody. Obwód  pierwszy nr 100 kierunek droga wojewódzka  kablem YAKXS 4x25mm²  długości ok.800m, obwód drugi nr 200 stacja transformatorowa kablem YAKXS 4x25mm² o długości ok.550mb, obwód trzeci 300 kier. wieś – przepompownia  kablem jw. o długości ok.370m oraz czwarty 400 kierunek PKP kablem YAKXS o długości ok. 390m. Kable układać w rowie  na głębokości 0,7m

Projektuję się słupy stalowe ocynkowane  na fundamencie od 6m do 7m ( w tym jeden słup z podwójnym wysięgnikiem oraz jeden słup z potrójnym wysięgnikiem o długości 1m) z  oprawami LED drogowymi i parkowymi.

Działka na której budowana jest instalacja oświetlenia ulicznego

nie  jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

### Informacja do planu BIOZ.

Roboty budowlane obejmują wykonanie:

- budowa instalacji elektrycznej oświetlenia dróg

- wykopy rowu kablowego

- ułożenie kabla istniejących rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów oświetleniowych

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- linia kablowa i napowietrzna 0,4kV

- linia napowietrzna oświetleniowa

- instalacja gazowa

- instalacja telefoniczna

- instalacja wodna

- instalacja kanalizacyjna

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- linia kablowa i napowietrzna 0,4kV

- linia napowietrzna oświetleniowa

- instalacja wodna

- instalacja gazowa