Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania zagospodarowania terenu jest budową instalacji oświetlenia drogi w m-ci Jażdże gm. Dygowo.

Stan istniejący:

Działki 216/1 265 są utwardzonymi drogi gminnymi na których są

następujące: obiekty liniowe:  instalacja kanalizacyjna, wodna,

telefoniczna, gazowa, linia napowietrzna i kablowa 0,4kV.

Działka 64/2 jest wydzielonym terenem na przepompownie w której są

następujące: obiekty liniowe:  instalacja kanalizacyjna, linia kablowa

0,4kV

Linia zasilająca.

Z projektowanej szafki oświetleniowa 3 faz. 3obw.  sterowaną zegarem astronomicznym ZE-02 wyprowadzić obwód   nr 100 kierunek Jazy kablem YAKXS 4x25mm²  długości 60m, obwód nr 400 kierunek las kablem YAKXS 4x25mm² o długości ok. 405mb, obwód trzeci rezerwa Kable układać w rowie  na głębokości 0,7m.

Projektuję się słupy stalowe ocynkowane na fundamencie 7m bez wysięgników z oprawami LED  o mocy max.60W o Słupy montować na fundamentach za pomocą nakrętek kołpakowych oraz wnęki słupów ustawić do kierunku przeciwległego jazdy pojazdów.

Działka na której budowana jest instalacja oświetlenia ulicznego

nie  jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

### Informacja do planu BIOZ.

Roboty budowlane obejmują wykonanie:

- budowa instalacji elektrycznej oświetlenia dróg

- wykopy rowu kablowego

- ułożenie kabla istniejących rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów oświetleniowych.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- linia napowietrzna i kablowa 0,4kV

- instalacja gazowa

- instalacja telefoniczna

- instalacja wodna

- instalacja kanalizacyjna

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- napowietrzna i kablowa 0,4kV

- instalacja wodna

- instalacja gazowa