Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania zagospodarowania terenu jest budową instalacji oświetlenia drogi w m-ci Jażdże gm. Dygowo.

Stan istniejący:

Działki 316/1 jest utwardzoną drogą gminną na których są następujące

obiekty liniowe:  instalacja kanalizacyjna, wodna, telefoniczna, gazowa,

linia kablowa i napowietrzna 0,4kV oraz oświetleniowa

Linia zasilająca.

Z projektowanej szafki oświetleniowa 3 faz. 3obw. 2 tar. sterowaną zegarem astronomicznym ZE-02 wyprowadzić obwód   nr 100 kierunek droga powiatowa kablem YAKXS 4x25mm²  długości 240m, obwód nr 200 droga gmina kablem YAKXS 4x25mm² o długości  400mb, obwód trzeci kier. wieś droga powiatowa kablem jw. o długości 180mb. Kable układać w rowie  na głębokości 0,7m. Pomiędzy słupem302/1 a słupem 103 oraz pomiędzy słupem 101 a słupem 201 ułożyć dodatkowe kable jako zasilanie rezerwowe opisując podział

Projektuję się słupy stalowe ocynkowane na fundamencie 5m z oprawami LED parkowymi o mocy max 60W, 6m z oprawami LED o mocy max.60W oraz 8m  (z wysięgnikami) z  oprawami LED o mocy max 80W. Słupy montować na fundamentach za pomocą nakrętek kołpakowych oraz wnęki słupów ustawić do kierunku przeciwległego jazdy pojazdów.

Działka na której budowana jest instalacja oświetlenia ulicznego

nie  jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

### Informacja do planu BIOZ.

Roboty budowlane obejmują wykonanie:

- budowa instalacji elektrycznej oświetlenia dróg

- wykopy rowu kablowego

- ułożenie kabla istniejących rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów oświetleniowych.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- linia kablowa 0,4kV

- linia oświetleniowa

- instalacja gazowa

- instalacja telefoniczna

- instalacja wodna

- instalacja kanalizacyjna

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- linia kablowa  i napowietrzna 0,4kV

- linia oświetleniowa

- instalacja wodna

- instalacja gazowa