Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania zagospodarowania terenu jest przebudowa dróg polegająca na budowie instalacji oświetlenia dróg w m-ci Jazy gm. Dygowo.

Stan istniejący:

Działka 237 jest asfaltową drogą wojewódzką na której są następujące

obiekty liniowe: instalacja kanalizacyjne, linia telefoniczna.

Działki 241/1 jest gminną  drogą  asfaltową na których w dalszej części są

następujące obiekty liniowe: instalacja wodna, kanalizacyjna, telefoniczna,

gazowa, linia kablowa i napowietrzna 0,4kV oraz oświetleniowa.

Działka 230/3 jest polem uprawny na którym znajdują się następujące

obiekty linowe: instalacja gazowa, telefoniczna oraz linia napowietrzna

0,4kV.

Linia zasilająca.

Projektowane złącze kablowo-pomiarowe z szafką oświetleniową  zasilić kablem YAKXS 4x70mm² z linii napowietrznej układając w rurze osłonowej odpornej na UV. Na LN należy zamontować odgromniki. Przejście pod drogą wojewódzką wykonać metoda przecisku rurą fi 110mm.  Z szafki oświetleniowej    3 faz. 3 obw. sterowaną zegarem astronomicznym ZE-02 wyprowadzając trzy obwody. Obwód  pierwszy nr 100 kierunek Dygowo  kablem YAKXS 4x25mm²  długości ok.800m, obwód drugi nr 200 kierunek Jazy kablem YAKXS 4x25mm² o długości ok.550mb, obwód trzeci 300 kierunek Wrzosowo kablem jw. o długości ok.370m.  Kable układać w rowie  na głębokości 0,7m

Projektuję się słupy stalowe ocynkowane  na fundamencie od 7m(droga gminna oraz 8m(9m) (droga wojewódzka) z wysięgnikiem  1/1,5m z  oprawami LED.

Działka na której budowana jest instalacja oświetlenia ulicznego

nie  jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

### Informacja do planu BIOZ.

Roboty budowlane obejmują wykonanie:

- budowa instalacji elektrycznej oświetlenia dróg

- wykopy rowu kablowego

- ułożenie kabla istniejących rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów oświetleniowych

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- napowietrzna 0,4kV

- instalacja gazowa

- instalacja telefoniczna

- instalacja kanalizacyjna

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- napowietrzna 0,4kV

- instalacja gazowa

- droga publiczna